| Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 |
| --- |
| Nazwa Projektu | „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” |
| Nr wniosku o dofinansowanie: | RPPM.08.01.02-22-0001/17 |

Załącznik nr 10

KRYTERIA STOSOWANE W CELU OKREŚLENIA  RÓWNOWAŻNOŚCI

– MATERIAŁY WSKAZANE DO WBUDOWANIA

w postępowaniu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul. Kołłątaja 9”

| Lp | Nazwa materiału | Cechy materiałów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tynk renowacyjny WTA | Tynk renowacyjny wg standardu WTA, warstwy wg dokumentacji |
| 2 | Żelbetową belką obwodową - wzmocnienie fundamentów | Beton konstrukcyjny klasy C20/25 W8 Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) |
| 3 | Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych | Dwuwarstwowej izolacja pionowa bitumiczna masa uszczelniająca, grubość warstwy po wyschnięciu 3mm (4,8kg/m2). |
| 4 | Parapety zewnętrzne | Blacha stalowa powlekana w kolorze tytan-cynku |
| 5 | Rury spustowe i obróbki blacharskie | Blacha tytan-cynk |
| 6 | Okna PCV | PCV, U ≤ 1,1 [W/(m2K)], szklenie klasy P2, okucia obwiedniowe. |
| 7 | Nawiewniki okienne | Higrosterowane z czerpnią Wydajność min.: zamknięty 8,6m/h, otwarty 30,1m3/h |
| 8 | Sztukateria elewacyjna | Profile ciągnione – gzymsy i elementy sztukatorskie do odtworzenia zgodnie z dokumentacją |
| 9 | Płyta drewnopodobna | Płyta wiórowa typu OSB3, gr. 18 mm - pod wykładzinę podłogową na klatce schodowej |
| 10 | Wykładziny stopni schodowych - wykładzina podłogowa | Wykładzina PCV, obiektowa, gr. 2,0 mm Klasa użytkowa: minimum 33 Klasa antypoślizgowości: R10 |
| 11 | Drzwi zewnętrzne | Drzwi zewnętrzne ocieplane, jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz, wejściowe od strony podwórza, skrzydło stalowe tłoczone drewnopodobne z okapnikiem i z wąską szybą pionową, szer. l00cm w świetle ościeżnicy, zamek z wkładką patentową klasy C + komplet 11 kluczy, elektrozaczep, gałkoklamka ze stali nierdzewnej |
| 12 | Drzwi wewnętrzne | Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń piwnic, jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz, skrzydło stalowe tłoczone drewnopodobne, szer. skrzydła 90 cm w świetle ościeżnicy, zamek z wkładką patentową klasy C + komplet 11 kluczy, szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej |
| 13 | Stopień przed drzwiami wejściowymi od strony ul. Kołłątaja | Stopień schodowy, granit płomieniowany gr. 5 cm |
| 14 | Szpachla kontaktowa | Całość powierzchni tynkowanych pokryć szpachlami kontaktowymi (ziarno 2mm) (faktura tradycyjnego tynku), powierzchnie gładkie - ziarno 0÷0,6mm. |
| 15 | Farba elewacyjna | Farba silikatowa nawierzchniowa fasadowa – kolorystyka wg projektu |
| 16 | Płyty ze styroduru XPS | Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm – do izolacji istniejących belek konstrukcyjnych balkonów |
| 17 | Papa termozgrzewalna | Izolacja balkonów - papą termozgrzewalna nawierzchniowa SBS 5,2mm, jednowarstwowa, z wywinięciem na ściany |