ZAŁĄCZNIK NR  1

DO  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO UMIESZCZONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS

DOT. ZAKUPU

- PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Dostawa termowizora Infiray zoom ZH 50 V2– 2 szt.

Dane techniczne termowizora:

- Dual-Field-System z zoomem optycznym

- Powiększenie optyczne 2.2x - 17.6x

- Rozdzielczość sensora: 640x512 VOx (tlenek wanadu)

- Rozmiar piksela: 12μm

- Kontrast termalny: ≤25 mk

- Odświeżanie: 50 Hz

- Rozmiar obiektywu: 50mm

- Pole widzenia:17,5 x 13,1

- Wi-Fi: Tak

- Robienie zdjęć: Tak

- Nagrywanie filmów: Tak

- Dalmierz stadiometryczny: Tak

- Liczba trybów palet cieplnych: 5

- Powiększenie cyfrowe: x1 x2 x3 x4

- Wyjście fotograficzne na statyw: Tak, 1/4"

- Wyjście TV: Tak

- Regulacja jasności obrazu, wyświetlacza: Tak

- Wymiary: 220×59×75 mm

- Waga: 710g

Wyposażenie:

- Termowizor Infiray ZOOM ZH50V

- 2x akumulator

- Ładowarka

- Kabel USB

- Pasek na rękę

- Ściereczka do obiektywu

Sprzęt winien być  nowy,  umieszczony w opakowaniach fabrycznych, chroniących sprzęt podczas transportu. Do  sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna  z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu – gwarancja minimum  24 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Iławska 1 oraz instrukcja obsługi w j. polskim.

WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie podpisanego bez uwag protokołu przekazania- odbioru.

2. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez wykonawcę na jego koszt

i odpowiedzialność.

3. Termin dostawy towaru do magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy – do 7 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

4. Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia  KWP

w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1, 85-720 Bydgoszcz.

WARUNKI ZAPŁATY:

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy , 85-090 Bydgoszcz,

ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

Opr.:  podkom. Anna Bartczak

tel. kontaktowy : 47 751 57 46