Załącznik nr 1

Zam. 209/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Dermatoskop

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | • min. 3 tryby pracy: w immersji, bezimmersyjny kontaktowy, bezimmersyjny bezkontaktowy, • diody białe do oglądania w kontakcie i bez kontaktu ze skórą, min. 16 diod, • PigmentBoost, min. 4 diody pomarańczowe, • diody UV (365nm), min. 4 szt. światło Wooda, • powiększenie min. 10x, • optyka o średnicy min. 32 mm, • min. 9 stopni jasności UV, • min. 9 stopni jasności, w trybach polaryzacyjnym i niepolaryzacyjnym, • płytka kontaktowa ze skalą milimetrową, • wbudowany zamek magnetyczny (szybkie łączenie z muszlą oczną, smartphonem, tabletem), • przełącznik światła, spolaryzowanego, niespolaryzowanego i doświetlanie PigmentBoots), • ciągła zmiana pokrętłem między polaryzacją krzyżową, bez polaryzacji a polaryzacją liniową do obrazowania na różnych głębokościach skóry, • wbudowana w rękojeść latarka diagnostyczna, • linijka z podziałka milimetrową mocowana magnetycznie w rękojeści, • plastikowy pokrowiec ochronny z uchwytem do paska, • etui zabezpieczające optykę poza czasem użytkowania z klipsem do paska, • skórzane etui do dermatoskopu, • nakładki jednorazowe ochronne - ważne ze względu na zapobieganie zakażeniom oraz zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem optyki, zwłaszcza w zastosowaniach z imersją, • wbudowany akumulator litowy, ładowanie przez port USB-C lub za pomocą stacji ładującej (w zakresie dostawy), • 4-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania, • jednorazowe nakładki higieniczne, • stacja dokująca dedykowana do urządzenia, umożliwiająca ładowanie dermatoskopu i jednocześnie dodatkowego dermatoskopu lub telefonu komórkowego, kabel do ładowania w komplecie, • okres gwarancji min. 60 m-cy. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 2 – Urządzenie do pomiarów geometrii elementów - Skaner 3D

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | • dokładność pojedynczego skanowania: mim. 0,1 mm, • rozdzielczość: min, 0,16 mm, • odległość robocza: od 150 mm do 700 mm, • zasięg pojedynczego skanowania: min. 560 x 820 mm • prędkość skanowania: do 30 fps, • źródło światła: NIR, • kalibracja: feature, marker, color, • skanowanie na zewnątrz: tak, • skanowanie w kolorze: tak, • interfejs komunikacyjny: USB 3.0, USB 2.0, • kompatybilny system operacyjny: Android, Windows 10/11 (64-bit), Mac OS, • format wyjściowy: .ply, .obj, .stl, • okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 3 – Próbnik do pobierania prób gleby

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | • zautomatyzowany próbnik do pobierania prób gleby z wierzchniej warstwy do zamontowania na quadzie, • głębokość pobierania prób glebowych do 30 cm, • napęd hydrauliczny (w komplecie z agregatem hydraulicznym), • silnik napędowy wraz z pompą oleju, • akumulator (bateria) zasilająca, • napięcie zasilania 12 V, • zestaw wsporników do montażu próbnika do ramy quada, • sterownik, • blok zaworów sterujących, • niezbędne okablowanie, • panel sterujący (tablica sterowania), • zapasowy próbnik do pobierania prób (sonda), • montaż i pierwsze uruchomienie producenta plus przeszkolenie 3 pracowników z obsługi, • okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 4 – Mikrowirówka z chłodzeniem w zestawie z rotorem kątowym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | • łatwe w użyciu pokrętło do regulacji parametrów, • wodoodporna klawiatura zwiększająca ochronę, która znacznie wydłuża okres przydatności produktu do użycia, • podgląd i regulacja parametrów użytkownika z ekranu głównego; bez potrzeby nawigowania przez podmenu, • przełączanie pomiędzy prędkością, przyspieszeniem g i temperaturą przy użyciu jednego przycisku, • zakres chłodzenia od -20 °C do 40 °C, • system wykrywania niewyważenia wirnika zatrzyma silnik w przypadku utraty równowagi przez wirniki, chroniąc użytkowników, • wirnik (rotor) kątowy, liczba miejsc na probówki ±24 x 1,5/2,0 ml; Maks. prędkość 15 000 obr./min; Maks. RCF 21 379 x g, • okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 5 – Główki pomiarowe do pomiaru biogazów wraz z dwukanałowym wieloparametrowym cyfrowym miernikiem przenośnym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Miernik • dwukanałowy wieloparametrowy cyfrowy miernik przenośny dla czujników IDS, • mierzone wartości: pH/mV, przewodność, tlen rozpuszczony, temperatura, mętność, • urządzenie z zasilaniem akumulatorowym, kolorowym graficznym wyświetlaczem, wbudowaną pamięcią danych [500 ręcznie/10 000 automatycznie] oraz interfejsem USB, • przygotowany do obsługi główek pomiarowych z technologia Bluetooth do pomiaru biogazów oraz instrukcją obsługi, akumulatorem, oprogramowaniem, kablem USB, zasilaczem oraz obudową. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Główki pomiarowe • bezprzewodowa główka pomiarowa z technologią Bluetooth do pomiaru biogazów, • pamięć dla 360 punktów pomiarowych, zwiększony zakres ciśnienia do 1,5 bar, odporność na H2S, podświetlany graficzny wyświetlacz LCD i kontrolna dioda LED, • do rutynowego pomiaru BZT, • okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 10 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ