Część 1

WYMAGANIA GRANICZNE

TABELA 1

| Dostawa zestawów testowych CE IVD (typu multiplex) do jednoczasowej ekstrakcji/amplifikacji/detekcji oraz bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału ludzkiego, wywołujących zakażenia układu pokarmowego, oddechowego oraz zakażeń OUN wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego systemu CE IVD do izolacji kwasów nukleinowych i diagnostyki PCR w czasie rzeczywistym wraz z asortymentem dodatkowym koniecznym do przygotowania reakcji PCR i pracy aparatu. |
| --- |
| L.p | Wymagania wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1. | Testy w zamkniętym układzie reakcyjnym, gotowe do użycia, wymagające jedynie wstępnego przygotowania próbki, jednak w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. | TAK |  |
| 2. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników i materiałów zużywalnych wymagany do wykonania badania. | TAK |  |
| 3. | Wymagana technika oznaczeń: Real-Time PCR lub Multiplex Nested PCR. | TAK |  |
| 4. | Wewnętrzna kontrola zapewniająca monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie reakcji PCR. | TAK |  |
| 5. | Przechowywanie testów w temperaturze pokojowej. | TAK |  |
| 6. | Testy posiadają certyfikat CE IVD. | TAK |  |
| 7. | Data ważności zestawów odczynnikowych co najmniej 6 m-cy od daty dostarczenia. | TAK |  |
| 8. | Instrukcje zestawów odczynnikowych w języku polskim i angielskim. | TAK |  |
| 9. | Dostawa testów w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 10. | Zestawy typu multiplex umożliwiające jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego (DNA, RNA) wymienionych w wymaganiach granicznych patogenów. | TAK |  |
| 11. | Odczynniki wymagane do przeprowadzenia całego testu są fabrycznie załadowane i szczelnie zamknięte w kasecie w postaci płynnej i liofilizowanej. | TAK |  |
| 12. | Testy jednorazowego użytku. | TAK |  |
| Wymagania dotyczące zestawów odczynnikowych do jednoczasowej ekstrakcji/amplifikacji/detekcji oraz bezpośredniej identyfikacji i różnicowania patogenów neurotropowych, w tym bakterii, wirusów i grzybów |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki – płyn mózgowo-rdzeniowy. | TAK |  |
| 2. | Konieczność jednoczasowego wykrycia i zróżnicowania wykrywanych patogenów w czasie nie dłuższym niż 90 min. | TAK |  |
| 3. | Zestaw typu multiplex - umożliwia jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego DNA/RNA co najmniej 15 różnych patogenów, w tym: H. influenzae; E. coli K1; L. monocytogenes; N. meningitidis; S. agalactiae; S. pneumoniae; M. pneumoniae; S.pyogenes; HSV-1; HSV-2; HHV-6; VZV; Enterowirus; Ludzki parechowirus; Cryptococcus neoformans/gattii. | TAK |  |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania. | TAK |  |
| Wymagania dotyczące zestawów odczynnikowych do jednoczasowej ekstrakcji/amplifikacji/detekcji oraz bezpośredniej identyfikacji i różnicowania patogenów wywołujących zakażenia górnych dróg oddechowych |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki – wymaz z nosogardzieli. | TAK |  |
| 2. | Zestaw typu multiplex - umożliwia jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego DNA/RNA co najmniej 23 różnych patogenów, w tym: SARS-CoV-2; Wirus grypy A; Wirus grypy A podtyp H1N1/2009; Wirus grypy A podtyp H1, H3; Wirus grypy B; Koronawirus.(wybrane typy np. NL63, 229E, OC43, HKU1); Wirus paragrypy typu 1, 2, 3, 4; Wirus RSV typu A/B; Ludzki metapneumowirus typu A/B; Adenowirus; Bokawirus;Rinowirus/Enterowirus; Mycoplasma pneumoniae; Legionella pneumophila; Bordetella pertussis; Chlamydophila pneumoniae lub co najmniej 23 patogenów w tym: Adenowirus, Koronawirus 229E, Koronawirus HKU1, Koronawirus OC43, Koronawirus NL63, Koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS-CoV), Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), Ludzki Metapneumowirus, Ludzki rinowirus/enterowirus, Wirus grypy typu A, Wirus grypy typu A/H1, Wirus grypy typu A/H1-2009,Wirus grypy typu A/H3, Wirus grypy typu B, Wirus paragrypy 1, Wirus paragrypy 2, Wirus paragrypy 3, Wirus paragrypy 4, Syncytialny wirus oddechowy (RSV), Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. | TAK |  |
| 3. | Konieczność jednoczasowego wykrycia i zróżnicowania wykrywanych patogenów w czasie nie dłuższym niż 90 min. | TAK |  |
| 4. | Wymagana możliwość wykonania oznaczenia z próbek pobranych do płynnego podłoża transportowego. | TAK |  |
| 5. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania. | TAK |  |
| Wymagania dotyczące zestawów odczynnikowych do jednoczasowej ekstrakcji/amplifikacji/detekcji oraz bezpośredniej identyfikacji i różnicowania drobnoustrojów z kału, odpowiedzialnych za zakażenia przewodu pokarmowego |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki – kał. | TAK |  |
| 2. | Konieczność jednoczasowego wykrycia i zróżnicowania wykrywanych patogenów w czasie nie dłuższym niż 90 min. | TAK |  |
| 3. | Zestaw typu multiplex - umożliwia jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego DNA/RNA co najmniej 22 różnych patogenów, w tym: Adenowirus F40/F41; Astrowirus; Norowirus (GI/GII); Rotawirus A; Sapowirus (GI, GII, GIV, GV); Campylobacter (C. jejuni, C. coli i C. upsaliensis); Clostridium difficile (wytwarzające toksynę A/B); Szczepy enteroagregacyjne E. coli (EAEC); Shigella / szczepy enteroinwazyjne E. coli (EIEC); Szczepy enteropatogenne E. coli (EPEC); Szczepy enterotoksyczne E. coli (ETEC) It/st; Plesiomonas shigelloides; Salmonella spp.; Szczepy E. coli wytwarzające toksynę Shiga-podobną (STEC) (stx1/stx2) (w tym identyfikacja konkretnej serogrupy E. coli O157 spośród szczepów STEC); Vibrio (V.vulnificus, V. parahaemolyticus, V. cholerae); Yersinia enterocolitica; Cryptosporidium; Cyclospora cayetanensis; Entamoeba histolytica; Giardia lamblia | TAK |  |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania. | TAK |  |

*Niespełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli  spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA 2

| L.p | Wymagania graniczne do dzierżawionego aparatu | Wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe - urządzenie nie starsze niż 2020, nierekondycjonowane, niepowystawowe | TAK |  |
| 2. | Analizator w pełni zautomatyzowany, posiadający zintegrowany systemem diagnostyczny, umożliwiający przeprowadzenie procesu izolacji kwasów nukleinowych (DNA, RNA), amplifikacji, detekcji i interpretacji wyniku badania | TAK |  |
| 3. | Aparat wyposażony w awaryjny zasilacz UPS | TAK |  |
| 4. | Możliwość Integracja analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS) pozwalająca na odbiór wyników z analizatora przez LIS oraz identyfikację próbki za pomocą kodów kreskowych | TAK |  |
| 5. | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego | TAK |  |
| 6. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 7. | Ostateczny wynik reakcji uzyskiwany w czasie około 90 minut | TAK |  |
| 8. | Analizator oferuje możliwość wykonania pojedynczej próby | TAK |  |
| 9. | Czas przygotowania próbki do badania poniżej 3 minut. | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie analizatora umożliwia kontrolę działania aparatu, zbieranie, archiwizację i analizę danych | TAK |  |
| 11. | Otrzymane wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów z możliwością analizy krzywej amplifikacji. | TAK |  |
| 12. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu Wykonawcy | TAK |  |
| 13. | Analizator z systemem diagnostycznym o budowie modułowej. Możliwość pracy modułów analizatora niezależnie od siebie | TAK |  |
| 14. | Możliwość instalacji dodatkowych modułów analitycznych | TAK |  |
| 15. | Możliwość jednoczasowej analizy różnych testów na pokładzie aparatu, przy użyciu dedykowanych multipleksowych testów diagnostycznych | TAK |  |
| 16. | W przypadku zgłoszenia awarii czas reakcji serwisu – nie dłuższy niż 24 godziny | TAK |  |
| 17. | Czas od momentu zgłoszenia awarii do momentu naprawy nie dłuższy niż 2 dni | TAK |  |
| 18. | W przypadku konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego dostarczenie równoważnego aparatu zastępczego w ciągu 1-2 dni roboczych | TAK |  |
| 19. | Możliwość podglądu krzywych amplifikacji wraz z wartościami Ct dla każdego wykrytego patogenu | TAK |  |
| 20. | Możliwość podglądu krzywej amplifikacji wraz z wartością Ct dla kontroli wewnętrznej | TAK |  |
| 21. | Możliwość przeglądania wyników wcześniejszych testów | TAK |  |
| Wymagania dotyczące dodatkowego asortymentu koniecznego do przygotowania reakcji PCR i pracy aparatu |
| 1. | Zestaw 4 statywów z poliwęglanu na probówki i mikroprobówki o średnicy od 10,5mm z 48 otworami z ząbkami na obwodzie. Możliwość sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
| 2. | Zestaw 4 statywów typu PCR-Cooler do utrzymywania niskiej temperatury próbek podczas przygotowywania PCR, bez użycia lodu. Obsługuje probówki do PCR 0,2 mL i 0,5 mL oraz płytki do PCR 96-dołkowe. | TAK |  |
| 3. | Zapewnienie kontroli zewnątrz laboratoryjnej minimum raz w roku dla patogenów neurotropowych, zakażeń przewodu pokarmowego i zakażeń górnych dróg oddechowych. | TAK |  |

*Niespełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli  spowoduje odrzucenie oferty.