PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

NAZWA ZADANIA

„WYMIANA DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH 
W BUDYNKU BIUROWO – ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. BIESZCZADZKA 5 W KROŚNIE”

Adres zamierzenia budowlanego:	Krosno, ul. Bieszczadzka 5

Nr ewidencyjny działek:	działka nr 3159, obręb Śródmieście

Nazwa i adres Zamawiającego:	Gmina Miasto Krosno,

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Opracował: 	Krzysztof Stańczyszyn

Urząd Miasta Krosna, 
ul. Lwowska 28a,

38-400 Krosno

Krosno, Maj 2024 r.

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

74222000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne

Spis treści

2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO	4

2.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	5

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	7

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe	8

2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchnio – kubaturowych	8

2.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	11

2.2.1 Obowiązki Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej	11

2.2.2 Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej	11

2.2.3 Materiały wyjściowe	12

2.2.4 Koncepcja programowo-przestrzenna	12

2.2.5 Projekt budowlany	13

2.2.6 Projekty wykonawcze	13

2.2.7 Wymagana forma i zawartość dokumentacji projektowej	13

2.3 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU UMOWY	14

2.3.1 Przygotowanie terenu budowy	14

2.3.2 Architektura i konstrukcja	14

2.3.3 Instalacje budowlane	14

2.3.4 Wykończenie	15

2.3.5 Uwarunkowania związane z wykonaniem robót	15

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO	17

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	17

3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	17

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	17

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	20

4. ZAŁĄCZNIKI	21

4.1 Lokalizacja inwestycji	21

4.2 Rzut szybu windowego	21

4.3 Przekrój szybu windowego	22

4.4 Zdjęcia stanu istniejącego	23

4.5 Propozycja wyglądu wnętrza dźwigu osobowego	26

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

## 2.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest wymiana dwóch urządzeń dźwigowych – osobowych 
w budynku biurowo – administracyjnym przy ul. Bieszczadzka 5 w m. Krosno, położonej na działce o nr ewid. 3159 obręb Śródmieście. Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – dostosować zakres dokumentacji od przyjętych rozwiązań, wszelkie prace budowlano-montażowe, przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi. Realizacja przedstawionych powyżej celów wpłynie na jakość i komfort przemieszczania osób, poprawę warunków pracy.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu:

- w branży budowlanej: projekt w zakresie architektury i konstrukcji wraz z uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dostosować zakres dokumentacji i opracowań od przyjętych rozwiązań),

- w branży elektrycznej: podłączenia dźwigów do istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu oraz trasy i kabli zasilających, sterownia, oświetlenia, łączność, uziemienia wraz 
z niezbędnym orurowaniem i przebudową lub wymianą tablic sterowania dźwigów,

- w branży sanitarnej: wentylacja,

- dokumentacja winna uwzględniać stan rzeczywisty omawianego zadania,

- wykonaniu robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych polegających na wykonaniu w/w zadania,

- wykonawca będzie zobowiązany do przekazania elementów stalowych i metalowych do punktu skupu złomu z rozliczeniem wartości na konto bankowe Gminy Miasto Krosno, zostanie wskazane przez Zamawiającego, materiały niebezpieczne dla zdrowia i środowiska zostaną przekazane do odpowiednich instytucji zajmujących się utylizacją,

- prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa nad robotami we wszystkich branżach, (konstrukcyjno- budowlana, elektryczna),

- przygotowanie dokumentacji oraz wniosku dla właściwej jednostki dozoru technicznego o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigów osobowych, a także uiszczenie wszelkich opłat wynikających z odbiorem UDT,

- uzyskania pozytywnej decyzji UDT dopuszczającą użytkowanie dźwigów osobowych,

- uzgodnienie dokumentacji w zakresie BHP, p.poż i innych wynikających z opracowania projektowego a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli będzie konieczne.

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń dźwigowych i instalacji w okresie objętym gwarancją oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż 30 dni 
i rocznych  przeprowadzanych przez UDT zakończonych pozytywną decyzją zezwalającą na użytkowanie dźwigu. W okresie obowiązywania gwarancji wszelkie koszty związane z w/w czynnościami  pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:

- roboty budowlano-montażowe – minimum 5 lat, liczone od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,

- czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godziny w przypadku zgłoszenia awarii windy bez konieczności uwalniania osób przebywających w kabinie,

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji. 
Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż zamontowane urządzenie dźwigowe. Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji, jak również wykona pierwszy rozruch instalacji.

### 2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Inwestycja, będąca przedmiotem zamówienia, planowana jest w użytkowanym budynku biurowo – administracyjnym. Zakres robót w części dotyczącej wykonania wymiany dźwigów obejmuje następujące czynności:

- demontaż istniejących urządzeń dźwigowych podlegających wymianie, wywiezienie 
i utylizacja na koszt Wykonawcy z przekazaniem uzyskanych środków ze sprzedaży elementów w punkcie skupu złomu na rachunek Gminy Miasto Krosno wskazanym przez Zamawiającego,

- przygotowanie szybu dźwigów pod montaż nowych wind,

- malowanie szybu windowego,

- wymiana oświetlenia szybu,

- przygotowanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi szybowe oraz obróbka otworów drzwiowych po montażu dźwigu z dostosowaniem estetyki wykończenia nie gorszej od istniejącego stanu,

- montaż dźwigów osobowych przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością, uwzględnić przy realizacji inwestycji ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) m.in.:

- przed dźwigiem osobowym należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach min. 150 x 150 cm,

- przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlą i dźwiękową,

- pojedynczy sygnał dźwiękowy powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd 
w dół,

- należy zapewnić panele z wypukłymi klawiszami,

- należy zapewnić poręcze ich górna część na wysokości 90 cm,

- na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy zapewnić lustro na wysokości maksymalnie 40 cm od poziomu podłogi,

- przyciski piętrowe na wewnętrznym panelu sterowania należy umieścić nad przyciskami alarmu i drzwi,

- przyciski pojedyncze na wewnętrznym panelu sterowania należy umieścić w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo, w przypadku większej ilości przycisków rozmieszczenie ich powinno być mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejności pięter,

- przycisk przystanku wyjściowego z budynku na wewnętrznym panelu należy umieścić tak, aby wystawał 5 mm (+/- 1 mm) ponad pozostałe przyciski (zalecany kolor zielony),

- panel sterujący wewnętrzny powinien być umieszczony na ścianie następująco: 
w przypadku drzwi otwieranych centralnie powinien znajdować się po prawej stronie wejścia do kabiny, w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie powinien znajdować się po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi,

- kabina dźwigu osobowego przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich zgodnie z zapisem Warunków  Technicznych §193 ustęp 2, a jej wymiary wewnętrzne wynosić będą 1100x 2100mm,

- tablica przyzywowa zamontowana na wysokości od 80 do 120 cm, w odległości nie mniejszej niż 50 cm od naroża kabiny,

- oznakowanie dla osób niewidomych i informacja głosowa o piętrach oraz ruchu kabiny zgodnie z zapisem Warunków Technicznych §193 ustęp 2a,

- panel przywołań wyposażony w alfabet Braille’a,

- montaż innych instalacji, aparatów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowej pracy i eksploatacji dźwigów,

- obok drzwi dźwigu osobowego powinna być zamieszczona czytelna informacja z numerem kondygnacji, numer powinien być czytelny również przez dotyk (cyfry o wysokości co najmniej 4cm i opisane alfabetem Braille’a),

- oświetlenie niepowodujące zjawiska olśnienia,

- wyświetlacz w kabinie: LCD,

- przyciski w panelu dyspozycji - wymuszone otwieranie oraz zamykanie drzwi,

- stacyjka w panelu dyspozycji do blokowania drzwi w trakcie załadunku, wejścia lub wyjścia z windy osoby niepełnosprawnej,

- wentylacja kabiny: mechaniczna,

- wykładzina na podłodze kabiny, antypoślizgowa, trudnościeralna, trudnopalna,

- odboje ochronne 2 rzędy w kabinie ze stali nierdzewnej szczotkowanej satyna,

- interkom - komunikacja kabina - tablica sterowa,

- składane siedzisko zamontowane na wysokości 0,5 m powyżej poziomu podłogi o szerokości 0,4 - 0,5 m i głębokości 0,3 - 0,4 m oraz o odporności na obciążenia min.
100 kg.

Wycena powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem zakresu wskazanego w opisie, koszt serwisów, comiesięcznych przeglądów konserwatorskich z dokonywaniem wpisu do książki dźwigu, jak również zakres, który należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i przyjętymi przepisami.

### 2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Dźwigi stanowią część komunikacji pionowej w budynku biurowo – administracyjnym przy ul. Bieszczadzka 5 w m. Krosno, położonej na działce o nr ewid. 3159, obręb Śródmieście. Dźwigi będą obsługiwać ruch osobowy w budynku pomiędzy istniejącymi kondygnacjami.

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Dźwigi po wymianie muszą zostać dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz powinny spełnić wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym, a także wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania.

### 2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Głównym założeniem inwestycji jest wymiana dwóch urządzeń dźwigowych – osobowych 
w budynku biurowo – administracyjnym. W zakresie dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, przy opracowywaniu projektu budowalnego należy zastosować rozwiązania eliminujące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie obejmuje m.in.:

- prace projektowe,

- roboty budowlane w zakresie wyznaczonym w PFU,

- uporządkowanie placu budowy,

- usunięcie wad w okresie gwarancji.

### 2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchnio – kubaturowych

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przyjmować zgodnie z niniejszymi wytycznymi. W celu spełnienia przez obiekt założonych przez Zamawiającego wymagań funkcjonalno-użytkowych należy uwzględnić wytyczne wymienione poniżej oraz w części „Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia”. Urządzenie dźwigowe z kabiną ma być fabrycznie nowe i pochodzić z roku produkcji 2024

Parametry dźwigu osobowego:

- udźwig: ≥ 900kg,

- ilość osób: ≥ 12 osób,

- prędkość: ≥ 1,0 m/s,

- ilość przystanków: 7,

- rozmieszczenie dojść: jednostronne,

- wysokość podnoszenia: ok 20 m,

- napęd: elektryczny, zasilanie 400V / 230 V,

- sterowanie: zbiorcze w dół,

- funkcja dodatkowa: zabezpieczenia pożarowe:

- zjazd pożarowy dźwigu po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej do przystanku ewakuacyjnego zgodnie z przyjętym planem ewakuacji w obiekcie,

- zjazd awaryjny w sytuacji braku prądu do przystanku ewakuacyjnego zgodnie z przyjętym planem ewakuacji w obiekcie,

- system łączności z kabiny z pogotowiem dźwigowym za pomocą GSM.

Drzwi kabinowe  i przystankowe:

- typ: automatyczne, teleskopowe,

- szerokość w świetle: 0,9 m,

- wysokość w świetle: 2,0 m,

- materiał: stal szlachetna szlifowana,

- zabezpieczenie: kurtyna świetlna,

- napęd windy przy pomocy tradycyjnych lin stalowych lub liny powlekane.

Sygnalizacja przystankowa:

- piętrowskazywacz,

- funkcja komunikatów głosowych.

Kabina:

- wymiary sz. x dł. wys.: ≥ 1,1 x 2,1 x 2,1 m,

- typ: jednostronna,

- wykończenie: frontowa: stal szlachetna szlifowana, tylna/prawa/lewa: Inox,

- podłoga: wykładzina PCV kolor szary antypoślizgowa,

- sufit: stal szlachetna szlifowana,

- oświetlenie: LED,

- poręcz: rurka ze stali nierdzewnej,

- lustro: jasne, lokalizacja ściana tylna,

- cokół: aluminium anodowane w kolorze naturalnym lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej satyna,

- listwy wykończeniowe: aluminium anodowane w kolorze naturalnym.

Sygnalizacja:

- panel operacyjny: stal nierdzewna szlifowana,

- typ: pełna wysokość,

- oznaczenie Braille’a,

- przyciski: alarm, zamykanie drzwi,

- piętrowskazywacz LED,

- strzałki kierunku jazdy,

- gong,

- oświetlenie awaryjne,

- łączność dwukierunkowa z serwisem,

- komunikaty głosowe,

- pętla indukcyjna, wspomaganie obsługi osób słabosłyszących, obowiązkowych dla podmiotów publicznych, Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

Szyb windowy:

- typ: żelbetowy,

- szerokość: 1,70 m,

- głębokość: 2,40 m,

Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r. Nr 173, poz. 1034 oraz z 2021 r. poz. 2088) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, oraz z 2022 r. poz. 88). Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. 2016 r. poz. 811). Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## 2.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 2.2.1 Obowiązki Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego – w terminie do 7 dni od podpisania umowy, na wniosek Wykonawcy,

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków. Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do opracowanej 
i przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji w terminie do 5 dni roboczych, od dnia przekazania dokumentacji w wersji papierowej.

### 2.2.2 Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe opracowanie dokumentacji projektowej, która winna zawierać w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych co najmniej następujące opracowania:

- wykonanie inwentaryzacji istniejących elementów, obiektów niezbędnych  do opracowania dokumentacji,

- wymaganych  wypisów, wyrysów, zgód właścicieli itp,

- przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu (m. in. badania i dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz geotechniczna, ekspertyzy, inwentaryzacje, analizę zwiększenia obciążeń na konstrukcję szybu z tytułu zwiększenia prędkości jazdy itp.),

- przygotowanie i złożenie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami 
w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami pozwoleń wraz z ich uzyskaniem,

- opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami jeżeli tego wymaga zakres przyjęty rozwiązania,

- przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót wraz z wymaganymi dokumentami 
i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z jego złożeniem, zakres dokumentacji dostosować od przyjętych rozwiązań,

- pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające 
z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi 
w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność uzyskania/sporządzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

### 2.2.3 Materiały wyjściowe

Materiałami wyjściowymi do opracowania dokumentacji projektowej jest niniejszy program funkcjonalno – użytkowy oraz SWZ. Obowiązujące przepisy i normy.

### 2.2.4 Koncepcja programowo-przestrzenna

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt techniczny doboru dźwigu osobowego do istniejących szybów windowych, w którym zostaną zawarte wszystkie elementy składowe dźwigu z kabiną sporządzony w oparciu o wytyczne niniejszego PFU. Zamawiający w ustalonym terminie dokona ostatecznej akceptacji koncepcji, która to akceptacja będzie stanowić podstawę dalszych prac projektowych przy przedmiotowym opracowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wielokrotnego wnoszenia uwag / zastrzeżeń oraz wydawania poleceń korekty / weryfikacji projektu koncepcji, aż do jej ostatecznej akceptacji.

### 2.2.5 Projekt budowlany

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie robót oraz uwzględniającej wytyczne niniejszego PFU, dla zadania gdy przyjęty zakres prac przez Wykonawcę będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów do zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę do Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, wraz z jego złożeniem, jeżeli jest to wymagane.

### 2.2.6 Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać rozwiązania Projektu budowlanego. Jednocześnie powinny jednoznacznie określać parametry techniczne i standard wykończenia projektowanego obiektu w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, dla zadania gdy przyjęty zakres prac przez Wykonawcę będzie wymagał uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia na budowę.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze projektowanej inwestycji muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne oraz rozwiązania konieczne 
z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

### 2.2.7 Wymagana forma i zawartość dokumentacji projektowej

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego w ten sposób, iż dokumentacja projektowa będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania 
z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz oświadcza, że dokumentacja projektowa będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych a także wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów.

Wykonawca obowiązany jest wykonać prace projektowe w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557), oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. 2016 r. poz. 811). Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## 2.3 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU UMOWY

### 2.3.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego, terminy prowadzania  robót należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca zabezpieczy teren robót, na bieżąco będzie utrzymywał porządek na budowie oraz zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzonych robót. Wykonawca podejmie odpowiednie czynności aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie obiektu. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, przy wymianie urządzeń dźwigowych nie mogą zakłócać  pracy instytucji mieszczących się w budynku.

### 2.3.2 Architektura i konstrukcja

Wymiana dźwigów osobowych nie będzie skutkować zmianą układu pomieszczeń 
w budynku ani zmianą przeznaczenia pomieszczeń. Nie powinna prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynku. Dokonywanie przez Wykonawcę zmian 
w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany adaptacyjne szybów w celu poprawienia parametrów montowanych urządzeń jest niedopuszczalne.

### 2.3.3 Instalacje budowlane

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie analizy stanu istniejącego wraz z możliwością dalszej eksploatacji instalacji wymaganych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania dźwigów osobowych m.in.:

- w branży elektrycznej: istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu oraz trasy i kabli zasilających, sterownia, oświetlenia, łączność, uziemienia wraz z niezbędnym orurowaniem oraz tablic sterowania dźwigów,

- w branży sanitarnej: wentylacja,

### 2.3.4 Wykończenie

Wymagania, które należy uwzględnić opisano w p. 2.1.1 i 2.1.4.

### 2.3.5 Uwarunkowania związane z wykonaniem robót

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić m.in.  warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

- w budynku prowadzona jest działalność biurowo – administracyjna, budynek będzie użytkowany w czasie realizacji zamówienia,

- roboty mogą być realizowane po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu robót,

- zabrania się składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych,

- materiały powstałe z rozbiórki, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące 
z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania elementów stalowych i metalowych do punktu skupu złomu z rozliczeniem wartości z złomowania na konto bankowe Gminy Miasto Krosno, wskazane przez Zamawiającego, materiały niebezpieczne dla zdrowia i środowiska zostaną przekazane do odpowiednich instytucji zajmujących się utylizacją,

- Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli będzie to konieczne Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami 
i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące,

- za pozostawione materiały budowlane oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia należący do Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dokona zabezpieczenia,

- systemy sterowania dźwigów realizujących zadania zabezpieczeń pożarowych m.in.: funkcję zjazdu pożarowego powinny uwzględniać możliwość późniejszej współpracy z modułami sterującymi systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie,

- włączenie i współpraca wszystkich systemów i instalacji dźwigów z systemami 
i instalacjami budynkowymi wymaga pisemnego uzgodnienia w fazie projektowania 
i realizacji,

### - Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badania odbiorowego dźwigów po wymianie przez UDT oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego badania, a także uzyskać dla Zamawiającego stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację wymienionych dźwigów. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskania decyzji, o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca. Wydanie przez UDT decyzji zezwalającej na eksploatację wymienionych dźwigów będzie warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. Warunkiem zrealizowania zamówienia będzie protokół odbioru końcowego bez uwag podpisany przez komisję  powołaną przez Zamawiającego. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji będzie dokonywał w ramach ceny ofertowej przeglądów okresowych i serwisów wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń dźwigowych i instalacji w okresie objętym gwarancją oraz przeglądów comiesięcznych i rocznych, 
w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

# 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

## 3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miasta Krosno jednocześnie dysponuje pełnomocnictwami do dysponowania nieruchomością związaną z zakresem objętym PFU pozostałych współwłaścicieli.

## 3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający przekaże oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Oświadczenie obejmować będzie nieruchomość objętą opracowaniem.

## 3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Cała dokumentacja projektowa w swojej zawartości powinna być wykonana w zakresie 
i formie zgodnej z obowiązującymi na dzień sporządzenia przepisami wynikającymi m.in. z:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. 2016 r. poz. 811),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r, w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego,

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużenia okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 667),

- Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088, 1560),

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029),

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z 2023 r. poz. 1681),

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 67),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

- PN-EN 81.1+A3:2010 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne,

- PN-EN 81-70:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych,

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące),

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych,

- Przepisów BHP przy robotach budowlanych i transportowych,

- Instrukcji technicznych producenta stosowanych materiałów i technologii,

- Innych obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw autorskich i patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Zobowiązany jest informować Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych dokumentów.

## 3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Niniejszy dokument zawiera w swej treści informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i realizacji robót budowlanych. Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej. W zakresie niezbędnym do wykonania zamierzenia, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek. Po wykonaniu odkrywek i sprawdzeń Wykonawca na swój koszt przywróci element do stanu pierwotnego. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym 
w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej dla potrzeb realizacji zadania. Dane przekazane przez Zamawiającego mają charakter informacyjny i stanowią tylko podstawę do oszacowania wartości robót. W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

# 4. ZAŁĄCZNIKI

## 4.1 Lokalizacja inwestycji

## 4.2 Rzut szybu windowego

## 4.3 Przekrój szybu windowego

## 4.4 Zdjęcia stanu istniejącego

## 4.5 Propozycja wyglądu wnętrza dźwigu osobowego