modyfikacja

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Poz. 9

Nebulizator  –   2 szt.

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Profesjonalne urządzenie do terapii aerozolowej Inhalator pneumatyczno-tłokowy | TAK |  |
|  | przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Frakcja respirabilna < 5 m (FPF)%: 83,1% < 5 m | TAK |  |
|  | Średni czas nebulizacji 2 ml leku: poniżej 4 minut | TAK |  |
|  | Poziom hałasu: max 55 dB | TAK |  |
|  | Szybkość nebulizacji/podawania: min 0,53-0,23ml/min | TAK |  |
|  | Wydajność kompresora: min 9 l / min | TAK |  |
|  | Ciśnienie maksymalne: 1,8 +/_ 0,3 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V~50Hz/130VA | TAK |  |
|  | Filtr pobieranego powietrza | TAK |  |
|  | Dwie maski w zestawie - silikonowe maseczki dopasowane do kształtu dziecięcej i dorosłej twarzy | TAK |  |
|  | MMAD wg nowej normy EN 13544-1 2,49 | TAK |  |
|  | Zgodność norm – zgodnie ze standardem EN 60601 -1 i EN 60601-1-11 | TAK |  |
|  | Kolor biały | TAK |  |
|  | Waga urządzenia 1,8 kg | TAK |  |
|  | Wymiary 5,90x8,27x4,33 | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
|  | Skład zestawu : kompresor, nebulizator RF9, ustnik, maska dla dorosłych SoftTouch, maska dziecięca SoftTouch, przewód powietrzny 1,7m, przewód zasilający 1,5 m chowany w obudowie, 1 filtr powietrza | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy