Załącznik nr 1c do SWZ

Część III: Opis przedmiotu zamówienia dla maszyny inżynieryjnej – ładowarki teleskopowej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca zgodnie ze swoja ofertą* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny. W kabinie pojazdu zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający wymagania MSWiA oraz wymagania techniczno–funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 8 z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 134-174 MHz. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową dostarczoną na Wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy. |  |
| 1.2 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 poz. 3, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 2. | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1 | Podwozie maszyny oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020 lub 2021. | Podać nazwę, model oraz rok produkcji. |
| 2.2 | Masa całkowita pojazdu (pojazd z operatorem, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, bez dołączanego osprzętu) - nie większa niż: 12 300 kg. |  |
| 2.3 | Maksymalna moc silnika: min. 100 KM z zapłonem samoczynnym. | Podać moc silnika. |
| 2.4 | Maksymalna szerokość całkowita pojazdu gotowego do jazdy – nie większa niż 2 420 mm. |  |
| 2.5 | Maksymalna długość całkowita maszyny bez zamontowanego osprzętu: nie większa 6 030 mm. |  |
| 2.6 | Maksymalna wysokość pojazdu: nie większa niż 2 500 mm. |  |
| 2.7 | Prześwit od podłoża: min. 350 mm. |  |
| 2.8 | Maksymalna wysokość podnoszenia z podporami, przy zastosowaniu osprzętu, np. wideł: nie mniej niż 17 m. | Podać wysokość podnoszenia. |
| 2.9 | Maksymalny udźwig na widłach – nie mniej niż 4 000 kg. |  |
| 2.10 | Silnik spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin. |  |
| 2.11 | Rozruch i wyłączanie silnika za pomocą kluczyka stacyjki. |  |
| 2.12 | Układ kierowniczy pojazdu ze wspomaganiem. |  |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w manualną, automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię biegów. |  |
| 2.14 | Napęd pojazdu hydrostatyczny w układzie 4x4, z dwoma osiami skrętnymi. |  |
| 2.15 | Maksymalna prędkość pojazdu: nie mniejsza niż 24 km/h. |  |
| 2.16 | Kabina pojazdu zamykana, jednodrzwiowa, jednoosobowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta pojazdu. |  |
| 2.17 | Kabina operatora wyposażona w: - układ ogrzewania; - osłonę przeciwsłoneczną; - wycieraczki szyby: przedniej, tylnej oraz okna dachowego; - wewnętrzne lusterko wsteczne; - zamontowane radio samochodowe z instalacją antenową i głośnikową; - reflektor ręczny (szperacz) zainstalowany w kabinie o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. |  |
| 2.18 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w kratę ochronną szyby przedniej i okna dachowego. |  |
| 2.20 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. |  |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w dwie lampy ostrzegawcze w technologii LED, mocowane na magnes i przystosowane zamiennie do pracy na dachu kabiny, jedna w kolorze żółtym, druga w kolorze niebieskim. |  |
| 2.22 | Pojazd wyposażony w oświetlenie drogowe (przód i tył). |  |
| 2.23 | Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze: lampy robocze doświetlające pole pracy – min. 2 szt. na przód pojazdu; lampy robocze doświetlające pole pracy – min. 2 szt. na tył pojazdu; lampa robocza doświetlająca pole pracy – min. 1 szt. zamontowana na ramieniu maszyny. |  |
| 2.24 | W pojeździe zainstalowana instalacja (hydrauliczna i elektryczna) do platformy roboczej, z możliwością sterowania z kosza maszyny. |  |
| 2.25 | W pojeździe zainstalowana instalacja (hydrauliczna i elektryczna) przystosowana do pracy z wciągarką hydrauliczną. |  |
| 2.26 | Pojazd wyposażony w hydraulicznie uruchamiane podpory przednie. |  |
| 2.27 | Wysięgnik składa się z jednego elementu stałego oraz trzech elementów teleskopowych. |  |
| 2.28 | Pojazd wyposażony w ogumienie uniwersalne o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Ogumienie pojazdu z oponami w rozmiarze 24 cale oraz bieżnikiem typu ,,jodełka”. |  |
| 2.29 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy: min. z tyłu pojazdu. |  |
| 2.30 | Oznakowanie pojazdu: - kolor nadwozia: RAL 3000 lub zbliżony; - napis ,,STRAŻ” po obu stronach głównego ramienia maszyny. |  |
| 3. | Osprzęt maszyny |  |
| 3.1 | Platforma robocza: - platforma przystosowana do transportu: min. 3 osób i sprzętu o łącznej masie 350 kg; - platforma robocza wyposażona w min. 3 punkty do mocowań szelek bezpieczeństwa; - szerokość platformy: złożonej – min. 2 200 mm, rozłożonej – 4 200 mm; - głębokość platformy: min. 1 200 mm; - wysokość platformy: min. 1 300 mm; - masa platformy: max. 680 kg. |  |
| 3.2 | Widły pływające paletowe (2 zęby): - szerokość ramy wideł: min. 1 300 mm; - długość wideł: min. 1 200 mm; - nośność nominalna: min. 4 500 kg; - widły paletowe z ramą ochronną. |  |
| 3.3 | Szufla standardowa: Szufla do materiałów sypkich, śniegu itp. Szerokość szufli: min. 2 400 mm. Pojemność szufli: min. 980 litrów. |  |
| 3.4 | Hak: - przystosowany do transportu materiałów budowlanych; - montowany bezpośrednio na karetce; - nośność: min. 5 000 kg; - wyposażony w automatyczną blokadę; - posiadający homologację. |  |
| 3.5 | Szybkozłącze mechaniczne: - przystosowane do sprzęgania dostarczonego osprzętu do maszyny. |  |
| 4. | Dodatkowe wymagania |  |
| 4.1 | Wymagana gwarancja: minimum 24 miesiące. |  |
| 4.2 | Produkt zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego. |  |
| 4.3 | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w okresie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
| 4.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcje obsługi w języku polskim do pojazdu oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia. |  |

Uwaga: W kolumnie nr 3. „Spełnienie wymagań” wypełnia Wykonawca – wpisuje „tak” lub „spełnia”, a tam gdzie jest to wymagane podaje konkretną wartość lub inne wymagane informacje.

…………………………………………………..

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.