# zał. nr 6.1 do BZP.271.1.15.2024

# Załącznik nr … do umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na:

„Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok, placów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych”

- Opis przedmiotu robót:

„Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok, placów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych”

- Zakres robót:

  - Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem jezdni o nawierzchniach bitumicznych, tłuczniowych, betonowych, z płyt żelbetowych, z kostki kamiennej, brukowych, lub nieutwardzonych w zakresie remontów cząstkowych i napraw bądź ułożenia niewielkich odcinków.

  - Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem chodników o nawierzchniach z płyt betonowych, kamiennych, kostki betonowej i kamiennej w zakresie remontów cząstkowych bądź wymiany uszkodzonych odcinków.

  - Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym oraz konserwacja nawierzchni wjazdów i zjazdów, placów postojowych, zatok i miejsc parkingowych, wysepek, elementów pasa drogowego oraz oznakowania pionowego, poziomego i innych urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego (poza sygnalizacją świetlną).

  - Bieżąca likwidacja występujących miejscowych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, uszkodzeń w jezdniach, chodnikach zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu, szczególnie w następstwie nagłych zdarzeń losowych.

  - Stałe przeglądy jezdni, chodników oraz oznakowania w pasach drogowych w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa ruchu.

  - Wymiana, remonty i regulacje włazów kanałowych, pokryw studzienek, wpustów ulicznych, studni i innych urządzeń towarzyszących znajdujących się w pasach drogowych.

  - Roboty towarzyszące, jak: naprawy i regulacje poboczy, profilowanie i naprawa dróg gruntowych.

Wykaz możliwych przewidywanych robót wyszczególniono w „Zakresie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 2.1. do BZP.271.1.15.2024

3.	Podstawy techniczno - prawne do wykonania zadania:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.).

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 t.j. ze zm.).

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.
 poz. 1047 t.j. ze zm.).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r.,
poz.54 t.j. ze zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022. 1518 r . bez zmian).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz.2311 t.j.).

  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm..)

  - Ogólne specyfikacje techniczne wydane przez GDDKiA a w szczególności:

    - D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne

    - M-13.01.00 - Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich,

    - D-01.01.01 - Wytyczanie trasy i punktów wysokościowych,

    - D-01.02.01 - Usunięcie drzew i krzewów,

    - D-01.02.01a - Ochrona istniejących drzew i krzewów w okresie budowy drogi,

    - D-01.02.02a - Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

    - D-02.00.01 - Roboty ziemne. Wymagania ogólne,

    - D-02.01.01 - Roboty ziemne. Wykonanie wykopów,

    - D-02.01.01A - Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego,

    - D-02.01.01B - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów,

    - D-02.01.01C - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne,

    - D-02.01.01D - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda drenów pionowych i nasypu przeciążającego,

    - D-02.01.01E - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny DSM, D-02.01.01F - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting,

    - D-02.01.01G - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny żwirowe,

    - D-02.01.01H - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny betonowo-żwirowe,

    - D-02.01.01I - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Prefabrykowane pale żelbetowe,

    - D-02.01.01J - Wzmocnienie podłoża gruntowego. Pale wiercone typu CFA,

    - D-02.03.01 - Roboty ziemne. Wykonanie nasypów,

    - D-04.02.01 - Warstwa odcinająca,

    - D-04.02.02 - Warstwa mrozoochronna/odsączająca,

    - D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

    - D-04.04.02 - Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej,

    - D-04.05.00 - Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,

    - D-04.05.01 - Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem,

    - D-04.07.01 - Warstwa podbudowy z AC,

    - D-04.10.01 - Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej,

    - D-05.03.04 - Nawierzchnia z betonu cementowego,

    - D-05.03.05A - Warstwa wiążąca z AC,

    - D-05.03.05B - Warstwa ścieralna z AC,

    - D-05.03.05C - Warstwa podbudowy i wiążąca z WMS,

    - D-05.03.13 - Warstwa ścieralna z SMA,

    - D-06.03.01a - Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym,

    - D-08.01.01 - Krawężniki betonowe.

4.	Warunki techniczne zamówienia.

4.1.	Potencjał kadrowy:

Wykonawca zapewni kierownika nadzorującego bezpośrednio roboty, z właściwym zakresem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowymi

4.2.	Potencjał sprzętowy:

Wykonawca powinien posiadać lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) do sprzętu zapewniającego wykonanie zadania, a w szczególności:

- ciągnik kołowy o mocy co najmniej 37 kW/50 KM

- koparka 0,15 m3

- malowarka do znakowania dróg

- piła spalinowa do cięcia elementów i nawierzchni betonowych i z mas bitumicznych

- podnośnik hydrauliczny do 12 m

- przyczepa dłużycowa 4,5 t

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t

- recykler do mas bitumicznych

- co najmniej 3 równiarki samojezdne

- samochód dostawczy do 3,5 t

- samochód samowyładowczy 5 t

- samochód skrzyniowy do 5 t

- samojezdna ścinarka poboczy URM

- skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 500 dm3

- spycharka gąsienicowa 74 kW

- spycharka gąsienicowa 88 kW

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t

- walec statyczny samojezdny 10 t

- walec statyczny samojezdny 4 t

- walec wibrac.jednoos,ogum.0,6 t

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t

- walec wibracyjny samojezdny 10 t

- walec wibracyjny samojezdny 13 t

- walec wibracyjny samojezdny 15 t

- walec wibracyjny samojezdny 4 t

- wózek dociskowy do taśmy najezdniowej

- wózek z ręcznym aplikatorem mas chemoutwardzalnych (plastomarker)

- zrywarka przyczepna

- żuraw do 5 t

- żuraw samochodowy 4 t.

4.3.	Inne warunki:

- Wykonawca zapewni całodobowy dyżur osoby, która będzie odpowiadać za usuwanie szkód i niebezpieczeństw dla ruchu drogowego w razie wypadków losowych i złych warunków atmosferycznych - z podaniem kontaktu telefonicznego z w/w osobą.

- Wykonawca zapewni pełną dyspozycyjność osób i sprzętu o każdej porze w pracach interwencyjnych (awaryjnych).

5.	Specyfikacje techniczne:

  - Zastosowane materiały muszą spełniać warunki wprowadzenia do obrotu i do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 t.j.)

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aprobaty i deklaracje zgodności materiałów z normą lub aprobatą techniczną.

  - W przypadku kostki brukowej betonowej wymaga się aby materiał był gat. 1, odpowiadał kl. 50 i posiadał aprobatę techniczną wydaną przez Instytut badawczy Dróg i Mostów.

  - W przypadku płytek chodnikowych wymaga się aby materiał był zgodny z normą PN - EN 1339:2005 lub równoważną oraz był gat. 1.

  - W przypadku krawężników i obrzeży betonowych wymaga się aby materiał był zgodny z normą PN - EN 1340:2004 lub równoważną i był gat. 1.

### Do tablic oznakowania pionowego należy zastosować podkłady aluminiowe foliowane folią odblaskową I lub II generacji oraz rury na słupki – ocynkowane. Tarcze znaków muszą być równe i gładkie – bez odkształceń płaszczyzny, w tym pofałdowań, wgięć, nierówności. Zniekształcenia krawędzi, powstałe po tłoczeniu i innych procesach technologicznych są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się systemu montażowego polegającego na przewierceniu tarczy i lica znaku. Dopuszcza się możliwość stosowania innego systemu montażu tarcz na konstrukcjach wsporczych pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony przedstawiciela Zamawiającego.

  - W zakresie stosowanych mieszane mineralno-asfaltowych z wytwórni mas bitumicznych do remontów cząstkowych, Wykonawca przedłoży na żądanie  Zamawiającego proponowaną do zastosowania receptę mieszanki zatwierdzoną przez właściwe laboratorium - w celu akceptacji przez Zamawiającego. Wymaga się masy grysowej dla kategorii ruchu KR3-6.

  - Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach określa PN-EN 133 lub równoważne  w sposób przedstawiony w tablicy 1.

| Lp. | Cecha | Załącznik normy | Wymaganie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| 1.1 | Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów kostki, grubości < 100 mm ≥ 100 mm | C | Długość ±2 ±3 | Szerokość ±2 ±3 | Grubość ±3 ±4 | Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej kostki, powinna być ≤ 3 mm |
| 1.2 | Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki >300 mm), przy długości pomiarowej 300 mm 400 mm | C | Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 1,5 1,0 2,0 1,5 |
| 2 |
| 2.1 | Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) | D | Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 |
| 2.2 | Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu | F | Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania |
| 2.3 | Trwałość (ze względu na wytrzymałość) | F | Kostki maja zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja |
| 2.4 | Odporność na ścieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) | G i H | Pomiar wykonany na tarczy |
|  |  |  | szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe | Böhmego, wg zał. H normy – badanie alternatywne |
|  |  |  | ≤ 23 mm | ≤ 20 000 mm3/5000 mm2 |
| 2.5 | Odporność na poślizgnięcie | I | a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawalająca odporność, b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) |
| 3 |
| 3.1 | Wygląd | J | a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne |
| 3.2 3.3 | Tekstura Zabarwienie (barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element) | J | a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze – producent powinien opisać rodzaj tekstury, b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbka producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za istotne |

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów. Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.

  - W zakresie robót rozbiórkowych, wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórkach znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić, w tym przewidziane jest zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 lub równoważne. Przez wskaźnik zagęszczenia gruntu rozumie się wielkość charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu, określoną jako iloraz gęstości objętościowej szkieletu zagęszczonego gruntu [g/cm3] i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określonej w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-99/B-04481 lub równoważne, służącej do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych [g/cm3]. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) – min. wartość Is 1,00 dla górnej warstwy o grubości 20 cm, min. wartość Is 0,97 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych. Jeżeli grunty rodzime w wykopach
i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do podanej wartości Is.

  - Należy stosować następujące materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni:

- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie

-	mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 lub równoważne, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 lub równoważne i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub równoważne

- do wypełniania spoin w nawierzchni

-	piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 lub równoważne,

-	piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 lub równoważne

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować betoniarki. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.

- Gwarancje:

Okres gwarancyjny dla robót wynosi 1 rok od dnia odbioru.

Wyjątkiem są następujące roboty:

  - Remonty oznakowania poziomego 4 miesiące. Dla pasów segregacyjnych poza miastem – 9 miesięcy,

  - Remonty nawierzchni gruntowych i tłuczniowych – 3 miesiące,

  - Drobne naprawy nie będące robotami drogowymi  – brak gwarancji.

7.	Założenia kosztorysowe:

7.1.	Ceny jednostkowe na roboty wyszczególnione w „Zakresie rzeczowo-finansowym” powinny być wyliczone w oparciu o kalkulacje kosztorysowe szczegółowe, opracowane dla każdej pozycji robót. Powyższe kalkulacje należy dołączyć do oferty przetargowej.

7.2.	Oferowane ceny powinny uwzględniać wszystkie nośniki kosztów ponoszonych przez Wykonawcę takie jak:

-	roboczogodzina bezpośrednia			R,

- ceny najmu podstawowego sprzętu			S,

-	koszty pośrednie (R + S)				Kp,

-	zysk (R + S + Kp)					Z,

- ceny podstawowych materiałów			M,

- koszty zakupu dla materiałów wykonawcy		Kz.

7.3.	Wszystkie zastosowane nośniki kosztów, na podstawie których powstał kosztorys szczegółowy (załącznik do umowy przekazany w dniu podpisania umowy) zostaną przeniesione do umowy i będą miały zastosowanie do tych kalkulacji jednostkowych, których Zamawiający w „Zakresie  rzeczowo- finansowym” nie przewidział, a które mogą się dodatkowo pojawić podczas  realizacji umowy.

7.4.	Ponadto w cenach jednostkowych (w kosztach pośrednich Kp) należy przewidzieć wszystkie inne ponoszone koszty związane z  realizacją zamówienia:

- koszty dokonywania samodzielnych przeglądów,

- koszty przejazdów wraz z przedstawicielem Zamawiającego,

- koszty prowadzenia dokumentacji i rozliczania robót,

- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,

- koszty dostarczenia na budowę sprzętu (łącznie z jednorazowymi),

- koszty składowania i zabezpieczania własnych materiałów,

- koszty związane z koniecznością częstych zmian miejsca wykonywania robót,

- koszty związane z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- koszty związane z pełnieniem całodobowego dyżuru i dyspozycyjności.

8.	Rozliczanie transportu materiałów:

  - Za załadunek i dowóz materiałów z magazynu zlokalizowanego na terenie miasta, będących własnością Zamawiającego - Zamawiający płaci lub dostarcza materiał sam do miejsca wbudowania.

  - Materiały kupowane przez Wykonawcę mają być dostarczone do miejsca wbudowania (ewentualny koszt ich dowozu z magazynu Wykonawcy, zlokalizowanego na terenie miasta winien być wliczony do kosztów zakupu tego materiału - bez dodatkowych kosztów przeładunków i kosztu przewozu „magazyn – miejsce wbudowania”). Zamawiający nie będzie płacił dodatkowo, zgodnie z rozdziałem 15 KNR 2-31 przewóz materiałów będących własnością Wykonawcy.

- Uzupełnienie

9.1.	Zaleca się, aby oferent zapoznał się z placem składowym Zamawiającego. Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy.

9.2.	Ilości i rodzaje robót zawartych w specyfikacji przetargowej są jedynie orientacyjne i służą do wyłonienia w trybie przetargowym Wykonawcy tych robót, ustalenia cen i poziomu narzutów.

9.3.	Zamawiający dopuszcza użycie do wykonania robót innego sprzętu niż to wynika z Katalogów Nakładów Rzeczowych.

9.4.	Zamawiający poniesie koszty związane ze składowaniem odpadów na podstawie dokumentów poświadczających o ich poniesieniu.

Miejsce składowania odpadów wskazuje Zamawiający.

  - Maksymalny czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia usunięcia prac awaryjnych wynosi 6 godzin.

UWAGA:	Stosowane w przetargu ceny jednostkowe robót oraz ceny robocizny, materiału i sprzętu są cenami netto. Należy wypełnić załącznik nr 6.2. do specyfikacji (zał. Nr 1 do umowy) „Zakres rzeczowo-finansowy” i podać łączną wartość kwotową dla zadanego przedmiaru robót. Wartość kontraktu zostanie określona w umowie jako wartość szacunkowa.