Załącznik nr 3 do IWZ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr DZP/01/2022 „Zakup wraz z dostawą środków myjąco- 
 dezynfekujących oraz dzierżawą myjni endoskopowej”

Opis przedmiotu zamówienia/aparatu

| Myjnia endoskopowa |
| --- |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | Aparat używany, nie starszy niż z roku 2018 | TAK, podać |  |  |
| 2 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich | TAK |  |  |
| 3 | Myjnia-dezynfektor termiczny ładowana od frontu | TAK |  |  |
| 4 | Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni, umożliwiającym ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy | TAK |  |  |
| 5 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | TAK |  |  |
| 6 | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | TAK |  |  |
| 7 | Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem | TAK |  |  |
| 8 | Test Szczelności trwający przez cały proces | TAK |  |  |
| 9 | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV | TAK |  |  |
| 10 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | TAK |  |  |
| 11 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
| 12 | System monitorująco-raportujący z identyfikacją personelu, endoskopu oraz numeru myjni wraz z drukarką i papierem | TAK |  |  |
| 13 | Współpraca/kompatybilność z posiadanymi endoskopami elastycznymi firmy Olympus | TAK |  |  |
| 14 | Termin ważności środków myjąco-dezynfekujących nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |
| 15 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 16 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie myjni (chyba, że Zamawiający wymagał złożenia instrukcji wraz z ofertą) | TAK |  |  |
| 17 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do IWZ | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” i „podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź „NIE”.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.