KAMERA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 ° (dane producenta) / 96 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	19.12
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie / ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu / BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) / HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) / ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni / AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu / Automatyczny balans bieli / Detekcja ruchu - maks. 4 strefy / Strefy prywatności - maks. 4 / Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	PoE (802.3af), / 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	< 5 W
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) / Android: Darmowa aplikacja DMSS / iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C

SWITCH

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet
8
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ilość portów Gigabit Ethernet
6
Liczba portów SFP Combo
2
Złącze światłowodowe
SFP
Liczba portów USB 2.0
1
Szerokość produktu
344,4 mm
Głębokość produktu
252,5 mm
Wysokość produktu
44 mm
Waga produktu
2,5 kg
Obsługa PoE
Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)
8
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu
124 W