Temat: ODP: Kobben QC-22501 MMW - Węzeł wejściowy - Kieszenie dziobowych drzwi przesuwanych z podłogą

Pierwotnie planowaliśmy dla węzła wejściowego wykonać osobne rysunki kieszeni i podłogi. Ze względu na istotne zależności konstrukcyjne, pokazaliśmy je na jednym rysunku, dodając do niego elementy z innych ustaleń, jak np. ściany z poliwęglanu i słupki dla drzwi wahadłowych oraz możliwość dostępu do wyrzutni z atrapą torpedy.

Rysunek obejmuje wszystkie elementy spawane w tym miejscu. Słupki dla drzwi wahadłowych nie stanowią ograniczenia dla transportu związanego z pracami adaptacyjnymi. Do ustalenia geometrii potrzebne jest tymczasowe odtworzenie dziobowej ściany mesy oficerów - wg niej powinna być ustalona szerokość nowej podłogi.

Rozwiązania szczegółów pokazanych konstrukcji mogą być ustalone ze Stocznią. 
Rysunek jest przygotowany do wyceny przez Stocznie, po określeniu zakresu prac stoczniowych.

Razem z konstrukcją pokazano płaskie ściany węzła wyjściowego z poliwęglanu. Konstrukcję przygotowano tak, aby ściany z poliwęglanu mogły być wykonane później, np. w miejscu ekspozycji okrętu.

Stalowe elementy kieszeni są gięte w 1 płaszczyźnie.
Elementy z poliwęglanu są płaskie.

Wysokość nowej płyty podłogi z ryflowanej blachy aluminiowej określono tak, aby od obramowania otworu w burcie (od progu) była na jednym poziomie i płaska, równoległa do obecnego pokładu. Wysokość nowej podłogi wynosi około 70 mm nad obecnym pokładem. Miejsce zakończenie podłogi od PS wymaga ustalenia z Panem na okręcie - może to spowodować jej wydłużenie w kierunku PS.

Realizacja konstrukcji w węźle wejściowym na okręcie powinna być rozpoczęta po zamontowaniu poprawionych drzwi przesuwanych we właściwym położeniu, po ewentualnym poprawieniu ich geometrii i zmianie rolek. Jest to konieczne ze względu na ustalenie zakończenia podłogi od strony drzwi przesuwanych.

verte

Poniżej omówienie konstrukcji.

- Geometria skrzydeł drzwi powinna być poprawiona, aby uzyskać dopasowanie ich od obramowań otworów, jak było poprzednio - przywołano na rysunku szczegół z wcześniejszej dokumentacji:

analogicznie, jak przy drzwiach rufowych

- Konstrukcja stalowego szkieletu podłogi może być wykonana poza okrętem - ograniczy to ilość cięcia i spawania na okręcie.

- Poszycie kieszeni z blachy 2 mm jest przykręcane do ramy z kątowników dla umożliwienia dostępu do wnętrza kieszeni i skrzydeł w przyszłości. Dla dociśnięcie blachy 2 mm przewidziano płaskowniki z aluminium pozwalające schować łby wkrętów.

W górnej części obu kieszeni przewidziano osobne, przykręcane, mniejsze elementy z blachy o grubości 2mm dla umożliwienia dostępu do górnych rolek drzwi przesuwanych.

- Malowanie kieszeni powinno kolorystycznie odpowiadać kolorystyce przedziału wyrzutni torped dla kieszeni od dziobu. Malowanie kieszeni rufowej należy ustalić wg szalunków mesy oficerów.
Kieszenie wewnątrz mogą być pomalowane w kolorze jak kadłub z zewnątrz.

- Ściany z poliwęglanu (płaskie) i poręcze (wg osobnych ustaleń) mogą być wykonane i zamontowane poza Stocznią.

- Sufit węzła wyjściowego może być wykonany z poliwęglanu albo innego materiału w zależności od ustaleń z Muzeum MW. Należy przewidzieć ewentualne oświetlenie wejścia i wlot powietrza przez węzeł wejściowy.
Ważne jest, by krawędź sufitu od strony PS była skoordynowana z planowanymi poniżej drzwiami wahadłowymi i zasłaniała je od góry.

- Mocowanie blach kieszeni na dole pokazano na E - E, analogicznie zaprojektowano górne zamocowane.
Dolne blachy kieszeni należy montować ze spadem umożliwiającym spływ wody, ze skrzydeł do komory pod wycięceim w burcie.