Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu do Pracowni Endoskopii

oraz zakup aparatu USG na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

postępowanie powtórzone

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/25/05/2024

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PAKIET Nr 2 ZAKUP APARATU USG

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | APARAT USG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2021 r. Rok produkcji aparatu 2024 r. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Wersja oprogramowania nie starsza niż 2023 system operacyjny Windows 10 lub nowszy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.3 | Głośność pracy ultrasonografu max 35 dB | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | 14- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej min. 16 wiązek jednocześnie. Ponad 191 kanałów Tx/Rx, liczba kanałów cyfrowych ponad 8 250 000, procesor min. Intel i5 2,4 GHz, karta graficzna min. NIVIDA GeForce GTX 1650 4GB RAM DDR4 lub jej odpowiednik 1x HDMI o rozdzielczości min. 1920x1080 px | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Aparat wyposażony w min. 4 porty USB (min. 2 wykonane w technologii 3.0) z czego min.2 umiejscowione na pulpicie aparatu | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.6 | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min. 16 cm i obrót lewo/prawo min. 30° | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.7 | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej | TAK |  |  |
| 1.8 | Dynamika systemu min. 350 dB do 370 dB 0 pkt powyżej 370 dB 5 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.9 | Aparat wyposażony w min. 4 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic-bezpinowe ) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.10 | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu ponad 23” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px, regulowany panel dotykowy (pochył) pojemnościowy o przekątnej min. 14” do 23,5” 0 pkt powyżej 23,5” 5 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.11 | Możliwość osobnej regulacji obrazowania monitora (jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu przy pomocy fizycznego joysticka umiejscowionego z tyłu monitora. | TAK |  |  |
| 1.12 | TGC min. 8 stref i LGC min. 8 stref regulowane cyfrowo, dostępne z poziomu panelu dotykowego (brak fizycznych suwaków), z możliwością zapamiętywania min. 5 ustawień. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD na system i bazę danych o pojemności powyżej 500 GB, z możliwością rozbudowy powyżej 1TB. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.14 | Frame rate dla trybu 2D min. 5000 Hz | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.15 | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np. print/send/saved) pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.16 | Pamięć dynamiczna cine min 70 000 obrazów | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.17 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min 1-22 MHz (wyznaczony możliwymi do podłączenia głowicami dostępnymi w dniu składania oferty) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.18 | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | TAK |  |  |
| 1.19 | Software służący do szczegółowego obrazowania drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Software dostępny na głowicach convex oraz linia | TAK |  |  |
| 1.20 | Funkcja obrazowania wykorzystująca pełne pasmo częstotliwości pracy głowicy (równoczesna praca na niskich, średnich jak i wysokich częstotliwościach)-możliwość włączenia i wyłączenia funkcji przy pomocy jednego przycisku. Technologia analogiczna do technologii HDR znanej z fotografii cyfrowej, służąca do znaczącej poprawy wizualizacji obszarów cienistych, badanych struktur takich jak głowa płodu (w 3 trymestrze) lub kręgosłup | TAK |  |  |
| 1.21 | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami . | TAK |  |  |
| 1.22 | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 25,0 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.23 | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 14m/s | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.24 | Prędkość odświeżania dla CD min. 550 klatek/sek. do 640 klatek/sek. 0 pkt, powyżej 640 klatek/sek. 5 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.25 | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 50 cm do 54 cm 0 pkt, powyżej 54 cm 5 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.26 | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 29x | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.27 | Ultrasonograf wyposażony w AI, uczący się poprawności wykonywania automatycznych obrysów narządów względem operatora | TAK |  |  |
| 1.28 | Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m. in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 1.29 | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min. 7 kątów i 6 ustawień | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.30 | Przestrzenna lokalizacja toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | TAK |  |  |
| 1.31 | Oprogramowanie do badań brzusznych, ginekologicznych, mięśniowoszkieletowe, położnicze, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialnych, urologicznych, naczyniowych | TAK |  |  |
| 1.32 | Możliwość anonimizacji badania przy archiwizacji na zewnętrznych nośnikach | TAK |  |  |
| 1.33 | Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej | TAK |  |  |
| 1.34 | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist | TAK |  |  |
| 1.35 | Funkcja powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie wyświetlana jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę ultrasonograficzną | TAK |  |  |
| 1.36 | Videoprinter czarno-biały do zdjęć i raportów | TAK |  |  |
| 1.37 | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych | TAK |  |  |
| 1.38 | Software do wizualizacji bardzo wolnych i mikroprzepływów, inny niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy. Metoda dopplerowska dostępna we wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
| 1.39 | Obrazowanie elastograficzne w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola, ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany, dostępne na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 1.40 | Elastografia akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | TAK |  |  |
| 1.41 | Aplikacja dedykowana do analizy stopnia stłuszczenia wątroby metodą pomiaru atenuacji fali ultradźwiękowej oraz aplikacja dedykowana do pomiaru stopnia stłuszczenia wątroby poprzez analizę stopnia rozproszenia wstecznego fali ultradźwiękowej przechodzącej przez badany obszar tkanki. | TAK |  |  |
| 1.42 | Aplikacja dedykowana do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby spowodowanej czynnikami pozaalkoholowymi. Analiza zmiany osłabienia sygnału ultradźwiękowego przechodzącego przez wątrobę oraz analiza powracającej fali ultradźwiękowej (analiza rozproszenia Rayleigh’a) | TAK |  |  |
| 1.43 | Aplikacja dedykowana do analizy niealkoholowego stłuszczenia i marskości wątroby . Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | TAK |  |  |
| 1.44 | Funkcja automatycznego pomiaru kompleksu IMT | TAK |  |  |
| 1.45 | Funkcja oprogramowania do badania piersi oraz tarczycy w trybie B-Mode, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS (piersi), skalą TI-RADS (tarczyca) oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi i tarczycy- dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 oraz metoda klasyfikacji zmian w tarczycy EU-TIRADS NIE 0 pkt TAK 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.46 | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonania pomiarów | TAK |  |  |
| 1.47 | Software do automatycznej detekcji nerwów, kości, mięśni i naczyń w czasie rzeczywistym, każda ze struktur obrysowywana innym kolorem | TAK |  |  |
| 1.48 | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz Liczba elementów 256 Pole skanowania 50 mm Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Prac.49a z elastografią typu SWE | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.49 | Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania min 95 stopni Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Praca z elastografią typu SWE | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.50 | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, Zakres częstotliwości pracy min. 2-11MHz Liczba elementów 192 Pole skanowania 44 mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Praca z elastografią typu SWE | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.51 | Głowica microconvex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz Liczba elementów 128 Kąt skanowania 91 stopni Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.52 | Opcja rozbudowy o fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min. 6900 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.53 | Opcja rozbudowy o funkcję do pół automatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów | TAK |  |  |
| 1.54 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych wraz z dźwiękiem na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach w celu współpracy/konsultacji online. | TAK |  |  |
| 1.55 | Opcja rozbudowy o fuzję obrazów USG z obrazami CT/MR | TAK |  |  |
| 1.56 | Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR | TAK |  |  |
| 1.57 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do kontrastów (CEUS) | TAK |  |  |
| 1.58 | Opcja rozbudowy o Głowicę sektorową przezklatkową wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz Liczba elementów 80 Kąt skanowania 90 stopni | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.59 | Opcja rozbudowy o głowicę Liniową, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy 4-18 MHz Liczba elementów 288 Pole skanowania max 39 mm Obrazowanie harmoniczne min 5 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.60 | Opcja rozbudowy o głowicę liniową, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy 3-22 MHz Pole skanowania25.4 mm Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.61 | Opcja rozbudowy o głowicę rektalną, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy 2-11 MHz Liczba elementów min 192 Kąt skanowania min 200 stopni Obrazowanie harmoniczne Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.62 | Opcja rozbudowy o głowicę liniową hokejową Zakres częstotliwości pracy 3-22 MHz Pole skanowania 25.4 mm Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia naprawy, serwis gwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta przedmiotu zamówienia, nie rzadziej niż raz w roku. Po upływie terminu gwarancji Wykonawca wskaże (określi) autoryzowany punkt serwisowy, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy i określonego w niej odrębnego wynagrodzenia. | TAK |  |  |
| 2.2 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe będą wykonywane bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.3 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały dostarczony przedmiot zamówienia (na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami, i akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) na okres……….. miesięcy (minimum 36 miesięcy). | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 2 dni robocze. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.5 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.6 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.7 | W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. | TAK |  |  |
| 2.8 | Wykonawca gwarantuje produkcję części zamiennych jak i rozbudowę urządzeń na minimum 10 lat od dostawy. | TAK |  |  |
| 2.9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 2.10 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK |  |  |
| 2.11 | Bezpłatne szkolenie personelu lekarskiego w lokalizacji u Zamawiającego z obsługi aparatu USG, przeprowadzone przez aplikanta – minimum 2 szkolenia | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): …………………………………..………………………………………………………………..

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)