OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia jest podstawowym elementem wymaganym do złożenia wraz                z formularzem ofertowym.

Wyposażenie pojazdów typu śmieciarka i typu dostawcze w system monitoringu wizyjnego – 31 szt.

| System monitoringu montowany do pojazdu oraz zabudowy bazujący na zapisie obrazu z 4 kamer w systemie 360 stopni (tzw. „widok z lotu ptaka”) oraz nagrywarce cyfrowej (rejestrator mobilny), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| System podglądu obrazu ze wszystkich kamer na żywo (on-line) za pomocą technologii min. 3G, | TAK*/NIE* |
| System musi zapewnić odpowiednio długi czas nagrywania min. 30 dni pozwalający na powrót do zdarzeń sprzed wielu dni, | TAK*/NIE* |
| System musi umożliwić podgląd kierowcy sytuacji wokół pojazdu na monitorze min. 7 cali na żywo w formie jednego obrazu (tzw. „widok z lotu ptaka”) lub podgląd z każdej kamery oddzielnie (przód, tył, boki), | TAK*/NIE* |
| Obsługa systemu musi być na dowolnej dystrybucji systemu operacyjnego Windows (np.: XP, 7, 8, 10 i nowszych), | TAK*/NIE* |
| Cztery ultra szerokokątne kamery odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne o parametrach: Stopień ochrony min. IP69K Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 180º Zasilanie 12-24 V Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +50 °C., Odporna na wibracje min. 5G Odporna na uderzenia min. 30G Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| - Rejestrator mobilny zamontowany w kabinie pojazdu umożliwiający nagrywanie obrazu z dźwiękiem o parametrach: Dysk twardy o pojemności min. 1Tb (HDD lub SSD) zamykany na klucz, Dodatkowa pamięć wewnętrzna z karta SD o pojemności min. 32GB, Odporność na wibracje min. 1G, Odporność na uderzenia min. 30G, Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +60 °C. Moduł GPS, Antenę Wi-Fi, Czujnik wstrząsowy G-sensor, Złącze USB 3.0, Wejścia alarmowe min. 8, Możliwość podłączenia min. 4 kamer, Zasilanie 12-24 V, System kodowania obrazu min. NTSC, Nagrany materiał chroniony niewidocznym cyfrowym znakiem wodnym, Kompresja video H.264, Wyszukiwanie zaawansowane – data, czas, zdarzenie, Tryb nagrywania normalny, harmonogram, alarmowy, Moduł dysku twardego z możliwością bezpośredniego połączenia z komputerem przez port USB. Posiadać odpowiednie atesty (np. IC, EMC, FCC itp.), Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |

Wyposażenie pojazdów typu hakowiec w system monitoringu wizyjnego –  9 szt.

| System monitoringu montowany do pojazdu oraz zabudowy bazujący na zapisie obrazu z 4 kamer oraz nagrywarce cyfrowej (rejestrator mobilny), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| System podglądu obrazu ze wszystkich kamer na żywo (on-line) za pomocą technologii min. 3G, | TAK*/NIE* |
| System musi zapewnić odpowiednio długi czas nagrywania min. 30 dni pozwalający na powrót do zdarzeń sprzed wielu dni, | TAK*/NIE* |
| System musi umożliwić podgląd kierowcy sytuacji wokół pojazdu na monitorze min. 7 cali na żywo, podgląd z każdej kamery oddzielnie (przód, tył, boki), | TAK*/NIE* |
| Obsługa systemu musi być na dowolnej dystrybucji systemu operacyjnego Windows (np.: XP, 7, 8, 10 i nowszych), | TAK*/NIE* |
| Dwie szerokokątne kamery zamontowane na bokach pojazdu odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne o parametrach: Stopień ochrony min. IP69K Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 110º Minimum 4 wysokowydajne diody LED na podczerwień do pracy przy bardzo słabym oświetleniu Zasilanie 12-24 V Mikrofon Czujnik Dzień/Noc System kodowania obrazu: AHD 1.0 (720p) Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +50 °C., Odporna na wibracje min. 5G Odporna na uderzenia min. 30G Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| Kamera zamontowana w kabinie kierowcy o parametrach: Stopień ochrony min. IP30 Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 68º Zasilanie 12-24 V Kompresja przeciw oświetlenia System kodowania obrazu: AHD 1.0 (720p) Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +70 °C., Odporna na wibracje min. 8G Odporna na uderzenia min. 50G Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| Kamera zamontowana na tylnej części podwozia w bezpiecznym miejscu o parametrach: Stopień ochrony min. IP67 Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 100º Zasilanie 12-24 V Mikrofon Kompresja przeciw oświetlenia System kodowania obrazu: AHD 1.0 (720p) Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +70 °C., Odporna na wibracje min. 8G Odporna na uderzenia min. 50G Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| - Rejestrator mobilny zamontowany w kabinie pojazdu umożliwiający nagrywanie obrazu z dźwiękiem o parametrach: Dysk twardy o pojemności min. 1Tb (HDD lub SSD) zamykany na klucz, Dodatkowa pamięć wewnętrzna z karta SD o pojemności min. 32GB, Odporność na wibracje min. 1G, Odporność na uderzenia min. 30G, Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +60 °C. Moduł GPS, Antenę Wi-Fi, Czujnik wstrząsowy G-sensor, Złącze USB 3.0, Wejścia alarmowe min. 8, Możliwość podłączenia min. 4 kamer, Zasilanie 12-24 V, System kodowania obrazu min. NTSC, Nagrany materiał chroniony niewidocznym cyfrowym znakiem wodnym, Kompresja video H.264, Wyszukiwanie zaawansowane – data, czas, zdarzenie, Tryb nagrywania normalny, harmonogram, alarmowy, Moduł dysku twardego z możliwością bezpośredniego połączenia z komputerem przez port USB. Posiadać odpowiednie atesty (np. IC, EMC, FCC itp.), Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia.

- Dostarczenia kart gwarancyjnych w języku polskim systemu wizyjnego;

- Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz wyposażenia dodatkowego   (po 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku CD lub pendrive)