#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr BZP.271.1.13.2023

„Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, która znajduje się w załączniku nr 6.3.

Główny kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

Dodatkowe kody CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego,

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją.

- Zakres przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zadanie inwestycyjne pn.: Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej.

  - Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek przedmiotową inwestycję.

  - Inwestycja będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym na terenie miasta Świnoujście.

  - Zadanie składa się z dwóch etapów:

    - Etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy uzyskać: wszystkie niezbędne do realizacji zadania decyzje (w tym decyzję pozwolenie wodnoprawne - jeśli zajdzie taka konieczność), pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego.

    - Etap II - wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektową i STWiORB (opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa.

- Lokalizacja.

  - Inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim i obejmuje niezabudowany, zadrzewiony teren w północno-wschodniej części m. Świnoujście, na przedłużeniu promenady, wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej, stanowiącej oś komunikacyjną.

  - Inwestycja obejmuje działki o nr 122/4, 122/6, 114/10 obręb 0002 w pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej.

- Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia.

  - Zamówienie obejmuje realizację ciągu pieszego dwukierunkowego o całkowitej długości około 800 m, w podziale na trzy odcinki tj:

    - Odcinek I - od Al. Interferie do zejścia na plażę na przedłużeniu ul. Zdrojowej w  kierunku wschodnim, od km 0+000 do km ok. 0+320,00 – odcinek posiadający wydane wcześniej pozwolenie na budowę, długość około 320 m.

    - Odcinek II - od zejścia na plażę na przedłużeniu ul. Zdrojowej do obszarów zalewowych, od km ok. 0+320,00 do km ok. 0+740,00, długość około 420 m.

    - Odcinek III - teren obszarów zalewowych, od km ok. 0+740,00 do km ok. 0+800,00, długość około 60 m.

  - Szerokość zróżnicowana od min. 2,00 do min. 3,00 m w następującym podziale:

    - Szerokość min. 3,00 m – od początku opracowania tj. od Al. Interferie do drugiego zejścia na plażę, odcinek o długości około 535 m.

    - Szerokość min. 2,00 m  - od drugiego zejścia na plażę do końca opracowania tj. do włączenia w istniejący chodnik w kierunku wschodnim (kierunek do latarni), odcinek o długości około 265 m.

  - Ciąg pieszy należy zaprojektować maksymalnie zachowując naturalną rzeźbę terenu, w formie wijącej się, utwardzonej ścieżki, trasowanej między drzewami, ograniczając wycinkę drzew do minimum.

  - Ciąg pieszy zarówno należy dowiązać do istniejącej infrastruktury.

  - Pod względem ukształtowania wysokościowego, ciąg pieszy należy zaprojektować z łagodnymi spadkami, niweletę trasy należy dowiązać do punktów stałych tj. do określonych wysokości zjazdów przecinających ciąg pieszy oraz włączenie w Al. Interferie, ul. Uzdrowiskową oraz w istniejący chodnik na końcu opracowania. Należy zaprojektować niwelację terenu i miejscowe zabezpieczenie ciągu w postaci skarp o pochyleniu minimalnym 1:1,5. Skarpa powinna się rozpoczynać około 50 cm od wykonanego obrzeża.

  - Pochylenie poprzeczne ciągu pieszego i=2% w kierunku ul. Uzdrowiskowej.

  - Nawierzchnię ciągu pieszego należy przewidzieć z desek kompozytowych z elementami z płyt betonowych produkowanych na białym cemencie z posypką z granitu o wym. 25x25x5 cm wstępnie szlifowanych uzupełniony o podział w nawierzchni wykonany z kostki granitowej 4/6 cm w celu zachowania spójności i ciągłości nawierzchni w kontekście uzdrowiskowej części miasta.

  - Elementy kompozytowe należy stosować w szczególności w miejscach, gdzie występuje wysokościowo zróżnicowana rzeźba terenu. Zastosowanie kompozytu ma na celu ograniczenie robót ziemnych i ingerencji w środowisko naturalne. Dopuszcza się poprowadzenie odcinków ciągu z kompozytu do wys. 0,45 m od istn. terenu. W takim przypadku należy zaprojektować posadowienie ciągu pieszego na słupach lub palach.

  - Deski kompozytowe powinny być z mieszanki tworzyw sztucznych z recyklingu, której głównymi elementami są polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP). Wszystkie użyte profile i deski powinny mieć pełny przekrój. Nie dopuszcza się stosowania desek kompozytowych, komorowych zawierających mączkę drewnianą i PCV.

  - Pozostałe parametry zgodnie z:

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (j.t. Dz.U. 2022  poz. 1518).

    - Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

  - Odwodnienie terenu i  ciągu pieszego należy przewidzieć powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren.

  - Oświetlenie wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz Warunkami Technicznymi Projektowania Oświetlenia Ulicznego Miasta Świnoujście, a także zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie. Projektant, winien dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowaną budowę ciągu pieszego. Warunki techniczne oświetlenia ulicznego miasta Świnoujście nr WTP.OU.01/2023 zamieszczono w PFU.

  - Należy przewidzieć pozostawienie zieleni w istniejącej postaci, na ile to możliwe, aby zachowany pas zieleni stanowił bufor pomiędzy drogą a nowo powstającymi hotelami przy ul. Uzdrowiskowej. Istniejące drzewa, które nie będą przeznaczone do wycinki należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym w celu usunięcia posuszu, oczyszczeniu ubytków pni, wykonaniu cięć sanitarnych gałęzi oraz konarów martwych, chorych i połamanych a także usunięciu odrostów korzeniowych.

  - Istniejące skupiska drzew, które zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 83f (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916) nie wymagają zezwolenia na wycinkę, należy usunąć, aby oczyścić teren inwestycji w celu pozyskania większej ilości światła i przestrzeni dla niższego piętra cennej roślinności zarówno istniejącej jak i projektowanej.

  - W miejscach, gdzie nie występuje żadna roślinność, należy przewidzieć wprowadzenie roślinności naturalnie występującej w siedliskach leśnych oraz roślinności ozdobnej cieniolubnej, pasującej do siedlisk leśnych.

  - W miejscach, gdzie występują większe skupiska sosny pospolitej należy przewidzieć nasadzenia rośliny okrywowej, bluszczu pospolitego, aby stworzyć zimozieloną połać pod drzewami oraz zapewnić porośnięcie bluszczem pni sosny.

  - Na terenie opracowania znajdują się siedliska przyrodnicze wymagające ochrony oraz ich zachowania.

  - Elementy małej architektury:

    - Należy przewidzieć montaż ławek oraz koszy na odpady. Ławki oraz kosze należy umieścić przy krawędzi ciągu pieszego poza jego szerokością. Ławki należy umieszczać w parach w miarę możliwości równomiernie na całej długości ciągu pieszego.

    - Elementy małej architektury należy przewidzieć w jednakowej stylistyce, spójnej ze stosowaną obecnie w pozostałej części miasta, w szczególności z modelem zastosowanym na Promenadzie Zdrowia, o wysokim standardzie wykonania i odporności na wpływ warunków atmosferycznych, przystosowane do użytku zewnętrznego oraz aktów wandalizmu.

    - Elementy wyposażenia przestrzeni powinny charakteryzować się wysoką jakością i estetyką wykonania oraz bardzo dużą trwałością, pozbawione ostrych krawędzi.

    - Ławka miejska musi być stabilna z oparciem oraz z wysokim oparciem. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Siedziska i oparcie wykonane z deski kompozytowej w kolorze szarym identycznym jak deski ciągu pieszego. W połowie długości ławki znajduje się element łączący i stabilizujący siedzisko oraz oparcie. Elementy drewniane oraz konstrukcję należy wykonać tak, aby były połączone ze sobą w sposób umożliwiający wymianę i naprawę.

    - Ławkę należy mocować za pomocą 4 kotew chemicznych zamocowanych w bloczkach betonowych pod posadzką. Parametry ławki  (24 szt.) o długości około: 1804 mm.

    - Kosze na odpady (24 szt.). Kosze na odpady ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na czarno. Lokalizację koszy oraz ich estetykę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji PB.

- Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie podlegające rozbiórce bądź przebudowie w czasie wykonania niezbędnych prac montażowych i dowiązań do sąsiadujących terenów, do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca dołączy  oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.