…………………………………

/Pieczęć  Wykonawcy/

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU

Potwierdzenie wymagań Zamawiającego dotyczące wyposażenia oferowanych autobusów.

| Lp. | Warunki / parametry: | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary autobusu: | długość: 6 m – 9,5 m; szerokość: 2,4 m – 2,5 m; wysokość max: 3,4 m |  |
| 2. | Liczba miejsc pasażerskich: | liczba miejsc ogółem co najmniej 28 w tym: liczba miejsc siedzących: min. 19 (bez miejsca kierowcy) |  |
| 3. | Silnik: | Silnik elektryczny centralny lub w piastach kół; minimalna moc ciągła 140 kW; złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego; automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika, detekcja oparta na liniowym czujniku temperatury o elektrycznej zasadzie działania |  |
| 4. | Ładowarka. | wbudowana w autobus; zasilana z gniazda trójfazowego 400V, 32A; ładowanie prądem trójfazowym z mocą większą niż 20 kW; posiadająca automatyczny system rozłączania układu ładowania baterii po osiągnięciu stanu pełnego naładowania, przy zaniku faz ładowania lub przekroczeniu parametrów ładowania; kabel zasilający o długości uzgodnionej z zamawiającym zapewniający podłączenie ładowarki z gniazdem 32A. |  |
| 5. | Baterie trakcyjne | o pojemność min. 200 kWh, autobus musi być wyposażony w złącze Plug-In dla ładowarki pokładowej oraz w złącze (gniazdo) CCS Combo 2 umożliwiające ładowanie baterii z ładowarki zewnętrznej o mocy min. 120 kW. |  |
| 6. | Ogrzewanie: | hybrydowy agregat grzewczy zasilany olejem opałowym i elektrycznie o minimalnej mocy 22 kW; system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie zimowym minimalnej temperatury w przedziale pasażerskim min +10 ºC. a w kabinie kierowcy min +18 ºC. autobus ma być wyposażony w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze agregatu grzewczego |  |
| 7. | Klimatyzacja/ wentylacja: | Wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ, m.in.: Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy o mocy łącznej minimalnej 10 kW, umożliwiająca oddzielne sterowanie klimatyzacją w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej; wentylacja naturalna przez okna wentylacyjne, rozmieszczone w miejscach o największym zapotrzebowaniu, uwzględniające elementy wentylacji wymuszonej, wyposażone w zamki blokujące okno; wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (minimum 1 szt.) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) |  |
| 8. | Układ pneumatyczny: | Ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych, w szczególności w niskich temperaturach oraz przy dużej wilgotności. Ma posiadać skuteczny układ osuszania. Układ ma być wyposażony w podgrzewany, sterowany automatycznie odolejacz i podgrzewany osuszacz z wkładem posiadającym separator cząstek olejowych; sprężarka powietrza o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej; wszystkie przewody sztywne, złączki pneumatyczne i zbiorniki powietrza mają być wykonane z materiałów nierdzewnych, zbiorniki ze stali spełniającej normę PN-EN 10207:2007 lub równoważną; szybkozłącze do napełniania układu powietrznego z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza (łatwo dostępne, bez potrzeby demontażu elementów nadwozia z przodu i z tyłu autobusu). Umieszczone z przodu i tyłu autobusu w okolicy mocowania zaczepów holowniczych; wszystkie elementy umieszczone w sposób chroniący je przed wszelkimi zanieczyszczeniami i działaniem soli drogowej; czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu. |  |
| 9. | Układ hamulcowy: | Autobus ma być wyposażony w hamulce tarczowe na obu osiach i system odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania i złącze diagnostyczne. Hamulec główny: pneumatyczny, dwuobwodowy; wyposażony w system EBS zawierający min. ABS i ASR; z automatyczną regulacją luzu klocków hamulcowych i elektrycznym wskaźnikiem stopnia zużycia; Hamulec postojowy – działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy; Hamulec przystankowy – uruchamiany automatycznie po otwarciu którychkolwiek drzwi lub załączany przez kierowcę, działający jako blokada jazdy przy otwarciu drzwi, działanie połączone sygnalizacją na pulpicie kierowcy, powodujący rozłączenie napędu, luzowany po zamknięciu drzwi i dodaniu gazu i posiadający awaryjny system wyłączający ten hamulec. |  |
| 10. | Układ kierowniczy: | ze wspomaganiem hydraulicznym wyposażonym w przyłącze diagnostyczne |  |
| 11. | Zawieszenie: | Zawieszenie niezależne osi I i II. Autobus ma posiadać zawieszenie pneumatyczne z elektronicznym układem regulacji wysokości zawieszenia (ECAS) z gniazdem i interfejsem, zapewniające możliwość sterowania układem poziomującym: regulacja wysokości zawieszenia (przez kierowcę); „przyklęk” prawej strony autobusu (umożliwiający obniżenie poziomu podłogi co najmniej o 60 mm). Podniesienie autobusu z „przyklęku” musi następować automatycznie po zamknięciu wszystkich drzwi; preferowana oś przednia zawieszenie niezależne, dopuszczalna oś przednia sztywna ze stabilizatorem; możliwość chwilowego zwiększenia prześwitu pojazdu w celu pokonania przeszkód terenowych z niewielką prędkością |  |
| 12. | Konstrukcja autobusu: | szkielet podwozia i nadwozia wykonane z aluminium, stali odpornej na korozję wg PN/EN10088 względnie, ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy zanurzeniowej (poprzez zanurzenie kompletnego szkieletu), gwarantujących minimum 10 letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza się użycia stali konstrukcyjnej zwykłej jakości). |  |
| 13. | Poszycie zewnętrzne: | Poszycie zewnętrzne wykonane ze stali odpornej na korozję nierdzewnej o parametrach zgodnych z normą PN/EN10088 lub z aluminium. Dopuszcza się elementy poszycia zewnętrznego wykonane z tworzyw sztucznych w sposób zapewniający minimum dziesięcioletni okres eksploatacji autobusu bez wykonywania napraw spowodowanych korozją. |  |
| 14. | Wykończenie wnętrza: | Ściany boczne i dach izolowane cieplnie; oświetlenie wnętrza z możliwością wyłączenia strefy za kabiną kierowcy; podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi; wykładzina podłogowa wywinięta na ściany na wysokość min. 100 mm; słupki i poręcze z rurek ze stali nierdzewnej szczotkowanej |  |
| 15. | Przedział pasażerski: | Wyposażony zgodnie z wymaganiami OPZ. Autobus niskowejściowy, z niską podłogą na całej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących; wysokość od podłoża do wejścia autobusu - max 340 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu na całej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących; „przyklęk” – umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach o co najmniej 60 mm; zatoka na wózek inwalidzki i dziecięcy o wymiarach minimalnych zgodnych z wymaganiami Załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ oraz wyposażona i oznaczona zgodnie z OPZ; wykładzina podłogowa z zaznaczonym miejscem pod wózek dziecięcy i inwalidzki, oraz oznakowanie stref ograniczonego dostępu przy drzwiach; przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom, o nośności 300 kg; sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego; ładowarki do urządzeń mobilnych - 4 szt.; urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: przyciski STOP na poręczach oraz wyświetlacz znaku STOP, dodatkowe przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę na wózku (wewnątrz pojazdu przy stanowisku dla wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz na zewnątrz pojazdu przy II drzwiach), przy przycisku naklejka z odpowiednim znakiem graficznym |  |
| 16. | Siedzenia pasażerskie: | Wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ, m.in.: siedzenia pasażerskie (we wszystkich autobusach jednej firmy) typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, odporne na ścieranie i zabrudzenie, szkielety z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną, nie palne, z możliwością demontażu, montażu, w uzgodnionej kolorystyce z Zamawiającym; fotele: dla osób z ograniczeniem ruchowym oznakowane piktogramem, dla matki z dzieckiem |  |
| 17. | Drzwi: | Wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ, m.in.: dwoje drzwi uruchamianych elektropneumatycznie, zdalnie sterowane przez kierowcę; wszystkie drzwi wyposażone w autorewers; układ drzwi dla pasażerów 2-2-0 lub 1-2-0; szerokość drzwi; dwuskrzydłowych nie mniejszej niż 1.200 mm, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, z uchwytami wejściowymi, szerokość drzwi jednoskrzydłowych nie może być mniejsza niż 720 mm; wymagana jest możliwość niezależnego sterowania każdym ze skrzydeł drzwi przednich przez kierowcę; sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi, podświetlane z sygnalizacją „otwarcia”, pierwsze drzwi (ewentualnie skrzydło I drzwi ) podgrzewane elektrycznie lub w inny sposób zabezpieczone przed parowaniem, zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, oraz niezależna sygnalizacja zamiaru zamykania drzwi; oświetlone w momencie otwarcia; pierwsze drzwi ryglowane od zewnątrz, pozostałe ryglowane od wewnątrz; system samodzielnego otwierania drzwi z zewnątrz przez pasażerów blokowany/odblokowywany przez kierowcę; system umożliwiający zjazd awaryjny z otwartymi drzwiami |  |
| 18. | Miejsce pracy kierowcy: | Wydzielona kabina kierowcy, zgodna z wymaganiami OPZ i spełniająca wymogi § 48 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji (Dz. U z 2022 r. poz. 125), wyposażona w drzwi łączące kabinę kierowcy z częścią pasażerską z umieszczonym okienkiem i półeczką do sprzedaży biletów; lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy; lusterko wewnętrzne dzielone (szerokokątne + przybliżenie), czołowe sterowane elektrycznie, zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego; pulpit kierowcy regulowany wraz z kolumną kierownicy, z wyświetlaczem zawierającym wszystkie niezbędne informacje, w tym szacowany: zasięg pojazdu, poziom naładowania, chwilowe zużycie energii; Ilość pasażerów w autobusie (obliczona przez system zliczania pasażerów) wyświetlana na pulpicie lub na autokomputerze; osłony przeciwsłoneczne z regulacją położenia, dla strony lewej i przedniej (przed miejscem kierowcy); fotel kierowcy z możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek i lewy podłokietnik; Kabina ma posiadać regulowane układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji sterowane niezależnie od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej; Pozostałe wyposażenie kabiny – zgodnie z wymaganiami OPZ. |  |
| 19. | Instalacja elektryczna: | Spełniająca wymagania opisane w OPZ, m.in.: akumulatory zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie; główny wyłącznik prądu zamontowany w łatwo dostępnym miejscu; bezpieczniki automatyczne z sygnalizacją wyłączenia; przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane); pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję; światła do jazdy dziennej włączane automatycznie wraz z uruchamianiem silnika; kompletne oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w technologii LED |  |
| 20. | Okna: | Wszystkie szyby zastosowane w pojeździe powinny spełniać warunki określone w Dyrektywie Rady 92/22/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz.U. L 129. Z 14.5.1992, str. 11 z późn. zmianami), w tym wszystkie szyby zastosowane we wnętrzu pojazdu (np. szyby przegród wewnętrznych oraz szyby kabiny kierowcy) powinny spełniać warunki zawarte w pkt. 2.4 Załącznika III tej Dyrektywy. Część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okna awaryjne muszą się znajdować co najmniej w lewej, prawej oraz tylnej ścianie autobusu. Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego Oddzielna szyba czołowa dla tablicy kierunkowej, ogrzewana elektrycznie Szyby okien bocznych i okna tylnego przyciemnione Szyby powinny posiadać możliwie najniższy współczynnik przepuszczania ciepła z zewnątrz do środka autobusu; Wszystkie okna boczne przesuwne, z możliwością blokady, z wyjątkiem okien niepełnowymiarowych; Przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy; |  |
| 21. | Koła i ogumienie: | Obręcze stalowe lub aluminiowe, wszystkie koła wyważone, na osi tylnej koła bliźniacze. Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe wielosezonowe typu miejskiego o wzmocnionych bokach i gwarantowanym poziomie emitowanego hałasu nie większego niż 71dB. Wszystkie opony muszą jednej marki (producenta), typu, rozmiaru i o jednakowym bieżniku. Opony na dzień dostawy autobusu nie starsze niż 36 tygodni. Autobus musi być wyposażony w koło zapasowe. Autobus ma posiadać osłony na nadkolach kół chroniące boki pojazdu przed nadmiernym zabłoceniem. Autobusy mają być wyposażone w łatwo dostępne złącze diagnostyczne, a dostęp do złącza powinien być zagwarantowany bez konieczności demontażu elementów pojazdu. Zaworki do pompowania kół wyprowadzone na zewnątrz umożliwiające pompowanie kół bez demontażu kół. Nakrętki kół wyposażone w plastikowe osłonki (kapturki) ze wskaźnikiem sygnalizującym poluzowanie się nakrętki koła. |  |
| 22. | Powłoki lakiernicze i kolorystyka: | Należy spełnić wymagania OPZ, m.in.: kolorystyka zewnętrzna wg standardów obowiązujących u Zamawiającego, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym, powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych; poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących wykonane ze stali nierdzewnej – nie malowanej, mocowanie do podłogi śrubami ze stali nierdzewnej; pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
| 23. | Inne urządzenia i wyposażenie: | centralny punkt smarowania osi przedniej; zaczepy holownicze przednie i tylne; Bagażnik do przewożenia min. 4 rowerów, zamontowany na zewnątrz z tyłu pojazdu z zamkami zabezpieczającymi mocowanie i zdejmowanie rowerów przez osoby nieuprawnione; dwie sześciokilogramowe gaśnice z zaworem dźwigniowym, proszkowe ABC trwale zamocowane we wnętrzu autobusu; trójkąt ostrzegawczy; apteczka; kliny podkładowe pod koła 2 sztuki do każdego autobusu; drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu; przygotowanie instalacji pod zamontowanie biletomatu Oznakowanie autobusu (naklejki i piktogramy) zgodnie z wymaganiami OPZ. |  |
| 24. | Informacja dla pasażerów: tablice elektroniczne, kasowniki, monitoring, | Wyposażenie wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ, m.in.: tablice kierunkowe LED wykonane w oparciu o diody w kolorze bursztynowym: przednia, pełnowymiarowa w stosunku do szerokości autobusu, boczna, tylna numerowa, wyświetlająca numer linii; wewnętrzny wyświetlacz podsufitowy; tablice i ich sterownik z możliwością dowolnego, samodzielnego programowania komunikatów przez Zamawiającego – wymagane jest przekazanie odpowiednich narzędzi i/lub oprogramowania koniecznego do samodzielnego redagowania i programowania komunikatów; komputer pokładowy umożliwiający: sterowanie systemów zapowiadania przystanków, sterujący tablicami, sterujący kasownikami; kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne do kasowania biletów papierowych (bez dziurkowania biletów) oraz płatności elektronicznych – 2 szt. w autobusie; autobusy wyposażone w moduł zapowiedzi głosowej współpracujący z komputerem (komputerem pokładowym, panelem sterującym), zapewniający regulowana głośność oraz pracę w dwóch kanałach (wewnątrz i na zewnątrz pojazdu); głośniki sufitowe wewnętrzne; monitoring z rejestratorem: 6 szt. kolorowych kamer IP z czego: 2 monitorujących wnętrze pojazdu, 1 monitorująca przód pojazdu, 1 kamera cofania i 2 kamery boczne zainstalowane na zewnątrz autobusu; Autobus ma być wyposażony w system zliczania pasażerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym m.in. analizę i generowanie statystyk (m.in. ilości przewożonych pasażerów, wsiadania i wysiadania na poszczególnych przystankach) i zgodny z wymaganiami szczegółowymi opisanymi w OPZ. |  |
| 25. | Warunki dodatkowe: | przeszkolenie 5 pracowników Operatora w zakresie obsługi i napraw; przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego 8 kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania, przygotuje materiały szkoleniowe dla kierowców w szczególności dotyczące podstawowych czynności kierowcy w razie powstania typowych uszkodzeń i niesprawności oraz warunków bhp przy ich realizacji.; udzielenie Zamawiającemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych; wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych -całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej; dokumentacja oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach |  |
| 26. | Warunki gwarancji: | Na całość autobusu – minimum 2 lata - bez limitu kilometrów; Na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji – 10 lat; Na powłoki lakiernicze – 5 lat; Na trwałość konstrukcji i poszycia tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – 10 lat; Na żywotność baterii trakcyjnej na poziomie 80% – minimum 5 lat; Na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc. – 15 lat |  |
| 27. | Wyposażenie diagnostyczne: | Komplet narzędzi serwisowych, urządzeń diagnostycznych, i oprogramowań komputerowych w języku polskim umożliwiający diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, układ pneumatyczny itp.) wraz z nośnikiem w postaci komputera przenośnego, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjny oraz pogwarancyjnych. Aktualizacja oprogramowania serwisowego ważna minimum 7 lat. |  |
| 28. | Zużycia energii: | Zużycie energii wg. testu e-SORT 2 nie większe niż 100 kWh/100 km; Autobus musi, przez cały okres gwarancji na baterie trakcyjne, zagwarantować zasięg min. 200 km na jednym ładowaniu. |  |

.............................................................................................................

imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy