Przedmiotem zlecenia jest usługa związana z:

Wykonaniem  remontu masztu z instalacją systemów antenowych wraz z wykonaniem łącznika światłowodowego w KPP Września

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Stan istniejący – maszt konstrukcji rurowej o wysokości 20 m z odciągami, umiejscowiony na dachu dwuspadowym budynku KPP Września.

W załączeniu aktualny projekt remontu masztu.

Zakres zadania:

  - wykonanie remontu masztu wraz z instalacjami antenowymi zgodnie z załączonym projektem remontu masztu,

  - wykonanie instalacji antenowych zgodnie z załączonym projektem, z wyłączeniem instalacji jednej anteny na najniższym poziomie,

  - z istniejącej serwerowni do pomieszczenia, w którym zakończone zostaną fidery antenowe należy wykonać czterowłóknowy jednomodowy  łącznik światłowodowy zakończony przełącznicami rack 19” ze złączami  SC.

  - w okresie gwarancyjnym wykonanie dwóch przeglądów masztu antenowego wraz 
z pomiarem jego uziemienia w odstępie roku od zakończenia prac, a kolejnego po roku od wykonania poprzedniego przeglądu. Wykonane przeglądy i pomiary należy udokumentować protokołem przeglądu masztu i pomiaru uziemienia.  Przeglądu muszą dokonać osoby posiadające odpowiednio uprawnienia konstrukcyjno- budowalne, do pomiaru instalacji elektrycznych,

- Dodatkowe wymagania dotyczące oferentów:

  - wymagane jest:

- udokumentowanie uprawnień wynikających z przepisów prawa budowlanego, niezbędnych do wykonania w/w zamówienia,

- udokumentowanie uprawnień do pracy na wysokości,

  - termin wykonania zlecenia do 31.10.2017 roku,

  - po zakończeniu remontu masztu Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą oraz fotograficzną  i dostarczy ją Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego.

Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 17.08. 2017 r. godzina 10:00, chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić kierownikowi Sekcji Radiokomunikacji WŁiI KWP w Poznaniu tel. 61 8414150 do dnia 16.08. 2017 r. do godziny 15:30