Zielonka, dnia 22.11.2023 r.

### Nr sprawy ZP/40/23/D8/B3/16/008/01

Wykonawcy

Dotyczy dostawy: „Systemu do pomiaru wysokich poziomów dźwięku wraz 
z oprzyrządowaniem”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje że  wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedz oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Wniosek

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie równoważnego wyrobu do BK o następujących parametrach:

Parametry mikrofonu z przedwzmacniaczem:

- Max. SPL (maksymalny poziom ciśnienia akustycznego) for Peak: 186 dB

- 3% THD at 1 kHz RMS: 183 dB

- Zakres częstotliwości ± 3 dB: 3.5 Hz to 70 Hz

- Czułość: 0.25 mV/Pa

Każdy mikrofon jest wyposażony w osłonę przeciwwietrzną, uchwyt, kabel długości 50m i statyw.

Parametry karty pomiarowej:

- 4 kanały pomiarowe z wejściem BNC,

- Rozdzielczość próbkowania: 24 bit

- Pasmo przenoszenia: do 80kHz dla 4 kanałów

- Zakres dynamiki: 110dB

- Szumy własne: < 1µV(A), < 2µV(Z) @ 0.1Hz ... 40kHz

- Częstotliwość próbkowania: 200Hz to 204.8 kHz

- Przesunięcie fazowe: < 0.1° @ 20Hz ... 80kHz

Karta jest zasilana z baterii laptopa. Do systemu dołączony jest kalibrator akustyczny pozwalający na sprawdzenie sprzętu.

System będzie posiadał świadectwo wzorcowania dla 3 kanałów.

Ukompletowanie:

- Apollo_Box_4B 80 kHz 908202.1B:

- Microtech Gefell MK342E + MV310 1/4" Microphone Amplifier

- uchwyt ¼” Microtech Gefell MH64.2 3 szt.

- osłona przeciwwietrzna ¼” 3 szt.

- kalibrator akustyczny CAL200 1/2"

- adapter 1/4"-1/2" 800855.2

- SAMURAI base Software 4ch 802197.6 (możliwość dołożenia jeszcze 1 mikrofonu w

przyszłości)

- SAMURAI Acoustics Bundle 802215.7

- A37.1 Adapter 10-32/BNC 801427.8 3 szt.

- BNC/BNC cable HQ 50m, 978058.4

- wzorcowanie w laboratorium ILAC RMA na poziom 3 kanałów pomiarowych i kalibratora

- statyw 3 szt

- laptop z Windows 10, 16GB pamięci RAM i dyskiem SSD 1TB

- jednodniowe szkolenie z obsługi/instalacja

- wydłużenie gwarancji do 24 miesięcy na Apollo_Box_4B 80 kHz 908202.1B wraz z oprogramowaniem:

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny o ww. parametrach.

Pytanie 2

Czy w zakresie wykazu wykonanych dostaw Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wykazania się dostawami również innego sprzętu laboratoryjnego, pomiarowego lub badawczego, niż tylko dostaw samych urządzeń do pomiaru natężenia hałasu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wykazanie się dostawami sprzętu laboratoryjnego, pomiarowego lub badawczego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji 100 dni?

Wzorcowanie jest wykonywane w firmie zewnętrznej i w związku z tym termin realizacji oceniamy na 100 dni ze względu na możliwości tej firmy.

Odpowiedź

Zamawiający wydłuża termin dostawy do 100 dni.

Zamawiający po dokonaniu ponownej analizy warunku dokonał zmiany i dopuszcza również dostawy sprzętu laboratoryjnego, pomiarowego lub badawczego, wydłuża termin dostawy oraz przedłuża termin składania ofert.

W wyniku powyższego Zamawiający dokonuje zmiany:

- ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje nowe brzmienie:

Termin wykonania zamówienia publicznego: do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- ROZDZIAŁ VI ust. 21. pkt 4 - Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - otrzymuje nowe brzmienie:

Za spełniających warunek w powyższym zakresie, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną lub dwie dostawy  urządzeń do pomiaru natężenia hałasu, sprzętu laboratoryjnego, pomiarowego lub badawczego  odpowiadającą  przedmiotowi  zamówienia o łącznej wartości min. 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy (zamówienia/umowy) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

- ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje nowe brzmienie:

Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 27.12.2023 roku.

- ROZDZIAŁ XIII. ust. 1 pkt 1.2 oraz  pkt 1.3 otrzymuje nowe brzmienie:

  - Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 
w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 10:15.

Pozostałe zapisy bez zmian.

A. B.

Dnia 22.11.2023 r.