Opis przedmiotu zamówienia 1.INWESTOR Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II, 55-011 Siechnice 2.NAZWA ZADANIA Przedmiotem zamówienia jest „ Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich” 3.LOKALIZACJA Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 149/6 położonej przy ul. Kolejowej 2, w miejscowości Żerniki Wrocławskie . 4.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac budowlanych wg. Projektu budowlanego oraz projektu technicznego polegający na wykonaniu n/w robót : rozbiórkowych, murarskich, ciesielskich, izolacyjnych,tynkowych,betonowy oraz pozostałych robotach ujętych w opisie przedmiaru. II. Opis stanu istniejącego. Budynek przedszkola jest budynkiem podpiwniczonym. Z uwagi na zakres prac wykonywane będą w kondygnacji piwnicznej. Obecnie w piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownia. Dostęp do pomieszczeń piwnicznych posiadają tylko poszczególni pracownicy przedszkola. Ściany piwniczne wzniesione z cegły pełnej. Obecnie ściany w 80% pozbawione są tynków wewnętrznych (zostały one skute). Natomiast w części pomieszczeń do wysokości 85cm nad posadzką znajdują się stare izolacje bitumiczne. Strop nad piwnicą jest stropem typu Kleina – płyta ceglana wykonana pomiędzy dwuteownikami stalowymi. Stropy są otynkowane. Stolarka okienna drewniana. Brak parapetów wewnętrznych. Zewnętrzne parapety w postaci otynkowanych cegieł. Stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi do kotłowni stalowe. Pomiędzy pomieszczeniem kotłowni a sąsiednim pomieszczeniem gospodarczym znajdują się drzwi stalowe, które przy wykonywaniu posadzki w pomieszczeniu kotłowni, zostały zatopione w tej posadzce – brak możliwości otwarcia. Drzwi zewnętrzne stalowe. Zewnętrzne schody – od strony podwórka – przeznaczone do remontu. Stopnie schodowe z betonowych prefabrykowanych belek o wymiarach 28x17cm. Spocznik płyta żelbetowa gr.17cm. Boki schodów murowane z bloczków betonowych gr. 25cm. Balustrada stalowa. malowana na kolor żółty. Poniżej zdjęcia - stan obecny. III. Zakres robót do wykonania . Szczegółowy zakres prac ujęty jest w opisie przedmiaru, wyszczególnić można natomiast główne zakresy robót objętych remontem: 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 2. Roboty ogólnobudowlane 3. Roboty instalacji sanitarnych - wykonanie iniekcji poziomej, pionowej 4. Roboty remontowo-budowlane gzymsu na zewnątrz budynku 5. Roboty remontowo-budowlane elementy dodatkowe. 6. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 7. Postanowienia końcowe. 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe . Wykaz prac rozbiórkowych: ścianka działowa na korytarzu ścianka działowa dzieląca pomiędzy pomieszczeniami 8 i 7 ścianki działowe pomiędzy niszą pod schodami głównymi do budynku ścianka o wysokości 1,1m czeniu nr 5 ścianki działowe wykonane pomiędzy słupami oddzielające pomieszczenie 4 i 5 ściankę o wysokości 1,45m w pomieszczeniu nr 2 między innymi: - rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianki działowe - 28,33 m2, - odbicie izolacji bitumicznej na ścianach -153,12 m2, - mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – 2,034 m3. Pozostałe prace ujęte w przedmiarze razem z pracami towarzyszącymi. 2. Roboty ogólnobudowlane: * Schody zewnętrzne: - wykonanie schodów zewnętrznych żelbetonowych – 5,90 m2, - wykonanie hydroizolacji -11,64 m2, - wykonanie okładzin schodów z płyt granitowych -2,12 m2, - zakup, dostawa i montaż balustrady schodów zewnętrznych – 7,60m, * Schody wewnętrzne: - wykonanie schodów wewnętrznych żelbetonowych- 1,04 m2, - wykonanie hydroizolacji – 1,04 m2, - wykonanie okładzin z płyt granitowych – 2,12 m2, Pozostałe prace ujęte w przedmiarze razem z pracami towarzyszącymi. 3. Roboty instalacji sanitarnych. W zakresie prac ujęto prace rozbiórkowe oraz zgodnie z przedmiarem między innymi: * Wykonanie iniekcji – przepona pozioma. - wykonanie wstępnej iniekcji wypełniające pustaki w murze -332,99m, - wykonanie iniekcji przepona pozioma -106,10 m * Odtworzenie izolacji pionowej od zewnątrz wraz z pracami towarzyszącymi: - wykonanie wykopów pionowych w gruncie -125,34 m3, - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru-148,42m2, - tynk wew. cienkowrstwowy - 148,42m2, - przyklejenie płyt styropianowych XPS grubości 5cm -125,35 m2, - izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania-125,35m2. * Odtworzenie izolacji pionowej od wewnątrz wraz z pracami towarzyszącymi: - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru- 429,59m2, - tynk wew. cienkowrstwowy - 180,50m2, Pozostałe prace ujęte w obmiarze razem z pracami towarzyszącymi. 4. Roboty remontowo-budowlane gzymsu na zewnątrz budynku . - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru - 120,73m2, - tynk wew. cienkowrstwowy - 120,73m2, - wykonanie hydroizolacji-120,73 m2, - przyklejenie płyt styropianowych XPS grubości 5cm - 120,73 m2, Pozostałe prace ujęte w obmiarze razem z pracami towarzyszącymi. 5. Roboty remontowo-budowlane elementy dodatkowe. - wykonać zgodnie przedmiarem razem z pracami towarzyszącymi. 6. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - 156,82m3, Pozostałe roboty wykonać wg. opisu przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7. Postanowienia końcowe. Pozostałe szczegóły techniczne znajdują się w załączonych przedmiarach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odebrania robót budowlanych. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach. Jeżeli w dokumentacji przetargowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 5.04.2021r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Wszystkie materiały budowlane będą podlegać zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru na specjalnym druku - Zatwierdzenie materiałowe do umowy. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do mawianego budynku w niezbędnym zakresie, w szczególności użytkownikom obiektu oraz służb komunalnych i ratowniczych. Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy wykonywaniu prac remontowych w w/w Przedszkolu muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zamawiający w trakcie realizacji umowy przewiduje odbiór końcowy. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek w poczet realizowanej umowy . Okres gwarancji na realizowane zadania minimum – 36 miesięcy . Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady urządzenia oraz wady w robociźnie. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót wraz z podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy oraz potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną, protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą odbiorową w 2 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura - dokumentacja powykonawcza” stanowiąca załącznik do opisu przedmiotu zamówienia), w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF tożsamym z wersją papierową (skan zawierający pieczątki i podpisy). ` Ochrona danych osobowych . Strony Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy. Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych przedstawia załącznik . Uwaga : Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, dodatkowo do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowy na podstawie przedmiarów robót dołączonych do dokumentacji przetargowej.