numer postępowania: PGO/02/06/2021		Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samochód ciężarowy z dźwignikiem do obsługi kontenerów

Marka…………………………………………………………………………………………………

Typ……………………….……………………………………………………………………………

wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………,

które spełniają następujące parametry:

Opis podwozia:

- Podwozie o dopuszczalnej masie administracyjnej 32 t przystosowane do zabudowy urządzeniem hakowym o udźwigu 30 T. (spełnia / nie spełnia*)

- Podwozie wzmocnione o nośności technicznej minimum 42 t z uwagi na pracę w trudnym terenie i urządzeniem o parametrach o wysokiej nośności . (spełnia / nie spełnia*)

- Układ napędowy pojazdu 8x4 (druga oś skrętna, trzecia i czwarta napędowa).

(spełnia / nie spełnia*)

- Zawieszenie pojazdu resorowe. (spełnia / nie spełnia*)

- Nośność osi przedniej min 2x8000 kg, zawieszenie min 3 piórowe paraboliczne, wraz z ogumieniem konstrukcyjnym o odpowiedniej nośności. (spełnia / nie spełnia*)

- Nośność osi tylnej napędowej min 2x13000kg zawieszenie piórowe paraboliczne wraz z ogumieniem konstrukcyjnym o odpowiedniej nośności. (spełnia / nie spełnia*)

- Osie przednie i tylne wyposażone w drążki skrętne. (spełnia / nie spełnia*)

- Rozstaw osi pojazdu pomiędzy 4500-4600 mm. (spełnia / nie spełnia*)

- Zderzak przedni stalowy, ze stalową osłoną pod silnikową. (spełnia / nie spełnia*)

- Silnik Euro 6 o mocy min 450 KM, pojemności min 12 litrów, momencie obrotowym min 2100Nm. (spełnia / nie spełnia*)

- Zbiornik paliwa umieszczony z lewej strony o pojemności 300 litrów. (spełnia / nie spełnia*)

- Układ paliwowy wyposażony w podgrzewacz elektryczny paliwa dostarczanego do silnika. (spełnia / nie spełnia*)

- Skrzynia biegów dwuzakresowa max 12 biegowa z półbiegami, nadbiegiem, przystawką odbioru mocy do napędu pompy hydraulicznej urządzenia hakowego, chłodnią skrzyni biegów. (spełnia / nie spełnia*)

- Układ hamulcowy bębnowy dla wszystkich osi z dodatkowym hamulcem postojowym osi przedniej. (spełnia / nie spełnia*)

- Akumulatory min 2x180 Ah. (spełnia / nie spełnia*)

- Alternator min 2400 W. (spełnia / nie spełnia*)

- Kabina dzienna 2 osobowa w kolorze czerwonym. (spełnia / nie spełnia*)

- Elektrycznie sterowane szyby. (spełnia / nie spełnia*)

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne. (spełnia / nie spełnia*)

- Światła halogenowe min H7, przeciwmgielne przednie wraz z metalowymi osłonami. (spełnia / nie spełnia*)

- Zderzak stalowy wystający poza obrys kabiny pojazdu zabezpieczający przed jej uszkodzeniem. (spełnia / nie spełnia*)

- Klimatyzacja. (spełnia / nie spełnia*)

- Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. (spełnia / nie spełnia*)

- Fotel kierowcy na poduszce powietrznej z regulacją wzdłużną i wysokości, wszystkie fotele pokryte winylem. (spełnia / nie spełnia*)

- Gniazdo 12V. (spełnia / nie spełnia*)

- Tachograf cyfrowy dla 2 dwóch kierowców. (spełnia / nie spełnia*)

- Immobilizer. (spełnia / nie spełnia*)

- Radio z odtwarzaczem MP3. (spełnia / nie spełnia*)

- Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim. (spełnia / nie spełnia*)

- System zarządzania flotą FMS. (spełnia / nie spełnia*)

Specyfikacja urządzenia hakowego typ 30/5800

Przystosowane do przewozu kontenerów o długości do 5500-6700mm wg DIN 30722 (spełnia / nie spełnia*)

- Nominalna moc załadunkowa 30 000 kg. (spełnia / nie spełnia*)

- Maksymalna techniczna moc załadunkowa 34 000 kg. (spełnia / nie spełnia*)

- Teleskopowane hydraulicznie ramię główne (długość teleskopowania 1300 mm). (spełnia / nie spełnia*)

- Wysokość haka H=1570 mm (wg std. DIN 30722). (spełnia / nie spełnia*)

- Środek rolki – koniec haka K=90 mm. (spełnia / nie spełnia*)

- Ciśnienie robocze – 300 bar. (spełnia / nie spełnia*)

- Oko zaczepowe wykonane z materiału o niskiej ścieralności zamontowane na stałe. (spełnia / nie spełnia*)

- Bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego. (spełnia / nie spełnia*)

- Hydrauliczna blokada kontenera wg DIN 30722 wewnętrzna, poprawne mocowanie sygnalizowane lampką kontrolną w kabinie kierowcy, przykręcana na śruby do urządzenia hakowego- wymienna. (spełnia / nie spełnia*)

- Pneumatyczny system sterowania funkcjami roboczymi – zapewniający odporność na warunki zewnętrzne. (spełnia / nie spełnia*)

- Sterowanie z zewnątrz (po lewej stronie ) i z kabiny kierowcy pneumatyczne. (spełnia / nie spełnia*)

- Zbiornik oleju wyposażony w filtr powrotny oraz wskaźnik poziomu oleju. (spełnia / nie spełnia*)

- Pompa hydrauliczna renomowanego producenta. (spełnia / nie spełnia*)

- Tylne rolki urządzenia wykonane w technologii spawanej, łożyskowane na łożysku ciężkiego zastosowania wykonanego z brązu (SKF). (spełnia / nie spełnia*)

- Ślizgowe tuleje na przegubach przechyłu haka wykonane z kompozytu poliformaldehydu (SKF). (spełnia / nie spełnia*)

- Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali przygotowana do montażu modułowego (przykręcanie na śruby do podwozia). (spełnia / nie spełnia*)

- Wszystkie elementy montowane do ramy urządzenia mocowane w sposób modułowy (skręcany). (spełnia / nie spełnia*)

- Zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia. (spełnia / nie spełnia*)

- Rurki hydrauliczne stalowe, cynkowane oraz lakierowane. (spełnia / nie spełnia*)

- Siłowniki główne z możliwością regulacji skoku. (spełnia / nie spełnia*)

- Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia. (spełnia / nie spełnia*)

- Funkcja umożliwiająca przesunięcie kontenera bez jego odblokowania. (spełnia / nie spełnia*)

- Wszystkie elementy mocujące urządzenie do podwozia cynkowane ogniowo. Urządzenie śrutowane i malowane farbą podkładową epoksydową, a następnie nawierzchniowo na kolor RAL- czerwony w kolorze kabiny. (spełnia / nie spełnia*)

- Lampy tylne zamontowane na wspornikach mocowanych do ramy lub urządzenia pojazdu. (spełnia / nie spełnia*)

- Wszystkie elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii spawanej bez odlewów. (spełnia / nie spełnia*)

- Hydrauliczna blokada tylnych resorów. (spełnia / nie spełnia*)

- Funkcja przyspieszająca rozładunek pustego kontenera (tzw. TURBO). (spełnia / nie spełnia*)

- Centralne smarowanie urządzenia hakowego. (spełnia / nie spełnia*)

- Osłony na lampy tylne pojazdu. (spełnia / nie spełnia*)

- Kosz na siatkę. (spełnia / nie spełnia*)

- Skrzynka narzędziowa. (spełnia / nie spełnia*)

- Dodatkowe oświetlenie robocze na tylnej ściance kabiny. (spełnia / nie spełnia*)

- Dwie sztuki ostrzegawcze światła ledowe pomarańczowe w przedniej atrapie oraz dwie sztuki przy tylnych lampach. (spełnia / nie spełnia*)

- Belka LED na dachu kabiny z napisem log firmy. (spełnia / nie spełnia*)

- Dodatkowe oświetlenie robocze na tylnym zwisie. (spełnia / nie spełnia*)

- Kamera cofania. (spełnia / nie spełnia*)

Serwis urządzenia hakowego jak i podwozia w odległości 120 km. (spełnia / nie spełnia*)

Homologacja całopojazdowa, nie dopuszcza się wykonania badania jednostkowego.

(spełnia / nie spełnia*)

Odbiór UDT. (spełnia / nie spełnia*)

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE  . (spełnia / nie spełnia*)

*właściwe zaznaczyć

Wymagane kryteria oferowanego pojazdu:

ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż 15  MJ/km.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ/  EMISJA DWUTKLENKU WĘGLA – EURO 6

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W opisie przedmiotu zamówienia  uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559).