Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sceny mobilnej na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sceny mobilnej, fabrycznie nowej, wcześniej nieużywanej i nieregenerowanej o minimalnych parametrach wymaganych:

1.Scena musi mieć wymiary 8m x 6m x 5m ( szerokość x głębokość x wysokość),

2. Dach o konstrukcji dwuspadowej,

3. Dopuszczalna masa całkowita – do 3000 kg,

4. Plandeka PCV na górę zadaszenia - kolor czarny,

5. Plandeka PCV na dół estrady - tzw. Maskownica – kolor czarny,

6. Siatka na tył - kolor czarny,

7. Siatka na 2/3 boków sceny – kolor czarny,

8. Dodatkowe przedłużenie siatek bocznych do przedniego słupa 1/3 boków sceny,

9. Słupy z kratownicy 250-Q – 4 szt.,

10. Elektryczne podnoszenie dachu,

11. Manualny sposób poziomowania podłogi,

12. Podwozie galwanizowane,

13. Barierki ochronne na boki i tył sceny,

14. Schody stałe - 2 kpl.

15. Powierzchnia sceny: 48 m2,

16. Skrzydła dźwiękowe (tzw. Flying Towers) do montażu nagłośnienia. Udźwig min. 300 kg.,

17. Plandeki do magazynowania zamkniętej sceny mobilnej,

18.  Produkt musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty oraz

instrukcję obsługi w języku polskim.

19. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przeprowadzi  szkolenie wybranego personelu Zamawiającego z obsługi i konserwacji sceny.