Załącznik do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2022), nieużywany, wolny od wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń odnawianych, demonstracyjnych czy powystawowych.

- Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego producenta oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu lub na infolinii producenta przed podpisaniem protokołu odbioru.

- W przypadku systemu operacyjnego dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji oprogramowania.

- Ilość objęta dostawą:

- 362 laptopy,

- 56 komputerów stacjonarnych,

- 12 tabletów,

- W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oferowanych zestawów oraz podzespoły montowane przez producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca nie będący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza dostawy zestawów modyfikowanych przez sprzedawcę oraz nie dopuszcza modyfikacji na linii produkcyjnej dystrybutora.

- W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz numer katalogowy  oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną weryfikację oferowanej konfiguracji.

- W ofercie należy wskazać pełną nazwę handlową zaoferowanego procesora (dla każdego oferowanego urządzenia).

- W ofercie należy wskazać pełną nazwę handlową zaoferowanego systemu operacyjnego (dla każdego oferowanego urządzenia).

- Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

II    Warunki dotyczące realizacji dostawy:

- Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia, zgodny z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy, m.in. rozładunek, wniesienie i złożenie   dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na urzędu.

- Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed dniem planowanej dostawy sprzętu, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy.

- Dostawa sprzętu odbędzie się w dniu roboczym, transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Do czasu odbioru sprzętu przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych      z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

- Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta sprzętu.

- W ramach procedury odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalności i legalności zainstalowanego oprogramowania bezpośrednio                    u producenta oprogramowania, przed podpisaniem protokołu odbioru w sposób, który uzna za bezsporny.  W przypadku wykrycia, że dostarczony system operacyjny jest nieoryginalny (nielegalny), nie jest nowy, był już używany lub był już wcześniej aktywowany, Zamawiający         w takiej sytuacji odmówi przyjęcia sprzętu i wezwie Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

III.   Zamawiający  wymaga   zaoferowania    sprzętu   komputerowego    spełniającego   wymagania minimalne i (lub) opcjonalnie wymagania dodatkowe określone w niniejszym dokumencie:

| Minimalne wymagania dla komputera typu Laptop |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Typ | Komputer przenośny typu Laptop. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanego komputera. |
| Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb nauki (pracy) zdalnej, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Funkcjonalność obudowy | Klapa komputera otwierana do 180 stopni. Obudowa wyposażona we wskaźniki diodowe co najmniej dla baterii oraz dla zasilania. |
| Wyświetlacz | Wbudowany ekran wyposażony w powłokę antyrefleksyjną z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, pracujący w rozdzielczości natywnej co najmniej 1920x1080 pikseli. |
| Wydajność | Laptop w oferowanej konfiguracji sprzętowej musi osiągać w testach BAPCo MobileMark2018 wynik nie gorszy niż 1000 punktów w teście Performance Qualification oraz dla Scenario Performance wyniki średnie nie gorsze niż: - Productivity - nie mniej niż 900 punktów - Creativity - nie mniej niż 1000 punktów - WebBrowsing - nie mniej niż 1100 punktów Zamawiający wymaga aby powyższe wyniki zostały osiągnięte w jednym teście MobileMark2018 potwierdzonym jednym raportem. Zamawiający wymaga aby test wydajności MobileMark2018 został wykonany na oferowanym modelu laptopa w konfiguracji sprzętowej całego komputera identycznej z oferowaną (włącznie z oferowaną baterią) oraz przy rozdzielczości natywnej wbudowanego ekranu i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu, tj. na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCo oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań będzie złożony przez Wykonawcę raport z testów wydajności BAPCo MobileMark2018 dla laptopa w konfiguracji identycznej z oferowaną. Zamawiający zastrzega, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca może zostać wezwany przy dostawie do wykonania w obecności Zamawiającego, na dwóch losowo wskazanych przez Zamawiającego laptopach, testów ich wydajności, zgodnie z powyższymi wymaganiami, potwierdzającymi wymagane wyniki wydajnościowe. |
| Pamięć | Co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej RAM Co najmniej 256 GB pamięci masowej - wymagany dysk w technologii półprzewodnikowej SSD (Solid State Drive) Dysk twardy musi zawierać partycję recovery. Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego oprogramowania. |
| Wyposażanie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition, wbudowane głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon. Kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy. |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy 45W (+/- 5W) pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, nie dopuszcza się tzw. angielskiej wtyczki i adaptera. |
| Bateria | Wewnętrzna bateria (akumulator) zapewniająca czas podtrzymania nie krótszy niż 7 godzin (420 minut) nieprzerwanej pracy laptopa. |
| BIOS | Wymagane zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. Wymagana zmiana ustawień BIOS co najmniej w zakresie: ustawiania sekwencji bootowania, ustawianie haseł dostępu, Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń. |
| Bezpieczeństwo | Płyta główna wyposażona w dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania zaimplementowany w taki sposób, że próba usunięcia układu spowoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w chipsecie na płycie głównej. |
| Certyfikaty i standardy | Spełnianie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta sprzętu - dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań będzie załączony do oferty certyfikat producenta. Spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta sprzętu - dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań będzie załączony do oferty certyfikat producenta. Oferowany sprzęt musi posiadać oznaczenie CE. |
| System operacyjny | Zainstalowana bezterminowa licencja oprogramowania systemu operacyjnego klasy Microsoft Windows 11 Professional lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Wbudowany system pomocy w języku polskim; System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Możliwość przywracania plików systemowych; Możliwość „downgrade” do niższej wersji; Zamawiający dopuszcza dostawę laptopa z licencją National Academic License; System musi być nowy (nie aktywowany wcześniej na innym urządzeniu), zainstalowany fabrycznie na dostarczonym komputerze przez producenta sprzętu. |
| Karty sieciowe (łączność) | Wbudowana karta sieciowa (gniazdo na wtyk RJ-45) pracująca w standardzie 10/100/1000 LAN (WOL Ready) Moduł karty sieciowej min. Wi-Fi 5 WLAN 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN. Bluetooth w standardzie min. 5.0 |
| Wyposażenie | Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, klawiatura wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Urządzenie wskazujące typu Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka. Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej). Czytnik kart pamięci obsługujący co najmniej karty SD. Co najmniej 2 porty USB 3.2 Gen 1 (w tym minimum 1 port z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych przy wyłączonym laptopie). Co najmniej 1 port USB Type-C port (z możliwością ładowania urządzenia), wsparciem dla technologii DisplayPort over USB-C i wsparciem dla standardu Thunderbolt 4. Złącza video: co najmniej 1x VGA oraz 1x HDMI 2.0 ze wsparciem HDCP. Złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone). Wymagana minimalna ilość portów, gniazd i złącz nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, przejściówek lub innych zewnętrznych akcesoriów. |
| Gwarancja | Udzielona gwarancja musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta projektu. Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta na laptop wynosi 24 miesiące Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta dla baterii laptopa wynosi 12 miesięcy. Udzielona gwarancja musi być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Zamawiającemu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe powinno być przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne - wymagany dedykowany numer serwisowy do obsługi zgłoszeń serwisowych. Wymagany dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. Obsługa gwarancyjna musi być realizowana przez autoryzowany serwis producenta bądź przez samego Producenta. Firma serwisująca musi spełniać normę ISO 9001 lub równoważną na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Rozpoczęcie gwarancji liczone będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu dostawy. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |
| Inne | Do oferty należy dołączyć kartę katalogową lub specyfikację techniczną urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera. |

IV.    Wymagania dodatkowe (fakultatywne, nieobowiązkowe)  dla komputera typu Laptop

UWAGA: Wykonawcy, który zadeklaruje spełnienie chociaż jednego wymagania, zostanie przyznana liczba punktów określona w pozostałych kryteriach oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi                 w rozdziale XIX SWZ.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Wymaganie dodatkowe: Gwarancja | Zaoferowanie laptopa z dodatkową gwarancją producenta na laptop wydłużającą gwarancję podstawową o okres dodatkowych 12 lub więcej miesięcy jest wymogiem fakultatywnym i jest kryterium dodatkowo punktowanym zgodnie z kryterium oceny ofert dla Kryterium Gwarancja (G). Potwierdzenie spełnienia tego kryterium Wykonawca zaznacza w formularzu ofertowym. |
| Wymaganie dodatkowe: Bezpieczeństwo | Zaoferowanie laptopa spełniającego normę min. MIL-STD 810G lub wyższą jest wymogiem fakultatywnym i jest kryterium dodatkowo punktowanym zgodnie z kryterium oceny ofert dla Kryterium Bezpieczeństwo (B). Potwierdzenie spełnienia tego kryterium Wykonawca zaznacza w formularzu ofertowym. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań będzie złożony przez Wykonawcę certyfikat producenta potwierdzający spełnienie normy co najmniej MIL-STD-810G lub wyższej w zakresie co najmniej: wysokich oraz niskich temperatur (MIL-STD-810G: 2008, Method 501.5 Procedure I and II oraz MIL-STD-810G: 2008, Method 502.5 Procedure I and II) deszczu i wilgotności (w tym odporności klawiatury na zalanie) (MIL-STD-810G: 2008, Method 506.5 Procedure III oraz MIL-STD-810G: 2008, Method 507.5 Procedure I) upadek (MIL-STD-810G: 2008, Method 516.6 Procedure IV) |
| Wymaganie dodatkowe: Oprogramowanie dodatkowe | Zaoferowanie laptopa z zainstalowaną w środowisku systemu operacyjnego aplikacje zapewniające co najmniej następujące funkcjonalności: Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedynczych plików i folderów Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M Utworzenie osobistego strzeżonego dysku (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można przechowywać poufne pliki (dostęp do plików zapisanych w formacie PSD będzie można uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła). Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD oraz wersji BIOS. Pakiet aplikacji biurowych (w języku polskim). jest wymogiem fakultatywnym i jest kryterium dodatkowo punktowanym zgodnie z kryterium oceny ofert dla Kryterium Oprogramowanie (O). Potwierdzenie spełnienia tego kryterium Wykonawca zaznacza w formularzu ofertowym. W przypadku zaoferowanie dodatkowego oprogramowania Zamawiający wymaga: Podania pełnej nazwy oferowanego oprogramowania. Dołączenia do oferty oświadczenia producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), potwierdzającego, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. |

| Minimalne wymagania dla komputera stacjonarnego |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanego komputera. |
| Przeznaczenie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb nauki (pracy) zdalnej, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Funkcjonalność obudowy | Wymagana obudowa typu „All-In-One” (AiO) z wyświetlaczem LCD zintegrowanym w obudowie komputera (nie zezwala się rozwiązań modułowych gdzie monitor i komputer stanowią dwa oddzielne urządzenia) wyposażona w dedykowaną przez producenta podstawkę (stopę) typu monitorowego umożliwiającą pochylenie (nachylenie) ekranu w zakresie od -5 stopni do +25 stopni. |
| Wyświetlacz | Wbudowany ekran wyposażony w powłokę antyrefleksyjną z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 21 cale, pracujący w rozdzielczości natywnej co najmniej 1920x1080 pikseli. Zamawiający wymaga aby podłączenie wyświetlacza do komputera było zrealizowane wewnątrz obudowy - nie dopuszcza się rozwiązań z wyprowadzonym na zewnątrz kablem doprowadzającym sygnał video do matrycy (wyświetlacza). |
| Wydajność | Komputer w oferowanej konfiguracji sprzętowej musi osiągać w testach BAPCo SYSMark2018 wynik nie gorszy niż 1100 punktów w teście Overall Rating oraz dla Scenario Rating wyniki średnie nie gorsze niż: - Productivity - nie mniej niż 900 punktów - Creativity - nie mniej niż 1200 punktów - Responsiveness - nie mniej niż 1100 punktów Zamawiający wymaga aby powyższe wyniki zostały osiągnięte w jednym teście SYSMark2018 potwierdzonym jednym raportem. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań będzie złożony przez Wykonawcę raport z testów wydajności BAPCo SYSMark2018, dla komputera w konfiguracji identycznej z oferowaną. Zamawiający wymaga aby test wydajności SYSMark2018 został wykonany na oferowanym modelu komputera, w konfiguracji całego komputera identycznej z oferowaną oraz przy rozdzielczości natywnej wbudowanego ekranu i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu, tj. na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCo oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca może zostać wezwany przy dostawie do wykonania w obecności Zamawiającego, na dwóch losowo wskazanych przez Zamawiającego komputerach, testów ich wydajności, zgodnie z powyższymi wymaganiami, potwierdzającymi wymagane wyniki wydajnościowe. |
| Pamięć | Co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej RAM Co najmniej 256 GB pamięci masowej - wymagany dysk w technologii półprzewodnikowej SSD (Solid State Drive). Dysk twardy musi zawierać partycję recovery. Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego oprogramowania. |
| Wyposażenie multimedialne | Dwukanałowa karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition, wbudowane głośniki stereo o mocy min. 2x 2W, cyfrowy mikrofon. Kamera internetowa HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, wyposażona w mechaniczną przesłonę. |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy 60W (+/- 10W) pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, nie dopuszcza się tzw. angielskiej wtyczki i adaptera. |
| Bezpieczeństwo | Płyta główna wyposażona w dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania zaimplementowany w taki sposób, że próba usunięcia układu spowoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w chipsecie na płycie głównej. |
| Certyfikaty i standardy | Spełnianie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta sprzętu - dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań będzie załączony do oferty certyfikat producenta. Spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta sprzętu - dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań będzie załączony do oferty certyfikat producenta. Oferowany sprzęt musi posiadać oznaczenie CE. |
| System operacyjny | Zainstalowana bezterminowa licencja oprogramowania systemu operacyjnego klasy Microsoft Windows 11 Professional lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Wbudowany system pomocy w języku polskim; System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Możliwość przywracania plików systemowych; Możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform do nauki zdalnej m.in. Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord, Zoom. Możliwość „downgrade” do niższej wersji; Zamawiający dopuszcza dostawę komputera z licencją National Academic License; System musi być nowy (nie aktywowany wcześniej na innym urządzeniu), zainstalowany fabrycznie na dostarczonym komputerze przez producenta sprzętu. |
| Karty sieciowe (łączność) | Wbudowana karta sieciowa (gniazdo na wtyk RJ-45) pracująca w standardzie 10/100/1000 LAN Moduł karty sieciowej min. Wi-Fi 5 WLAN 802.11 ax/ac/a/b/g/n wireless LAN. Bluetooth w standardzie min. 5.0 |
| Wyposażenie | Złącze video HDMI. Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej). Czytnik (gniazdo) kart multimedialnych SD. Co najmniej 4 porty USB, w tym nie mniej niż 2 porty USB w standardzie 3.2. Złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone). UWAGA: Wymagana minimalna ilość portów, gniazd i złącz nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, adapterów, przejściówek lub innych zewnętrznych akcesoriów. |
| Peryferia | Klawiatura w układzie US-QWERTY podłączana za pomocą portu USB w zestawie z komputerem Mysz optyczna z dwoma przyciskami i rolką podłączana za pomocą portu USB w zestawie z komputerem |
| Gwarancja | Udzielona gwarancja musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta projektu. Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta na komputer wynosi 24 miesiące. Udzielona gwarancja musi być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Zamawiającemu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Wymagane przyjmowanie zgłoszeń serwisowych poprzez stronę www lub telefoniczne. Wymagany dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek oraz sprawdzenia okresu gwarancji. Obsługa gwarancyjna musi być realizowana przez autoryzowany serwis producenta bądź przez samego Producenta. Firma serwisująca musi spełniać normę ISO 9001 lub równoważną na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Rozpoczęcie gwarancji liczone będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu dostawy. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera. |
| Inne | Do oferty należy dołączyć kartę katalogową lub specyfikację techniczną urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera. |

Wymagania dodatkowe (fakultatywne, nieobowiązkowe) dla komputera stacjonarnego

Wykonawcy, który zadeklaruje spełnienie chociaż jednego wymagania, zostanie przyznana liczba punktów określona w pozostałych kryteriach oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale XIX SWZ.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Wymaganie dodatkowe: Gwarancja | Zaoferowanie komputera stacjonarnego z dodatkową gwarancją producenta na komputer wydłużającą gwarancję podstawową o okres dodatkowych 12 lub więcej miesięcy jest wymogiem fakultatywnym i jest kryterium dodatkowo punktowanym zgodnie z kryterium oceny ofert dla Kryterium Gwarancja (G). Potwierdzenie spełnienia tego kryterium Wykonawca zaznacza w formularzu ofertowym. |
| Wymaganie dodatkowe: Oprogramowanie dodatkowe | Zaoferowanie komputera z zainstalowaną w środowisku systemu operacyjnego aplikacją (jedną lub więcej) zapewniającą co najmniej następujące funkcjonalności: Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedynczych plików i folderów Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M Utworzenie osobistego strzeżonego dysku (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można przechowywać poufne pliki (dostęp do plików zapisanych w formacie PSD będzie można uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła). Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD oraz wersji BIOS. jest wymogiem fakultatywnym i jest kryterium dodatkowo punktowanym zgodnie z kryterium oceny ofert dla Kryterium Oprogramowanie (O). Potwierdzenie spełnienia tego kryterium Wykonawca zaznacza w formularzu ofertowym. W przypadku zaoferowanie dodatkowego oprogramowania Zamawiający wymaga: Podania pełnej nazwy oferowanego oprogramowania. Dołączenia do oferty oświadczenia producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), potwierdzającego, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. |

| Minimalne wymagania dla tabletu |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Typ | Tablet W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanego tabletu. |
| Przeznaczenie | Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb nauki (pracy) zdalnej, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Wyświetlacz | Ekran dotykowy pojemnościowy, wielopunktowy, przekątna ekranu min. 10 cali pracujący w rozdzielczości natywnej co najmniej 1920x1080 pikseli. |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy przystosowany na etapie produkcji do pracy w tabletach, umożliwiający osiągnięcie w teście PassMark CPU Mark (Average CPU Mark) wyniku min. 1200 pkt. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań będzie złożony przez Wykonawcę wydruk ze strony www.cpubenchmark.net |
| Pamięć | Co najmniej 4 GB RAM Co najmniej 64 GB pamięci danych (pamięć masowa) |
| Multimedia | Kamera przednia o rozdzielczości min. 2 Mpx Kamera tylna o rozdzielczości min. 5 Mpx Funkcja Auto Focus Wbudowany mikrofon Wbudowane min. 2 głośniki stereo G-sensor |
| Karty sieciowe (łączność) | Wbudowany moduł karty sieciowej pracujący w standardzie min. 802.11 b/g/n/ac Wbudowany Bluetooth min. 5.0 Wbudowany moduł GPS Modem 4G: wbudowany Wymagana obsługa sieci: GSM/WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE |
| Porty | 1x Gniazdo kart nano SIM 1x Gniazdo hybrydowe (obsługa kart nano SIM/micro SD) Czytnik kart z obsługą kart multimedialnych min. 128GB Wyjście słuchawkowe |
| Zasilanie | Bateria (akumulator) o pojemności min. 6000mAh Zasilacz (ładowarka) z okablowaniem. |
| Inne wyposażenie | W zestawie etui chroniące tablet przed uszkodzeniami, zapewniające dostęp do wszystkich interfejsów urządzenia oraz nie zasłaniające kamery. Etui o składanej konstrukcji, pozwalające ustawić tablet np. na biurku w pozycji pionowej lub poziomej umożliwiającej prowadzenie transmisji online (rozmów video) bez dodatkowych elementów podpierających tablet. |
| Certyfikaty i standardy | Oferowany sprzęt musi posiadać oznaczenie CE |
| System operacyjny | Zainstalowana bezterminowa licencja oprogramowania systemu operacyjnego Android 11 lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, i możliwość zarządzania pamięcią. Możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień. Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie Możliwość grupowania powiadomień Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie Personalizacja rozmiaru wyświetlacza Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłącznie urządzenia Wbudowany menadżer pamięci Możliwość zapisywanie danych w chmurze. Możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu. Możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform do nauki zdalnej m.in. Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord, Zoom. |
| Gwarancja | Udzielona gwarancja musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta projektu. Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta na tablet wynosi 24 miesiące. Rozpoczęcie gwarancji liczone będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu dostawy. |