Załącznik nr  1B -   ZAKRES NR 1.  poz. 1-4. *(zgodnie załącznikiem nr 1A)

### Parametry   -  SYSTEM DO WYKONYWANIA ATEREKTOMII  ROTACYJNEJ  WRAZ Z DZIERŻAWĄ KONSOLI

### POZ. 1-3.  Cewniki do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem-cewnik do aterektomi z wiertłem-prowadnik

### POZ. 4.  DZIERŻAWA KONSOLI  SZT.1.

### Nazwa ......................................................................................

Typ/model  ............................................................................

Rok produkcji  .........................................................................

Załącznik 1B Zakres nr 1 poz. 1-4  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadniki pomiarowe kompatybilne z konsolą elektroniczną dedykowaną do aterektomii |
| 1.1.. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem | Tak |  | Wymagane |
| 1.2.. | Zakres dostępnych średnic wierteł 1,25-2,5mm | Tak/Nie/Opisać | (*) | Parametr oceniany: 30 pkt.- Tak 0 pkt. –Nie |
| 1.3.. | Osobny cewnik do aterektomii rotacyjnej (wiertło) | Tak |  | Wymagane |
| 1.4.. | Pełne sterowanie praca urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | Tak |  | Wymagane |
| 1.5.. | Długość cewnika 135cm | TAK |  | Wymagane |
| 1.6.. | Prowadnik – długość 330cm średnica 0,009” dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support | Tak |  | Wymagane |
| 1.7.. | Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0,014” i długości min 2 cm | Tak |  | Wymagane |
| POZ. 4. | Dzierżawa konsoli elektronicznej dedykowana do aterektomii |  |  |  |
| 4.1.. | Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś na min. | Tak |  | Wymagane |
| 4.2.. | Możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min 6 atm | Tak |  | Wymagane |
| 4.3.. | Czytelny panel sterowania | Tak |  | Wymagane |
| 4.4.. | Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz. 4.

| LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - | min 12 miesięcy TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz od otrzymania informacji o awarii | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 4.. | Przeglądu w okresie gwarancji wg zaleceń producenta wliczone w cenę oferty | Tak, podać ilość przeglądów |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |
| 5 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | TAK |  | Wymagane |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 6 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | Max. Do 20 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymagane |

- Uwaga: W rubryce „parametry wymagane i warunki” podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ................................................

Załącznik nr  1B -   ZAKRES NR 2.  poz. 1, 2.

### Parametry   - PROWADNIKI POMIAROWE WRAZ DZIERŻAWĄ APARATU DO WYKONYWANIA POMIARU FFR.

### POZ. 1.  PROWADNIKI POMIAROWE

### POZ. 2.  DZIERŻAWA APARATU  SZT.1.

### Nazwa ......................................................................................

Typ/model  ............................................................................

Rok produkcji  .........................................................................

Załącznik 1B Zakres nr 2 poz. 1-2  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Prowadniki pomiarowe kompatybilne z aparatem do pomiaru FFR |
| 1.1.. | Prowadnik do pomiaru FFR łączący się bezprzewodowo drogą radiową z systemem | Tak/Nie/Opisać | (*) | Parametr oceniany: 10 pkt.- Prowadnik do pomiaru FFR łączący się bezprzewodowo droga radiową z systemem 0 pkt. – Prowadnik do pomiaru FFR nie łączący się bezprzewodowo drogą radiowa z systemem |
| 1.2.. | Współpraca ze sterylnymi prowadnikami jednorazowego użytku | Tak |  | Wymagane |
| 1.3.. | PTFE na części sztywnej | Tak |  | Wymagane |
| 1.4.. | Powłoka hydrofilna na części elastycznej | Tak |  | Wymagane |
| 1.5.. | Hydrofobowa końcówka proksymalna wstępne osadzone w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014” ) | Tak |  | Wymagane |
| 1.6.. | Końcówka dystalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG do manualnego kształtowania | TAK |  | Wymagane |
| 1.7.. | Długość prowadnika 175 cm | Tak |  | Wymagane |
| 1.8.. | Prowadniki przystosowane do pomiaru FFR – parametr wymagany Dodatkowe lepsze cechy jakości punktowane : Prowadniki przystosowane do pomiaru CFR Prowadniki przystosowane do pomiaru oraz temperatury wewnątrznaczyniowej (IMR) | Tak Tak/Nie Tak/Nie | (*) (*) | Wymagane Parametr oceniany: Tak - 10 pkt.- CFR Nie – 0 pkt Tak- 10 pkt. – IMR Nie – 0 pkt |
| 1.9.. | Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW) | Tak |  | Wymagane |
| POZ. 2 | Dzierżawa aparatu do wykonywania pomiaru FFR | Tak |  | Wymagane |
| 2.1.. | Aparat umożliwiający bezprzewodowe łączenie się drogą radiowa z prowadnikiem | Tak |  | Wymagane |
| 2.2.. | Zakres pomiarowy ciśnienia: -30 do 300 mmHg | Tak |  | Wymagane |
| 2.3.. | Dryft zera: <7 mmHg/h | Tak |  | Wymagane |
| 2.4.. | Dokładność pomiaru ciśnienia +/_ 1 mmHg, +/_ 1% odczytu :dla zakresu -30 do 50 mmHg, +-3% odczytu :dla zakresu 50 do 300 mmHg) | Tak |  | Wymagane |
| 2.5.. | Sygnał ciśnienia proksymalnego dostarczany bezpośrednio z przetwornika ciśnienia systemu monitorującego | Tak |  | Wymagane |
| 2.6.. | Aparat w formie monitora o wymiarach 260x100x375mm | Tak |  | Wymagane |
| 2.7.. | Warunki pracy : temperatura 15-35 st.C, wilgotność względna 30-75% | Tak |  | Wymagane |
| 2.8.. | Możliwość montażu na dowolnym statywie jezdnym lub na ścianie w pracowni | Tak |  | Wymagane |
| 2.9.. | Ekran dotykowy 14,1” | Tak |  | Wymagane |
| 2.10.. | Wewnętrzna pamięć aparatu umożliwiająca przechowywanie ponad 100 godzin nagrań | Tak |  | Wymagane |
| 2.11.. | Wejścia/wyjścia: ethernet, USB, DVI, AUX IN 1, AUX IN 2, AUX OUT 1 AUX OUT 2 | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 2.

| LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 12 miesięcy TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz od otrzymania informacji o awarii | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 4.. | Przeglądy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |
| 5 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | TAK |  | Wymagane |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 6 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | Max. Do 20 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymagane |

- Uwaga: W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

Załącznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne –  CEWNIK BALONOWY UWALNIAJĄCY LEK.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO PCI UWALNIAJĄCY LEK |
| 1 | Dostępne w średnicach 1,5-4,0mm i długościach 10 do 40mm | Tak, opisać | (*) | Średnice ilość 6 i poniżej - 0 pkt Powyżej 6 – 30 pkt |
| 2 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak |  | Wymagane |
| 3 | Profil balonu dla Ø3mm <1mm, | Tak |  | Wymagane |
| 4 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem lub syrolimusem bez nośnika polimerowego | Tak |  | Wymagane |
| 5 | Długość użytkowa min 135 cm | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Ciśnienie nominalne 6 atm. | Tak |  | Wymagane |
| 7 | Cisnienie RBP 14 atm. Dla wszystkich długości i średnic | Tak |  | Wymagane |
| 8 | Końcówka balonu elastyczna (tip) 0.017 | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejscowość ............................ data ...............................