Załącznik nr 2 do SWZ

|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | „Zakup oraz wdrożenie przełączników sieciowych LAN wraz z programowaniem dostępowym użyteczności publicznej” |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Przełącznik dostępowy – 7 sztuk

- Kable stack, DAC 10Gb SFP+  – 4 sztuki

- Oprogramowanie zarządzające  – 1 sztuka

- Wkładki 10 Gb SFP+ wielodomowe kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami –  10 sztuk

- Patchcordy światłowodowe – 4 sztuki

- Usługa wdrożenia

Szczegółowe wymagania dla przełącznika dostępowego

| Przełącznik dostępowy |
| --- |
| 1. | Wymagania ogólne | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. |
| 2. | Wymagane parametry fizyczne | Wymagane parametry fizyczne możliwość montażu w szafie 19” jeden wewnętrzny zasilacze 230V AC typu hot-swap. Z możliwością dołożenia dodatkowe zasilacza o tych samych parametrach. (nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych zasilaczy) port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash |
| 5. | Wymagana konfiguracja portów | Przełącznik musi posiadać minimum: 24 porty gigabitowe w standardzie 100/1000BaseT Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP). Wszystkie powyższe porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. |
| 6. | Przełącznik | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP Do min. 8 jednostek w stosie Magistrala statkująca o wydajności 40 Gb/s Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów SFP+. UWAGA: Przełącznik musi wspierać tzw. in-service software upgrade (ISSU) czyli aktualizację przełączników w stosie bez przerwania pracy całego stosu przełączników |
| 7. | Matryca przełączająca | Matryca przełączająca o wydajności min. 168 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 125 Mpps. |
| 8. |  | Obsługa min 16 000 adresów MAC |
| 9. |  | Wbudowana pamięć RAM min. 1 GB |
| 10. |  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1 GB |
| 11. |  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
| 13. |  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9 216 bajtów |
| 14. |  | Obsługa protokołu GVRP lub równoważny |
| 15. |  | Wsparcie dla protokołów: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 16 instancji protokołu MSTP lub zastosowanie osobnej instancji STP dla każdego VLANu. Ethernet Ring Protection version 2 |
| 16. |  | Obsługa min. 256 tras dla routingu IPv4 |
| 17. |  | Obsługa min. 128 tras dla routingu IPv6 |
| 18. |  | Obsługa protokołów routingu minimum: IPv4: statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów). IPv6: minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów). |
| 19. |  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |
| 20. |  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server |
| 21. |  | Obsługa ruchu multicast: IGMP Snooping v1, v2 i v3 |
|  |  | Obsługa mechanizmu DHCP snooping |
| 22. | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny), możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP Możliwość uwierzytelnia użytkowników przez wbudowany w przełącznik CaptivePortal – nie dopuszcza się rozwiązań z uwierzytelnieniem na zewnętrznym Captive Portal. |
|  |  | Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3. |
| 26. | Wymagane opcje zarządzania | możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN, plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC), urządzenie musi posiadać wbudowany port USB, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych, dedykowany port konsoli zgodny ze standardem RS-232, dedykowany port Out-of-band management Ethernet RJ-45 lub możliwość emulacji takiego portu przez adapter RJ-45 podłączany do portu USB. Obsługa skryptów BASH oraz Python Możliwość zarządzania przełącznikiem przez Rest API – konieczność obsługi wszystkich funkcji przełącznika. |
| 27. |  | Wraz z urządzeniami musi zostać dostarczona pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim. |
| 28. |  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. |
| 30. |  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |
| 31. |  | Przełącznik powinien być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 10 dni przesyła przełącznik spełniający minimalne parametry techniczne wskazane w niniejszym dokumencie Dodatkowo: zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał roczny rozszerzony serwis gwarancyjny na sprzęt. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD, wraz z dostępem do najnowszych wersji oprogramowania oraz wsparciem technicznym. Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim i musi posiadać certyfikat ISO9000 w zakresie serwisowania urządzeń sieciowych. |

Szczegółowe wymagania dla oprogramowania zarządzającego

Architektura i zarządzanie

- Dedykowane oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania pracy przełącznikami wymienionymi w SIWZ

- Należy zapewnić licencję na obsługę min. 40 aktywnych urządzeń sieciowych (przełączniki)

- System Zarządzania i Monitoringu musi być tego samego producenta co urządzania LAN i musi być uruchomiony jako jedno oprogramowanie.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość instalacji w środowisku wirtualnym Vmware, Hyper-V i KVM

- Obsługa musi być możliwa poprzez interfejs graficzny z wykorzystaniem przeglądarki WWW

- Oprogramowanie musi pracować w trybie przeglądarkowym pozwalając administratorowi na dostęp z dowolnego miejsca w sieci (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień),

- Funkcja definiowania poziomu dostępu dla administratorów  (wymagana jest możliwość profilowania kont administratorskich a użytkownikami Active Directory) z przypisanymi:

        - Rolami

        - Segmentami sieci, do których uzyskuje się dostęp

- Oprogramowanie musi umożliwiać zbieranie statystyk w wykorzystaniem SNMP;

- Zarządzenie konfiguracją urządzeń, tworzenie backupów oraz grupowe implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie zarządzania.

- Możliwość podglądu obecnej aktywnej  konfiguracji z konfiguracją aktywną w zadanym historycznym momencie z podglądem elementów: dodanych, usuniętych, zmienionych względem danych konfiguracji.

- Możliwość wysyłania alarmów  mailem i SMS'em w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych jako krytyczne tzw. SNMP Responder

- Generowanie raportów w oparciu o szablony z możliwością dostosowywania ich do potrzeb klienta

- Lokalizowanie użytkowników w intfrastrukturze sieciowej tj. miejsce podłączenia switch/port oraz informacje nt. usługi L2 tj: VLAN, usługa SPB, VxLAN, GRE Tunel. Weryfikowanie lokalizacji po adresie nazwie sieciowej użytkownika, IP oraz MAC

- Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do automatycznego wykrywania urządzeń sieciowych instalowanych w sieci wraz z ich automatyczna konfiguracja. tj. Autoprovisioning. Nie dopuszcza się systemów NMS które wymagają fizycznego dostępu administratorów do przekazania przełącznikowi konfiguracji inicjalnej.

- Oprogramowanie musi umożliwiać aktualizację oprogramowania w urządzeniach sieciowych w tym aktualizacje typu ISSU In-Service Software Upgrade

- Oprogramowanie musi posiadać narzędzia pozwalające na:

  - graficzną prezentację topologii sieci, w tym również graficzną, prezentację/budowę serwerowni lub dowolnego węzła sieciowego

  - konfigurację i monitoring sieci VLAN,

  - lokalizację oraz uzyskanie informacji o aktywności urządzeń w sieci,

- Obrazowanie sieci w postaci mapki w tym lokalizacją urządzeń za pomocą Google Maps wraz z wyróżnianiem kolorami występujących alarmów na danych urządzeniach

- Oprogramowanie musi umożliwiać zbieranie informacji o nieprawidłowych parametrach pracy zainstalowanego sprzętu wraz z możliwością generowania alertów o błędach czy przekroczeniu założonych parametrów (środowiskowych, wydajnościowych, dotyczących bezpieczeństwa), w tym wykrywanie anomalii ruchu na portach przełącznika min. wykrywanie ataków DoS oraz port scanning

- Zarządzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrów SLA  w szczególności funkcja monitorowania jakości oraz ilości połączeń SIP

- Konfiguracja list dostępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach

- Dla wszystkich obsługiwanych standardowo urządzeń musi być dostępnie nie tylko monitorowanie ale również zarządzanie, czyli możliwość modyfikacji konfiguracji urządzeń, które powinno odbywać się za pomocą:

  - Autoprovisioningu urządzeń – czyli urządzenie podpięte do sieci bez konfiguracji powinno zgłosić się do oprogramowania do zarzadzania siecią o dedykowaną dla urządzenia konfiguracje

  - Konfiguracja za pomocą Web GUI min. VLAN, IP Interfejsy, QoS, ACL

  - CLI Scripting – czyli możliwość przygotowania zbiorowej konfiguracji dla przełączników wraz ze zmiennymi w zależności modelu urządzenia

- Oprogramowanie musi umożliwiać Zarządzanie dostępem użytkowników z wykorzystaniem 802.1x w tym musi posiadać wewnętrzny serwer uwierzytelniający, pozwalający na integracje z usługami Active Directory

- Licencje oprogramowania muszą umożliwiać integracja z Active Directory/LDAP  w tym profilowanie użytkowników poprzez atrybuty AD/LDAP minimalnie:

  - Profilowanie użytkownika łączącego się do sieci bezprzewodowej z zależności od przypisania użytkownika do grupy AD/LDAP

  - Profilowanie użytkownika łączącego się do sieci bezprzewodowej z zależności od posiadanego systemu operacyjnego.

  - Poprzez profilowanie rozumiane jest:

    - przypisanie urządzeń użytkownika do zdefiniowanego VLAN

    - nadanie urządzeniom polityk QoS

    - nadanie urządzeniom dostępu lub uniemożliwienie dostępu do konkretnych segmentów sieci (ACL L2/L3/L4 oraz L7 – warstwa aplikacyjna)

- Samodzielna rejestracja klientów gościnnych w oparciu o:

  - Adres e-mail

  - Numer telefonu ( wiadomość SMS)

- Dostęp sponsorowany (gość musi podać adres e-mail pracownika, na który jest wysłana prośba o autoryzację dostępu poprzez kliknięcie w znajdujący się w wiadomości link)

- Logowanie w oparciu o portale społecznościowe min. Google, Facebook

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie posiadało 5-letni serwis tj. dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, realizacja zgłoszeń serwisowych, pomoc w konfiguracji oraz analizie błędów.

Szczegółowe wymagania dla modułów optycznych i kabli

      - Moduł optyczny 10Gb SFP+ wielodomowy, kompatybilny z dostarczonymi urządzeniami – 10 sztuk

      - Kabel 1 meter SFP+ (10G) direct attached cable (DAC, uplink/stacking) tego samego producenta co producent zaoferowanych przełączników – 4 sztuki

      - Patchcord świadłowodowy 1m wielomodowy LC-LC – 4 szt.

Szczegółowe wymagania dla usługi wdrożenia

Wraz z dostarczonymi urządzeniami i oprogramowaniem należy przeprowadzić wdrożenie w zakresie:

- Uruchomienie przełączników w najnowszej zalecanej wersji firmware

- Konfiguracja połączeń pomiędzy przełącznikami oraz stosy

- Instalacja i konfiguracja systemu zarządzania oraz kontroli dostępu

- Integracja systemu zarządzania z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem FortiGate. Integracje musi wykonać inżynier z certyfikatem Fortinet NSE7 lub wyższym. Certyfikat należy załączyć do oferty.

- Konfigurację polityk dostępowych i inny zgodnych z SIWZ

Zamawiający informuje, że montaż urządzeń może być przeprowadzony przez Zamawiającego. Wdrożenie zdalne musi odbyć się w godzinach pracy tj. od 08:00 do 15:30 w dni robocze.