Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (ZUD) NA TERENIE GMINY SŁUPSK

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach każdego z nw. rejonów:

| L.p. | Numer rejonu | Nazwa rejonu | Miejscowości należące do rejonu: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | „BYDLINO“ | Strzelinko wieś, Bydlino wieś, Bydlino osiedle, Gałęzinowo, Wielichowo, Gajki, droga Strzelinko – dr krajowa, tzw. Schetynówka droga powiatowa Strzelino – Gałęzinowo – utrzymuje ZGK. |
| 2 | II | „GŁOBINO“ | Kusowo wieś, Głobino, Głobino strefa, Stanięcino, Warblewo, Warblewko, Łupiny, Strefa Płaszewko. |
| 3 | III | „KRĘPA“ | Krępa, Płaszewko, Kusowo do skrzyżowania wieś. |
| 4 | IV | „WŁYNKÓWKO“ | Włynkówko, Włynkowo, droga Włynkowo – dr krajowa, Strzelino, droga powiatowa Strzelino – Gałęzinowo – utrzymuje ZGK. |

- całodobowe usługi sprzętowe (wynajem sprzętu wraz z operatorem) w zakresie ZUD na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonie 2021/2022, tj. mechanicznego odśnieżania wskazanych przez Zamawiającego dróg gminnych i ich poboczy, chodników, zatok i pętli autobusowych oraz parkingów we wskazanych miejscowościach oraz pomiędzy nimi na  terenie wiejskiej Gminy Słupsk poprzez usuwanie śniegu i lodu oraz zwalczanie śliskości - usuwanie lokalnie występujących oblodzeń w postaci gołoledzi i/lub lodowicy w miejscach niebezpiecznych. Zamówienie obejmuje także utrzymanie dróg i chodników oraz ciągów pieszo jezdnych na terenie danego rejonu, które zostaną oddane do użytkowania w trakcie obowiązywania umowy.

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi i /lub lodowicy bądź w razie potrzeby obie w/w czynności jednocześnie - zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia wykonywanej usługi, tj. w razie konieczności likwidacji śliskości tuż po opadach śniegu  wymagane jest jednoczesne,  tj. za jednym przejazdem, wykonywanie odśnieżania i posypywania wskazanych  przez zamawiającego nawierzchni;

-odśnieżanie (śnieg, błoto pośniegowe, lód) dróg dojazdowych do miejscowości, dróg i ulic osiedlowych w miejscowościach, dróg łączących miejscowości oraz usuwanie lokalnie występujących oblodzeń w miejscach niebezpiecznych (wzniesienia, zakręty, skrzyżowania;

-na odśnieżonych ciągach komunikacyjnych posypywanie piaskiem, solą lub mieszanką drogową piasek/sól dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego.

Uwaga! Sól i piasek dostarcza Zamawiający natomiast Wykonawca w cenie ofertowej wykona mieszankę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga rozpoczęcie prac w danym rejonie w czasie do maksymalnie 2 h od telefonicznie otrzymanego zamówienia.

Uwaga! Czas reakcji stanowi kryterium wyboru ofert!

3. Zimowe utrzymanie poszczególnych rejonów Wykonawca prowadził będzie na podstawie podpisanej z Zamawiającym umowy oraz bezpośrednich uzgodnień z Zamawiającym. Usługi stanowiące przedmiot Zamówienia należy prowadzić posiadanym, sprawnym, przystosowanym do zimowego utrzymania dróg oraz  dopuszczonym do ruchu drogowego sprzętem drogowym w  ilości i parametrach co najmniej wskazanych w niniejszej specyfikacji.
4. W przypadku zalegania dużych ilości śniegu, w pasach utrzymywanych dróg  danego rejonu powodujących brak możliwości  skutecznego odśnieżania, Wykonawca winien  posiadać możliwość zapewnienia pracy, po uśrednionej  (np. wywiad telefoniczny) cenie „rynkowej dla powiatu słupskiego“ i za zgodą Zamawiającego dodatkowego sprzętu typu koparko – ładowarka. Zamawiający przewiduje także możliwość wykorzystania do tego celu własnych koparko – ładowarek w przypadku ich „postoju“ i/ lub koparko – ładowarek zewnętrznych Wykonawców z którymi wcześniej Zamawiający podpisał stosowne umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
UWAGA: WYCENA OFERTY W ZŁ/RBH WINNA JUŻ ZAWIERAĆ KOSZTY DOJAZDU I POWROTU SPRZĘTU Z  MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUGI – ZUD -  ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEJ SWZ, W TYM UMOWY.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-alternatywnego (np. w przypadku awarii) wykorzystywania sprzętu wskazanego w ofercie do zimowego utrzymania dróg na terenie  wiejskiej Gminy Słupsk, poza danym rejonem, za cenę określoną w złożonej przez Wykonawcę ofercie bez dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy. Kalkulacja ceny wskazanej w ofercie winna obejmować koszty ewentualnego  świadczenia usług ZUD na terenie wiejskiej  Gminy Słupsk, poza miejscowościami wchodzącymi w skład umownego rejonu zimowego utrzymania dróg na które ofertę złożył dany Wykonawca;

-zamontowania, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody ze strony Wykonawcy i/lub właściciela danego pojazdu,  na koszt zamawiającego, w pojeździe/ pojazdach wykonawcy używanych na potrzeby ZUD,  urządzenia lub urządzeń umożliwiających satelitarną kontrolę pracy i położenia  danego pojazdu (urządzenia typu GPS). Strony odrębnym porozumieniem/umową określą prawa i obowiązki wykonawcy dotyczące zamontowanego urządzenia GPS.

6. Minimalne wymagania sprzętowe upoważniające do złożenia oferty na jeden rejon zgodnie z SWZ oraz umową:

6.1 Złożenie oferty na większą liczbę rejonów wymaga odpowiedniej krotności n/w sprzętu.

6.2 Wykonawca winien wskazać w ofercie jaki pojazd zostaje przeznaczony na dany rejon w przypadku, gdy oferta składana jest na więcej niż jeden rejon.

6.3 Wykonawca winien dysponować możliwością zastąpienia sprzętu podstawowego w przypadku jego awarii innym sprzętem o zbliżonych parametrach technicznych do wymaganych niniejszą SWZ.

6.4 Wymagania sprzętowe jednostki na jeden rejon uprawniające do złożenia oferty.

Wymagane: na każdą część ciągniki rolnicze 4 x 4, sprawne technicznie, oznakowane zgodnie z wymogami prawa, w tym światło pomarańczowe tzw. Kogut.

Rejon: I Bydlino

-minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 100 KM, rok produkcji – pojazd nie starszy niż 2005r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy – pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m,

-minimum jedna piaskarka (rozsiewacz) do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg.

Rejon: II- Głobino

-minimum dwa ciągniki rolnicze o mocy od 80 KM każdy, napęd 4x4, z pługiem do odśnieżania o szerokości minimum 2,70m  zawieszony z przodu ciągnika każdy. Rok produkcji – pojazdy  nie starsze niż z 2005r.,

-minimum jedna piaskarka do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg na każdy ciągnik,

-minimum jeden pług wirnikowy.

Rejon: III - Krępa

-minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 90KM, rok produkcji – pojazd nie starszy niż 2005r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy – pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m,

-minimum jedna piaskarka (rozsiewacz )do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum  3000 kg,

-minimum jeden pług wirnikowy.

Rejon: IV- Włynkówko

minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 100KM, rok produkcji – pojazd nie starszy niż 2005r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy – pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m.

-minimum jedna piaskarka (rozsiewacz)do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg.

UWAGA:Przy dużych opadach śniegu w przypadku konieczności użycia dodatkowego sprzętu i za dodatkowym uzgodnieniem z Zamawiającym, Zamawiający dopuszcza pracę więcej niż jednego zestawu sprzętu na każdym z rejonów czy w każdej z miejscowości wiejskiej Gminy Słupsk pod warunkiem, iż każdy z dodatkowych pojazdów i jego wyposażenie dotyczące ZUD spełniają minimalne wymagania określone niniejszą SWZ.

Cena ofertowa winna zostać wyliczona zgodnie z zapisami SWZ.