SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SYSTEM NADZORU BMS)

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć System zarządzania energią (System Nadzoru BMS) tj. specjalizowane oprogramowanie wizualizacyjne i zainstalować go na wskazanym przez Zamawiającego PC, i połączyć z kompletem urządzeń (w tym odpowiednich czujek) odpowiedzialnych za automatyzację budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie co da użytkownikowi możliwość pełnego zarządzania obiektem i gromadzenia wszystkich danych z podłączonych urządzeń. Dzięki temu użytkownik ma pełną wiedzę o aktualnym stanie obiektu, może zmieniać parametry pracy systemu oraz wpływać na optymalizację procesów i kosztów.

W ramach dostawy Systemu zarządzania energią należy dostarczyć komplet urządzeń (w tym odpowiednich czujek) i oprogramowania, służących do automatyzacji budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie. Specjalizowane oprogramowanie wizualizacyjne  (SCADA) ma stanowić bezpośredni „łącznik” pomiędzy administratorem obiektu, a wszystkimi sterowanymi urządzeniami.

Wymagane parametry Systemu zarządzania energią:

| Monitorowane parametry środowiska |
| --- |
| Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach | Protokół DALI, KNX |
| Sygnał z optycznych czujek dymu | Sygnał logiczny No lub NC |
| Sygnał z czujników otwarcia drzwi | Sygnał logiczny No lub NC |
| Sygnał z czujników zalania | Sygnał logiczny No lub NC |
| Sygnał z czujników gazu | Czujnik tlenku węgla, par cieczy łatwopalnych |
| Monitorowanie parametrów zasilania budynku |
| Maksymalny monitorowany prąd | 100A do 500A |
| Maksymalne napięcie | 400V AC |
| Częstotliwość | 45Hz do 65 Hz |
| Pomiar składowych harmonicznych | 0Hz |
| Monitorowanie pracy agregatu, zasilania UPS | Sygnał logiczny NO lub NC Pomiar prądów i napięć |
| Monitorowanie mediów |
| Energia elektryczna | Wyjścia impulsywne |
| Ciepło, woda, gaz | Wyjścia impulsywne |
| Sterowanie |
| Sterowanie urządzeniami HVAC | Siłowniki, napędy termiczne grzejników, wentylatory, aparaty grzewczo- wentylacyjne |
| Sterowanie ,źródłami energii odnawialnej | Pompy ciepła, instalacje fotowoltaniczne, sterowanie ilością energii elektrycznej do sieci |
| Wizualizacja |
| Graficzny interfejs zarządzania systemem | Zobrazowanie sytuacji i sterowanie na graficznym planie budynku oraz w formie stabelaryzowanej |
| Analiza i wizualizacja danych | Wykresy słupkowe, liniowe, kołowe, 3D |
| Harmonogramowanie nastaw | Tworzenie harmonogramów tygodniowych i dobowych dla wybranych pomieszczeń |
| Rejestracja danych |
| Zapis danych do bazy SQL | MySQL, MS SQL, MariaDB |
| Powiadomienia zdalne |
| Wysyłanie wiadomości o sytuacjach alarmowych | Powiadomienia SMS, email |