Szczecin dnia 24.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-02/24 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 220839-2024 w dniu 15.04.2024 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nazwą „Budowa stalowej platformy szkoleniowej na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w ramach programu wieloletniego „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniach 22.04.2024 r. i 23.04.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytania:

- Udostępniona na stronie dokumentacja techniczna nie otwiera się z uwagi na zbyt długie nazwy plików. Zwracam się z wnioskiem o zamieszczenie dokumentacji, która nie posiada takiej wady.

- W której pozycji przedmiaru zostało ujęte wykonanie balustrady uchylnej (BaU), skoro 
w pozycji 30 przedmiaru zostały one odjęte w ilości 6 sztuk? Jeżeli nie zostały nigdzie ujęte 
to nie powinno być pozycji 30, która je odejmuje. Dla przykładu poprawnie zostało to ujęte 
w pozycji 18 przedmiaru, gdzie jest ujęta balustrada rozbieralna, a w pozycji nr 31 została odjęta i zastąpiona balustradą stałą ujętą w pozycji 32. Prosimy o wyjaśnienie zasadności ujęcia pozycji nr 30 przedmiaru, której naszym zdaniem nie powinno być, ponieważ zestawienia stali nie zawierają kg barierki uchylnej BaU.

- W której pozycji przedmiarowej należy ująć wykonanie podlewek (pomiędzy powierzchnią cokołów a stopami słupów) zgodnie z rysunkiem zamiennym cokołów 05.1z_210_K_03 oraz opisem zawartym w PW zamiennym O5.2z Konstrukcja stalowa pomostów?

- Projekt Wykonawczy Zamienny, Tom: Platforma Treningowa Kwalifikacja zmian z lutego 2024r w punkcie 4.2 podaje następujące informacje:

- Z uwagi na zmiany rozstawu, liczby podpór i reakcji podporowych dla konstrukcji KW1 
i KW2 zmianie uległa konstrukcja zespołów kotwiących K1 i K2 w zakresie wymiarów blach, liczby, długości, średnicy i gatunku materiału kotew z pręta gwintowanego.

- Ze względu na zwiększenie udźwigu żurawia i jego wysięgu zmianie uległa konstrukcja zespołu kotwiącego K3 w zakresie wymiarów blach, liczby, długości, średnicy i gatunku materiału kotew z pręta gwintowanego.

- Zmiany w stosunku do rysunku 04.3_200_H_28 Konstrukcja cokołów C1-C5 na sekcjach 7-9 zostały pokazane w zamiennej dokumentacji projektowej - Tom: 05z Platforma treningowa. Teczka05.1z Mocowanie konstrukcji platformy do płyty nabrzeża.

Zespół kotwiący K1

Zespół kotwiący dla pojedynczego słupa konstrukcji wsporczej złożony z 10 kotew z pręta Ø43x1150(S355) połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x620x620 (S355) – 6 szt.

zmiana na

Zespół kotwiący dla pojedynczego słupa konstrukcji wsporczej złożony z 10 kotew z pręta gwintowanego Ø36x850 8.8 połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x550x540 S355. – 4 szt.

Zespół kotwiący K2

Zespół kotwiący dla pojedynczego słupa konstrukcji wsporczej złożony z 4 kotew z pręta Ø24x700(S355) połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x310x450 (S355). - 4 szt.

zmiana na

Zespół kotwiący dla pojedynczego słupa konstrukcji wsporczej złożony z 8 kotew z pręta gwintowanego Ø24x700 8.8 połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x470x460 S355. – 4 szt.

Zespół kotwiący K3

Zespół kotwiący słupa konstrukcji wsporczej złożony z 12 kotew z pręta Ø30x860 (S355) połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x1200x1200 (S355). - 1 szt.

zmiana na

Zespół kotwiący złożony z 20 kotew z pręta gwintowanego Ø42x1000 8.8 połączonych przez skręcanie dwoma pierścieniami Ø1460xØ1100/20 S355. -1 szt.

Z uwagi na powyższe informacje pytamy:

- czy cokoły C1 do C5, które zostały wykonane na podstawie rysunku 04.3_200_H-28 
w poprzednim zadaniu przetargowym należy rozebrać i wykonać nowe wg rysunku zamiennego 05.1z_210_K_03 ?

- czy należy wykonać nowe zestawy kotwiące K1,K2,K3 wg rysunków zamiennych 05.1z_210_K04 + 05.1z_210_K05 + 05.1z_210_K06, z uwagi na zmianę rodzaju materiału, średnicę i długości prętów oraz zmiany blach?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Zamawiający wyjaśnia, że udostępnione pliki i katalogi nie są wadliwe. Po ich pobraniu 
z serwera i rozpakowaniu archiwum ZIP na dysku lokalnym powstaje grupa wzajemnie zawierających się folderów i plików, mających ścieżki nazw składające się z następujących po sobie nazw katalogów i na końcu nazwy pliku wraz z jego rozszerzeniem. W systemach Windows zaleca się, aby ścieżka pliku miała nie więcej, niż 259 znaków, wliczając ukośniki, spacje i znaki alfanumeryczne. W związku z tym Wykonawca powinien pobrane 
i rozpakowane pliki umieścić na swoim dysku lokalnym w folderze o stosunkowo niedługiej ścieżce, aby łączna długość nazwy pliku wraz z jego całkowitą ścieżką nie przekroczyła 
w/w 259 znaków.

Zamawiający informuje, że spośród udostępnionych na platformie plików, po ich rozpakowaniu na dysku lokalnym, najdłuższą ścieżkę ma plik:

\Załączniki nr 3, 4, 5, 6 do OPZ\Załącznik nr 6 do OPZ - Projekty

obiektów sąsiadujących\Budynek 1\PW\4. INSTALACJE SANITARNE\

WERSJA NIEEDYTOWALNA\ZESTAWIENIA\

75D_LIVE.EUR_KB_2023-23_2_Labolatorium -krzy¬.pdf

Plik ten posiada ścieżkę o długości łącznej 208 znaków.

Tak więc folder na dysku lokalnym, do którego Wykonawca rozpakowuje katalogi pobrane 
z serwera z przetargiem, powinien mieć ścieżkę nie dłuższą, niż 51 znaków – co pozwoli Wykonawcy na skuteczne uruchomienie każdego z udostępnionych plików, włącznie z tymi 
o najdłuższej ścieżce i nazwie.

- Zamawiający przypomina, że Przedmiar robót – zgodnie z OPZ pkt 5 – ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe ma jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości 
i zakres robót do wykonania powinny wynikać z oględzin placu budowy oraz dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazana przez Wykonawcę w pytaniu balustrada uchylna jest ujęta w poz. 29 Przedmiaru robót (29. Dostawa i montaż konstrukcji balustrady uchylnej ocynkowanej – 6 szt.).

- Zamawiający przypomina, że Przedmiar robót – zgodnie z OPZ pkt 5 – ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe ma jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości 
i zakres robót do wykonania powinny wynikać z oględzin placu budowy oraz dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.

Zamawiający nie narzuca, w jaki sposób i do której pozycji kosztorysu ofertowego (który można oprzeć na przedmiarze robót) Wykonawca doliczy poszczególne elementy i zakresy składające się na cenę oferty. Wykonawca może dowolnie dodawać i usuwać pozycje kosztorysu ofertowego, dokonując mniejszego lub większego zagregowania robót 
i poszczególnych zakresów. Proponuje się ująć podlewki w pozycji kosztorysu związanej 
z dostawą i montażem konstrukcji stalowej słupów, ale nie wyklucza się wyodrębnienia tej roboty jako osobna pozycja kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający informuje, że cokoły C1 do C5 oraz zestawy kotwiące K1, K2, K3 zostały wykonane w poprzednim etapie robót w oparciu o aktualne (zamienne) rysunki dokumentacji projektowej. Nie należy rozbierać ani wykonywać nowych cokołów C1 do C5 i zestawów kotwiących K1, K2, K3.

Zgodnie z OPZ pkt 3.A.12) – przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca ma obowiązek dokonania we własnym zakresie i na własne ryzyko pomiarów wykonanych elementów posadowienia platformy, w tym w szczególności zestawów kotwiących K1, K2, K3, a także cokołów betonowych – sprawdzenie ich lokalizacji w stosunku do Projektu – naniesienie ewentualnych korekt na dokumentację powykonawczą i ich uwzględnienie w procesie produkcyjnym konstrukcji.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.