Załącznik nr 2B do SWZ

……………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – GRANICZNYCH I OCENNYCH

MODEL/TYP		 ……………………………………………………………………………………………………..

PRODUCENT		……………………………………………………………………………………………………..

ROK RODUKCJI		……………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Skala oceny | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE w przypadku parametrów wyższych od podanych parametrów granicznych – opisać, podać, określić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021, wykonany w technologii całkowicie cyfrowej Model/typ Producent Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
|  | Aparat stacjonarny z czterema skrętnymi kołami i z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich centralnym hamulcem | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V / 50Hz | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej powyżej 21”, regulowany w trzech płaszczyznach, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/ sztucznego oświetlenia | TAK podać |  |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra/dół minimum 30 cm, lewo/prawo minimum +/-45 stopni | TAK podać |  |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej minimum 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK podać |  |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał nie mniej niż 80% powierzchni ekranu | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania (fabrycznie zamontowana) | TAK |  |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego nie mniej niż 17 000 000 | TAK podać |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) minimum 8 regulatorów | TAK podać |  |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania minimum od 1 do 44 cm | TAK podać | powyżej 44 cm – 10 pkt |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) minimum od 1 do 22 MHz | TAK podać | górny zakres częstotliwości pracy: > 22 MHz – 10 pkt |  |
|  | Podświetlane gniazda głowic do podłączania głowic obrazowych minimum 4 gniazda | TAK podać |  |  |
|  | Gniazda parkingowe dla głowic obrazowych minimum 2 | TAK podać |  |  |
|  | Podręczna pamięć minimum 9000 obrazów (Cine Loop) | TAK podać |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D minimum 2900 obrazów/s | TAK podać | powyżej 2900 obrazów/s – 10 pkt |  |
|  | Dynamika systemu minimum 340 dB | TAK podać | powyżej 340dB – 10 pkt |  |
|  | Funkcja szybkiego startu – funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy maximum 25 sekund | TAK podać |  |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |
|  | Tryb 2D | TAK |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” minimum 40x | TAK podać |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | TAK |  |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M–mode | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode na obrazach rzeczywistych – możliwość ustawienia minimum 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą) | TAK |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler minimum od 0,5 do 24 mm | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru korekcji kąta, ugięcia linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera Pulsacyjnego | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |  |
|  | Szybka zmiana korekcji kąta - 60/0/60 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Możliwość włączenia trybu B + B/CD na zamrożonym obrazie za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Kolor Doppler o bardzo wysokiej czułości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa do badań naczyniowych Częstotliwość pracy minimum od 3 do 11MHz Ilość elementów minimum 190 Długość płaszczyzny skanowania minimum 38 mm | TAK podać |  |  |
|  | Głowica liniowa Częstotliwość pracy minimum od 5 do 14 MHz Ilość elementów minimum 190 Długość płaszczyzny skanowania minimum 45 mm | TAK podać |  |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens lub równoważnej Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości minimum 1,0 – 8,0 MHz Obrazowanie harmoniczne Liczba elementów akustycznych minimum 190 Kąt pola widzenia głowicy minimum 100° | TAK podać |  |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych, przezklatkowych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: Zakres częstotliwości pracy minimum od 1 do 5 MHz Ilość elementów minimum 120 Kąt pola skanowania minimum 85° | TAK podać |  |  |
|  | Głowica microconvex do badań m. in. neonatalnych, pediatrycznych, brzusznych Zakres częstotliwości pracy głowicy – minimum 3-11 MHz Ilość elementów minimum 190 Kąt pola skanowania (widzenia) minimum 130° | TAK podać |  |  |
| OPROGRAMOWANIE APARATU |
|  | Pakiet badań ogólnodiagnostycznych zawierający specjalistyczne oprogramowanie do badań co najmniej: - naczyniowych - transkranialnych - mięśniowo – szkieletowych - neonatalnych - pediatrycznych - małych narządów - urologicznych - jamy brzusznej - kardiologicznych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania własnych ustawień użytkownika tzw. presetów do minimum 400 | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z minimalnie 15 liniami tworzącymi obraz | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja adaptacyjnego przetwarzania obrazu redukującego artefakty i szumy z możliwością regulacją poziomu jego wzmocnienia | TAK podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. W mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych | TAK, podać |  |  |
|  | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb łatwej obsługi umożliwiający optymalizację minimum 40 parametrów za pomocą maximum 3 suwaków | TAK |  |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi | TAK |  |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badania tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według TI-RADS. Aplikacja zawierająca dedykowany raport z badania tarczycy | TAK | . |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex | TAK |  |  |
| ARCHIWIZACJA |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności minimum 500 GB | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD | TAK |  |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach minimum: JPEG, TIFF, PNG, BMP, DICOM, AVI | TAK podać |  |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum worklist, send, print, raporty strukturalne | TAK podać |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmowa wysokoczęstotliwościowa Częstotliwość pracy minimum od 8 do 22 MHz Ilość elementów minimum 190 Długość płaszczyzny skanowania minimum 38 mm | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową hokejową Częstotliwość pracy minimum od 6 do 18 MHz Ilość elementów minimum 190 Długość płaszczyzny skanowania minimum 28 mm | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych: - Zakres częstotliwości pracy minimum od 2 do 9 MHz - Ilość elementów minimum 120 - Kąt pola skanowania minimum 85° | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D w badaniach wysiłkowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim indeksem mocy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI. Funkcja dostępna na głowicy sektorowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wizualizacji igły biopsyjnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) kodowanej kolorem. Możliwość uzyskania w raporcie wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s. Dostępne na głowicach minimum convex i linia | TAK |  |  |
| INNE WYMAGANIA |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta w języku polskim | TAK, podać |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji w cenie oferty | TAK |  |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych | TAK, podać |  |  |

Powyższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.