PRZEDMIAR  ROBÓT

Ulepszenie nawierzchni chodnika na drodze gminnej 
nr G042P w Skoraszewicach

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym | km | 0,216 |
| 2. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce cementowo- piaskowej - str. prawa 216,00 - str. lewa 200,00 | mb | 416,00 |
| 3. | KNR 4-04 1103- 01,04,05 | Załadunek oraz wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - krawężnik 416,0 x 0,15 x 0,3 | m3 | 18,72 |
| II ROBOTY ZIEMNE |
| 4. | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami samowyładowczymi - koryto na wjazdach do posesji gr. 42 cm - koryto pod chodnik gr. 10 cm | m3 | 25,59 |
| III ELEMENTY ULIC |
| 5. | KNR 2-31 0402-04 | Rowek pod krawężnik 30 x 30 - str. prawa 216,00 - str. lewa 200,00 | mb | 416,00 |
| 6. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod krawężniki wystające, obniżone, zakończenie wjazdów z betonu C 12/15 - krawężnik wysoki str. prawa 199,0 x 0,0675= 13,43 - krawężnik najazdowy str. prawa 17,0 x 0,05= 0,85 - krawężnik na płask- zakończenie wjazdów 17,0 x 0,0675 = 1,15 - krawężnik wysoki str. lewa 170,5 x 0,0675= 11,51 - krawężnik najazdowy str. lewa 29,5 x 0,05= 1,48 - krawężnik na płask- zakończenie wjazdów 29,5 x 0,0675 = 1,99 | m3 | 30,41 |
| 7. | KNNR 1 0401-01 | Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem - str. prawa- wysoki 199,00 - str. prawa- zakończenie wjazdów 17,00 - str. lewa- wysoki 170,5 - str. lewa- zakończenie wjazdów 29,5 | mb | 416,00 |
| 8. | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki najazdowe 12 x 25 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem - str. prawa 17,00 - str. lewa 29,50 | mb | 46,50 |
| 9. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C 8/10 z oporem - str. prawa- (43,0 + 151,0 x 2,0 + 1,0 + 1,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0) x 0,022 m3/ mb | m3 | 8,25 |
| 10. | KNNR 6 0404-01 | Obrzeże betonowe o wymiarach 30 x 8 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem 43,0 + 151,0 x 2,0 + 1,0 + 1,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 | mb | 375,00 |
| 11. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm - chodnik- 194,0 x 1,5= 291,00 - dojście do pos. nr 45a- 1,0 x 4,9= 4,90 - dojście do pos. nr 45b- 2,0 x 5,0= 10,00 - dojście do pos. nr 45c- 2,0 x 5,0= 10,00 | m2 | 315,90 |
| 12. | KNNR 6 0109-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C 3,0/ 4,0 wyprodukowana w wytwórni betonu (Rm ≤ 6,0 MPa) po zagęszczeniu gr. 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą - wjazd do pos. nr 51 5,0 x 2,0= 10,00 - wjazd do pos. w budowie 5,0 x 2,0= 10,00 - wjazd do pos. nr 49a/ 49b 7,0 x 5,0= 35,00 | m2 | 55,00 |
| 13. | KNNR 6 0113-01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/ 3, uziarnieniu 0/ 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wjazd do pos. nr 51 5,0 x 2,0= 10,00 - wjazd do pos. w budowie 5,0 x 2,0= 10,00 - wjazd do pos. nr 49a/ 49b 7,0 x 5,0= 35,00 | m2 | 55,00 |
| 14. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm - wjazd do pos. nr 51 5,0 x 2,0= 10,00 - wjazd do pos. w budowie 5,0 x 2,0= 10,00 - wjazd do pos. nr 49a/ 49b 7,0 x 5,0= 35,00 | m2 | 55,00 |
| 15. | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa wpustów ulicznych | szt. | 6,00 |