# Załącznik nr 6 do SIWZ/ Załącznik nr 2 do umowy – po modyfikacji

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa drobnego sprzętu, TŚM oraz urządzeń wielofunkcyjnych 
i drukarek, którego cena jednostkowa jednego urządzenia nie może przekraczać 10 000,00 zł brutto.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji określa formularz cenowy do niniejszej specyfikacji. Dostawca zobowiązany jest do podania w formularzu nazwy handlowej - Producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer itp.) oferowanego towaru.

Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowy i wolny od wad. Sprzęt nie może nosić śladów używania i uszkodzeń. Produkt uznany za wadliwy Dostawca niezwłocznie wymieni na wolny od wad. Dostawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych muszą być oryginalne lub równoważne, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompatybilne ze sprzętem, 
w którym mają być użytkowane. Dopuszcza się możliwość zaoferowania fabrycznie nowych równoważnych materiałów eksploatacyjnych, pod warunkiem, że posiadają parametry takie same lub lepsze od produktów oryginalnych (wydajność, jakość wydruków, pojemność tuszu/tonera, niezawodność, trwałość, pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia).

W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje konieczność częstszej konserwacji urządzenia (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych tj. rolek, wałków, fuser’ów, bębnów, itp.) niż przewiduje to producent urządzenia w instrukcji obsługi, Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia tych zobowiązań wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych na własny koszt w okresie stosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń zamawiającego spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych; w przypadku uszkodzenia urządzenia (drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, plotera, kserokopiarki, urządzenia faksowego), którego przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest, wg decyzji Zamawiającego, do naprawy urządzenia na swój koszt lub do zwrotu Zamawiającemu kosztu jego naprawy w autoryzowanym serwisie producenta i wymiany materiału eksploatacyjnego na wolny od wad; czas wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz naprawy uszkodzonych urządzeń nie powinien przekraczać 5 dni roboczych od daty zgłoszenia; w razie dłuższego terminu naprawy uszkodzonego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia i dostarczenia Zamawiającemu na czas naprawy urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach.

Tusze połówkowe (tzw. startery) nie będą brane pod uwagę i taka oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. W przypadku stwierdzenia, w trakcie użytkowania dostarczonych materiałów, słabej jakości druku, wydajności mniejszej niż deklarowana, Zamawiający zażąda dostarczenia tonera lub tuszu zgodnego z wymaganiami. Produkt uznany za wadliwy Dostawca wymieni na wolny od wad.

Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych równoważnych (innych firm niż wymienione w specyfikacji):

- Oferowane materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych winny spełniać poniższe wymogi:

- powinny być fabrycznie nowymi materiałami eksploatacyjnymi, dedykowanymi do danego sprzętu drukującego,

- powinny być opakowane w oryginalne opakowania producentów, z trwale naniesionym symbolem tonera lub tuszu, posiadać na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalającą na identyfikacje produktu, sprzętu z jakim jest kompatybilny i Producenta oraz etykiety zawierające numer katalogowy,

- powinny być zapakowane w wewnętrzne, szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed wpływami otoczenia,

- okres przydatności do użycia dostarczonych tonerów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

- Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach Producenta, z widocznym logo, symbolem produktu, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.

- Zamawiający, dopuszczając zaoferowanie tuszy i tonerów równoważnych rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego wyrób jest dedykowany, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tonera/tuszu, wydajność i jakość wydruku) jak tonery i tusze oryginalne.

- Udowodnienie spełnienia warunku równoważności oferowanych tonerów lub tuszy spoczywa na Dostawcy.

- Produkty nie mogą naruszać praw patentowych. Dostawca musi przedstawić oświadczenie producenta, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tuszy i tonerów.

- Dostawca musi przedstawić Certyfikat ISO  9001 i ISO 14001 Producenta w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji.

- Tonery i tusze muszą spełniać wymogi jakości i kompatybilności ze sprzętem.

- Do każdego zaoferowanego produktu równoważnego należy dołączyć raport z testów wystawiony przez niezależny od Producenta podmiot i przygotowany zgodnie z normą odpowiednio:

- ISO/IEC 19752 – dla wkładów drukujących z tonerem monochromatycznym,

- ISO/IEC 24711 – dla wkładów drukujących z atramentem,

- ISO/IEC 19798 – dla wkładów drukujących z tonerem kolorowym.

- Zamawiający wymaga załączenia raportów przygotowanych zgodnie z normami, a nie na podstawie norm. W raporcie przygotowanym zgodnie z normą muszą znaleźć się poniższe informacje:

- średnia ilość wydruków,

- odchylenie standardowe,

- dolna granica przedziału ufności (90%),

- data testowania,

- liczba testowanych kaset,

- liczba kaset użytych do obliczeń,

- typ kasety,

- informacja czy stosowano procedurę wstrząsania,

- tryb drukowania,

- liczba kaset użytych w teście,

- użyty nośnik,

- format papieru,

- orientacja podawania papieru,

- model drukarki,

- model komputera,

- system operacyjny,

- oprogramowanie,

- wersja sterownika drukarki,

- wersja strony testowej,

- codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,

- interfejs,

- kody testowanych wkładów,

- numery seryjne drukarek, na których przeprowadzono testy,

- temperatura w °C,

- wilgotność.

- Zamawiający, nie będzie uznawać dokumentów, które nie będą zawierać wszystkich powyższych informacji lub które będą zawierały sformułowanie, że raport został przygotowany „w oparciu 
o normę”, „na podstawie normy” zamiast wymaganego badania zgodnie z normą.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa (dotyczy jedynie Wykonawców, którzy zaoferowali produkty równoważne):

W zakresie materiałów eksploatacyjnych:

- certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 Producenta w zakresie projektowania, wytwarzania 
i dystrybucji wystawiony przez niezależny od Wykonawcy podmiot uprawniony do kontroli jakości dostawy będącej przedmiotem zamówienia, poświadczający zgodność działań 
z normami jakościowymi;

- opis każdego produktu lub katalog, z którego wynika, że produkt ma takie same cechy jakości, kompatybilności i wydajności co produkt oryginalny;

- raport z testów wystawiony przez niezależny od Producenta podmiot, uprawniony do kontroli jakości dostawy będącej przedmiotem zamówienia i przygotowany zgodnie z normą odpowiednio:

- ISO/IEC 19752 – dla wkładów drukujących z tonerem monochromatycznym,

- ISO/IEC 24711 – dla wkładów drukujących z atramentem,

- ISO/IEC 19798 – dla wkładów drukujących z tonerem kolorowym,

poświadczający zgodność działań z normami jakościowymi.

Wymagania dotyczące wszystkich drukarek:

- Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu realizującego wyłącznie funkcję drukowania.

- Zamawiający wymaga jawnego wyspecyfikowania w ofercie użycia w drukarkach informatycznych systemów magazynowania danych – dyski twarde, pamięci flash.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji eksploatacyjnych oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem kompletu sterowników do obsługiwanych systemów wraz z nośnikami oraz kabli – sieciowego, USB 2.0 nie mniej niż 3 m (jeśli drukarka ma port USB), patchcord kat. 5 nie mniej niż 3 m.

- Zamawiający wymaga udzielenia na oferowane drukarki co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. Przyjęcie zgłoszenia w trybie 24/7, naprawa w najbliższym dniu roboczym.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności zabrania sprzętu do naprawy przez serwis, informatyczne nośniki danych zainstalowane w drukarkach musiały zostać wymontowane 
i pozostawione użytkownikowi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do SAMODZIELNEGO wyjęcia i montażu informatycznych nośników danych (celem rejestracji) z urządzeń drukujących BEZ UTRATY GWARANCJI.

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku naprawy drukarek poza miejscem eksploatacji przetransportować drukarki na swój koszt i ryzyko, a także zastąpić uszkodzone drukarki urządzeniami o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.

- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta drukarki.

- Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że 
w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

- W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się.

- Certyfikat ISO 9001:2015 Producenta oferowanego sprzętu.

- Certyfikat ISO 14001:2015 Producenta oferowanego sprzętu.

- Zamawiający wymaga wyraźnego zapisu w karcie gwarancyjnej, gdzie i jak należy zgłaszać naprawy (mail, fax, tel.) - w przypadku zabierania sprzętu do serwisu zewnętrznego wymogiem jest podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy.

- W przypadku wystąpienia, w ciągu pierwszego roku gwarancji, awarii, wady bądź usterki tego samego urządzenia, elementu (podzespołu): w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu (dla dostaw liczących powyżej 40 szt.) - Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany ww. urządzenia, elementu (podzespołu) na swój koszt, w całym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymiana powinna zostać wykonana w terminie do 2 miesięcy od otrzymania żądania. W uzasadnionych przypadkach związanych z ww. okolicznościami, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i zastosowanie sankcji wynikających z zapisów zawartych we wzorze umowy.

- Drukarki mają być fabrycznie nowe, w kartonie (na palecie), zabezpieczone do transportu 
i magazynowania.

- Zamawiający wymaga dostarczenia ze sprzętem materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta oferowanych drukarek.

Wymagania dotyczące wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych:

- Zamawiający wymaga jawnego wyspecyfikowania użycia w urządzeniach wielofunkcyjnych informatycznych systemów magazynowania danych – dyski twarde, pamięci flash.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem kompletu sterowników do wspieranych systemów, instrukcji eksploatacyjnych oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem kompletu okablowania zasilającego 
i połączeniowego, umożliwiającego przyłączenie urządzenia do komputera i/lub do sieci lokalnej (patchcordy RJ-45, nie mniej niż 3 m długości).

- Zamawiający wymaga zainstalowania i uruchomienia urządzenia wielofunkcyjnego w miejscu 
i czasie ustalonym przez Zamawiającego (na terenie Polski).

- Zamawiający wymaga udzielenia na oferowane urządzenia wielofunkcyjne co najmniej 24 miesięcznej gwarancji realizowanej na terenie całej Polski.

- Zamawiający wymaga wykonania naprawy urządzeń wielofunkcyjnych w miejscu eksploatacji, czas reakcji serwisu max 4 h, czas naprawy max 48 h.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności zabrania sprzętu do naprawy przez serwis, informatyczne nośniki danych zainstalowane w urządzeniach wielofunkcyjnych musiały zostać wymontowane i pozostawione użytkownikowi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do SAMODZIELNEGO wyjęcia i montażu informatycznych nośników danych (celem rejestracji) z urządzeń drukujących BEZ UTRATY GWARANCJI.

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku naprawy urządzeń wielofunkcyjnych poza miejscem eksploatacji przetransportować urządzenia wielofunkcyjne na swój koszt i ryzyko, a także zastąpić uszkodzone urządzenia wielofunkcyjne urządzeniami o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.

- Zamawiający wymaga wyraźnego zapisu w karcie gwarancyjnej, gdzie i jak należy zgłaszać naprawy (mail, fax, tel.) - w przypadku zabierania sprzętu do serwisu zewnętrznego wymogiem jest podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy.

- Wykonawca składający ofertę lub podmiot świadczący usługę na rzecz Wykonawcy zobowiązany jest posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług serwisowych przez okres gwarancji.

- Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z. W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się.

- Certyfikat ISO 9001:2015 Producenta oferowanego sprzętu.

- Certyfikat ISO 14001:2015 Producenta oferowanego sprzętu.

- W przypadku wystąpienia, w ciągu pierwszego roku gwarancji, awarii, wady bądź usterki tego samego urządzenia, elementu (podzespołu): w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu (dla dostaw dotyczących powyżej 40 szt.), - Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany ww. urządzenia, elementu (podzespołu) na swój koszt, w całym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymiana powinna zostać wykonana w terminie do 2 miesięcy od otrzymania żądania. W uzasadnionych przypadkach związanych z ww. okolicznościami, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i zastosowanie sankcji wynikających z zapisów zawartych we wzorze umowy.

- Urządzenia mają być fabrycznie nowe, w kartonie, na palecie, zabezpieczone do transportu i magazynowania.

- Zamawiający wymaga dostarczenia ze sprzętem materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych.

Wymagania dotyczące systemów operacyjny dla notebooków

Dla notebooków system w wersji 64-bitowej.

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę Producenta systemu.

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u Producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim.

- Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

- Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.5 i 4.6 i 4.7 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Udostępnianie modemu.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania plików systemowych.

- Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.

# WARUNKI TECHNICZNE ORAZ GWARANCJA I SERWIS

# Warunki techniczne:

- W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzętu, Dostawca dostarczy egzemplarze testowe oferowanego sprzętu, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, celem weryfikacji spełnienia minimalnych wymogów technicznych.

- Dostarczone wyroby nowe, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, rok produkcji zgodny z rokiem realizacji dostawy; muszą spełniać wymagania jakościowe potwierdzone przez Producenta w systemie pełnego zapewnienia jakości, stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli wyrobów.

- Wszystkie wymagane certyfikaty mają dotyczyć sprzętu w oferowanej konfiguracji.

- Dostawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną kartę gwarancyjną oraz instrukcje w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi. (zwane dalej – „dokumentacją użytkownika”).

- Dostawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu kartę sprzętu zawierającą pełną listę podzespołów, wyposażenia i oprogramowania wchodzącego w skład ukompletowania zestawu sprzętu.

- Dostawca w karcie sprzętu poda: rodzaj, nazwę, Producenta i pojemność wszystkich informatycznych nośników danych oraz w spisie przewidzianym dla płyt głównych – rodzaju pamięci zainstalowanych na stałe (np. flash – 8 GB).

- Dostawca w instrukcji, o której mowa w punkcie 4 wskaże lokalizację wszystkich informatycznych nośników danych. Określi również: sposób ich montażu, jakie dane są na nośniku przechowywane (pliki serwera wydruków, dokumenty skanowane) oraz określi jak przeprowadzić odtwarzanie systemu w przypadku konieczności usunięcia informacji z dysków.

# Warunki gwarancji i serwisu:

- Warunki gwarancji i serwisu określone w umowie serwisowej dołączonej do pozyskiwanego sprzętu mają wyższy priorytet i pierwszeństwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentów, importerów i dostawców sprzętu informatyki dla resortu obrony narodowej.

- Dostawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:

- stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,

- mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym.

- O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający informuje Dostawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki organizacyjnej lub komórki resortu obrony narodowej, użytkującej wyroby objęte gwarancją jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Dostawcy.

- Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub 
do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Dostawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Dostawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie.

- Na wyroby dostarczone Dostawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy (jeżeli nie określono inaczej) dla urządzeń, oraz 12 miesięcy na materiały eksploatacyjne i akcesoria komputerowe, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Dostawcy i przedstawicieli Zamawiającego.

- Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu eksploatacji sprzętu.

- Dostawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej.

- Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania gwarancji.

- Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego (prawidłowego) demontażu i montażu informatycznych nośników danych pracujących w sprzęcie informatyki (dyski twarde) bez utraty gwarancji na cały sprzęt.

- Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego (prawidłowego) demontażu i montażu kart rozszerzeń w sprzęcie informatyki bez utraty gwarancji na cały sprzęt.

- Informatyczne zapisywalne i nieulotne nośniki danych pracujące w sprzęcie informatyki (np. dyski twarde) nie podlegają przekazaniu do naprawy lub zwrotowi, pozostają własnością Zamawiającego. Jeżeli nośnik jest zintegrowany w sposób trwały z innym elementem całość nie podlega zwrotowi i pozostaje własnością Zamawiającego.

- Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Dostawca wadę zataił.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych 
w dostarczonych wyrobach Dostawca:

- rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty jego otrzymania, usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”:

- usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,

- wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca eksploatacji sprzętu w terminie określonym w pkt. 15 ppkt. 3.

- przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać,

- wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie … dni roboczych licząc od upływu terminu określonego w pkt. 15 ppkt. 1,

- dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,

- poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady,

- zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych egzemplarzy wyrobów powiększoną o karę umowną w wysokości 10 % ich ceny oferowanej, jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z pkt. 15 ppkt. 2 i 4.

- Dostawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony użytkownika.

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę wszystkich punktów serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu, e-mail), w których ma być realizowana naprawa.

- Dostawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia.

- Jeżeli informatyczne nośniki danych są zamontowane na stałe na płytach głównych sprzętu informatycznego stosuje się do nich odpowiednio zapisy punktów 10 i 12.

- W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancji, awarii, usterki bądź ujawnienia wady tego samego elementu (podzespołu) w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu (dla dostaw dotyczących powyżej 40 szt.) - Dostawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany wadliwego elementu (podzespołu) lub całego urządzenia na swój koszt, w całym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymiana powinna zostać wykonana w terminie do 2 miesięcy od otrzymania żądania.

W uzasadnionych przypadkach związanych z ww. okolicznościami, Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowanie sankcji wynikających z zapisów zawartych we wzorze umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zdalnej diagnostyki sprzętu poprzez sieć Internet. Wszystkie wymagane czynności diagnostyczne powinny być w takim przypadku realizowane przez dostawcę lub serwis Producenta w miejscu zamontowania sprzętu.

- Do każdego urządzenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zawartymi w umowie, oraz sposobem zgłaszania reklamacji.

DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE DO WYBRANEGO ASORTYMENTU

# Monitor M2

| MONITOR 21”-23,9” (parametry minimalne) |
| --- |
| Typ panelu LCD | IPS |
| Wielkość plamki | 0,275 mm |
| Przekątna ekranu | 21,5 - 24 cala |
| Kąty widzenia | 178/178 stopni |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 pikseli |
| Jasność | Min 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Złącza | D-SUB, DVI-D, DisplayPort, (dopuszczalne złącze HDMI zamiast DVI pod warunkiem dołączenia przejściówki z kabla DVI na HDMI lub DP) |
| Menu OSD dostępne z poziomu obudowy monitora | TAK |
| Automatyczne dostrojenie parametrów obrazu do wyświetlanej aplikacji | TAK |
| Blokada Kensington: | TAK |
| Głośniki: | TAK – dopuszcza się doczepianą listwę z głośnikami |
| VESA 100 x 100 mm: | TAK |
| Regulacja wysokości ekranu: | Minimalnie 130 mm |
| Regulacja swivel: | W zakresie minimalnie -45 do +45 stopni |
| Pivot: | TAK |
| Porty USB wbudowane w ramę monitora: | Minimum 2 porty wejściowe, 1 port wyjściowy |
| Zużycie energii | W trybie ekologicznym pracy maksymalne zużycie energii 15W lub typowo max 28W |
| Wykończenie obudowy: | Matowe |
| Regulacja kąta nachylenia ekranu: | W zakresie minimalnie 25 stopni |
| Kable: | Komplet kabli zasilających i połączeniowych |
| Instrukcja i sterowniki: | Instrukcja do monitora |
| Gwarancja: | Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Certyfikat ISO 9001:2015 Producenta oferowanego sprzętu i firmy serwisującej; Certyfikat ISO 14001:2015 Producenta oferowanego sprzętu. |
| Certyfikaty: | TCO 03 lub nowszy |

# Drukarka laserowa monochromatyczna (nabiurkowa) A4 - DLt

| Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) |
| --- |
| Technologia drukowania | Laserowa. Rozdzielność bębna i tonera |
| Pamięć | 32 MB |
| Interfejsy | port USB 2.0; wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX. |
| Rozdzielczość | 1200x1200 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej | max. 9 sekund |
| Minimalna szybkość druku | 35 str. A4 / min. |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Normatywne obciążenie miesięczne | 10 000 str. |
| Podajniki (wbudowane) | 1 podajnik w formie kasety zamkniętej na min. 250 arkuszy A4 80 g/m2 1 podajnik ręczny (wielofunkcyjny) na min.50 arkuszy A4 80 g/m2 |
| Taca odbiorcza umiejscowiona na górze drukarki | min. 250 arkuszy A4 80 g/m2; |
| Języki drukowania | Emulacja lub standard PCL 6; |
| Funkcje dodatkowe | Wydruk bezpośredni z pamięci USB (bez konieczności użycia komputera); wbudowane (zintegrowane) gniazdo USB służące do bezpośredniego drukowania z pamięci flash USB. |
| Gramatura papieru | 60 – 220 g/m2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, 10 (również w wersji 64-bit), MacOS X, Linux. |
| Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, Letter. |
| Ilość materiałów eksploatacyjnych | Ilość wszystkich tonerów w komplecie z drukarką, która zapewni wydrukowanie minimum 15 000 stron mono A4 (po 5% pokrycia) – należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania minimum 15 000 stron mono A4 (po 5% pokrycia) podając numer partii materiału eksploatacyjnego wraz z jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 15 000 stron; Ilość wszystkich bębnów w komplecie z drukarką, która zapewni wydrukowanie minimum 45 000 stron A4 – należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania minimum 45 000 stron A4 podając numer partii materiału eksploatacyjnego wraz z jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 45 000 stron. |
| Dodatkowe wymogi odnośnie materiałów eksploatacyjnych | Oryginalne, nowe i nieużywane oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek. |
| Okablowanie | Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 3 m; Patchcord kat.5, min. 3 m; Kabel zasilający. |
| Gwarancja | Gwarancja świadczona na miejscu u klienta 24 miesiące. |
| Serwis | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta drukarki. |
| Wymagania dodatkowe | Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku, gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się; Certyfikat ISO 9001:2015 Producenta oferowanego sprzętu; Certyfikat ISO 14001:2015 Producenta oferowanego sprzętu. |

# Urządzenie laserowe wielofunkcyjne A4

| Urządzenie wielofunkcyjne A4 (parametry minimalne) |
| --- |
| Technologia drukowania | Laserowa. Rozdzielność bębna i tonera |
| Pamięć | 512 MB z możliwością rozbudowy do 1024 MB |
| Interfejsy | USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX |
| Rozdzielczość drukowania | Min. 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość skanowania | Min. 600x600 dpi |
| Minimalna szybkość druku | 40 str. A4/min. |
| Czas nagrzewania | Maks. 20 sekund lub mniej |
| Czas wydruku pierwszej strony | Maks. 7 sekund |
| Gramatura papieru | 60-220 g/m2 |
| Normatywne obciążenie miesięczne | 10 000 str. |
| Podajnik wbudowane | 1 podajnik na min. 250 ark. A5-A4 1 podajnik wielofunkcyjny na min. 50 ark. A6-A4 |
| Automatyczny druk dwustronny | Wbudowany dupleks sprzętowy |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny dwustronny o pojemności min. 50 ark. A4 |
| Języki drukowania | Emulacja lub standard PCL6 Emulacja lub standard Postscript level 3 |
| Obsługiwane systemy operacyjne (sterowniki) | MS Windows 7, 10 |
| Obsługiwane formaty papieru | A4,A5,A6 |
| Sieciowy serwer wydruku | Wbudowany, zarządzany przez WWW |
| Wbudowany skaner | Kolorowy, sieciowy |
| Prędkość skanowania w pełnym kolorze | Min. 20 stron na minutę (A4, 300 dpi) |
| Prędkość skanowania czarno-białego | Min. 40 stron na minutę (A4, 300 dpi) |
| Format plików zapisywanych skanów | TIFF, PDF, JPG |
| Ilość materiałów eksploatacyjnych | Tonery – w ilości, które zapewnią wydrukowanie minimum 10 000 stron czarno-białych A4 przy 5% zaczernieniu strony. Bębny – w ilości, które zapewnią wydrukowanie minimum 50 000 stron czarno-białych A4 przy 5% zaczernieniu strony. |
| Tryby skanowania | Do pamięci USB, TWAIN, SMB, WSD. |
| Dodatkowe wymagania odnośnie materiałów eksploatacyjnych | Oryginalne, nowe i nieużywane oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych urządzeń |
| Okablowanie | Kabel połączeniowy USB min. 3 m, patchcord kat. 5 min. 3 m, kabel zasilający. |
| Gwarancja | Gwarancja świadczona na miejscu u klienta 24 miesiące. |
| Serwis | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta urządzenia wielofunkcyjnego. |
| Wymagania dodatkowe | Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku, gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel Producenta oświadczenia nie wymaga się; Certyfikat ISO 9001:2015 Producenta oferowanego sprzętu; Certyfikat ISO 14001:2015 Producenta oferowanego sprzętu. |

# Zasilacz awaryjny UPS

| Zasilacz awaryjny UPS 1200VA / 720 W (parametry minimalne) |
| --- |
| Moc pozorna | 1200VA |
| Moc rzeczywista | 720W |
| Technologia wykonania | Line-interactive |
| Sprawność | 95% |
| Liczba gniazd łącznie | 8 |
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową | 4 x gniazdo typu polskiego z bolcem uziemiającym |
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną przepięciową | 4 x gniazdo typu polskiego z bolcem uziemiającym w tym 2 x gniazdo typu polskiego z bolcem uziemiającym z funkcją dezaktywacji gniazda bez podtrzymania bateryjnego |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | minimum 9 minut |
| Napięcie znamionowe wejściowe | 230V |
| Tolerancja napięcia wejściowego | 165 V – 285 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |
| Tolerancja częstotliwości | 50/60 ± 10% Hz |
| Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie), 220/240 V |
| Baterie wewnętrzne o pojemności | 2 x 7 Ah 12V |
| Porty komunikacji | USB (HID) |
| Ochrona linii danych | Tel., Fax, Modem, Internet i Ethernet |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Ogranicznik przepięć zgodny z normą IEC 61643-1 |
| Wyświetlacz LCD | Powinien wskazywać: stan urządzenia, tryb pracy, poziom obciążenia wejścia, poziom naładowania baterii, pomiary wartości wejściowych i wyjściowych, jednostki pomiaru |
| Alarmy dźwiękowe | awaria UPSa |
|  | przeciążenie UPSa |
|  | niski stan naładowania baterii |
| Przyciski | Przycisk podświetlany ON/OFF załączania/ wyłączenia gniazd wyjściowych z podtrzymaniem bateryjnym |
|  | Przewijanie w dół |
| Kolor | Czarny |
| Typ obudowy | Tower |
| Wyposażenie standardowe | UPS kabel USB oprogramowanie na CD instrukcja obsługi kabel zasilający |
| Dołączone oprogramowanie | W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS oraz zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows (7 / 8 / 2008 / Vista / 2003 / XP), Microsoft SCVMM 2012, Linux (Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04), VMWare: vCenter / ESXi 5.1, 5.5, Citrix XEN 6.0. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server |
| Maksymalny ciężar | 9,9 kg |
| Maksymalne wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 275 x 82 x 390 mm |
| Zimny start | Tak |
| Ochrona przed przeładowaniem | Tak |
| Gwarancja producenta 24 miesięcy | Tak |
| Certyfikat CE | Tak |
| Zgodność ze standardami | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy „door to door” |
| Oświadczenia/dokumenty/certyfikaty | Certyfikat ISO 9001/2015 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; Oświadczenie Producenta o spełnieniu minimalnych wymagań parametrów specyfikacji; Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z zaświadczeniem bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w UE; Karta katalogowa produktu w języku polskim poświadczona za zgodność przez Producenta zawierająca zdjęcia oraz rysunki techniczne przodu i tyłu; Autoryzacja serwisowa wystawiona przez producenta na Wykonawcę lub firmę serwisującą (w przypadku jeśli firma serwisująca nie jest Wykonawcą wówczas wymagane jest zaświadczenie tej firmy, że zapoznała się z warunkami przetargu i będzie wykonywała serwis w sposób zgodny z SIWZ). |
|  | Oświadczenie Producenta o posiadaniu w Polsce własnego serwisu fabrycznego oraz, że w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych, naprawy gwarancyjne będzie wykonywał serwis fabryczny Producenta na swoich warunkach gwarancji. |

Notebook NB (parametry minimalne)

| Typ: | Komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej z przedziału od 15" do 16" o rozdzielczości min. 1920x1080 px z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nitów, kontrast 500:1, rozmiar plamki: max. 0,18 mm. Kąt otwarcia matrycy do 180 stopni |
| --- | --- |
| Procesor | Komputer powinien osiągać w teście wydajności MobileMark2018 Office Productivity Performance Qualification Rating: wynik 950 pkt. oraz Battery Life 360 minut (przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji (stacja robocza/procesor) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie: https://results.bapco.com/results/benchmark/MobileMark_2018. |
| Pamięć RAM | 8 GB, DDR4, możliwość rozbudowy do min. 32 GB, Nie dopuszcza się pamięci wlutowanych w płycie głównej. Jeden slot wolny, na dalszą rozbudowę. |
| Dysk twardy | 250 GB SSD M.2 PCIe; |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Shader 5 posiadająca min. 24 EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki. |
| Bateria i zasilacz: | Szybko ładowalna do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. |
| System operacyjny: | System operacyjny 64-bit, zgodny z wymaganiami dla systemów operacyjnych, Klucz zaszyty trwale w BIOS na etapie produkcji komputera i automatycznie pobierany przez Instalowane oprogramowanie. |
| Funkcje BIOS: | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy lub touchpad’a. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS (nieedytowalnych z poziomu BIOS) bieżących informacji o: wersji BIOS; nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania; ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM; typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3; zainstalowanym dysku twardym – pojemność, model; rodzaju napędu optycznego – w przypadku oferowania notebooka z wbudowanym napędem optycznym); MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej; zintegrowanej grafice. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania notebooka z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania notebooka z USB. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN – opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN. Funkcja WOL realizowana przez kartę sieci bezprzewodowej. Możliwość ustawienia hasła administratora oraz hasła dysku twardego (dla dysku M.2 SATA i SATA) na poziomie systemu oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Wszystkie opcje dostępne bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Funkcja ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS, wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Funkcja wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu Intel TurboBoost (jeżeli obsługiwana przez procesor), pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WW AN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN. Funkcja włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego (dla dysku M.2 SATA i SATA). Funkcja przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym Producenta komputera. Funkcja umożliwiająca dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym lub na urządzeniu zewnętrznym. BIOS. |
| Funkcje BIOS c.d.: | Aktualizacja BIOS za pomocą strony internetowej producenta w oparciu o najnowsze, aktualne wersje BIOS – wymagany link strony internetowej producenta aktualizacji |
| Dodatkowe oprogramowanie: | Oprogramowanie dostarczone przez Producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające, co najmniej: zdalne zablokowanie portów USB; zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie; zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym, co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej; zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; otrzymywanie informacji W MI – Windows Management Interface; monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS; monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Powyżej opisane oprogramowanie musi być wyprodukowane przez jednego Producenta, oferowane oprogramowanie ma w pełni integrować się z oprogramowaniem SCCM. |
| Ergonomia: | Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 7779). |
| Waga i wymiary: | Waga max 2,5 kg. |
| Bezpieczeństwo: | Ukryty w laminacie płyty głównej, dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów, przechowywanych na dysku twardym, przy użyciu klucza sprzętowego. System diagnostyczny z graficznym interfejsem (pełna obsługa za pomocą klawiatury oraz urządzenia wskazującego i myszy) dostępny w BIOS z pozycji szybkiego menu bootowania, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego, dostępny nawet bez dysku twardego umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki składowych i komponentów oferowanego notebooka (co najmniej testy: magistrali PCIe, panelu LCD, wbudowanych głośników, dysku twardego, karty graficznej, wbudowanej kamery, zainstalowanej baterii, zasilacza). |
| Bezpieczeństwo c.d.: | Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Wbudowany czytnik linii papilarnych. Złącze typu security Lock. |
| Warunki gwarancji: | Gwarancja Producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta –oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub Producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |
| Wymagania dodatkowe: | Wbudowane porty, złącza i czytniki: - 1 x HDMI, - nie mniej niż 3 x USB 3.0 typ A, - min. 1 x USB TYP C lub Thunderbolt3 z DisplayPort, - karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, - współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo. Wszystkie nadmiarowe porty, złącza i czytniki mają być niezajęte (wolne). Wbudowane urządzenia: - czytnik kart multimedialnych, - czytnik linii papilarnych, - wbudowana kamera HD nie mniej niż 1280x720 px (rozdzielczość nieinterpolowana) w obudowę ekranu komputera, - mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, - zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu PCI Express, karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 ac w konfiguracji anten 2 x 2 lub 3 x 3. - zintegrowana karta WLAN musi zapewniać możliwość bezprzewodowego bezpośredniego (to jest bez pośrednictwa punktu dostępowego lub sieci LAN) podłączenia do komputera dodatkowego monitora lub projektora wyposażonego w odpowiedni adapter (lub natywną obsługę takiej funkcji) z wykorzystaniem standardów IEEE 802.11 ac w pasmie 2,4 Ghz lub 5 GHz, w trybie ekranu systemowego – z obsługa wyświetlania w trybie klonowania ekranów, rozszerzonego desktopu oraz wyświetlania ekranu systemu jedynie na dodatkowym monitorze lub projektorze (Clone, Extended Desktop, Remote Only).- wymagana jest obsługa przesyłania dowolnej treści ekranu oraz dźwięku systemu operacyjnego z parametrami nie gorszymi niż: a) rozdzielczość 1920x1080 px - 30 fps - kompresja H.264, b) dźwięk z AC3 5.1 Surround Audio, |
| Wymagania dodatkowe c.d.: | - port zasilania, - wbudowany moduł Bluetooth 4.0, - klawiatura odporną na zalanie cieczą, wbudowane podświetlenie, (układ US-QWERTY), min 100 klawisze, wydzielona klawiatura numeryczna, - touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów. Napęd optyczny DVD-RW, wbudowany lub zewnętrzny na USB, Komplet sterowników umożliwiający instalację systemu operacyjnego min. Windows 10 za pomocą System Center Configuration Manager 2016 lub nowszego firmy Microsoft (pakiet sterowników pod SCCM 2016) oraz sterowniki obsługujące kartę sieciową i dostęp do dysku w środowisku Windows PE, co najmniej 3.0 lub nowszym (pakiet sterowników do WinPE dla OSD SCCM 2016 lub nowszym). Mysz optyczna, 2-przyciskowa, z rolką; Podkładka materiałowa pod mysz (max 260 x 220 mm, powierzchnia robocza z tkaniny, spód antypoślizgowy z gumy). Torba: dwukomorowa, nylonowa. |

Tester okablowania LCD, RJ-45, RJ-11, BNC z szukaczem par, pióro świetlne VFL

| Rodzaje testowanego okablowania: | - RJ-45; - RJ-11; - BNC; - światłowodowe (2,5mm ferrula SC, ST, FC) |
| --- | --- |
| Funkcjonalność: | - lokalizacja miejsca uszkodzenia; - pomiar długości kabla (10-2000m); - wykrywanie zwarć; - wykrywanie przerw; - wykrywanie odwrotnych połączeń; - pomiar odległości do uszkodzenia; - dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla; - kompensacja temperatury; - sygnalizacja dźwiękowa; - identyfikacja terminatorów. |
| Testy okablowania: | - długość kabla; - mapa połączeń; - szukacz par z generatorem; - port flash; - pióro świetlne. |
| Ustawienie pojemności elektrycznej mierzonego kabla: | tak |
| Ergonomia: | - duży czytelny wyświetlacz LCD; - automatyczne wyłączenie; - długi czas pracy; - pamięć danych pomiarowych; |
| Zasilanie: | - wbudowany akumulator 1000 mAh; - ładowanie poprzez złącze microUSB. |
| Wyposażenie: | - jednostka główna; - szukacz par przewodów; - przyłącze USB A(M) – macroUSB (M); - przyłącze krokodylki; - przyłącze RJ45-RJ45; - przyłącze RJ11-RJ11; - terminatory o numerach 1-4; - opakowanie transportowe. |

Zestaw 24 profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych

• Zestaw wkrętaków precyzyjnych, 24 sztuki • Do śrub prostych, imbusowych, Phillips, Pozidriv i TORX® • W plastikowej kasetce z otworem do zawieszania

Zestaw 24 wkrętaków precyzyjnych: 700-1-50 wkrętak precyzyjny, płaski, 0.18x1x50, 137mm 700-1.2-50 wkrętak precyzyjny, płaski, 0.20x1.2x50, 137mm 700-1.5-50 wkrętak precyzyjny, płaski, 0.25x1.5x50, 137mm 700-3-50 wkrętak precyzyjny, płaski, 0.50x3x50, 137mm 700-1.8-50 wkrętak precyzyjny, płaski, 0.30x1.8x50, 137mm 700-2-50 wkrętak precyzyjny, płaski, 0.40x2x50, 137mm 700-3.5-75 wkrętak precyzyjny, płaski, 0.60x3.75x75, 162mm 700-4-75 wkrętak precyzyjny, płaski, 0.80x4x75, 162mm 701-00-50 wkrętak precyzyjny, phillips, ph-00, 137mm 701-0-50 wkrętak precyzyjny, phillips, ph-0, 137mm 701-1-75 wkrętak precyzyjny, phillips, ph-1, 162mm 704-1.5-50 wkrętak precyzyjny, imbusowy, 1.5mm, 137mm 704-2-50 wkrętak precyzyjny, imbusowy, 2mm, 137mm 704-2.5-50 wkrętak precyzyjny, imbusowy, 2.5mm, 137mm 704-3-75 wkrętak precyzyjny, imbusowy, 3mm, 162mm 703-6-50 wkrętak precyzyjny, torx, tx-6, 137mm 703-7-50 wkrętak precyzyjny, torx, tx-7, 137mm 703-8-50 wkrętak precyzyjny, torx, tx-8, 137mm 703-9-50 wkrętak precyzyjny, torx, tx-9, 137mm 703-10-50 wkrętak precyzyjny, torx, tx-10, 137mm 703-15-75 wkrętak precyzyjny, torx, tx-15, 162mm 703-20-75 wkrętak precyzyjny, torx, tx-20, 162mm 702-0-50 wkrętak precyzyjny, pozidriv, pz-0, 137mm 702-1-75 wkrętak precyzyjny, pozidriv, pz-1, 162mm

Miejsce dostawy:

Magazyn sprzętu łączności i informatyki

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu

po uprzednim uzgodnieniu z panem:

# Edmundem Zaleszczykiem lub Tadeuszem Dudkiewiczem tel. 261 656 429.

Koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Dostawca oraz rozładuje towar do pomieszczeń magazynowych w miejsca wskazane przez odbiorcę.