# załącznik nr 12 do SWZ

# Załącznik nr 12 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  stół zabiegowy szt. 1

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | stół przeznaczony do prostych zabiegów chirurgicznych | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Stół fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą stołu a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Stół z 2 kołami rolkami do przesuwania |  |  |
| 9 |  | Regulacja elektryczna wysokości (pilot ręczny i pilot nożny) |  |  |
| 10 |  | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
| 11 |  | Listwy boczne na segmencie oparcia pleców, siedziska oraz części nożnej. |  |  |
| 12 |  | Obudowa ramy dolnej | Tak |  |
| 13 |  | Leżysko 4 segmentowe (oparcie pleców, siedzisko, część nożna prawa i lewa) | Tak |  |
| 14 |  | Pozycja Trendelenburga i antyTrendelenburga za pomocą pilota | Tak |  |
| 15 |  | Szerokość leżyska 550 mm +/- 5% | Tak |  |
| 16 |  | Wysokość 700-970 mm +/- 5% | Tak |  |
| 17 |  | Długość 1975 mm +/-5% | Tak |  |
| 18 |  | Część nożna blokowana w pozycjach za pomocą dźwigni sprężyny gazowej. | Tak |  |
| 19 |  | Dopuszczalne obciążenie min. 130kg | Tak |  |
| 20 |  | Stół wyposażony w podajnik podkładów ochronnych | Tak |  |
| 21 |  | Tapicerka bezszwowa łatwa w dezynfekcji | Tak |  |
| 22 |  | Stół wyposażony w podparcie wielopozycyjne pod rękę | Tak |  |
| 23 |  | Stół wyposażony w podparcie wielopozycyjne pod udo | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy