Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Specyfikacja techniczna strzelnicy, minimalne wymagania, zakres prac

- Wirtualna strzelnica powinna posiadać następujące parametry:

- moduł projekcji z kablem zasilającym w tym: obudowa montażowo-transportowa modułu projekcji – wymiary 40x40x40 cm, zestaw mikrokomputerowy PC – procesor min 17000 pkt w PassMark, min. 32 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB SSD, wszystkie komponenty umieszczanie w jednej obudowie, która jest zasilana jednym kablem,

- projektor: rozdzielczość wyświetlania min. Full HD 1080p, jasność min. 4000 ANSI lumenów, możliwość podłączenia USB oraz wyświetlenia prezentacji bez użycia komputera, system projekcji DLP, współczynnik kontrastu min. 16000:1, współczynnik wyświetlania 16:9, żywotność lampy w trybie normalnym min. 4000 godzin, rozmiary obrazu (przekątna): 30-300 cali, głośniki min. 10W, złącza: VGA, HDMI, USB A-2 szt., USB B, wejście i wyjście audi Mini jack, LAN RJ45, RS32, kompatybilność z HDTV – 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, kompatybilność wideo: NTSC, PAL, SECAM,

- kamera z przetwornikiem CMOS e2V, min. 60kl./sekundę w rozdzielczości 2.0 MP, format czujnika min.: 1/1.8, rozmiar czujnika 7,2 mm x 5,4 mm, rozdzielczość min. 1600 x 1200 pikseli, rozmiar piksela (HxV) – 4,5 µm x 4,5 µm, interfejs: USB 3.0, synchronizacja: wyzwalacz sprzętowy i programowy, kontrola ekspozycji – programowalny za pomocą API kamery, wejście cyfrowe – 1 szt., wyjście cyfrowe – 2 szt,

- głośnik z wbudowanym wzmacniaczem i Bluetooth do odtwarzania muzyki i urządzeń mobilnych: moc znamionowa – 6W, pasmo przenoszenia 90Hz – 18 KHz, skuteczność 90db, materiał: ABS, średnica: min. 150 mm, średnica montażowa: min. 150 mm, wymiar głośnika min. 120 mm,

- punkt dostępowy Wi-Fi,

- punkt dostępowy Bluetooth,

- klawiatura bezprzewodowa,

- tablet z ładowarką: rozdzielczość ekranu Full HD, przekątna ekranu min 10,3 cala, min. 4GB RAM, min. 128 GB ROM, Wi-Fi,

- drukarka laserowa monochromatyczna: obsługiwany typ nośnika – papier zwykły, etykiety, koperty, obsługiwane formaty nośników: A6, A5, A4, formaty niestandardowe, podajnik papieru – 150 arkuszy, rodzaje podajników papieru – tacka, odbiornik papieru: 100 arkuszy, szybkość druku w mono: 18 str. na minutę, minimalna rozdzielczość druku – 600 x 600 dpi, miesięczne obciążenie – min. 8000 stron/miesiąc, maksymalna gramatura papieru – 120 g/m2, interfejsy: USB, Wi-Fi, AirPrint,

- specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera,

- broń treningowa działająca w systemie blow-back, zasilana green-gazem lub o napędzie elektrycznym: replika karabinu z dwoma magazynkami – min. 4 kpl, replika pistoletu z dwoma magazynkami – min. 4 kpl,

- ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów,

- opakowania transportowe kabury i futerały na powyższy sprzęt,

- cztery worki wypełnione granulatem 15 kg,

- siatka maskująca podwieszona do sufitu 6x5 m,

- mata gumowa położona od stanowisk do ekranu 6x5 m grubość min. 0,3 mm.,

- zamykana szafa metalowa do przechowywania urządzeń i wyposażenia strzelnicy o wymiarach min. wysokość/szerokość/głębokość: 1,8m x 1m x 0,5m, posiadająca: zamek ryglowany w 3 punktach, dwa klucze w komplecie, atest PZH – szt. 2,

- dwa stoliki stanowiskowe o wymiarach wysokość/szerokość/głębokość: 0,8m x 0,5m x 0,5m,

- trzy sztuki, 3-częściowych przesłon strzeleckich (mobilne ścianki działowe);                  wymiar jednej 3-częściowej przesłony: wysokość ponad 1,7 m, szerokość 2,28 m; przesłona powinna posiadać: stelaż stalowy, wypełnienie z płyty drewnianej, połączenie na zawiasach, obicie tapicerką z tkaniny, wyposażenie w koła hamulcowe oraz możliwość różnej konfiguracji.

- pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

- Moduł projekcji, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) powyżej, powinien się charakteryzować właściwościami:

- zasilanie z sieci elektrycznej 230V,

- graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

- automatyczna kalibracja obrazu,

- zapewnienie właściwego widzenia kątowego obiektów umieszczonych na wirtualnych odległościach prowadzenia ognia niezależnie od wielkości wyświetlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego,

- łatwość przystosowania urządzenia do pracy w przypadku potrzeby doraźnego wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach oświetlenia.

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania i zapewniać:

- możliwość rozwojowej rozbudowy urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie np. za pomocą sieci lan, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej wirtualnej strzelnicy,

- możliwość prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie,

- możliwość prowadzenia strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie, aż do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania,

- wirtualna strzelnica powinna być wyposażona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni - czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału,

- symulowanie strzału powinno cechować: realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także, jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym jak i seryjnym; możliwość stosowania pasów nośnych i kabur,

- możliwość wirtualnego strzelania na różne odległości z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umożliwiające realne korzystanie z celowników mechanicznych oraz z celowników kolimatorowych i/lub holograficznych, wymuszające uwzględnienie poprawek przy zmianie odległości prowadzenia ognia i strzelaniu do celów ruchomych,

- możliwość kontroli prowadzenia strzelań w celu wyrobienia poprawnych i bezpiecznych zachowań ćwiczących,

- możliwość indywidualnego przestrzeliwania przez strzelca, bezpośrednio przed ćwiczeniem, każdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z których będzie korzystał,

- ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym z możliwością zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy /placu ćwiczeń; w otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie,

- możliwość opcjonalnego uzupełniania zestawu ćwiczeń o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, które cechuje zróżnicowane ukształtowanie terenu, poszycie, roślinność, zastosowanie obiektów terenowych; możliwość doboru w tworzonych ćwiczeniach pory dnia, warunków oświetleniowych (światło sztuczne, naturalne), warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła); możliwość wprowadzania w tworzonych ćwiczeniach efektów specjalnych jak ogień, dym, dźwięki otoczenia,

- zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie / analiza efektu strzelania i archiwizacja wyników szkolenia oraz zarządzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora; możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów,

- posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną,

- system powinien działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystywać laserowe symulatory (repliki) broni strzeleckiej wyposażone w urządzenia laserowe kasy I emitujące wiązkę światła w paśmie niewidzialnym (Norma PN-EN 60825-1:2014 lub równoważne),

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do:

- zapewnienia i przedłożenia homologacji dla wirtualnego systemu symulacji laserowej strzelań, w zakresie spełnienia warunków realizacji zadań – 1 kpl.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- nieodpłatnego wykonywania napraw gwarancyjnych,

- zapewnienia nieodpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego w szczególności okresowe przeglądy konserwacyjne, zgodnie z wymogami producenta.

Dostarczony sprzęt musi być zgodny z wymogami z konkursu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą ,,Strzelnica w powiecie 2022” nr 1/2022/CWCR Link do informacji dot. konkursu: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofertstrzelnica-w-powiecie-2022-nr1/2022/CWCR

W celu potwierdzenia ww. wymagań konkursu ofert (dofinansowanie) do oferty należy załączyć przedmiotowe środki dowodowe, tj.:

- Dokument - Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzonego lub udostępnionego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu;

- Aktualny i ważny dokument potwierdzający zgodność przedmiotowego wyrobu z wymaganiami oferty określonymi w pkt 3) ppkt od a) do m) ogłoszenia konkursu ofert – załącznik nr 5 do SWZ, wystawiony przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, np. Certyfikat zgodności wystawiony przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Ośrodek Certyfikacji, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka; Wyniki badań oraz ich przebieg, powinny być zebrane w raporcie z badań. Metodyka badań i raport badań zgodności wyrobu z ww. wymaganiami należy dołączyć do oferty.