# Wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu operacyjnego SOp

# dla Komendy Wojewódzkiej PSP	w Rzeszowie

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2023. |  |
| 2. | SILNIK |  |
| 2.1 | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem. |  |
| 2.2 | Pojemność skokowa minimum 1900 cm3. |  |
| 2.3 | Minimalna moc silnika: min. 200 KM. |  |
| 3. | PRZENOSZENIE NAPĘDU |  |
| 3.1 | Napęd stały na dwie osie 4x4. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w automatyczną skrzynię biegów min. 8 biegową + bieg wsteczny. |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w zbiornik paliwa min. 70 litrów. |  |
| 4. | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 4.1 | Dwuobwodowy układ hamulcowy. |  |
| 4.2 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 4.3 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 5. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| 5.1 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 5.2 | Możliwość regulacji koła kierownicy w dwóch płaszczyznach. |  |
| 6. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 6.1 | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki (przód), kurtyny powietrzne. |  |
| 6.2 | Samochód wyposażony w fotele z zagłówkami z regulacją wysokości. |  |
| 6.3 | Samochód wyposażony min.: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny). |  |
| 6.4 | Samochód wyposażony w światła odblaskowe lub/i ostrzegawcze w drzwiach. |  |
|  | Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa: - asystent martwego pola; - asystent rozpoznawania znaków drogowych; - asystent utrzymania pasa ruchu; - system wykrywania zmęczenia kierowcy; - asystent podjazdu na wzniesieniu; - system utrzymywania odległości; - aktywny tempomat; - fabryczny alarm antywłamaniowy; | ; |
| 7. | PODWOZIE I NADWOZIE |  |
| 7.1 | Nadwozie samochodu VAN pięciodrzwiowe. |  |
| 7.2 | Drzwi boczne pasażerów przesuwne z funkcją elektrycznego sterowania przez kierowcę. |  |
| 7.3 | Klapa/drzwi bagażnika uchylne, elektryczne z otwieraną oddzielnie szybą |  |
| 7.4 | Samochód przystosowany do przewozu 6 osób (wraz z kierowcą). |  |
| 7.5 | Maksymalna szerokość pojazdu (wraz z lusterkami) nie może przekroczyć 2300mm i maksymalna wysokość pojazdu nie może przekroczyć 2200mm (ograniczenie związane z wymiarami bramy garażowej). |  |
| 7.6 | Lakier nadwozia metalizowany – czerwony, czarny, biały, lub srebrny. |  |
| 7.7 | Samochód z systemem bezkluczykowej obsługi pojazdu. |  |
| 7.8 | Samochód wyposażony w atermiczne, fabrycznie przyciemniane szyby. |  |
| 7.9 | Samochód wyposażony w światła przednie i tylne LED, przednie światła przeciwmgielne, podgrzewane spryskiwacze reflektorów przednich. |  |
| 7.10 | Samochód wyposażony w 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z zamontowanymi oponami letnimi. Dodatkowo samochód wyposażony w komplet opon zimowych z felgami ze stopów lekkich min. 17-calowe. Na wyposażeniu koło zapasowe. |  |
| 7.11 | Samochód wyposażony w czujniki parkowania z tyłu i przodu samochodu / asystenta parkowania z fabryczną kamerę cofania 360o. |  |
| 7.12 | Samochód wyposażony w elektrycznie sterowane, ogrzewane i automatycznie składane lusterka zewnętrzne. |  |
| 7.13 | Samochód wyposażony w skórzaną czarną tapicerkę. |  |
| 7.14 | Samochód wyposażony w układ pojedynczych siedzeń 2+2+2. |  |
| 7.15 | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Wszystkie fotel podgrzewane elektrycznie i wentylowane. Fotel kierowcy z możliwością regulacji pochylenia i podparcia odcinka lędźwiowego. |  |
| 7.16 | Podłokietniki siedzeń kierowcy i pasażerów. Uchwyty na kubki dla pasażerów II i III rzędu siedzeń. Siatki bagażowe w oparciach tylnych foteli. |  |
| 7.17 | Samochód wyposażony w elektrycznie sterowane szyby. |  |
| 7.18 | Samochód wyposażony w klimatyzację automatyczną min. dwustrefową oraz nawiewy ciepłego powietrza w przestrzeni pasażerskiej. |  |
| 7.19 | W samochodzie drugi rząd foteli z funkcją szybkiego i łatwego montażu tyłem do kierunku jazdy. Prowadnice foteli z funkcją regulacji. |  |
| 7.20 | Na wyposażeniu samochodu rozkładany stolik montowany do podłogi z regulacją pomiędzy II i III rzędem siedzeń. |  |
| 7.21 | Wnętrze samochodu w kolorze ciemnym, podsufitka czarna lub szara. Ciemna wykładzina dywanowa przestrzeni kierowcy i pasażerskiej |  |
| 7.22 | W samochodzie oświetlenie wnętrza – lampki do czytania dla pasażerów. |  |
| 7.23 | Samochód wyposażony w fabryczne radio z cyfrowym odbiorem programów, z funkcją bluetooth z zestawem głośnomówiącym z możliwością podłączenia telefonu komórkowego. |  |
| 7.24 | Na wyposażeniu wyświetlacz kolorowy LCD min 10”. Uchwyt na telefon dla kierowcy. |  |
| 7.25 | Samochód wyposażony w gniazda elektryczne 12V w przestrzeni kierowcy oraz siedzeń II i III rzędu. Ponadto w przestrzeni pasażerskiej 2 gniazda 230V z zabudowaną przetwornicą napięcia. |  |
| 7.26 | Szyba tylnej klapy z roletą/firanką nie przepuszczającą światła. |  |
| 7.27 | W przestrzeni bagażowej zamontowana pod sufitem wypinana poprzeczka do wieszaków na ubrania. |  |
| 7.28 | Montowana tylna pozioma półka na wysokości szyby zasłaniająca transportowaną bagaż. Ścianka na całą szerokość bagażnika o wysokości min. 30 cm montowana w podłodze zabezpieczająca przed przemieszczaniem się bagażu. |  |
| 7.29 | Samochód wyposażony w czarne relingi dachowe. |  |
| 8. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 8.1 | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ((j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm.), a w szczególności winien być wyposażony w: generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu; 2 niebieskie o niskim profilu lampy magnetyczne LED stroboskopowe do szybkiego montażu na dachu pojazdu z zasilaniem i sterowaniem z wewnątrz samochodu ( dodatkowe gniazda 12V typu „zapalniczka” w słupkach lub innym miejscu ustalonym w trakcie realizacji zamówienia); dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim; dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w tylnej szybie samochodu; pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu, napisy „STRAŻ” i numery operacyjne po obu stronach wg obowiązującego wzoru określonego przez Zamawiającego. Oznakowanie pojazdu oraz montaż ww. dodatkowego oświetlenia samochodu zostaną uzgodnione w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 8.2 | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny na pasmo VHF spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17), posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 361-1,2,3 lub równoważny) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony w mikrofon oraz zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika – do 25 W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego. Samochód musi być wyposażony w kompletną, dostrojoną na pasmo 149 MHz (SWR <1,5) instalację antenową z anteną ze sprężyną i antenę GPS podłączoną do radiotelefonu. Radiotelefon przewoźny wyposażony w mikrofon z klawiaturą numeryczną i klawiszami funkcyjnymi. Zamontowane urządzenia elektroniczne nie mogą wytwarzać zakłóceń radiowych na częstotliwościach PSP w zakresie 148,600 – 149,900 MHz. |  |
| 8.3 | Samochód wyposażony w podnośnik samochodowy, klucz do kół, linka do holowania, elektryczna pompka do kół z zasilaniem z gniazda 12V, gaśnicę 2 kg, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę z wyposażeniem, zbijak do szyb, 6 szt. kamizelek ostrzegawczych. |  |
| 9. | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 9.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu oraz całości dostarczonego z nim wyposażenia pełnym (tj. obejmującym części zamienne, robociznę oraz pozostałe materiały eksploatacyjne) minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
| 9.2 | Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. |  |
| 9.3 | Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać badania techniczne i komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 9.4 | Do pojazdu Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: - książkę gwarancyjną, - instrukcję obsługi pojazdu, - książkę przeglądów serwisowych, - świadectwo zgodności WE pojazdu z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, - karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe tj. instalacji świetlno-dźwiękowej oraz radiotelefonu zamontowanego w pojeździe. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „posiada”.