Załącznik nr 9 do SWZ

………………………………

pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW

Koparko – ładowarka kołowa wraz z osprzętem

marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji ……………………..

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Koła przednie o rozmiarze min. 20 cali, koła tylne o rozmiarze min. 28 cali, błotniki kół. |  |
| 2 | Bieżnik opon kół: terenowy. |  |
| 3 | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy znamionowej nie mniejszej niż 100KM, pojemności nie mniejszej niż 3 500 cm³ i nie większej niż 4 000 cm³, spełniający normy emisji spalin wymaganych na terenie Unii Europejskiej (Tier 4 Final i EU Stage V), wyposażony w filtr paliwa z odstojnikiem i ręczną pompkę paliwa |  |
| 4 | Maska przednia komory silnika otwierana do góry od przodu maszyny i podtrzymywana przez teleskop, pokrywy boczne osłony silnika zdejmowane. |  |
| 5 | Skrzynia biegów automatyczna typu: Auto Shift min. 6 biegów do przodu i min. 3 biegi do tyłu, możliwość przełączania biegów pod obciążeniem. |  |
| 6 | Napęd na cztery koła 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie. |  |
| 7 | Most tylny sztywny, przedni wahliwy 16°, blokada tylnego mostu. |  |
| 8 | Układ hamulcowy mokry wielotarczowy – regulowany hydraulicznie z podwójnym pedałem hamulca. |  |
| 9 | Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych z mechaniczną dźwignią blokady ruchów wysięgnika koparkowego. |  |
| 10 | Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka z funkcją: możliwości zmiany kierunku jazdy, redukcją biegów, funkcją otwierania i zamykania łyżki. |  |
| 11 | Mechaniczna dźwignia blokady ruchów łyżki ładowarkowej. |  |
| 12 | Układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą podwójną o przepływie min. 147 l/min i ciśnieniu min. 250 bar. |  |
| 13 | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie. |  |
| 14 | Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS, wyposażona w: obrotowy i amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, ogrzewanie, klimatyzację, nadmuchy, wycieraczki i spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, drzwi z obu stron kabiny, możliwość wsiadania oraz wysiadania na obie strony koparko – ładowarki, uchylne szyby w drzwiach bocznych, szyba tylna otwierana, dodatkowo kabina musi posiadać min. 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko – ładowarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, immobiliser, osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie, schowki, składane stopnie boczne do wsiadania i wysiadania z maszyny. Dopuszczalny poziom hałasu w kabinie operatora max. 74dB. |  |
| 15 | Dwa wyświetlacze kontrolne w kabinie operatora pokazujące: stan paliwa, temperaturę oleju silnika, załączone napędy, godziny pracy, prędkość jazdy, biegi, kierunek jazdy stan adblu, roboczy. |  |
| 16 | Wlew do spryskiwaczy szyb umiejscowiony w kabinie operatora. |  |
| 17 | Sygnał akustyczny cofania. |  |
| 18 | Sygnalizacja świetlna i akustyczna wysuniętych podpór tylnych maszyny podczas jazdy. |  |
| 19 | Na wysięgniku koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna przystosowana do zasilania młota wyburzeniowego, frezarki do asfaltu i innych osprzętów koparkowych. |  |
| 20 | Instalacja elektryczna 12V z wyłącznikiem masy w kabinie i przy akumulatorze, skrzynka bezpieczników umieszczona w kabinie operatora, jeden akumulator. |  |
| 21 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 140L |  |
| 22 | Masa eksploatacyjna maszyny min. 9 200kg. |  |
| 23 | Na wysięgniku koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna przystosowana do zasilania młota wyburzeniowego, frezarki do asfaltu i innych osprzętów koparkowych. |  |
| Osprzęt koparko-ładowarki |
| 24 | Łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa, dzielona z zębami i widłami do palet, o pojemności łyżki min. 1,1m³, szerokość łyżki min. 2 400mm, łyżka z wymiennym, przykręcanym ostrzem wewnętrznym ze stali wysokojakościowej, trudno ścieralnej. |  |
| 25 | Łyżka ładowarki wyposażona w układ amortyzacji łyżki i samopoziomowania łyżki ładowarkowej. |  |
| 26 | Łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki. |  |
| 27 | Maksymalna wysokość podnoszenia łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu nie mniejsza niż 3,4m. |  |
| 28 | Udźwig w łyżce ładowarkowej na maksymalnej wysokości minimum 3 600 kg. |  |
| Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki |
| 29 | Wysięgnik koparkowy teleskopowy, przesuwny na ramie tylnej min. 1,1m. |  |
| 30 | Wysięgnik koparkowy musi posiadać możliwość przesuwu bocznego. |  |
| 31 | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne. |  |
| 32 | Głębokość kopania min. 5,6m. |  |
| 33 | Zasięg kopania na poziomie gruntu co najmniej 6,8m mierzony od sworznia obrotu wysięgnika. |  |
| 34 | Łyżka koparkowa o szerokości 300-400mm z zębami. |  |
| 35 | Łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm z zębami. |  |
| 36 | Łyżka skarpowa sztywna z ostrzem o szerokości min. 1500 mm |  |
| Osprzęt odśnieżny koparko – ładowarki |
| 37 | Pług odśnieżny ze skrętem (sterowany hydraulicznie za pomocą siłowników) z lemieszem gumowym, amortyzowanym o szerokości 280-300cm, wysokości 85-100cm, waga 415-460kg, przewodami hydraulicznymi i płytą montażową do koparko-ładowarki. |  |

* wypełnia Wykonawca

........................................................

(miejscowość i data )

Dokument należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym