Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY ZUD 2021/2022.

- Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne dostawy samochodami samowyładowczymi kamiennej soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych prowadzonych przez zamawiającego w sezonie  zimowym 2021/2022. Dostawy soli  wraz z kosztami transportu i rozładunku obejmują dwa n/w gatunki soli drogowych  z przeznaczeniem odpowiednio do wytwarzania solanki oraz do wytwarzania mieszanki piaskowo – solnej lub posypywania dróg „czystą solą“. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy soli drogowych – dostawy obejmujące koszty zakupu wskazanych soli drogowych oraz ich transport na bazę zamawiającego w Jezierzycach. Wykonawca winien będzie realizować dostawy sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy na telefoniczne złożone przez zamawiającego zapotrzebowanie (ewentualnie  potwierdzone drogą fax) w terminie do 7 dni  roboczych licząc od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.  Minimalna dostawa - jednorazowo 20  ton soli  - jeden samochód - w zależności od środka transportu jakim dysponuje Wykonawca.

- Szacowane zapotrzebowanie - około 1000  ton na czas realizacji zamówienia.

- Ofertę cenową należy złożyć w formie jednej  stałej  na czas realizacji umowy ceny jednostkowej w zł/ t  na dostawy dwóch niżej opisanych klas gatunkowych soli drogowych zgodnie z podanym szacowanym zapotrzebowaniem:

- Sól drogowa kamienna luzem z dodatkiem antyzbrylacza do przygotowywania mieszanki piaskowo – solnej lub posypywania samą solą bez użycia dodatkowych środków uszorstniających - sól na potrzeby zimowego utrzymania dróg prowadzonego przez zamawiającego - posypywanie  piaskarko – solarkami luzem „czysta sól” lub w postaci mieszanki piaskowo – solnej - sól gatunek „DR” - sól pozyskiwana przez kopalnię soli „Kłodawa” lub inna równoważna, tzn. o parametrach i jakości nie gorszych od w/w soli. Szacowane zapotrzebowanie - około 850 ton na czas realizacji zamówienia.

- Minimalne wymagane parametry jakościowe w/w soli:

- zawartość NaCl: minimum 90%

- ziarna powyżej 6mm: max 10%

- ziarna poniżej 1 mm: max 60%

- części nierozpuszczalne: max 8%

6. Sól drogowa  kamienna luzem z dodatkiem antyzbrylacza do przygotowywania roztworu solankowego w wytwornicy soli - sól na potrzeby zimowego utrzymania dróg prowadzonego przez zamawiającego - polewanie dróg roztworem solnym (solanką) sporządzonym w wytwornicy soli - sól gatunek „DS” - sól pozyskiwana przez kopalnię soli „Kłodawa” lub inna równoważna, tzn. o parametrach i jakości nie gorszych od w/w soli. Szacowane zapotrzebowanie - około 150 ton na czas realizacji zamówienia.

7. Minimalne wymagane parametry jakościowe w/w soli:

- zawartość NaCl: minimum 95%

- ziarna powyżej 6mm: max 5%

- ziarna poniżej 1 mm: max 50%

- części nierozpuszczalne: max 3%

Uwaga: podane wyżej dane dotyczące zapotrzebowania na poszczególne grupy soli drogowych są jedynie danymi szacunkowymi obliczonymi na podstawie zużycia soli  drogowych w trzech   poprzednich sezonach zimowych i jako wielkości szacunkowe mogą ulegać zmianie  zarówno  „w górę” jak i  „w dół”  z zachowaniem proporcji DS do DR, w zależności od warunków atmosferycznych, a co za tym idzie Wykonawca będzie miał obowiązek zrealizowania, po zaoferowanej cenie, dostaw stanowiących całe faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego i Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu  jakiekolwiek roszczenia wobec zamawiającego.

8. Sposób i warunki realizacji dostaw:

- stała cena jednostkowa w zł/t na czas realizacji zamówienia

- prognozowane rozpoczęcie dostaw:  IV kwartał  2021

- transport na koszt Wykonawcy (koszt transportu  i rozładunku doliczony do jednostkowych cen -ofertowych zł/t) jednorazowa dostawa: maksymalnie 60 ton

- wymagane godziny dostawy:  od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00 w siedzibie Zamawiającego,

- dostawy winny być realizowane sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego  w terminie do 7 dni roboczych od telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną  złożonego zamówienia.

- rozliczenie za dostarczoną sól – płatność przelewem bankowym na podstawie faktury VAT po zrealizowaniu dostawy  w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy.