Nr sprawy: KP-272-PNK-13/2022                                                                                   Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 Skaner do digitalizacji – 1 sztuka

Numery czasopisma przeznaczone do digitalizacji w ramach projektu zostały zszyte w roczniki i wymagają użycia profesjonalnych skanerów wyposażonych w moduł „kołyski V”, który uchroni zbiory przed zniszczeniem podczas skanowania oraz pozwoli uniknąć rozdarcia i skruszenia dokumentów. Specjalistyczny skaner powinien umożliwiać podgląd skanu na komputerze w czasie rzeczywistym. Inteligentne oprogramowanie powinno zapewnić możliwości edycji i korekty wykonanych skanów. Parametry minimalne do spełnienia: podstawka na książki w kształcie litery V „kołyska” (rozwarcie około 100°) format 2 x A4 = A3 + podgląd skanu na komputerze w czasie rzeczywistym dołączone oprogramowanie do edycji i korekty wykonanych skanów, obejmujące cały proces skanowania, edycji i złożenia całości książki w jeden plik pdf lub tif. budowa modułowa ułatwiająca naprawę i serwis urządzenia docisk kartek książki kompatybilny z podstawką w kształcie litery V np. szyba dostawa skanera wraz z instalacją i szkoleniem zaoferowany skaner musi pracować z dołączonym oprogramowaniem na komputerze o parametrach co najmniej : - procesor Intel Core2duo - pamięć RAM 2GB - porty USB Usb 2.0 - system operacyjny Windows 10 - dysk 160GB - zintegrowana karta graficzna gwarancja minimum 12 miesięcy waga do 60 kg grubość skanowanej książki do 5,5 cm rozdzielczość 300 DPI

| Część 2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe druk, skan, kopia – 1 sztuka |
| --- |
| Drukowanie | - Technologia druku: laserowa lub LED; - druk kolorowy - Format papieru min. A3; - Rozdzielczość drukowania minimum 600x600 dpi; - Druk dwustronny, automatyczny; - pojemność odbiornika papieru min.250 arkuszy - Szybkość druku: min. 30 str./min czarno biały, min.30 str./min kolor dla formatu A4; - czas wydruku pierwszej strony mono i kolor max 7s - min 2 podajniki (kasety) na papier, każda po min 500 arkuszy - gramatura obsługiwanego papieru od min 60g/m2 do co najmniej 256g/m2 |
| Skanowanie | -Typ skanera: płaski, Dualscan ADF/SPDF (skan jednoprzebiegowy, dwustronny) - skanowanie dwustronne automatyczne; - min. rozdzielczość skanowania optycznego 600x600dpi; - obsługa protokołu SMB/CIFS, skanowanie do USB, do e-mail, do FTP, |
| Kopiowanie | - Automatyczne kopiowanie dwustronne; - kopiowanie w kolorze - Minimalna szybkość kopiowania mono 28 kopii/min. kolor 28 kopii/min. |
| Interfejsy i złącza (wymagania minimalne) | - Hi-Speed USB 2.0; - Ethernet 10/100/1000 Mb/s; - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (zamawiający dopuszcza zainstalowaną opcjonalną kartę wifi dostarczaną przez producenta urządzenia) |
| Wymagania pozostałe | - Minimalna pojemność pojemników na papier 250 arkuszy; - minimalna pojemność odbiornika na papier 250 arkuszy - maksymalna pojemność podajników min 1400 arkuszy - min. 2 kasety na papier - Panel z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min 10 cali - drukowanie z urządzeń mobilnych; - współpraca z systemami Windows 7, 8, 10, Mac OS X; Linux - podstawa na kółkach - wydajność standardowa tonera kolorowego min. 17000 str. A4 wg normy producenta, wydruk ciągły; |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |

| Część 3 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 – 1 sztuka |
| --- |
| Drukowanie | - Technologia druku: laserowa lub LED; - Druk kolorowy - Format papieru min. A3; - Rozdzielczość drukowania minimum 600x600 dpi; - Druk dwustronny, automatyczny, - Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, .pptx, . Docx - Łączna pojemność odbiorników papieru min. 500 arkuszy - Szybkość druku: min. 35 str./min dla formatu A4 (mono / kolor) - Czas nagrzewania - nie więcej niż 20 sekund |
| Skanowanie | - typ skanera: płaski, ADF, - szybość skanera min. 150 str./min (kolor przy 300 dpi) - automatyczne skanowanie dwustronne; - min. Rozdzielczość skanowania optycznego 600x600dpi; - skanowanie do: nośnika USB, na pulpit, na twardy dysk; - kolorowe skanowanie sieciowe - podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron - formaty zeskanowanych plików: Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF, .xlsx, .docx,. Pptx. |
| Kopiowanie | - Automatyczne kopiowanie dwustronne; - kopiowanie w kolorze, - czas uzyskania pierwszej kopii: mono – do 6 s, kolor – do 8 s - min. Rozdzielczość kopiowania min. 600x600 dpi. |
| Interfejsy i złącza (wymagania minimalne) | - Usb 3.0, - ethernet 10/100/1000, wireless lan (ieee 802.11 b/g/n) |
| Wymagania pozostałe | - Minimalna pojemność podajników na papier 500 arkuszy; - Cykl pracy miesięczny nie mniej niż 40 000 stron; - Panel z kolorowym ekranem dotykowym - Drukowanie z urządzeń mobilnych; - Współpraca z systemami Windows 8, 10, Vista, Mac OS X; Linux - Zamawiający zaakceptuję urządzenie używane z sumaryczną liczbą wydrukowanych stron nie przekraczającymi 80 000 stron A4. |
| Wymagania dodatkowe | - Podstawa pod urządzenie (szafka dedykowana do urządzenia) w przypadku, gdy urządzenie ma wysokość poniżej 100 cm - Min.2 szuflady na różne formaty papieru o pojemności 550 arkuszy każda - Montaż i uruchomienie dostarczonego urządzenia; - Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia; - Drukarka powinna być dostarczona z kompletem tonerów; - montaż i uruchomienie dostarczonego urządzenia; - przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia; |
| Gwarancja | - Min 24 miesiące - Przeglądy w trakcie obowiązywania gwarancji co min 30 000 kopii nie więcej niż 4 razy w roku. |

| Część 4 Drukarka 3D - 1 sztuka |
| --- |
| Specyfikacja | Technologia LDP / FFF Obszar pola roboczego co najmniej 265 x 265 x 300mm Materiały do druku Nylon Z-ABS Z-ASA Pro Z-ESD Z-GLASS Z-HIPS Z-PCABS Z-PETG Z-PLA Pro Z-SEMIFLEX Z-ULTRAT Z-FLEXZ-ULTRAT Średnica dyszy 0,3-0,6 mm Średnica filamentu 1,75 mm Grubość druku 0,09 – 0,39 mm Maksymalna temperatura druku (ekstrudera) 310°C Podgrzewana i perforowana platforma robocza do 105°C Obsługiwane typy plików OBJ , STL , ASC , PLY , 3MF, P3 Dokładność pozycjonowania X/Y/Z +/- 0,2% Rodzaj drukarki FFF, FDM, LPD Minimalna grubość ścianki 400 mikronów System chłodzenia Podwójny wentylator i chłodzenie ekstrudera Zakres temperatury pracy dyszy 290° C Temperatura pracy 20°C - 30°C Format plików .stl, .obj, .dxf, .3mf Wymagania sprzętowe min. Mac OS X / Windows 7 i nowsze |
| Dodatkowe wymagania: | Auto kalibracja System chłodzenia wydruku Wyświetlacz Wbudowany IPS Łączność: co najmniej USB / Ethernet / WiFi Głowica: podwójna Możliwość usuwania struktur podporowych wygenerowanych na drugiej głowicy w sposób mechaniczny i chemiczny (rozpuszczanie w wodzie) Zamknięta komora wydruku Filtr HEPA |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |

| Część 5 Mobilny projektor multimedialny – 1 sztuka |
| --- |
| Typ matrycy: | DLP |
| Jasność [ANSI lumen]: | co najmniej 550 |
| Współczynnik kontrastu: | min. 100000:1 |
| Rozdzielczość podstawowa (natywna): | nie mniej niż Full HD (1920 x 1080px) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wielkość obrazu: | co najmniej w zakresie 30 cali - 100 cali |
| Korekcja pionowa (Keystone): | Auto |
| HD Ready: | Tak |
| Żywotność lampy (normal): | co najmniej 20000 godzin |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność bezprzewodowa | Tak |
| Wejścia: | co najmniej micro HDMI, USB Type-C (do zasilania) |
| Waga: | poniżej 1kg |
| Gwarancja: | co najmniej 24 miesiące |

| Część 6 Drukarka żywiczna do szczegółowego drukowania – 1 sztuka |
| --- |
| Drukowanie | UV LCD |
| Pole robocze | Min. 220 x 120 x 250 10-calowy monochromatyczny wyświetlacz LCD |
| Wymagania pozostałe | rozdzielczość 8K 7680 x 4320 pikseli kompatybilność z urządzeniem Anycubic Wash&Cure Plus system źródeł światła LightTurbo 2.0 obsługiwane formaty: STL, OBJ Inteligentny system chłodzenia |
| Gwarancja | Min 12 miesięcy |

| Część 7 Skaner – 1 sztuka |
| --- |
| Typ skanera | Skaner płaski |
| Rozdzielczość skanowania | Min.: 6.400 DPI (poziomo x pionowo) |
| Rozdzielczość optyczna Main | Min.:Main6.400 DPI x Sub 9.600 DPI |
| Głębia kolorów | Min.: 48 Bit Kolor |
| Maksymalny zakres skanowania | 216 mm x 297 mm (poziomo x pionowo) |
| Formaty papieru | Minimum A4 (21.0x29,7 cm) |
| Gęstość optyczna | 3,4 Dmax |
| Rozdzielczość wyjściowa | 50~6400 (krok 1 DPI), 9600, 12800 DPI |
| Optical Sensor | Matryca CCD |
| Źródło światła | Biały LED, IR LED |
| Obsługiwane klisze - TPU | 35 mm klisza filmowa: 2 x 6 klatek, 35 mm klisze w uchwytach: 4 klatki, 120/220 — średni format (maks. 6 x 22 cm) 1 klatka |
| Funkcje | Spadek gęstości kolorów RGB, Multi marking, Skanowanie filmu, Wielofunkcyjny interfejs użytkownika, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Automatyczne odcinanie dokumentów wielostronicowych, Minipodgląd, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu |
| Formaty edycji | Min.: BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do przeszukiwanego PDF |
| Poprawianie obrazu | Redukcja ziarna, Usuwanie pyłków, , Korekta odcienia za pomocą histogramu, Narzędzie palety kolorów do łatwej korekty barw, Korekcja podświetlenia, Przywracanie kolorów, Maska wyostrzająca z redukcją szumów, Usuwanie efektu mory za pomocą optymalizatora do dokumentów, Technologie Digital ICE (dla klisz i zdjęć) |
| Złącza: | Min.: USB 2.0 |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |