- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 15 sztuk obudów stacji pomiarowo-kontrolnej. Specjalistyczne obudowy będą stanowiły konstrukcję stacji pomiarowo-kontrolnych. Będą służyły do pomiarów jakości wody w rzekach lub jeziorach. Stacje pomiarowo-kontrolne zostaną zainstalowane na rzekach lub jeziorach w rejonach o głębokości od 1 metra i będą eksploatowane w ciągu całego roku. Konstrukcja obudowy musi zapewniać ich działanie w warunkach pogodowych panujących rzekach i jeziorach w Polsce i spełniać parametry określone poniżej.

- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiotowym „Formularzu opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Sposób wypełnienia rubryki „C”.

- w wykropkowanych polach należy wpisać oferowany parametr.

- w polach TAK/NIE należy określić spełnienie wymagania Zamawiającego poprzez przekreślenie „NIE” lub opisać oferowany parametr lub rozwiązanie w przypadku oferty równoważnej i przekreślić „TAK”

Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki C. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 5 letniego okresu gwarancji.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Skorupa obudowy wykonana z materiałów charakteryzujących się wysoką wytrzymałością, nie przewodzeniem prądu, oraz możliwością pokrywania różnego typu lakierami lub farbami. Konstrukcja obudowy odporna na działanie promieni UV, warunki atmosferyczne oraz na korozję, umożliwiająca pracę w warunkach atmosferycznych w temperaturze w zakresie -20, +50 st. C (deszcze, grad, wiatr, śnieg) | TAK / NIE * Wpisać rodzaj materiału: ……………………………… |
|  | Obudowa nie posiada ostrych krawędzi, w przekroju horyzontalnym poprzecznym oparta jest o okrąg | TAK / NIE * |
|  | Obudowa posiada co najmniej 1 studnię przelotową pozwalającą na umieszczenie w niej rury wykonanej ze stali kwasoodpornej będącej integralną częścią obudowy, w której umieszczone będą sensory | TAK / NIE * oferowany parametr: ilość studni przelotowych pozwalających na umieszczenie rury wykonanej ze stali kwasoodpornej będącej integralną częścią obudowy: ………. |
| 4. | a) Rura kwasoodporna zapewnia: - utrzymanie zespołu sensorów w obudowie w pozycji centralnej - zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi sensorów b) Konstrukcja rury pozwala na umieszczenie w niej sensorów, o co najmniej następujących parametrach: - średnica pomiędzy 4 - 12 centymetrów - długość pomiędzy 40 a 65 centymetrów Rura kwasoodporna w części zanurzonej poniżej dna obudowy - perforowana, aby zapewnić swobodny przepływ wody do realizacji pomiarów Rura kwasoodporna wykonana z materiału o klasie 316 lub równoważnej dla stali kwasoodpornej, grubość ścianki co najmniej 3mm Długość części zanurzonej rury poniżej dna obudowy musi wynosić co najmniej 40 cm. | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * oferowany parametr: klasa materiału: …………, grubość ścianki: …… mm TAK / NIE * oferowany parametr: długość części zanurzonej rury poniżej dna obudowy: ….. cm |
| 5. | Specjalistyczna obudowa zapewnia 4 komory: 2 komory o wymiarach co najmniej 18x8x20 cm dla urządzeń elektronicznych i zasilających oraz balastu, wyposażona w obudowy z zamykanymi szczelnie pokrywami (zapewniających ochronę na poziomie co najmniej IP67) 1 komora dla elektroniki o wymiarach co najmniej 18x8x18 cm, wyposażona w obudowę z zamykanymi szczelnie pokrywami (zapewniających ochronę na poziomie co najmniej IP67) 1 komora otwarta na inne urządzenia co najmniej 21x21x10 cm wszystkie komory rozmieszczone symetrycznie, umożliwiające zapewnienie prawidłowego balastu wyjścia z komór zabezpieczonych z pomocą dławic kablowych, po 4 dławice co najmniej M20 w standardzie co najmniej IP67 dla każdej komory | a) TAK / NIE * oferowany parametr: wymiar komór: ….. X ….. X ….. cm poziom ochrony …….. b) TAK / NIE * oferowany parametr: wymiar komory: ….. X ….. X ….. cm poziom ochrony …….. c) TAK / NIE * oferowany parametr: wymiar komory: ….. X ….. X ….. cm d) TAK / NIE * e) TAK / NIE * oferowany parametr: dławice ……………………….w standardzie ………… |
| 6. | Konstrukcja umożliwia montaż co najmniej 4 paneli fotowoltaicznych o wymiarach co najmniej 30x40cm na górnej pokrywie obudowy w pozycji z odchyleniem od pionu w zakresie 7-15 stopni. Konstrukcja obudowy pozwalać na zintegrowanie paneli fotowoltaicznych z konstrukcją obudowy. | TAK / NIE * oferowany parametr: montaż ……… szt paneli fotowoltaicznych o wymiarach …. X …. cm |
| 7. | Obudowa od środka wypełniona materiałem antyzanurzeniowym, np. pianką zamknięto-komórkową (PUR) lub substancją równoważną, cechującą się brakiem otwartych przestrzeni, możliwych do penetracji przez media takie jak woda. | TAK / NIE * |
| 8. | Wyporność obudowy przy zanurzeniu na poziomie 15 cm wynosząca co najmniej 30kg. Rosnąca wyporność wraz z zwiększonym zanurzeniem (zastosowanie w konstrukcji pochyłych ścian bocznych) | TAK / NIE * oferowany parametr: wyporność obudowy przy zanurzeniu na poziomie 15 cm: …… kg |
| 9. | Obudowa posiada uchwyty: - stanowiące miejsce mocowania łańcuchów kotwicznych wraz z ochroną przed ocieraniem łańcuchów o obudowę w postaci okrągłych osłon z blachy, 3 mocowania; - stanowiące miejsce cumowania pontonu serwisowego w trakcie obsługi pławy. | TAK / NIE * |
| 10. | Ciężar własny obudowy w granicach: do 50 kg | TAK / NIE * oferowany parametr: ciężar własny obudowy ……. kg |
| 11. | Pożądany środek ciężkości - linia zanurzenia wody (około 15 cm od dna obudowy) wraz z możliwością obniżenia środka ciężkości. | TAK / NIE * |
| 12. | Obsługa: Łatwość obsługi zapewniona przez otwieraną górną pokrywę ze stali kwasoodpornej (umieszczoną pomiędzy panelami fotowoltaicznymi), zapewniającą dostęp do rury na sensory. Przygotowane miejsce do zabezpieczenia klapy kłódką lub zamkiem. Otwór techniczny wymiary co najmniej 30x30cm. Konstrukcja pozwala na wymianę sensorów w miejscu pomiaru, bez konieczności wyciągania na brzeg, poprzez wyciągnięcie centralnej rury. | TAK / NIE * TAK / NIE * oferowany parametr: wymiary otworu technicznego ……. X ……cm TAK / NIE * |
| 13. | Odporność na kradzieże - możliwość implementacji czujnika GPS w skorupę obudowy. Miejsce ukryte przed łatwym usunięciem. | TAK / NIE * |
| 14. | Kolor obudowy zapewniony poprzez pigment zawarty w materiale. W szczególności kolor obudów nie może pokrywać się z oznakowaniem szlaków wodnych: - jednolity czerwony - poziome pasy czerwono-zielone - jednolity zielony - pionowe pasy czerwono-białe - poziome pasy czerwono-czarne - jednolity żółty - pionowe pasy żółto-niebieskie - poziome pasy żółto-czarne | TAK / NIE * |
| 12. | GWARANCJA: Gwarancja – 5 lat | TAK / NIE * |

* niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje), kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny: …………………….…………