### Załącznik nr 2

Formularz cenowy

Postępowanie pn.: „Opracowanie podkładu geodezyjnego na potrzeby projektu Planu urządzenia lasu

dla Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska na lata 2026 - 2035”

| Lp. | Rodzaj czynności | Opis czynności | Wartość netto | Vat 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etap I |  |  |  |
| 1 | Pozyskanie materiałów | Przygotowanie wniosków o pozyskanie materiałów z EGiB z właściwych starostw powiatowych. |  |  |  |
| 2 | Wykaz rozbieżności tabelaryczny | porównanie i wykonanie analizy zgodności danych opisowych z EGiB z danymi SILP i LMN Nadleśnictwa w zakresie: nr jednostki rejestrowej, formy własności, nr działki ewidencyjnej, rodzaju i klasy użytków, powierzchni działek ewidencyjnych i użytków. Zestawienie wykrytych w trakcie prac niezgodności w tabelarycznym wykazie rozbieżności. Wykonanie analizy porównawczej w zakresie powierzchni działek i użytków wpisanej w rejestrze gruntów EGiB a powierzchni obliczonej matematycznie z mapy numerycznej. Istotne niezgodności (różnice względne>=20% lub różnice bezwzględne>=0,50 ha) pomiędzy danymi z rejestru gruntów a danymi geometrycznymi zostaną zestawione w tabelarycznym wykazie rozbieżności. |  |  |  |
| 3 | Wykaz rozbieżności granic | porównanie i wykonanie analizy zgodności danych geometrycznych z EGiB z danymi LMN dla działek i użytków. Zestawienie wykrytych w trakcie prac niezgodności w postaci graficznych wykazów niezgodności: mapy rozbieżności przebiegu granic działek ewidencyjnych, mapy rozbieżności granic konturów użytków i ich lokalizacji. Analiza zgodności z sytuacją na gruncie wykonana zostanie w oparciu o ortofotomapy oraz NMT. |  |  |  |
| 4 | Wykonanie wstępnego podkładu geodezyjnego do LMN | Wykonanie bazy geometrycznej do leśnej mapy numerycznej (w zakresie punktów, działek i użytków) dla gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa, wraz z odpowiednimi atrybutami. |  |  |  |
|  |  | Etap II |  |  |  |
| 5 | Uzgodnienie wykazów rozbieżności | Przygotowanie materiałów i uzgodnienie z Nadleśnictwem wykazów rozbieżności, sposobów ujęcia rozbieżności danych w dokumentacji do PUL oraz proponowanych sposobów usunięcia rozbieżności. |  |  |  |
| 6 | Aktualizacja podkładu do LMN | skorygowanie odpowiednich warstw mapy numerycznej w oparciu o poczynione uzgodnienia. Utworzenie docelowych warstw LMN: działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, punków granicznych. |  |  |  |
| 7 | Przygotowanie dokumentacji dla Nadleśnictwa | opracowanie sprawozdania technicznego, odpowiednich zestawień oraz wykazów do prac UL i przekazanie ich w formie uzgodnionych wydruków i materiałów cyfrowych (baza geometryczna LMN, zestawienia i sprawozdanie techniczne) |  |  |  |
|  |  | razem |  |  |  |