Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu zamówienia  na podzespoły do budowy kontenerowego magazynu energii.

- Bezpiecznik  SZTUK 6:

- Prąd znamionowy [I]: 500 A

- Napięcie znamionowe AC: 690 V

- Kategoria użytkowania: aR

- Wskaźnik stanu: wskaźnik typu K

- Norma/Aprobata: IEC UL

- Kształt: kwadratowy korpus z płaskimi stykami końcowymi

- Normy/Regulamin : IEC 60269-4

- Bezpiecznik  SZTUK 4:

- Prąd znamionowy [I]: 1250 A

- Napięcie znamionowe: AC 690 V

- Rozmiar: 76x76x150mm

- Kategoria użytkowania : aR

- Wskaźnik stanu: pojedynczy wskaźnik

- nadaje się do rozmiaru/aplikacji: Ochrona prostowników mocy

- Norma/Aprobata: IEC

- Kształt: kwadratowy korpus ze specjalnymi stykami łopatkowymi

- Normy/Regulamin : IEC 60269-4

- Stycznik SZTUK 2 :

- Konfiguracja styków NO

- Znamionowe napięcie robocze: 900 V DC

- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane: 25 kV

- Konwencjonalny prąd termiczny przy 40°C (na biegun): 800 A

- Konwencjonalny prąd cieplny w powietrzu przy 75°C (na biegun): 720 A

- Szczytowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (na biegun): 8 kA

- Maksymalny prąd wyłączalny DC : 2000 A

- Maksymalny prąd załączania DC : 8000 A

- Znamionowe napięcie izolacji: 4800 V DC

- Ilość cykli: 8000

- Analizator parametrów jakościowych energii SZTUK 1 :

- Rodzaj pomiaru: pośredni z przekładnikiem prądowym 1A, pośredni z przekładnikiem prądowym 5A

- Montaż: na panel

- Rodzaj miernika: cyfrowy,  montażowy

- Pomiar: częstotliwości,  energii,  harmonicznych,  interharmonicznych,  kąta fazowego θ,  mocy biernej,  mocy czynnej,  mocy pozornej,  napięcia AC,  prądu AC,  rezystancji,  temperatury,  THD,  współczynnika mocy

- Rodzaj sieci: 3-fazowa, 3-przewodowa,  4-przewodowa

- Rodzaj wyświetlacza: LCD 5,6" (640x480),  TFT

- Napięcie znamionowe: 230/400V

- Prąd wejściowy	: 1A/5A

- Klasa dokładności: S

- Wyjście: przekaźnik x4

- Wejście: Pt 100/Pt1000 x2, wejście binarne x6

- Protokół komunikacyjny: Modbus

- Temperatura pracy: 0...50°C

- Klasa szczelności: IP65 (od czoła)

- Napięcie zasilania: 85...253V AC,  90...300V DC

- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 144x144x104mm

- Przekładnik SZTUK 3:

- Materiał termoplastyczny: UL94-V0

- Częstotliwość: 50-60Hz

- Przekładnia 50 A

- Napięcie: 0,72kV

- Napięcie probiercze: 3kV * 1’50Hz

- Izolacja: Klasa E

- Stopień ochrony: IP 20

- Zabezpieczenie nadprądowe: 1,2In

- Krótkotrwały prąd cieplny: 60 In

- Prąd dynamiczny: 2.5 x I th

- Współczynnik bezpieczeństwa: N<5

- Straty mocy: <2,5W

- Temperatura pracy: -25 +50°C

- Temperatura przechowania: -40 +80°C

- Spełnia normy: IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

- Zaciski wtórne 6mm2

- Przekładnik SZTUK 3:

- Materiał termoplastyczny: UL94-V0

- Częstotliwość: 50-60Hz

- Przekładnia 500 A

- Napięcie: 0,72kV

- Napięcie probiercze: 3kV * 1’50Hz

- Izolacja: Klasa E

- Stopień ochrony: IP 20

- Zabezpieczenie nadprądowe: 1,2In

- Krótkotrwały prąd cieplny: 40 In

- Prąd dynamiczny: 2.5 x I th

- Współczynnik bezpieczeństwa: N<5

- Straty mocy: <3,5W

- Temperatura pracy: -25 +50°C

- Temperatura przechowania: -40 +80°C

- Spełnia normy	IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

- Zaciski wtórne	6mm2

- Zasilacz SZTUK 1:

- Napięcie wejściowe: 230 V AC ±15% (196…265 V AC)

- Częstotliwość: 47…63 Hz

- Prąd wejściowy: 1,4 A przy 230 V AC

- Prąd rozruchowy: ≤ 35 A/2 ms

- Nominalna moc wejściowa: 303 W

- Znamionowe napięcie wyjściowe: 24 V DC

- Napięcie wyjściowe (bez śledzenia temperatury): 19,8…26,8 V DC ±0,4 %

- Napięcie wyjściowe (ze śledzeniem temperatury): 19,8…28,0 V DC ±0,4 %

- Napięcie wyjściowe (ładowanie doładowania): 28,6 V DC

- Odłączanie obciążenia: 19,8 V DC ±0,4 %

- Znamionowy prąd wyjściowy: 10 A

- Ochrona urządzenia wewnętrznego: 2 A (T), 250 V

- Bezpiecznik obwodu akumulatora (zewnętrzny): FKS / FK2 15 A / 10 A (T)

- Wyjście bezpiecznikowe (zewnętrzne): FKS / FK2 15 A / 10 A (T)

- Utrwalanie wstępne: 5 A (T), 250 V

- Akumulator  SZTUK 2:

- Typ akumulatora: kwasowo-ołowiowy

- Napięcie znamionowe : 12 V DC

- Pojemność: 12Ah

- Technologia: AGM

- Właściwości akumulatorów: bezobsługowy

- Wymiary zewnętrzne: 151x98x94mm

- Żywotność: 10-12 lat

- Wyprowadzenia: konektory 6,3mm

- Zasilacz SZTUK 1:

- Znamionowe napięcie wejściowe: 115 ... 230 V AC

- Częstotliwość nominalna: 47 ... 63 Hz

- znamionowy prąd wejściowy: 1,4 A - 115 V AC, 0,7 A - 230 V AC

- napięcie wyjściowe bez baterii: 26,8 V DC ±0,4%

- napięcie wyjściowe z akumulatorem: 19,8 V DC - 26,8 V DC

- znamionowy prąd wyjściowy: 5 A DC

- Napięcie końcowe ładowania z czujnikiem temp. @ 25°	27,0 V DC przy 25°C

- Napięcie końca ładowania bez czujnika temp. 26,8 V DC ± 0,4%

- Sprawność: 88,0 %

- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 160mm x 75mm x 150mm

- Waga	około 1,0 kg

- Montaż zatrzaskowy na szynie DIN lub wspornik montażowy do płyty montażowej

- Normy i przepisy EN 50178 / EN60950

- Aprobaty UL: UL 508, C22.2

- Akumulator SZTUK 2:

- Napięcie 12 V DC

- Pojemność 18 Ah

- Maksymalny prąd ładowania 4,5 A

- Waga nie więcej niż 6 kg

- Długość maksymalnie 190 mm

- Szerokość maksymalnie 90 mm

- Wysokość maksymalnie 180 mm

- Czujnik temperatury SZTUK 2:

- Długość przewodu 3 metry

- Klasa dokładności B

- Sonda 1x Pt100

- Osłona 4 x 0,5 x 30

- 3 przewody (L4TS)

- Temperatura pracy 180 °C

- Wyłącznik krańcowy SZTUK 4:

- Projekt: Prostokątny, standardowy

- Rozmiar: 88 x 25 x 13 mm

- typ i konfiguracja styków: 1 NC + 2 NO

- Działanie styków: 1 NO naprzemienne

- Materiał: Plastik

- Połączenie elektryczne: Wersja z kablem

- przekroje żył kabli: 6 x 0.25 mm²

- długość kabla: 10 m

- Liczba biegunów: 3

- kierunek zbliżenia: 3 kierunkowy

- znamionowe napięcie łączeniowe: 24 V prąd stały (DC)

- Znamionowe napięcie izolacji: 100 V prąd stały (DC)

- gwarantowany zakres działania: 8 mm

- gwarantowany zakres wyzwalania: 20 mm

- znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane :2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

- rezystancja między zaciskami 10 om

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: 500 mA zewnętrzna kaseta bezpiecznika typ gG

- Materiał styków: Rod

- trwałość elektryczna: 1200000 cykl

- Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny

- Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140

- stopień ochrony IP

- IP66 zgodnie z IEC 60529

- IP67 zgodnie z IEC 60529

- Szafka na komputer przemysłowy SZTUK 1:

- Wys. całk.: 1638 mm

- Szer. całk.: 600 mm

- Głęb. całk.: 350 mm

- Wym. wewn. przedziału na monitor: wys. x szer. x głęb. 548 x 598 x 330 mm

- Maks. rozmiar monitora (TFT): 20 cal

- Materiał korpusu: blacha stalowa, lakierowana proszkowo

- Wentylacja: wentylacja pasywna (szczeliny w ściankach)

- Rodzaj zabezpieczenia: IP20

- Właściwości: zamykany

- Wersja	standard

- Przedział na monitor: tak

- Ciężar do 40 kg

- Dostawa: wstępnie zmontowane, montaż końcowy wykonany we własnym zakresie

- Stycznik SZTUK 1:

- Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-4

- Opis biegunów: 3P

- Znamionowy prąd łączeniowy : 1000 A 40 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1, 630 A 55 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3

- moc silnika w kW:

335 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)

375 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)

400 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)

400 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)

450 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)

450 kW w 1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)

200 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)

- w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)

- napięcie sterujące [Uc]: 230 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz

- znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]: 8 kV

- kategoria przepięciowa: III

- Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym: 1000 A w <40 °C

- Znamionowy prąd wyłączalny: 5040 A zgodnie z IEC 60947-4-1

- Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany:

5050 A w <40 °C - 10 s

4400 A w <40 °C - 30 s

3400 A w <40 °C - 1 min.

2200 A w <40 °C - 3 min.

- <40 °C - 10 min.

- srednia impedancja: 0,12 mOm - Ith 1000 A 50 Hz

- Znamionowe napięcie izolacji [Ui]: 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1, 1500 V zgodnie z VDE 0110 grupa C

- strata mocy na biegun: 120 W AC-1, 48 W AC-3

- podstawa montażowa: Płyta

- Normy:

EN 60947-4-1

IEC 60947-4-1

JIS C8201-4-1

IEC 60947-1

EN 60947-1

- certyfikaty produktu: CB, RINA, BV, RMRoS, UL, CSA, DNV, ABS, LROS (Lloyds register of shipping), UKCA

- Zestaw szaf przemysłowych SZTUK 1:

W skład zestawu szaf mają wchodzić następujące elementy:

- Szafa bazowa 800 x 800 x 2000 SZTUK 1 o parametrach:

Materiał: Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm

Dach: blacha stalowa, 1,5 mm

Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm

Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm

Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm

Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm

Powierzchnia:	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo,

Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy

Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana

Kolor:	RAL 7035

Zakres dostawy: Stelaż szafy, Drzwi, Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę, Blacha dachowa, Ściana tylna, Blachy podłogowe, Płyta montażowa, 2 szyny montażowe 18 x 39 mm, Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm

Wymiary: Szerokość: 800 mm, Wysokość: 2.000 mm, Głębokość: 800 mm

Płyta montażowa: Szerokość: 699 mm, Wysokość: 1.896 mm

Klasa ochrony IP wg EN 60 529:	IP 55

Klasa ochrony NEMA:	NEMA 1, 12

- Ściana boczna 800 x 2000 SZTUK 4 o parametrach:

Materiał: Blacha stalowa 1,5 mm

Powierzchnia: Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz

Kolor:	RAL 7035

Zakres dostawy: Wraz z zestawem montażowym

Pasujący do: Wysokość: = 2.000 mm, Głębokość: = 800 mm

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 55

Type rating według UL 50E: Type 1, 12

- Szyny profilowe SZTUK 6:

Materiał: Blacha stalowa, 2 mm

Powierzchnia: Gruntowana

Kolor:	RAL 9005

Zakres dostawy: Wraz z zestawem montażowym

Pozycja montażowa: z przodu

Dane techniczne: Boczne otwory okrągłe i czworokątne w siatce U, Wyrównanie potencjałów w obrębie płaszczyzny montażowej i z ramą szafy odbywa się przez elementy mocujące 482.6 mm (19") otwory do mocowania wraz z mocowaniem środkowym w jednostce wysokości U wg standardu EIA 310 E

Pasujący do: Wysokość: = 42 U

- Kątownik montażowy do szyn profilowych do szafy 800 x 800 x 2000 SZTUK 4:

Materiał: Blacha stalowa

Powierzchnia: Lakierowana

Kolor: RAL 9005

Zakres dostawy: Wraz z zestawem montażowym

Pasujący do: Szerokość: = 800 mm

- Cokół do szafy 800x800x2000 SZTUK 1:

Materiał: Element narożny cokołu: blacha stalowa

Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa

Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne

Kolor:	RAL 9005

Zakres dostawy: 4 elementy narożne, wysokość 100 mm

4 osłony narożnikowe

1 pokrywa szeregowania

2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm

Wraz z zestawem montażowym

Wskazówka: Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza

Wymiary: Wysokość: 100 mm

- Osłona cokołu do szafy 800 x 800 x 2000 SZTUK 2:

Materiał: Blacha stalowa

Kolor:	RAL 9005

Zakres dostawy: Wraz z zestawem montażowym

Wymiary: Wysokość: 100 mm

Osłona wentylowana

- Szafa bazowa 600 x 800 x 2000 SZTUK 2:

Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm

Dach: blacha stalowa, 1,5 mm

Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm

Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm

Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm

Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm

Powierzchnia:	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo

Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy

Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana

Kolor: RAL 7035

Zakres dostawy: Stelaż szafy, Drzwi, Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę, Blacha dachowa, Ściana tylna, Blachy podłogowe, Płyta montażowa, 2 szyny montażowe 18 x 39 mm, Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm

Wymiary: Szerokość: 600 mm

Wysokość: 2000 mm

Głębokość: 800 mm

Płyta montażowa: Szerokość: 499 mm, Wysokość: 1.896 mm

Klasa ochrony IP wg EN 60 529:	IP 55

Klasa ochrony NEMA:	NEMA 1, 12

Type rating według UL 50E: Type 1, 12

- Kątownik montażowy do szyn profilowych do szafy 600 x 800 x 2000 SZTUK 8:

Materiał: Blacha stalowa

Powierzchnia: Lakierowana

Kolor: RAL 9005

Zakres dostawy: Wraz z zestawem montażowym

Pasujący do: Szerokość: = 600 mm

- Cokół do szafy 600 x 800 x 2000 SZTUK 2 :

Materiał: Element narożny cokołu: blacha stalowa, Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa, Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9005

Zakres dostawy: 4 elementy narożne, wysokość 100 mm, 4 osłony narożnikowe

1 pokrywa szeregowania, 2 osłony cokołu, przód/tył,

Wysokość 100 mm

Wraz z zestawem montażowym

Wskazówka: Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza

Wymiary: Wysokość: 100 mm

- Osłona cokołu do szafy 600 x 800 x 2000 SZTUK 4:

Materiał: Blacha stalowa

Kolor:	RAL 9005

Zakres dostawy: Wraz z zestawem montażowym

Wymiary: Wysokość: 100 mm

Osłona wentylowana