Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 8

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Analizator hematologiczny | TAK |  |  |
|  | Minimalne parametry morfologii krwi oznaczane przez analizator i raportowane na wyniku: WBC, rozdział na co najmniej 3 populacje leukocytów (informacja o odsetku i liczbie) RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW-CV, PDW-SD, P-LCR, P-LCC | TAK TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników w postaci co najmniej 3 histogramów: RBC, WBC, PLT | TAK |  |  |
|  | Zasady pomiaru: impedancja elektryczna kolorymetria | TAK TAK |  |  |
|  | Tryb pracy: krew żylna krew kapilarna wstępne rozcieńczenie | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wydajność nie mniejsza niż 60 oznaczeń/ godzinę | TAK |  |  |
|  | Minimalna objętość aspirowanej próbki niezbędna do przeprowadzenia analizy: dla krwi pełnej nie większa niż 15 μl | TAK / podać |  | ≤ 9 μl – 10 pkt ˃ 9 μl – 0 pkt |
|  | dla krwi kapilarnej oraz ze wstępnego rozcieńczenia nie większa niż 25 μl | TAK / podać |  |  |
|  | Technologia zapobiegająca tworzeniu się skrzepów | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie, liza materiału oraz oczyszczanie igły aspiracyjnej przy użyciu odczynników bezcyjankowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania zakresów referencyjnych dla co najmniej 4 różnych populacji pacjentów | TAK |  |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji wyniku poprzez wprowadzenie dodatkowych parametrów i ich wartości uzyskanych z innych urządzeń lub metod manualnych | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 10” | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł kontroli jakości pracy analizatora: z wykorzystaniem krwi kontrolnej (oparty na systemie Levey’a-Jenningsa) bez użycia krwi kontrolnej (opracowany statystycznie) | TAK TAK |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie co najmniej 10 000 wyników łącznie z histogramami | TAK |  | < 50 000 – 0 pkt ≥ 50 000 – 5 pkt |
|  | Możliwość włączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia myszy, klawiatury, drukarki zewnętrznej, skanera kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | TAK |  |  |
| II. | Warunki serwisu gwarancyjnego |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: telefonicznie, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |