Załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna do oferowanego analizatora immunodiagnostycznego

| Lp. | Parametry graniczne | Odpowiedź tak lub nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator/y nie starszy niż z roku 2023 |  |
| 2 | Technologia pomiaru: chemiluminescencja |  |
| 3 | Minimum 40 pozycji odczynnikowych |  |
| 4 | Minimum 70 pozycji na próbki badane ze swobodnym dostępem, dostawianie próbek w trakcie pracy |  |
| 5 | Analizator nie pracuje na jednorazowych końcówkach (ograniczenie ilości odpadów) |  |
| 6 | Badania CITO – dostawiane w każdym momencie pracy, oznaczane priorytetowo bez przerywania pracy analizatora |  |
| 7 | Czujnik poziomu próbki |  |
| 8 | Wydajność min. 250 oznaczeń /godzinę |  |
| 9 | Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych. Zarządzanie odczynnikami -szacowanie zużycia odczynników przez system, sygnalizacja o kończącym się odczynniku. |  |
| 10 | Odczynniki przechowywane na pokładzie analizatora w temperaturze lodówki, zachowujące stabilność do daty ważności podanej na opakowaniu. |  |
| 11 | Wymiana odczynników bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |
| 12 | Dostawa analizatora w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy wraz ze wszelkimi akcesoriami umożliwiającymi prawidłową instalację aparatu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i PPOŻ i wpięciem do sytemu LIS. |  |
| 13 | Zapewnienie serwisu w formie zdalnej. |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu – nie przekraczający 24 godzin, czas realizacji czynności serwisowych nie dłuższy niż 48 godzin lub w razie stwierdzenia trwałej niesprawności analizatora wymiana w ciągu 3 dni roboczych na urządzenie wolne od wad. Serwis realizowany przez pierwotnego producenta analizatora. |  |
| 15 | Włączenie analizatora do istniejącej w laboratorium sieci LIS na koszt oferenta |  |
| 16 | Stacja robocza umożliwiająca wpięcie analizatora/ów do LIS: procesor dwurdzeniowy, 8 GB pamięci RAM, oprogramowanie min. Windows 10 lub nowsze, Antivirus ESET Endpoint Antyvirus, podstawowy pakiet Office, minimum 3 wejścia USB, monitor płaski min. 24 cale, awaryjny zasilacz UPS (400 VA), drukarka, czytnik kodów kreskowych. |  |
| 17 | Koszty odczynników, kontroli i kalibracji umożliwiający wstępną walidację wszystkich oznaczeń na analizatorze po stronie oferenta |  |
| 18 | Wirówka Laboratoryjna o mocy 230V, z wirnikiem horyzontalnym 4x 100ml (max RPM/RCF: 4 000rpm/2 504xg), zakres obrotów 90 -600RPM, z 4 pojemnikami 100ml (fi 58) i 4 wkładkami redukcyjnymi na probówki (7x 7-11ml do systemów zamkniętych) |  |
| 19 | Uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla badanych parametrów, min 2 razy w roku. Materiał kontrolny dostarczany przez oferenta. |  |
| 20 | Odczynniki, kontrole i kalibratory z minimum 6 miesięczną datą ważności |  |
| 21 | Dokumentacja techniczno-ruchowa w tym: instrukcje metodyczne, obsługi analizatora w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej, aktualne karty charakterystyki odczynników dostarczone wraz z aparatem. |  |
| 22 | Zapewnienie szkolenia pracowników w miejscu instalacji analizatora; |  |

Załącznik nr 4

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź tak lub nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalibratory w formie płynnej, gotowe do użycia |  |
| 2 | Minimum 3 niezależne pipetory (każdy może wykonać wszystkie oznaczenia) |  |
| 3 | Opakowania odczynników do parametrów Anty TPO, Anty-TG, Wolny PSA, P-ciała anty-Hbs, Insulina, NT-pro BNP/ BNP, Kortyzol, Prolaktyna, Testosteron pakowane w kartridże wstawiane do analizatora <100 testów. |  |
| 4 | Automatyczne tworzenie próbek wtórnych (możliwość wykonywania rozcieńczeń i powtórek bez konieczności ponownego umieszczenia próbki w aparacie) |  |
| 5 | Analizator niewymagający podłączenia do stacji uzdatniania wody |  |

Kryteria graniczne: Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne –  odpowiedź „tak” w każdym polu.

Ocena jakości analizatora

- Parametry graniczne – wszystkie odpowiedzi obowiązkowo twierdzące

- Parametry oceniane :

- odpowiedź twierdząca– 8 pkt

- odpowiedź negatywna – 0 pkt

Maksymalna ilość punktów za parametry oceniane – 40.