OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1.

Przełącznik Typ A sztuk 5

- Minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T umieszczonych z przodu obudowy ze wsparciem dla protokołu 802.3at (PoE+)

- Minimum 4 porty 1/10gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy

- Przepustowość: minimum 176 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Minimum 2GB pamięci operacyjnej

- Minimum 2GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port konsoli USB

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Wewnętrzny zasilacz 230V zapewniający budżet mocy PoE na poziomie nie niższym niż 370W.

- Wielkość tablicy routingu: minimum 500 wpisów IPv4, 500 wpisów IPv6

- Wielkość tablicy ARP co najmniej 1000 wpisów, wielkość tablicy ND co najmniej 500 wpisów

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9198 bajtów

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa REST API

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 512 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa protokołu MVRP

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping)

- Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny

- Obsługa ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3 (co najmniej 500 grup), MLD (co najmniej 500 grup)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW z użyciem zewnętrznego serwera

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

- Zakres pracy od 0 do 45°C

- Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 32 cm.

- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania to Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jej udzielenia lub przeniesienia na Zamawiającego na zasadach określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji, o ile nie wyspecyfikowano inaczej.

- Producent sprzętu musi być sklasyfikowany w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i znajdować się w kwadracie liderów (Leaders). Dane z najnowszego raportu aktualne na dzień ogłoszenia postępowania.

- Każdy z przełączników musi być wyposażony w dwie wkładki 10Gb SFP+ działające na multimodach.

- Każdy z przełączników musi być wyposażony w dwa kable 10GbE DAC SFP+ o długości co najmniej 1 metr. Kable DAC SFP+ muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikami. W szczególności muszą być wskazane jako dedykowane w oficjalnych kartach katalogowych przełączników oraz muszą być serwisowane przez serwis producentów przełączników.

- Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, przed odbiorem, legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Przed dostawą sprzęt musi być zarejestrowany przez producenta, bezpośrednio na Zamawiającego jako jedynego użytkownika po opuszczeniu fabryki. Jeśli producent nie prowadzi rejestracji sprzętu, to wymaga się deklaracji producenta, iż sprzęt jest fabrycznie nowy.

- Gwarancja producenta minimum 5 lat

Przełącznik Typ B sztuk 9

- Minimum 12 portów 10/100/1000BASE-T umieszczonych z przodu obudowy ze wsparciem dla protokołu 802.3at (PoE+)

- Minimum 2 porty 1/10gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy

- Przepustowość: minimum 64 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Wydajność: minimum 45 Mp/s

- Minimum 2GB pamięci operacyjnej

- Minimum 2GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port konsoli USB

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Wewnętrzny zasilacz 230V zapewniający budżet mocy PoE na poziomie nie niższym niż 124W.

- Wielkość tablicy routingu: minimum 500 wpisów IPv4, 500 wpisów IPv6

- Wielkość tablicy ARP co najmniej 1000 wpisów, wielkość tablicy ND co najmniej 500 wpisów

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9198 bajtów

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa REST API

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 512 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa protokołu MVRP

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)

- Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny

- Obsługa ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3 (co najmniej 500 grup), MLD (co najmniej 500 grup)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW z użyciem zewnętrznego serwera

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

- Zakres pracy od 0 do 40°C

- Pasywne chłodzenie (brak wentylatorów)

- Przełącznik w obudowie maksymalnie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 27 cm.

- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania  to Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jej udzielenia lub przeniesienia na Zamawiającego na zasadach określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji, o ile nie wyspecyfikowano inaczej.

- Producent sprzętu musi być sklasyfikowany w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i znajdować się w kwadracie liderów (Leaders). Dane z najnowszego raportu aktualne na dzień ogłoszenia postępowania.

- Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Przed dostawą sprzęt musi być zarejestrowany przez producenta, bezpośrednio na Zamawiającego jako jedynego użytkownika po opuszczeniu fabryki. Jeśli producent nie prowadzi rejestracji sprzętu, to wymaga się deklaracji producenta, iż sprzęt jest fabrycznie nowy.

- Gwarancja producenta minimum 5 lat

Część 2.

Przełącznik  sztuk 4

- Minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T umieszczonych z przodu obudowy ze wsparciem dla protokołu 802.3at (PoE+)

- Minimum 4 porty 1/10gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy

- Przepustowość: minimum 176 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Minimum 2GB pamięci operacyjnej

- Minimum 2GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port konsoli USB

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Wewnętrzny zasilacz 230V zapewniający budżet mocy PoE na poziomie nie niższym niż 370W.

- Wielkość tablicy routingu: minimum 500 wpisów IPv4, 500 wpisów IPv6

- Wielkość tablicy ARP co najmniej 1000 wpisów, wielkość tablicy ND co najmniej 500 wpisów

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9198 bajtów

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa REST API

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 512 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa protokołu MVRP

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping)

- Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny

- Obsługa ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3 (co najmniej 500 grup), MLD (co najmniej 500 grup)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW z użyciem zewnętrznego serwera

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

- Zakres pracy od 0 do 45°C

- Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 32 cm.

- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania  to Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jej udzielenia lub przeniesienia na Zamawiającego na zasadach określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji, o ile nie wyspecyfikowano inaczej.

- Producent sprzętu musi być sklasyfikowany w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i znajdować się w kwadracie liderów (Leaders). Dane z najnowszego raportu aktualne na dzień ogłoszenia postępowania.

- Każdy z przełączników musi być wyposażony w dwie wkładki 10Gb SFP+ działające na multimodach.

- Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Przed dostawą sprzęt musi być zarejestrowany przez producenta, bezpośrednio na Zamawiającego jako jedynego użytkownika po opuszczeniu fabryki. Jeśli producent nie prowadzi rejestracji sprzętu, to wymaga się deklaracji producenta, iż sprzęt jest fabrycznie nowy.

- Gwarancja producenta minimum 5 lat

Część 3.

Przełącznik  sztuk 1

- Minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T umieszczonych z przodu obudowy ze wsparciem dla protokołu 802.3at (PoE+)

- Minimum 4 porty 1/10gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy

- Przepustowość: minimum 176 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Minimum 2GB pamięci operacyjnej

- Minimum 2GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port konsoli USB

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Wewnętrzny zasilacz 230V zapewniający budżet mocy PoE na poziomie nie niższym niż 370W.

- Wielkość tablicy routingu: minimum 500 wpisów IPv4, 500 wpisów IPv6

- Wielkość tablicy ARP co najmniej 1000 wpisów, wielkość tablicy ND co najmniej 500 wpisów

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9198 bajtów

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa REST API

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 512 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa protokołu MVRP

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping)

- Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny

- Obsługa ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3 (co najmniej 500 grup), MLD (co najmniej 500 grup)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW z użyciem zewnętrznego serwera

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL)

- Zakres pracy od 0 do 45°C

- Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 32 cm.

- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania  to Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jej udzielenia lub przeniesienia na Zamawiającego na zasadach określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji, o ile nie wyspecyfikowano inaczej.

- Producent sprzętu musi być sklasyfikowany w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i znajdować się w kwadracie liderów (Leaders). Dane z najnowszego raportu aktualne na dzień ogłoszenia postępowania.

- Każdy z przełączników musi być wyposażony w cztery wkładki 10Gb DWDM.

- Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Przed dostawą sprzęt musi być zarejestrowany przez producenta, bezpośrednio na Zamawiającego jako jedynego użytkownika po opuszczeniu fabryki. Jeśli producent nie prowadzi rejestracji sprzętu, to wymaga się deklaracji producenta, iż sprzęt jest fabrycznie nowy.

- Gwarancja producenta minimum 5 lat