OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZAKUP I DOSTAWA SZAF STALOWYCH

DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH

W 2021 R.

- SZAFA STALOWA KL. A, JEDNOSKRZYDŁOWA – 2 SZT. 
Szafa stalowa klasy A do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „Poufne”, a także „Zastrzeżone” zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227 z późn. zm.):

- korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości, co najmniej 
1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność;

- szafa powinna posiadać drzwi zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach;

- szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;

- szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej 3 krawędziach (rygle w średnicy min. 
12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm);

- podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie;

- szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;

- szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nazwę wyrobu,

- nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,

- masę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- szafa jednoskrzydłowa;

- wymiary szafy w mm: (wysokość/szerokość/głębokość )– min. 1900/700/500;

- dopuszcza się różnicę każdego wymiaru w granicach + 100 mm;

- szafa powinna posiadać min. 4 półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia;

- szafa powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające plombowanie drzwi.

- SZAFA STALOWA KL. A, JEDNOSKRZYDŁOWA, JEDNA SKRYTKA – 3 SZT.

Szafa stalowa klasy A do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „Poufne”, a także „Zastrzeżone” zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227 z późn. zm.)

- korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości, co najmniej 
1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność;

- szafa powinna posiadać drzwi zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach;

- szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;

- szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej 3 krawędziach (rygle w średnicy min. 
12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm);

- podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie;

- szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;

- Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nazwę wyrobu,

- nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,

- masę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- szafa jednoskrzydłowa;

- wymiary szafy w mm: (wysokość/szerokość/głębokość) – min. 1900/700/500;

- dopuszcza się różnicę każdego wymiaru w granicach + 100 mm;

- szafa powinna posiadać min. 2 półki z możliwością regulacji wysokości;

- szafa powinna posiadać 1 skrytkę indywidualną, zamykaną na zamek z min. dwoma kluczami;

- szafa powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające plombowanie drzwi.

- SZAFA STALOWA KL. A, JEDNOSKRZYDŁOWA, CZTERY SKRYTKI – 3 SZT.

Szafa stalowa klasy A do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „Poufne”, a także „Zastrzeżone” zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227 z późn. zm.):

- korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości, co najmniej 
1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność;

- szafa powinna posiadać drzwi zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach;

- szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;

- szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej 3 krawędziach (rygle w średnicy min. 
12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm);

- podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie;

- szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;

- Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nazwę wyrobu,

- nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,

- masę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- szafa jednoskrzydłowa;

- wymiary szafy w mm: (wysokość/szerokość/głębokość) – min. 1900/700/500;

- dopuszcza się różnicę każdego wymiaru w granicach + 100 mm;

- szafa powinna posiadać 4 skrytki indywidualne, każda zamykana na zamek z min. dwoma kluczami;

- szafa powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające plombowanie drzwi.

- SZAFA STALOWA KL. A, JEDNOSKRZYDŁOWA, CZTERY SKRYTKI 
– 8 SZT. 
Szafa stalowa klasy A do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „Poufne”, a także „Zastrzeżone” zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227 z późn. zm.):

- korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność;

- szafa powinna posiadać drzwi zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach;

- szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;

- szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej 3 krawędziach (rygle w średnicy min. 
12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm);

- podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie;

- szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;

- Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nazwę wyrobu,

- nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,

- masę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- szafa jednoskrzydłowa;

- wymiary szafy w mm: (wysokość/szerokość/głębokość) – min. 1500/700/500;

- dopuszcza się różnicę każdego wymiaru w granicach + 100 mm;

- szafa powinna posiadać 4 skrytki indywidualne, każda zamykana na zamek z min. dwoma kluczami;

- szafa powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające plombowanie drzwi.

- SZAFA STALOWA KL. A, JEDNOSKRZYDŁOWA – 2 SZT.

Szafa stalowa klasy A do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „Poufne”, a także „Zastrzeżone” zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227 z późn. zm.):

- korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność;

- szafa powinna posiadać drzwi zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach;

- szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;

- szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej 3 krawędziach (rygle w średnicy min. 
12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm);

- podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie;

- szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;

- Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nazwę wyrobu,

- nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,

- masę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- szafa jednoskrzydłowa;

- wymiary szafy w mm: (wysokość/szerokość/głębokość) – min. 1000/500/400;

- dopuszcza się różnicę każdego wymiaru w granicach + 100 mm;

- szafa powinna posiadać min. 4 półki z możliwością regulacji wysokości;

- szafa powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające plombowanie drzwi.

- SZAFA STALOWA KL. A, DWUSKRZYDŁOWA – 3 SZT. 
Szafa stalowa klasy A do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „Poufne”, a także „Zastrzeżone” zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227):

- korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność;

- szafa powinna posiadać drzwi zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach;

- szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;

- szafa dwuskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm dźwigowy, umieszczony na skrzydle aktywnym, blokujący je na co najmniej 3 krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm); skrzydło aktywne musi blokować skrzydło bierne na całej ich wysokości. W przypadku niezależnego zamykania obu skrzydeł każde z nich powinno być wyposażone w oddzielny mechanizm ryglujący;

- podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie;

- szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;

- Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nazwę wyrobu,

- nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu, masę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- szafa dwuskrzydłowa;

- wymiary szafy w mm: (wysokość/szerokość/głębokość) – min. 1900/1000/400;

- dopuszcza się różnicę każdego wymiaru w granicach + 100 mm;

- szafa powinna posiadać min. 4 półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia;

- szafa powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające plombowanie drzwi.

- SZAFA STALOWA KL. B, JEDNOSKRZYDŁOWA, DWIE SKRYTKI –  2 SZT.

Szafa stalowa klasy B do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „Tajne”, „Poufne”, a także „Zastrzeżone” zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227 z późn. zm.):

- korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność;

- szafa powinna posiadać drzwi zabezpieczone ryglem na czterech krawędziach;

- mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:

- zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem,

- zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem atakiem radiologicznym. 
Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

- szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej 3 krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm). Rygiel przyzawiasowy może być stały;

- podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie;

- szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B;

- Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nazwę wyrobu,

- nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,

- masę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- szafa jednoskrzydłowa;

- wymiary szafy w mm: (wysokość/szerokość/głębokość) – min. 1900/700/500;

- dopuszcza się różnicę każdego wymiaru w granicach + 100 mm;

- szafa powinna posiadać min. 2 półki z możliwością regulacji wysokości;

- szafa powinna posiadać 2 skrytki indywidualne, zamykane na zamek z min. dwoma kluczami;

- szafa powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające plombowanie drzwi.

- SZAFA STALOWA KL. C, JEDNOSKRZYDŁOWA, JEDNA SKRYTKA – 1 SZT.

Szafa stalowa klasy C do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne”, a także „Zastrzeżone” zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227 z późn. zm.):

- korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane ze stali konstrukcyjnej wyższej jakości, o grubości co najmniej 5 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność;

- szafa powinna posiadać drzwi zabezpieczone ryglem na czterech krawędziach;

- mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:

- zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem,

- zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem atakiem radiologicznym. 
Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

- szafa jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej 3 krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm). Rygiel przyzawiasowy może być stały;

- podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie;

- szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy C;

- Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nazwę wyrobu,

- nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,

- masę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- szafa jednoskrzydłowa;

- wymiary szafy w mm: (wysokość/szerokość/głębokość) – min. 1500/700/500;

- dopuszcza się różnicę każdego wymiaru w granicach + 100 mm;

- szafa powinna posiadać min. 3 półki z możliwością regulacji wysokości;

- szafa powinna posiadać 1 skrytkę indywidualną, zamykana na zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B, z min. trzema kluczami.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA:

- instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim;

- do urządzenia dołączony zostanie zakres czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika;

- Wykonawca dostarczy Certyfikaty zgodności na oferowany sprzęt;

- Wykonawca dołączy do oferty  zdjęcia produktu, opis oferowanego urządzenia lub oświadczenie stwierdzające, że parametry eksploatacyjne i techniczne oraz wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

- WARUNKI ODBIORU:

- Wykonawca dostarczy sprzęt w terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

- podczas odbioru Zamawiający sprawdzi spełnienie wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

- Gwarancja na w/w sprzęt nie może być krótsza niż 24 miesiące, licząc 
od momentu dostawy do Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru;

- Gwarancja powinna obejmować również wyroby i usługi nabyte u poddostawców Wykonawcy,

- Wykonawca wraz z urządzeniem przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny,

- Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonych urządzeń, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania,

- Wady fizyczne sprzętu stwierdzone w czasie przyjęcia Wykonawca usunie na własny koszt lub dostarczy urządzenia wolne od wad,

- Wykonawca (w przypadku stwierdzenia wad – ppkt. 5) dokona, w terminie 7 dni,  wymiany urządzenia, bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie,

- W przypadku wymiany sprzętu na nowy termin gwarancji liczony jest 
od nowa, w pozostałych przypadkach – ulega przedłużeniu o czas w jakim użytkownik nie mógł korzystać z urządzenia,

- Przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt Wykonawcy lub Wykonawca dostarczy oświadczenie, że urządzenia nie wymagają okresowych przeglądów technicznych,

- Wykonawca ponosi koszt wymiany lub uzupełnienia płynów eksploatacyjnych podczas przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym,

- Serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju,

- Wykonawca, wraz z dostawą, przekaże Zamawiającemu wykaz punktów serwisowych.