# Powiat Zgierski

Wydział Drogownictwa

Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej
Nr 2513 E relacji Maszkowice - Leśmierz - Ambrożew
w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708

Droga powiatowa Nr 2513 E w m. Maszkowice oraz Czerchów posiada charakter drogi zamiejskiej ( jezdnia o nawierzchni bitumicznej + pobocza gruntowe). Warstwa ścieralna pokryta jest siatką spękań na ponad połowie powierzchni.
Pobocza gruntowe utwardzone materiałem kamiennym, zarośnięte i zdeformowane.
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe - na pobocze - w granicach pasa drogowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odnowie nawierzchni bitumicznej oraz poboczy na długości 1,65 km.

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Prace obejmują odnowę nawierzchni jezdni oraz poboczy w drodze powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice oraz Czerchów.
Długość odcinka 1,65 km.

JEZDNIA
Szerokość jezdni 5,3m
Przekrój poprzeczny jezdni – spadek daszkowy 2%
Odprowadzenie wody powierzchniowe: na pobocze

Zakres prac w jezdni :
Frezowanie w miejscach połączenia ze starą nawierzchnią
Warstwa wyrównawcza – AC 16 W – śr. gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)
Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

POBOCZA I ZJAZDY
Szerokość poboczy: 2 x 0,75m
Konstrukcja poboczy : kruszywo łamane - mieszanka do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 mm (C90/3) gr. 10cm
Przełożenie/wymiana drobnowymiarowych elementów betonowych w granicach zjazdów

Jacek Chudy