Zmodyf. Załącznik nr 3.4 do SWZ

| Załącznik nr 4: regał metalowy, magazynowy 100x50x198 cm LUB 80x43,2x183,3 cm. |
| --- |
| Nazwa producenta: ………………………………………………………………………… symbol i typ: ………………………………………………………………………………… |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
|  | Regał magazynowy, metalowy, nowy, rok produkcji 2023 |  |
|  | Regał o wymiarach 100x50x198 cm (+/- 2 cm)/ 80x43,2x183,3 cm. (+/- 2 cm) |  |
|  | Szkielet regału wykonany z blachy stalowej o grubości min. 1,5 mm |  |
|  | Regał wyposażony w pięć półek o nośności min. 100 kg każda |  |
|  | Półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm |  |
|  | Regulacja wysokości położenia półki, co min. 30 mm |  |
|  | Regał lakierowany proszkowo na kolor |  |
|  | Gwarancja- min. 24 m-ce |  |
|  | Termin dostawy- maksymalnie do 8 tygodni |  |

Modyfikacje: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania regał o wymiarach 800x450x180 cm (+/- 2 cm),

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Dokument elektroniczny,

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym