| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 b do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego, butli i osprzętu w podziale na 4 pakiety szczegółowo określonych w

Załączniku nr 7 a do SWZ.

Pakiet 1 – Tlen ciekły medyczny wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego

- Gazy stanowiące produkt leczniczy w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne winny spełniać wymagania określone normą PN-C-84911; Gazy medyczne. Tlen skroplony oraz wymagania jakościowe określone w Farmakopei Polskiej.

- Zamawiający informuje, że obecnie dzierżawi zbiornik Taylor – Wharton – Slovakia Typ SCS 6100/25 o poj. 6 570 litrów, objętości 5 830 litrów, posadowiony na przystosowanym do niego fundamencie ogrodzonym płotem metalowym o wysokości 1,5 m., który zostanie zdemontowany przez poprzedniego dostawcę. W przypadku, gdyby zbiornik zaoferowany przez Wykonawcę wymagał innego fundamentu aniżeli istniejący fundament Wykonawca zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie prace związane z przygotowaniem podłoża do zamontowania zbiornika.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczył zbiornik do ciekłego tlenu medycznego z kompletem parownic do siedziby Zamawiającego i dokonał montażu i instalacji zbiornika z parownicami w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dokonał czynności związanych z dopuszczeniem zbiornika do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. W czasie trwania umowy Wykonawca będzie szkolił personel, przeprowadzał kontrolę i konserwację zbiornika przez cały okres dzierżawy, a po zakończeniu Umowy zobowiązany będzie do demontażu zbiornika w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego. W/w czynności Wykonawcy związane z dzierżawą zbiornika nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. Czynsz za dzierżawę zbiornika płatny będzie z dołu, za okresy miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury. Wykonawca zapewnia zabezpieczenie szpitala w tlen w instalacji centralnego rozprowadzania na czas wymiany, montażu i uruchomienia zbiornika.

- W czasie dokonania montażu, aż do momentu uruchomienia zbiornika kriogenicznego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu tlen w butlach 40 litrowych (zawartość tlenu 6,4 m3, ciśnienie w butli 150 bar) w ilości 6 butli na dzień o łącznej pojemności minimum 38,4 m3 dziennie.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony produkt do siedziby Zamawiającego na własne ryzyko. Napełnienie zbiornika ciekłym tlenem dostarczonym w cysternie należy do obowiązku Wykonawcy.

- Szacowana ilość dostarczonego tlenu medycznego ciekłego w okresie trwania umowy wynosi 65 000 kg.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wraz z każdą dostawą gazu wystawione przez wytwórcę gazu świadectwo jakości  z podaniem numeru dostawy.

- Dostawa tlenu do zbiornika zlokalizowanego przy budynku N magazynów gazów medycznych w SPWZOZ Stargard ul. Wojska Polskiego 27.

- Tlen będzie dostarczany cyklicznie przynajmniej jeden raz w miesiącu w dni robocze tj: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 po uprzednim zgłoszeniu emailem/telefonicznie daty i godziny dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie każdorazowo podać godziny dostawy (tel. kontaktowy 533 367 014, 533 367 013).

- Do bieżącej współpracy Zamawiający wyznacza:

  - Góralski Mariusz tel. 533 367 014, m.goralski@zozstargard.pl

  - Komornicki Marek 533 367 013, m.komornicki@zozstargard.pl

# Pakiet 2 – Gazy medyczne wraz z dzierżawą i legalizacją butli

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony produkt do siedziby Zamawiającego na własne ryzyko.

- Szacowana ilość dostarczonych gazów wraz z dzierżawą butli w okresie trwania umowy wskazuje Załącznik nr 7a do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wraz z każdą dostawą gazu wystawione przez wytwórcę gazu świadectwo jakości  z podaniem numeru dostawy.

- Dostawa gazów w butlach do magazynu gazów medycznych zlokalizowanego w budynku N w SPWZOZ Stargard ul. Wojska Polskiego 27. Magazyn wyposażony jest w rampę załadowczo-wyładowczą.

- Gaz w butlach będzie dostarczany cyklicznie przynajmniej jeden raz w miesiącu w dni robocze tj: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 po uprzednim zgłoszeniu emailem/telefonicznie daty i godziny dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie każdorazowo podać godziny dostawy (tel. kontaktowy 533 367 014, 533 367 013).

- Do bieżącej współpracy Zamawiający wyznacza:

a. Góralski Mariusz tel. 533 367 014, m.goralski@zozstargard.pl

b. Komornicki Marek 533 367 013, m.komornicki@zozstargard.pl

# Pakiet 3 – Gazy techniczne wraz z dzierżawą i legalizacją butli,

- Zamawiający informuje, iż posiada własne butle z aktualnymi legalizacjami. Dzierżawione butle będą tylko w przypadku konieczności przekazania własnych butli na czas napełnienie/legalizacji.

- Zamawiający przewiduje dostawę do trzech razy w roku w dni robocze tj: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony produkt do siedziby Zamawiającego na własne ryzyko.

- Szacowana ilość dostarczonych gazów wraz z dzierżawą butli, legalizacją w okresie trwania umowy wskazuje Załącznik nr 7a  do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wraz z każdą dostawą gazu wystawione przez wytwórcę gazu świadectwo jakości z podaniem numeru dostawy.

- Dostawa gazów w butlach do magazynu gazów medycznych zlokalizowanego w budynku N w SPWZOZ Stargard ul. Wojska Polskiego 27. Magazyn wyposażony jest w rampę załadowczo-wyładowczą.

- Gaz w butlach będzie dostarczany od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00 – 15:00 po uprzednim zgłoszeniu emailem/telefonicznie daty i godziny dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie każdorazowo podać godziny dostawy (tel. kontaktowy 533 367 014, 533 367 013).

- Do bieżącej współpracy Zamawiający wyznacza:

a. Góralski Mariusz tel. 533 367 014, m.goralski@zozstargard.pl

b. Komornicki Marek 533 367 013, m.komornicki@zozstargard.pl

# Pakiet 4 - dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków oraz ustników

- Dostawa gazów w butlach oraz dodatkowego osprzętu nastąpi do magazynu Apteki Budynek A w SPWZOZ Stargard ul. Wojska Polskiego 27.

- Gaz medyczny: mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%):

a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% w butlach o poj. 10l, zawartości gazu 2,8 m3, pod ciśnieniem 170 bar. Waga butlimax. 17 k

b) dzierżawa zaworu dozującego (2 szt.),

c) dzierżawa butli (3 szt.) oraz wózków/stojaków na butle (2szt.),

d) dostawa jednorazowych zaworów wydechowych z filtrem

- Gaz medyczny: mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%):

a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% w butlach o poj. 10l, zawartości gazu 2,8 m3, pod ciśnieniem 170 bar. Waga butlimax. 17 k

b) dzierżawa zaworu dozującego (2 szt.),

c) dzierżawa butli (3 szt.) oraz wózków/stojaków na butle (2szt.),

d) dostawa jednorazowych zaworów wydechowych z filtrem.

4. Zamawiający wymaga dostarczenia mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% /50% w butlach o pojemności wodnej 10l, waga max 17kg, zawierających 2,8 m3 gazu, pod ciśnieniem 170 bar wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym tą mieszaninę oraz kompatybilnymi z zaworem dozującym jednorazowymi zaworami wydechowymi z filtrem.

5.  Butla powinna być wyposażona w zawór zintegrowany wraz z uchwytem dostosowanym do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny,

6. Wykonawca powinien zaoferować urządzenie do podania mieszaniny gazów wyposażone w zawór    	wydechowy jednorazowego użycia, który w swej konstrukcji posiada filtr przeciwwirusowy.

5.  Zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen med./ 50% podtlenek azotu med. (fabrycznie oryginalny, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi musi być nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie może w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego, bez użycia dedykowanych do tego narzędzi, może swobodnie odkręcić lub usunąć.

6.  Wymaga się aby zawór dozujący do podawania mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, posiadał konstrukcję wymagającą  zastosowania dodatkowego jednorazowego filtra lub jednorazowego zaworu wydechowego z filtrem.Podanie mieszaniny poprzez zawór dozujący bez tych elementów musi być niemożliwe.

7.  Wymaga się aby możliwe było podawanie leku do 6 godzin, bez konieczności kontrolowania morfologii krwi, potwierdzone w CHPL.

8.  Urządzenia do podania mieszaniny gazów lub ich części składowe powinny być wolne od ftalanów.

9.  Instrukcje szczegółowe zaworu dozującego wydane przez producenta mają być w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie każdorazowo podać godziny dostawy (tel. kontaktowy (91) 57 89 268).

- Do bieżącej współpracy Zamawiający wyznacza:

a. Karolina Zalewska - tel. (91) 57 89 268, m.medyczny@zozstargard.pl

b. inny Pracownik Apteki wskazany przez Zamawiającego.