ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

WARUNKI TECHNICZNE

dla

MODYFIKACJI OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

W CELU PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW ANALOGOWYCH DO POSTACI CYFROWEJ

Jednostka ewidencyjna: Moszczenica

Obręby: Moszczenica i Staszkówka

Jednostka ewidencyjna: Łużna

Obręb: Szalowa

Jednostka ewidencyjna: Uście Gorlickie

Obręb: Wysowa - Zdrój

Opracowano w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru               Starostwa Powiatowego w Gorlicach

Gorlice – kwiecień 2024 rok

Spis treści

- Podstawy prawne…………………………………………………………...3

- Podstawowe informacje

2.1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia………………………...……4 - 5

2.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania………………5 - 6

2.3 System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków………………6

- Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia…………….6 - 7

- Zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę……………7 - 12

- Skompletowanie oraz przekazanie Zamawiającemu operatu

technicznego do końcowej kontroli……………………………………….12 - 13

- Podział na etapy oraz termin wykonania pracy.…………….……………..13 - 14

- Podstawy prawne:

Modyfikację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1752 ze zm. – dalej PGiK),

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.              w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219),

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

4) ustawa z dnia 10 marca 2022 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz.  530)

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz.  342).

6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

7) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.),

8) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 82),

8) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz.1478 ze zm.),

9) ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.  2021, poz. 214),

10) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1781 ),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.      w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego            i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820  ze  zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.             w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U.    z 2021 r., poz. 1385),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1374),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. 2021 r.,  poz. 1373),

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.).

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2024r, poz. 725)

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji zamówienia. Ponadto wiążące będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie   w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 90 dni przed umownym terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oprogramowanie Trans65_2000PKT oraz TransLOK_2000PKT, opracowane w 2006 r. przez firmę AlgoRes - Soft dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach, służące do transformacji współrzędnych punktów z układu "KUL" i "1965" do układu "2000",  w oparciu o parametry transformacji dostosowane do obszaru powiatu gorlickiego, a także plik wsadowy „BIN” z określonymi parametrami transformacji mapy wektorowej pomiędzy układami 2000 i 1965, z uwzględnieniem lokalnych korekt.

- Podstawowe informacje

2.1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Obszar opracowania znajduje się w północnej, zachodniej oraz południowej części powiatu gorlickiego. Obejmuje on grunty położone w jednostce ewidencyjnej Moszczenica, Łużna,  oraz Uście Gorlickie. Są to tereny wiejskie na obszarze których w dużej mierze znajdują się tereny zabudowane.

| Jednostka ewidencyjna – Moszczenica [120507_2] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obręb | Powierzchnia [ha] | Część opisowa | Część graficzna | Ilość jednostek reje-strowych | Szacowana ilość działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic | Ilość operatów prawnych | Ilość operatów syt.-wys. | Skala mapy ewidencyjnej analogowej | Dla obszaru została założona ewidencja budynków |
|  |  | Ilość działek | Ilość budynków | Ilość działek | Ilość budynków |  |  |  |  |  |  |
| Moszczenica .0001 | 2647 | 6001 | 2302 | 6001 | 2299 | 2276 | 90 | 1330 | 1840 | 1:2000 | Tak |
| Staszkówka .0002 | 1114 | 1858 | 997 | 1857 | 995 | 886 | 30 | 400 | 880 | 1:2000 | Tak |
| Suma | 3761 | 7859 | 3299 | 7858 | 3294 | 3162 | 120 | 1730 | 2720 | - | Tak |
| Jednostka ewidencyjna - Łużna [120506_2] |  |  |  |  |  |  |  |
| Obręb | Powierzchnia [ha] | Część opisowa | Część graficzna | Ilość jednostek reje-strowych | Szacowana ilość działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic | Ilość operatów prawnych | Ilość operatów syt.-wys. | Skala mapy ewidencyjnej analogowej | Dla obszaru została założona ewidencja budynków |
|  |  | Ilość działek | Ilość budynków | Ilość działek | Ilość budynków |  |  |  |  |  |  |
| Szalowa .0004 | 1603 | 3133 | 1552 | 3133 | 1549 | 1356 | 50* | 710 | 1220 | 1:2000 | Tak |
| Suma | 1603 | 3133 | 1552 | 3133 | 1549 | 1356 | 50 | 710 | 1220 | - | Tak |
| Jednostka ewidencyjna - Uście Gorlickie [120510_2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obręb | Powierzchnia [ha] | Część opisowa | Część graficzna | Ilość jednostek reje-strowych | Szacowana ilość działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic | Ilość operatów prawnych | Ilość operatów syt.-wys. | Nowa klasyfikacja gruntów do wprowadze-nia | Skala mapy ewidencyjnej analogowej | Decyzja klasyfikacyjna o numerze | Dla obszaru została założona ewidencja budynków |
|  |  | Ilość działek | Ilość budynków | Ilość działek | Ilość budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysowa-Zdrój .0019 | 2007 | 3036 | 903 | 3036 | 901 | 1301 | 120* | 540 | 1610 | Tak | 1:2000 | GG-7420-B-2/86 | Tak |
| Suma | 2007 | 3036 | 903 | 3036 | 901 | 1301 | 120 | 540 | 1610 | Tak | - | Tak | Tak |

* Szacowana ilość działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic podana w tabeli uwzględnia działki przewidziane do pomiaru w trybie § 33a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga: Powyższe wartości są określone szacunkowo. Dopuszcza się możliwość zwiększenia danych określonych w tabeli o 10 %.

Szczegółowe dane statystyczne znajdują się w załącznikach do niniejszych warunków technicznych.

2.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą lub zapewni Wykonawcy przy pomocy Portalu Geodety lub usług sieciowych nieodpłatny dostęp do danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przekaże Wykonawcy do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia, następujące dane dotyczące obszaru objętego zamówieniem:

          - arkusze mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci  analogowej w skali 1:2000 w układzie „1965” strefa 1 wykonane na podstawie mapy zasadniczej w 1980 roku, natomiast dla obrębu Wysowa – Zdrój mapy ewidencyjne prowadzone w postaci  analogowej w skali 1:2000 w kroju lokalnym;

          - numeryczną mapę ewidencyjną nieobowiązującą prowadzoną równolegle z mapą ewidencyjną analogową;

          - dokumentację w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, którą stanowi mapa klasyfikacji gruntów wykonana na blachach w układzie „1965” strefa 1 w skali 1:1000 dotychczas nie wprowadzona na obowiązującą mapę ewidencji gruntów i budynków, ostateczną decyzję dotyczącą zmian w operacie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz późniejsze jednostkowe opracowania. Mapa klasyfikacji gruntów wykonana jest na blachach w ilości 46 arkuszy. Są to dokumenty nie zeskanowane, podlegające skanowaniu w niniejszym zadaniu – dotyczy obrębu Wysowa – Zdój.

          - dane dotyczące punktów osnowy geodezyjnej oraz opisy topograficzne tych punktów;

          - cyfrowe zbiory danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, cyfrowe zbiory danych adresowych,

          - operaty techniczne PZGiK zawierające informacje dotyczące baz danych EGiB            i BDOT500;

          - ortofotomapę sporządzoną w 2018 roku z pikselem 5 cm.

Materiały pzgik niezbędne do wykonania modyfikacji EGiB, zostaną udostępnione w postaci: papierowej i elektronicznej. Materiały w wersji elektronicznej zostaną udostępnione           z wykorzystaniem usług sieciowych lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP.

Materiały w postaci analogowej zostaną przekazane Wykonawcy do wykorzystania w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostępnienie materiałów zasobu w postaci analogowej będzie potwierdzane w protokole przekazania podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

2.3 System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

System teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, funkcjonujący w PODGiK, to system EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID. System PZGiK jest dostosowany do aktualnie obowiązującego modelu pojęciowego danych. System PZGiK umożliwia eksport danych w formatach: GML i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN w wersji 7. System umożliwia wymianę danych wraz z rejestracją historii zmian w formatach: GML (wyłącznie z rozszerzonym katalogiem obiektów). Zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie TurboEwid v.10.

- Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Celem prac jest przetworzenie analogowych map ewidencyjnych na mapy wektorowe, poprawa jakości operatu ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja budynków oraz doprowadzenie istniejących danych ewidencyjnych do zgodności z dokumentacją geodezyjną znajdującą się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z zapisami § 45 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Inspektora Nadzoru w celu usprawnienia procesu realizacji prac oraz skrócenia procesu odbioru wyników przedmiotu zamówienia. Wykonawca, na każdym etapie realizacji prac zapewni osobie sprawującej nadzór dostęp do aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz związanej z nim dokumentacji. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru w granicach umowy oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo Geodezyjne   i Kartograficzne, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie powyższej ustawy oraz niniejszych warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia opisany w niniejszych WT obejmuje wykonanie prac geodezyjnych, w tym przeprowadzenie analizy dokumentacji zgromadzonej w PZGiK oraz danych cyfrowych, skonfrontowanie tych danych z prowadzoną równolegle numeryczną mapą ewidencyjną, wykonanie pomiarów terenowych i opracowań kartograficznych związanych z digitalizacją, weryfikacją, modyfikacją mapy ewidencyjnej, aktualizacją budynków oraz aktualizacją użytków gruntowych. Wykonanie aktualizacji budynków oraz użytków gruntowych wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Po wykonaniu powyższych prac powstanie zintegrowana baza danych ewidencji gruntów                         i budynków, pozwalająca na prowadzenie i udostępnianie danych w technologii informatycznej.

Przedmiot zamówienia podlega realizacji na podstawie art. 40a ust. 2 pkt. 3 ustawy PGiK. Zamawiający wymaga, aby prace geodezyjne i kartograficzne wykonywały osoby posiadające uprawnienia geodezyjne określone w art. 43   pkt. 1 i 2 ustawy PGiK, mające doświadczenie     w tworzeniu lub modyfikacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z zapisami w SWZ i złożoną ofertą.

Bazy danych, ewidencje i rejestry oraz dane zgromadzone w PODGiK, podlegające  modyfikacjom i aktualizacji prowadzone przez Zamawiającego, stanowią bazy produkcyjne wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starosty, wynikających z obowiązujących przepisów. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac objętych WT, który zapewni ciągłość w realizacji zadań bez naruszania porządku organizacyjnego Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów 
w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną. Materiały cyfrowe przekazywane będą poprzez Portal Geodety, pocztą elektroniczną lub na serwer FTP Wykonawcy.

Prace służące zharmonizowaniu, uzupełnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK leżą w całości po stronie Wykonawcy prac. Prace te mogą zostać wykonane za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów dostępowych, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy jedno stanowisko z interfejsem desktopowym systemu PZGiK. to jest programu TurboEWID, w siedzibie Zamawiającego.

Zmiana warunków technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych oraz wynikających z przyjętej technologii wykonywania prac, wyników przeprowadzonych analiz materiałów PZGiK, na tyle ważnych, że mogą wpłynąć na zmianę istoty i zakresu zamówienia. Zakres zmian, spowodowany powyższymi czynnikami musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym na piśmie.

Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu,       Zamawiający podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie określonych w ustawie oraz w niniejszych warunkach technicznych nie uzgodnionych i nie potwierdzonych wpisem w dzienniku robót.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych na podstawie udostępnionej mu na dzień zgłoszenia prac numerycznej mapy ewidencyjnej nieobowiązującej, którą będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia w uzgodnionej formie w ciągu 3 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. Roboczą bazę danych należy prowadzić z zachowaniem pełnej historii danych (możliwość przeglądania historii obiektów, możliwość wygenerowania stanu „na dzień” obiektów przestrzennych), dostępnego w interfejsie TurboEwid systemu.

Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, powstałe w toku realizacji zamówienia, związane z zakresem, sposobem realizacji prac, a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych czy nie uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych i w WT, Wykonawca pracy zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

- Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawcę

Modyfikacja danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, aktualizacja klasyfikacji (dla obrębu Wysowa–Zdrój) oraz użytków gruntowych zostanie zrealizowana               w dwóch etapach:

ETAP I:

- Pozyskanie danych cyfrowych, map i operatów technicznych oraz pozostałej dokumentacji zgromadzonej w PODGiK niezbędnej do realizacji zamówienia.

- Analiza spójności analogowej mapy ewidencyjnej z bazą opisową, z nie obowiązującą cyfrową mapą ewidencyjna i z dokumentacją źródłową. Sporządzenie raportów z wynikami przeprowadzonych analiz w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Przeprowadzenie analizy materiałów i dokumentacji oraz udostępnionych danych cyfrowych pod kątem przydatności i możliwości wykorzystania w realizacji zamówienia oraz sporządzenie zestawienia przeanalizowanych danych w postaci tabelarycznej w formie uzgodnionej z Zamawiającym. W AMZ Wykonawca wskaże, które elementy z danego operatu technicznego zostały wykorzystane oraz sprecyzuje, które nie zostały przyjęte do opracowania z podaniem przyczyny.

- Dane źródłowe zawarte w operatach jednostkowych zgromadzonych w PODGiK Wykonawca wprowadzi do roboczej bazy danych (skontroluje wprowadzenie poszczególnych elementów operatu do numerycznej mapy ewidencyjnej nie obowiązującej), z uzupełnieniem atrybutów punktów granicznych o dane zawarte w tych operatach dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca prac w oparciu o parametry transformacji dostosowane do obszaru powiatu gorlickiego dokona niezbędnych przeliczeń współrzędnych punktów granicznych z układu "1965" do układu "2000", przy zastosowaniu oprogramowania Zamawiającego.

- Wykonawca dokona skanowania map klasyfikacyjnych dla obrębu Wysowa – Zdrój, które zostały sporządzone na blachach w skali 1 : 1000. Skanowaniu będzie podlegać 46 arkuszy.

- W oparciu o pozyskane współrzędne punktów granicznych jednoznacznie zidentyfikowanych w terenie, posiadających trwałą stabilizację oraz punktów osnowy  Wykonawca wykona kalibrację rastrów mapy ewidencyjnej oraz klasyfikacyjnej mając na względzie technologię wykonania mapy źródłowej (oraz map klasyfikacyjnych dla obrębu Wysowa – Zdrój).

- Na podstawie skalibrowanych rastrów mapy ewidencyjnej w układzie KUL, Wykonawca wprowadzi dane zawarte w operatach jednostkowych, w których położenie punktów granicznych zostało określone w oparciu o miary i związki liniowe. Ponadto Wykonawca dokona analizy lokalnych przesunięć i skręceń w stosunku do mapy ewidencyjnej, zasadniczej i ortofotomapy oraz uzgodni je z Zamawiającym.

- Wykonawca prac dokona weryfikacji skalibrowanej mapy ewidencyjnej w postaci analogowej z mapą ewidencyjną w postaci cyfrowej prowadzonej równolegle, lecz nie obowiązującej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności rastra mapy ewidencyjnej z mapą cyfrową nie obowiązującą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz tych rozbieżności celem zajęcia w tych sprawach stanowiska.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu skalibrowane rastry mapy ewidencyjnej (i klasyfikacyjnej dla obrębu Wysowa - Zdrój)

- Wykonawca uzupełni atrybuty dla wszystkich obiektów ewidencyjnych na podstawie posiadanych na tym etapie prac danych i dokumentów (również danych z operatów technicznych, których przedmiotem jest założenie ewidencji budynków, odbiór obiektów budowlanych i aktualizacja użytków gruntowych) i przedstawi je w roboczej bazie danych.

- Jeśli w wyniku porównania analogowej mapy ewidencyjną z roboczą bazą danych powstałą na kanwie numerycznej mapy ewidencyjnej nie obowiązującej (po przeprowadzeniu analizy materiałów źródłowych) zostaną stwierdzone rozbieżności w przebiegu granic działek ewidencyjnych, bądź zbliżenia granic działek do ścian istniejących budynków na odległość mniejszą niż 1 metr lub wzajemne przecinanie się (kolizja), należy takie przypadki wskazać Zamawiającemu. Po uzgodnieniu z Zamawiającym należy w takich przypadkach dokonać pomiarów terenowych obejmujących pomiar budynku oraz protokolarne ustalenie przebiegu granicy w etapie II.

- Wykonawca prac sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych dla punktów granicznych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych warunków technicznych., w którym przedstawi informacje o punktach granicznych (atrybuty punktów, współrzędne, przypisany operat itp.) w numerycznej mapie ewidencyjnej nie obowiązującej oraz po przeprowadzonej analizie materiałów źródłowych. Ponadto w uwagach Wykonawca zamieści krótki komentarz dotyczący podstawy zmiany atrybutu/współrzędnych danego punktu.

- Wykonawca prac przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz roboczą bazę danych sporządzoną w ramach etapu I prac w terminie do 11 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych dokona sprawdzenia przekazanych danych (I iteracja). W przypadku wykrycia w opracowaniu wad lub usterek, sporządzony zostanie odpowiedni protokół uwag i zastrzeżeń, a dokumentacja zwrócona do poprawy. Wykonawca prac w terminie do 4 dni roboczych dokona poprawy błędnej dokumentacji i przekaże Zamawiającemu ponownie do kontroli. Zamawiający ponownie dokona czynności kontrolnych w terminie do 4 dni roboczych (II iteracja).

Po pozytywnym wyniku kontroli etapu I odnotowanym w dzienniku robót Wykonawca może przystąpić do dalszych czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych określonych przez Zamawiającego.

Czynności kontrolne etapu I mogą obejmować maksymalnie II iteracje. Jeśli druga kontrola nie zakończy się pozytywnym wynikiem, skutkuje to przyjęciem, iż Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce – sankcje określone w umowie, patrz § 8, 12 i 14  Umowy.

ETAP II:

      - Na podstawie sporządzonej roboczej bazy danych Zamawiający określi wykaz działek bądź linii granicznych będących przedmiotem protokolarnego ustalenia przebiegu granic oraz bezpośredniego pomiaru terenowego. Szczegółowe dane określające ilość działek objętych terenowym pomiarem poprzedzonym protokolarnym ustaleniem przebiegu granic określa tabela w punkcie 2.1.

      - Bezpośredni pomiar terenowy z protokolarnym ustaleniem przebiegu granic nie będzie obejmował terenów leśnych.

      - Przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z terenowym pomiarem sytuacyjnym dotyczącym położenia punktów granicznych będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w § 31, 32 i 33 rozporządzenia w sprawie  ewidencji gruntów i budynków.

      - Wykonawca zaktualizuje użytki gruntowe w zakresie występowania użytku dr na gruntach prywatnych, występowania użytków niezgodnych z rozporządzeniem w sprawie egib np. W/Ls czy W na gruntach nie klasyfikowanych, dokona dostosowania oznaczeń użytków do rozporządzenia w sprawie egib.

      - Wykonawca dokona porównania części opisowej ewidencji gruntów i budynków z częścią graficzną oraz mapą ewidencyjną analogową i klasyfikacyjną w zakresie rozbieżności w użytkach gruntowych. Na podstawie powyższych danych Wykonawca dokona koniecznych analiz, wyjaśnień oraz korekt. Szacuje się, iż dla całego obszaru opracowania występuje około 2500 rozbieżności.

      - Wykonawca dokona uzgodnienia i weryfikacji użytków gruntowych na ciekach wodnych z odpowiednim organem. Ponadto sporządzi dokumentację techniczną dotyczącą pomiaru przebiegu linii brzegu zgodnie z § 33a oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, która powstanie w wyniku bezpośredniego pomiaru przebiegu linii brzegu cieków naturalnych dla wskazanych obszarów. Wykonawca prac przygotuje dokumentację będącą podstawą do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków tj. mapę z pomiaru przebiegu linii brzegu oraz odpowiedni wykaz zmian danych ewidencyjnych. Forma dokumentacji, sposób i zakres pomiaru terenowego oraz atrybuty punktów granicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. Ilość działek przeznaczonych do pomiaru została uwzględniona w tabeli w pkt. 2.1 w kolumnie „szacowana ilość działek przewidzianych do ustalenia przebiegu granic”.

      - Wykonawca prac zweryfikuje zasięg i dokona aktualizacji w zakresie użytków gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie egib określającym zasady zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych.

      - Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych określone w § 34 rozporządzenia w sprawie egib obejmujące działki, dla których zostanie wykazana zmiana zgodnie z § 35 rozporządzenia w sprawie egib dotycząca pola powierzchni działki ewidencyjnej, rodzaju lub pola powierzchni użytku gruntowego, rodzaju budynku oraz numeru działki ewidencyjnej zgodnie z § 41 standardów technicznych.

      - Na całym obszarze opracowania Wykonawca prac przeprowadzi wywiad terenowy. Wynikiem przeprowadzonego wywiadu będzie sporządzenie mapy porównania z terenem, na której Wykonawca prac oznaczy zmiany w zakresie budynków (usunięte, nowe, zmiany funkcji, przesunięcia) oraz użytków gruntowych. Stwierdzone zmiany zostaną oznaczone w kolorze czerwonym.

      - Wykonawca dokona analizy roboczej bazy danych w kontekście usunięcia punktów na prostej, powstałych w wyniku numerycznego określenia użytku gruntowego, które nie powinny być ujawnione w ewidencji gruntów i budynków jako punkty graniczne.

      - Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych punktów granicznych, w którym przedstawi informacje o wszystkich punktach granicznych (atrybuty punktów, współrzędne, przypisany operat itp.) w numerycznej mapie ewidencyjnej nie obowiązującej oraz po przeprowadzonych czynnościach związanych z modyfikacją danych ewidencyjnych. W szczególności zostaną uwzględnione w nim punkty usunięte z bazy jako bezprzedmiotowe (np. punkty użytków gruntowych błędnie przyjętych jako punkty graniczne). Wszelkie zmiany należy opatrzyć komentarzem odnośnie podstawy wykonania zmiany.

      - Wykonawca dokona aktualizacji budynków w zakresie:

      - Budynków usuniętych.

      - Geodezyjnym pomiarem sytuacyjnym należy objąć budynki, które:

- w wyniku analiza ortofotomapy wskazują na błędne ich usytuowanie,

- występują kolizje (przecięcia konturu budynku z granicą działki) lub zbliżenia położenia budynku do granicy działki ewidencyjnej na odległość mniejszą, bądź równa 1 m,

- budynki wraz z elementami towarzyszącymi o których mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie egib dotychczas nie ujawnione w egib, lecz podlegające ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków.

      - Wykonawca pozostawi istniejące numery identyfikacyjne budynków, które zostały uwidocznione w bazie EGiB, pozostałe budynki zanumeruje w kolejności od 1 do n.

      - Wykazy zmian danych ewidencyjnych należy posortować w operacie zgodnie ze wzrastającym identyfikatorem budynku.

      - Dla budynków nowo pomierzonych Wykonawca dokona analizy na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestrów decyzji o warunkach zabudowy pozyskanych od zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych, a dopiero   w przypadku braku w/w dokumentów w wyniku oględzin i pomiaru terenowego.

      - W przypadku budynków uwidocznionych w egib błędnych informacji odnośnie funkcji budynku Wykonawca dokona koniecznej weryfikacji oraz oględzin terenowych.

      - Dla nowo pomierzonych budynków, usuniętych oraz budynków dla, których została poprawiona informacja opisowa odnośnie funkcji należy sporządzić dokumentację fotograficzną. Dokumentację ta Wykonawca sporządzi według następujących zasad:

- dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz budynków o znacznej kubaturze, z co najmniej 2 stron każdego budynku, w tym w szczególności od strony frontowej (gdzie umieszczony jest numer adresowy lub wejście do budynku) oraz w szczególności od tej strony, której widok może najlepiej posłużyć do ustalenia: liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynków         i przeznaczenia budynków;

- dla pozostałych budynków, w tym budynków o okrągłych kształtach i takich, dla których nie jest możliwe uchwycenie na drugim zdjęciu innej perspektywy               - z jednej strony;

- sporządzoną dokumentację fotograficzną należy opisać zgodnie z identyfikatorem budynku w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

- zdjęcia muszą posiadać głębię kolorów i rozdzielczość pozwalającą na zidentyfikowanie budynku w terenie, a w szczególności na odczytanie tabliczki z numerem adresowym budynku, jeżeli taka widnieje na budynku oraz jeżeli jest możliwe wykonanie zdjęcia z taką tabliczką;

- przy wykonywaniu zdjęć należy unikać fotografowania obiektów podlegających ochronie wizerunku, w tym twarzy ludzkich; w przypadku, kiedy takie obiekty znajdą się na zdjęciu, należy je zamazać;

- zdjęcia wykonywać w formacie JPEG z kompresją 80%.

      - Dla każdego budynku ujawnionego, bądź zmienionego w bazie danych EGiB należy sporządzić „Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku” zgodnie z § 34 rozporządzenia w sprawie egib.

      - Ponadto dla obrębu Wysowa – Zdrój należy dokonać:

        - Aktualizacji przebiegu oraz oznaczeń konturów klasyfikacyjnych na podstawie map klasyfikacyjnych, decyzji klasyfikacyjnych (również tych nie wprowadzonych dotychczas do bazy egib) oraz dostosowanie ich oznaczeń do obowiązujących przepisów prawa. Należy uwzględnić bieżące operaty klasyfikacyjne. Dla gruntów prywatnych, gdzie w wyniku analizy mapy klasyfikacyjnej zaistnieje konieczność wprowadzenia obszarów Wp oraz na działkach wskazanych przez Zamawiającego – zostanie przeprowadzony pomiar sytuacyjnym oraz sporządzona dokumentacja będącej podstawą zmiany w egib (patrz Etap II pkt.6).

        - Wykonawca dokona aktualizacji użytków gruntowych terenów leśnych (uwidocznionych na podstawie nie wprowadzonej dotychczas decyzji klasyfikacyjnej). Podczas uwidocznienia terenów leśnych należy zwrócić szczególną uwagę na analizę i uwzględnić informacje zawarte w planie urządzania lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasu. W przypadku nieobjęcia działek w uproszczonym planie urządzania lasu nie należy uwidaczniać zmiany na Ls wynikającej z mapy klasyfikacyjnej.

      - Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z powiatami sąsiednimi w zakresie elementów zamówienia, których dane w bazie EGiB stykają się lub przekraczają granice administracyjną powiatu gorlickiego.

      - Wykonawca prac uzgodni z Zamawiającym skład, formę operatu technicznego oraz sposób jego przekazania Zamawiającemu (szerzej opisano w rozdziale 5 niniejszych warunków technicznych).

      - Wykonawca prac przekaże w terminie do:

dnia 31 października 2024

roboczą bazę danych zawierającą elementy ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowaną o wyniki prac geodezyjnych oraz całość dokumentacji w formie skompletowanego operatu technicznego.

      - Dokumentacja techniczna, sporządzoną w ramach etapu II prac będzie podlegać kontroli. Komisja odbierająca dokona oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, sporządzenia operatu technicznego oraz poprawności wykonanych prac geodezyjnych w terminie do 10 dni roboczych (I iteracja). W przypadku wykrycia w opracowaniu wad lub usterek, sporządzony zostanie odpowiedni protokół uwag i zastrzeżeń, a dokumentacja zwrócona do poprawy.

      - Wykonawca prac w terminie do 4 dni roboczych dokona poprawy błędnej dokumentacji i przekaże Zamawiającemu ponownie do kontroli. Zamawiający ponownie przystąpi do czynności kontrolnych w terminie  do 4 dni roboczych (II iteracja).

      - Wykonawca prac w terminie do 4 dni roboczych dokona poprawy błędnej dokumentacji i przekaże Zamawiającemu ponownie do kontroli. Zamawiający ponownie przystąpi do czynności kontrolnych w terminie do 4 dni roboczych (III iteracja).

Czynności kontrolne mogą obejmować maksymalnie III iteracje. Jeśli trzecia kontrola nie zakończy się pozytywnym wynikiem, skutkuje to przyjęciem, iż Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce – sankcje określone w umowie, patrz § 8, 12 i 14  Umowy.

      - Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej oraz roboczej bazy danych Wykonawca prac przystąpi do czynności związanych z zasileniem w PODGiK systemu teleinformatycznego, utworzoną i zweryfikowaną bazą danych EGiB.

      - Ponadto Wykonawca prac zaktualizuje bazę danych EGiB o operaty techniczne, które zostały przyjęte do PZGiK w trakcie wykonywania zamówienia. Dokona harmonizacji baz danych BDOT, GESUT oraz EGiB funkcjonujących w PODGiK o własne pomiary wykonane w trakcie realizacji prac oraz uczytelni powstałą mapę.

      - Po wykonaniu importu budynków do bazy EGiB, należy mapę numeryczną tak uczytelnić, aby nie dochodziło do przesłaniania opisów atrybutów budynków                      z pozostałą treścią mapy EGiB. Elementy BDOT500 i GESUT oraz  obiekty trwale związane z budynkami: schody, tarasy, łączniki, werandy, nawisy, podpory, rampy, wjazdy do podziemia, przejazdy, inne obiekty trwale z budynkiem związane, powinny być topologicznie powiązane z budynkami, nie przecinać i nie zawierać się wewnątrz konturu budynku, chyba że jest to uzasadnione.

      - Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru całości wykonanych zadań określonych w niniejszych warunkach technicznych Zamawiającemu celem dokonania kontroli poprawności zasilenia bazy oraz przeprowadzonej harmonizacji.

      - Zamawiający dokona oceny załadowanej bazy danych EGiB oraz harmonizacji baz danych BDOT500 i GESUT.

5.   Skompletowanie oraz przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego do końcowej kontroli

Skład operatu powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz niniejszymi warunkami technicznymi.

Oprócz danych określonych w rozporządzeniu należy dołączyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach (załącznikiem do sprawozdania winny być dokumenty z uzgodnień).

- Warunki techniczne na wykonanie zleconej pracy.

- Zestawienia z przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK, w tym wykaz materiałów zasobu wykorzystanego w realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zestawienie wykorzystanych operatów z inwentaryzacji obiektów budowlanych.

- Zestawienie stwierdzonych niespójności stwierdzonych w trakcie wykonywanej pracy         z adnotacją o sposobie ich usunięcia.

- Wykaz zmian danych ewidencyjnych punktów granicznych po przeprowadzonej analizie materiałów źródłowych.

- Wykaz zmian danych ewidencyjnych punktów granicznych zbiorczy, zawierający wszystkie punkty graniczne zgodnie z pkt. 11 Etap II.

- Uzgodnienie w zakresie cieków wodnych.

- Pliki rastrowe matryc mapy ewidencyjnej oraz klasyfikacyjnej (będących rezultatem skanowania i kalibracji) wraz z raportami kalibracji.

- Skorowidze danych z wykonanej pracy geodezyjnej zawierający numer działki, numer szkicu granicznego, numer protokołu ustalenia przebiegu granic działek, numer zawiadomienia o czynnościach na gruncie.

- Fotografie budynków.

- Kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Protokoły uzgodnień z powiatem sąsiednim w zakresie elementów zamówienia, których dane w bazie danych EGiB stykają się lub przekraczają granicę administracyjną powiatu gorlickiego.

- Dowody zmian uzasadniające aktualizację operatu opisowo-kartograficznego. Wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz dokumentację będącą podstawą zmiany określoną w etapie II pkt. 8 dotyczącą pomiaru linii brzegu cieków naturalnych.

- Płyta DVD z danymi w postaci cyfrowej.

Ponadto Wykonawca przygotuje po uzgodnieniu z Zamawiającym:

- Jednostkowe „Zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych” dla wszystkich podmiotów, których dotyczą zmiany wraz z kopertami, zwrotkami oraz skorowidzem przygotowanych zawiadomień.

- Jednostkowe zawiadomienia do Sądu Rejonowego w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wszystkich jednostek rejestrowych, których dotyczą zmiany wraz                    z wypisami, wyrysami oraz wykazami zmian danych ewidencyjnych.

Wykonawca prac na własny koszt dokona przygotowania oraz wysyłki zawiadomień                       o zmianach, o których mowa w § 35 rozporządzenia w sprawie egib do podmiotów ewidencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 1 PGiK w formie uzgodnionej                          z Zamawiającym oraz dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie wysłania/doręczenia zawiadomień.

6. Podział na etapy oraz przewidywany termin wykonania prac

Prace przewidziane Zamówieniem zostaną podzielone na dwa etapy:

Etap I – obejmujący analizę materiałów źródłowych oraz sporządzenie roboczej bazy danych geometrycznych – przekazana Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do kontroli     w terminie do 11 tygodni od daty podpisania umowy

Po przeprowadzeniu kontroli etapu I Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru określi wykaz dziełek, bądź linii granicznych będących przedmiotem protokolarnego ustalenia przebiegu granicy oraz bezpośredniego pomiaru terenowego.

Etap II – obejmujący dalsze prace związane z modyfikacją danych ewidencyjnych, aktualizacją użytków, budynków, ustaleniem przebiegu granic oraz skompletowaniem dokumentacji z wykonanych prac.

Zasilenie w PODGiK systemu teleinformatycznego, utworzoną i zweryfikowaną baz danych EGiB oraz dokonanie harmonizacji bazy danych BDOT500 i GESUT

Kontrola zasilenia baz danych będzie oceniona i odnotowana w ostatecznym protokole odbioru roboty.

Data sporządzania ostatecznego protokołu odbioru roboty będzie stanowić podstawę odbioru wykonanej pracy oraz będzie podstawą do rozliczenia finansowego zamówienia.

Termin wykonania prac:

- 06 grudzień 2024

Jeśli po terminie wykonania pracy bazy danych PODGiK nie zostaną załadowane prawidłowo, skutkuje to przyjęciem, iż Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce – sankcje określone    w umowie patrz § 12 i 14    Umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – statystyki obrębowe dla poszczególnych zadań