Zał. nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Trzciance w  środki trwałe oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe, niezbędne do prowadzenia działań z zakresu programowania i robotyki – dostawa i montaż.

| Numer elementu | Opis elementu | ilość |
| --- | --- | --- |
| WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE |
| 1 | Filamenty biodegradowalne do drukarek 3D (patrz el. nr 2) | 30kg |
| 2 | DRUKARKA 3D: Drukarka 3D: - technologia druku LPD Plus (ang. Layer Plastic Deposition Plus) – technologia warstwowego nakładania stopionego materiału - rozdzielczość warstwy 100 – 300 mikronów (dla nozzla 0,4 mm) - minimalna grubość ściany: 400 mikronów (dla nozzla 0,4 mm) - poziomowanie platformy Automatyczny pomiar wysokości punktów platformy / Manualny pomiar wysokości punktów platformy, - maksymalna temperatura druku: 310°C - maksymalna temperatura platformy: 105° C - temperatura pomieszczenia dla pracującego urządzenia: 20° - 30° C - temperatura przechowywania: 0° - 35° C - maksymalny pobór mocy: 400 W - obszar roboczy: 265 x 265 x 300 mm - średnica dyszy: 0,4 mm - głowica: podwójna, - platforma robocza: Podgrzewana - czujnik materiału: 2 x Mechaniczny - łączność: Wi-Fi, Ethernet, USB - system operacyjny: Android - procesor: Quad Core - wyświetlacz: Dotykowy; 4” IPS 800 x 480 - kamera: Tak - pakiet oprogramowania: Z-SUITE - obsługiwane typy plików wejściowych: .stl, .obj, .dxf, .3mf - obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS X / Windows 7 i nowsze wersje Drukarka 3D: - obszar roboczy:200 x 200 x 180 mm - średnica materiału: 1,75 mm - średnica dyszy: 0,4 mm - struktury podporowe: usuwalne mechanicznie - drukowane z materiału modelowego - platforma robocza: perforowana, podgrzewana - karta SD - dostępne materiały :Z-ULTRAT, Z-HIPS, Z-GLASS, Z-PETG, Z-ESD, Z-PCABS, Z-ABS, Z-ASA Pro, Z-PLA Pro - technologia druku :LPD (ang. Layer Plastic Deposition) – technologia warstwowego nakładania stopionego materiału - rozdzielczość warstwy: 90-390 mikronów - minimalna grubość ścian: 400 mikronów - poziomowanie platformy : automatyczny pomiar wysokości punktów platformy - maksymalna temperatura druku: 290˚ C - maksymalna temperatura platformy: 105˚ C - pakiet oprogramowania : Z-SUITE - obsługiwane typy plików wejściowych : stl, .obj, .dxf, .3mf - obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS / Windows 7 i nowsze | 2 szt |
| 3 | Laptop: - procesor o parametrach nie mniejszych niż parametry procesora typu: Intel Core i7-1165G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.80-4.70 GHz, 12MB cache) - pamięć RAM 32 GB (DDR4, 2666MHz) - dysk SSD M.2 PCIe512 GB - typ ekranu Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu15,6" - rozdzielczość ekranu1920 x 1080 (FullHD) Jasność matrycy250 cd/m² - karta graficzna o parametrach nie mniejszych niż parametry karty graficznej typu NVIDIA GeForce MX450 Intel Iris Xe Graphics Pamięć karty graficznej 2 GB GDDR5 - dźwięk Wbudowane głośniki stereo - wbudowane dwa mikrofony - kamera internetowa 1.0 Mpix - łączność Wi-Fi 6 - moduł Bluetooth 5.0 Złącza USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. - HDMI 2.0 - 1 szt. - czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. - wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.m DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. - typ baterii Litowo-polimerowa Pojemność baterii 3-komorowa, 3440 mAh - podświetlana klawiatura - system operacyjny Microsoft Windows 10 (wersja 64-bitowa) - dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) - pakiet OFFICE | 2 szt |
| 4 | Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: - kabel USB - płytka do prototypowania - drewniana podstawa - zatrzask baterii 9V, 70 twardych kabli - 2 kable elastyczne - 6 fotorezystorów - 3 potencjometry 10kR - 10 przycisków - czujnik temperatury - czujnik pochylenia - LCD - diody LED - mały silnik DC 6V/9V - serwomotor - piezoelement - sterownik silnikowy z mostkiem H [L293D] - instrukcja/książka z opisem w języku polskim | 10 szt |
| 5 | Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem: - płynna regulacja temperatury lutownicy: 200 °C - 480 °C - płynna regulacja temperatury gorącego powietrza: 100 °C - system zabezpieczenia: ESD safe - napięcie wyjściowe: 24V AC - potencjał uziemienia na grocie: ≤ 2mV (type 0.6mV) - rezystancja uziemienia na grocie: ≤ 2 Ω - maksymalny pobór 700W - przepływ powietrza do 168 l / min - długość przewodu hot-air: ≥100cm - 2 wyświetlacze z temperaturą rzeczywistą (lutownica i gorące powietrze) Oba systemy pracują niezależnie! - największy przepływ powietrza (168L/MIN) - wskaźnik LED - zabezpieczenie ESD SAFE - możliwość kalibracji - pokrętło umożliwiające ustawienie temperatury - grzałka ceramiczna z metalową owijką powodującą mniejsze prawdopodobieństwo zbicia grzałki przy upadku - gąbką do czyszczenia grotu - stacja umożliwia szybkie nagrzewanie do zadanej temperatury - moc szczytowa 60W* - do stacji dostępnych ponad 80 rodzajów grotów - groty 900M - zabezpieczenie ESD SAFE - możliwość kalibracji - 2 Pokrętła umożliwiające ustawienie temperatur, oraz 1 do ustalania przepływu powietrza | 1 szt |
| 6 | Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami: - nagrywanie w jakości 4K 60p - zmiennoogniskowy obiektyw Leica Dicomar z 24-krotnym zoomem - precyzyjny system AF - 5-osiowa hybrydowa stabilizacja obrazu - nagrywanie wewnętrzne w 10-bitowej jakości 4:2:2 - przesyłanie strumieniowe w jakości FullHD - sterowanie bezprzewodowe za pośrednictwem tabletu lub smartfona - wbudowany mikrofon - zoom cyfrowy 10x2x/5x/10x - zoom optyczny 24x - rozdzielczość wideo 8,29 - złącza HDMI, USB2, wejście mikrofonowe wejście słuchawkowe - przysłona minimalna od 4 - przysłona maksymalna od 1,7 - minimalne oświetlenie luks (F1,8 super wzmocnienie +,1/30) - ogniskowa obiektywu 4,12- 98,9 | 1 szt |
| 7 | Statyw : Specyfikacja: - minimalna wysokość: 53 cm - maksymalna wysokość: 185 cm - wysokość po złożeniu: 86 cm - maksymalne obciążenie: od 8 kg - waga: 4, 5 kg -materiał: Stal i Aluminium - poziomica: dla wstępnego wypoziomowania - rączka sterująca: regulowana, - głowica: olejowa o płynnym oporowaniu w pionie i poziomie - nóżki: antypoślizgowe - rozpórka stabilizująca | 1 szt |
| 8 | Mikroport z akcesoriami: Główne cechy: - dwukanałowy system mikrofonów bezprzewodowych - transmisja cyfrowa 2,4 GHz serii IV z szyfrowaniem 128-bitowym - zasięg od 150 m (w linii wzroku), - analogowe wyjście TRS 3, 5 mm, - cyfrowe wyjście audio USB-C i Ios - uniwersalna kompatybilność z aparatami, urządzeniami mobilnymi i komputerami - wbudowane możliwości nagrywania - możliwość przełączania między trybami nagrywania mono lub stereo - elastyczna regulacja wzmocnienia - trzystopniowy pad, z możliwością rozszerzenia do 10-stopniowego padu - kanał bezpieczeństwa – nagrywa drugi kanał przy -20 dB, jako rezerwę na wypadek zniekształceń kanału głównego - wbudowane akumulatory litowo-jonowe do wielokrotnego ładowania | 2 szt |
| 9 | Oświetlenie do realizacji nagrań: - lampa ledowa do nagrywania wideo, ze statywem, - sterowanie za pomocą aplikacji, - do użytkowania, jako studyjne oświetlenie do filmów, - dwukolorowy panel ledowy z regulowaną temperaturą barwową: 2300–6800 K (3 szt. w zestawie). - system oświetlenia do fotografii. - ultra wydajne odprowadzanie ciepła. - metalowa obudowa i rama, - regulowany uchwyt - dwa tryby zasilani: możliwość zasilania prądem AC/DC | 1 szt |
| 10 | Mikrofon kierunkowy z akcesoriami: - teleskopowa wędka, - osłona przed wiatrem i przedłużacz VC1 w zestawie - mikrofon kondensatorowy do lustrzanek cyfrowych, kamer wideo i urządzeń mobilnych - podręczna aluminiowa tyczka teleskopowa: po złożeniu ok. 85 cm, po rozłożeniu: ok. 2 metry, - futrzana i piankowa ochrona przed wiatrem - kabel przedłużający VC1 (mini jack stereo) 3 metry | 1 szt |
| 11 | Gimbal: - maks. udźwig od 5 kg - modułowa konstrukcja - zaawansowane algorytmy - wydajne silniki - intuicyjne systemy blokowania - zasilania DC-IN lub za pomocą akumulatorów technologia łączności ViaTouch 2.0 - do lustrzanek cyfrowych i profesjonalnych kamer wideo - kilka punktów mocowania akcesoriów - czas pracy baterii min. 10 godzin - możliwość utworzenia połączenia bezprzewodowego ze smart fonem stabilizator, -etui, - szybkozłącza, -adapter, -wsparcie obiektywu, - kabel ładujący USB-C, - wspornik obiektywu, | 1 szt |
| 12 | Aparat fotograficzny z akcesoriami: - pełno klatkowa matryca typu o rozdzielczości 24,2Mpix - stabilizacja obrazu o wydajności do 5EV - uszczelniany korpus ze stopu magnezu - szybki i precyzyjny hybrydowy AF: 693 punkty detekcji fazy, 425 punktów detekcji kontrastu - szeroki zakres czułości ISO 50-204800 - czas otwarcia migawki 30-1/8000s - zdjęcia seryjne z szybkością 10kl./s w trybie śledzenia AF - filmowanie w rozdzielczości 4K 30kl./s, Full HD z 120kl./s - wizjer XGA OLED TruFinder™ o wysokiej rozdzielczości - uchylny ekran dotykowy o wielkości 3" - zapis zdjęć w formacie RAW - łączność bezprzewodowa Wi-Fi/NFC/Bluetooth - obiektyw 28-70 mm f 3,5-5,6 + torba + karta 128GB | 1 szt |
| SPRZĘT AUDIO VIDEO |
| 13 | Blenda fotograficzna: Dane techniczne: - długość max. 180cm - długość po złożeniu 69cm - rozstaw max. (maksymalny wymiar blendy jaką można zamontować w uchwycie) ~175cm - rozstaw min. (zaciski do uchwytów blend regulowane do minimum) ~9cm - szeroki zakres regulacji pozwalający na zamontowanie do uchwytu praktycznie każdej blendy używanej w fotografii - mocowanie na uchwycie statywu oświetleniowego - łatwy montaż - niewielka masa (od 0,5kg do 4kg) | 2 szt |
| 14 | Mikrofon nagłowny z akcesoriami: - liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12 - częstotliwości do wyboru: maksymalnie 150 - funkcje automatycznego ustawiania: - wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość - złącza wyjściowe XLR i 6,3 mm z regulowanym poziomem wyjściowym - ręczny nadajnik ze zintegrowaną obudową z mikrofonem i umożliwia tłumienie wzmocnienia o wartości -10dB - załączone anteny wbudowane, - wyświetlacz nadajnika: LED - wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości - bateria, 2AA, od 12 godzin pracy - zasięg transmisji co najmniej 90 m - dostępne częstotliwości: Między 524–865 MHz - charakterystyka audio: 50–15000 Hz - moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, - złącze wyjściowe audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) niesymetryczne , Maksymalny poziom wyjściowy: -27 dBV (XLR, mic level), -13 dBV (1/4") - żywotność ogniwa zasilającego: min. 12 godzin pracy - zakres dynamiki: 100 dB A-ważony - zniekształcenia systemu: 0.5% THD typowo (ref. odchylenie ±38 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz) - zakres temperatury pracy: -18°C (0°F) – +50°C (122°F) Impedancja wyjściowa: - złącze XLR: 200 Ω - złącze 6.35 mm (1/4"): 50 Ω - poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz: - złącze XLR –27 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) - złącze 6.35 mm (1/4") –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) - zzułość RF: 105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo - tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo - wymiary: 40 mm X 388 mm X 116 mm (W x S x G) - obudowa: formowany ABS Poziom wejściowy audio: - maksymalna czułość: -16 dBV maksymalnie - minimalna czułość (0 dB): +10 dBV maksymalnie - zakres regulacji czułości: 26 dB - impedancja wejściowa: 1 MΩ - obudowa: formowany ABS - zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne - żywotność ogniwa zasilającego: od 13 godzin pracy (baterie alkaliczne) | 2 szt |
| 15 | Mikrofon dynamiczny z akcesoriami: - rodzaj mikrofonu dynamiczny - wykres kierunkowości: Superkardioida - pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz - czułość (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa - regulowany adapter statywu - adapter gwintu statywu 5/8" na 3/8" - pokrowiec - wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia. - jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa - pneumatyczne zawieszenie elastyczne. - pasmo przenoszenia: 50 do 16000 Hz. - charakterystyka częstotliwościowa dopasowana pod kątem wokalu, z rozjaśnionym środkowym pasmem oraz podciętym basem w celu lepszej kontroli efektu zbliżeniowego. - baterie AA zapewniają min. 12 godzin ciągłej pracy. - zasięg transmisji min. 90 m - konstrukcja ze zintegrowaną kapsułą mikrofonową tłumik czułości 10 dB - lekka i wytrzymała konstrukcja. - kolorowe nasadki identyfikacyjne. - wymiary: 224 mm x 53 mm średnica - radiowa moc wyjściowa: 10 mW, - czułość 0 dB: maksymalnie -20 dBV - czułość -10 dB: maksymalnie -10 dBV - zakres regulacji wzmocnienia: 10 dB - moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, - wymiary: 224 mm X 53 mm średnica - obudowa: formowany ABS - podwójny odbiornik bezprzewodowy. | 4 szt |
| 16 | Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video. - obsługa w dużej liczbie formatów, - możliwość edycji wideo w rozdzielczości 4K, - narzędzia tekstowe - łatwość obsługi - opcje kolorowania - narzędzia audio - efekty | 1 szt |
| 17 | Greenscreen na stojaku: - trzyczęściowa rama konstrukcji -tkanina zielona do tła panoramicznego o wymiarach 4x2,3m, - gramatura tkaniny minimum 120g/m2 - jakość materiału: ważne, żeby się nie gniótł oraz był matowy i nieprześwitujący - łatwy montaż tła do ramy Greenscreen: - kolor zielony - gramatura tkaniny minimum 120g/m2 - wymiary: 3x6m - matowa powierzchnia nie powodująca odbić, odblasków | 1 szt 1 szt |
| 18 | Konsola/mikser obrazu z akcesoriami: - przełącznik video, - przepływ pracy HDMI, - ultralekki i z wbudowanym monitorem podglądu multiviewer. -wszystkie typy workflow w HDMI - pięciowarstwowe efekty i keying engine - wbudowany multi-viewer - dodatkowe wyjście aux dla innego zasilania wideo - technologicznie wspomagane automatyczne przełączanie wideo - 18-kanałowy cyfrowy mikser audio z efektami - ultra-mobilny, lekki i wydajny - przetwarzanie wideo -4:4:4 (Y/Pb/Pr), 8-bit - wejścia 1 do 6 złącze HDMI typ A x 6, - obsługa HDCP - obsługa Multiformatu - wyjścia 1 do 3 złącze HDMI typ A x 3 Obsługiwane formaty wejściowe wideo: - wejściowy sygnał wideo z przeplotem jest konwertowany na progresywny sygnał wideo przez wewnętrzne przetwarzanie. -1 SYSTEM FORMAT = 720p - 2 SYSTEM FORMAT = 1080i or 1080p - 3 FRAME RATE = 59.94 Hz - 4 FRAME RATE = 50 Hz - imput 7-8 - zmniejszone wygaszanie - wejście sygnału wideo z przeplotem jest konwertowane na progresywny sygnał wideo przez wewnętrzne przetwarzanie. - przetwarzanie dźwięku - Częstotliwość próbkowania: 24 bity/48 kHz - input1 do 8: HDMI Typ A x 8 - audio in: RCA phono type - Złącza wyjściowe - wyjście1 do 3: HDMI Typ A x 3 - audio out: RCA Inne złącza - automatyczne wykrywanie wejść - wyświetlacz - 4,3-calowy TFT Color LCD: 480 x 272 punkty - zasilacz - AC Adapter - temperatura pracy - +0 do +40 stopni Celsjusza - zasilacz sieciowy - przewód zasilający | 1 szt |
| 19 | Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami: - kluczowe cechy : - 6 wejść XLR i 3 wejścia stereo oraz interfejs audio stereo USB - przedwzmacniacze z zakresem wzmocnienia 69 dB - niezwykle wytrzymałe gniazda Neutrik XLR i 1/4" jack - korektor 3-stopniowy ze zoptymalizowaną funkcją nachylenia MusiQ - środkowa korekcja z przestrajaną częstotliwością w zakresie od 120Hz do 4kHz. - dwa wyświetlacze 12-segmentowe sygnalizujące poziom na wejściu - suwaki 100mm z osłoną przeciwkurzową - procesor efektów, 16 wbudowanych efektów 24-bitowych, w tym opóźnienia, pogłosy, flanger i chorus - filtr górnoprzepustowy na każdym przedwzmacniaczu - wyjścia na zestaw głośnikowuy XLR - gniazda insertowe na każdym kanale mono - kontrola panoramy na każdym kanale - metalowa solidna obudowa - 2 pętle Aux Send / Return - 2 wyjście słuchawkowe - wewnętrzne zasilanie sieciowe | 2 szt |
| 20 | Kabel XLR – 10m | 8 szt |
| 21 | Nagłośnienie: - przenośny system kolumnowy z wbudowanym mikserem - typ głośnika: pełnozakresowy - pokrycie (nominalnie -6 dB) H: 120° - pokrycie (nominalnie -6 dB) V: 40° - częstotliwość zwrotnicy: 200 Hz - zakres częstotliwości (-10 dB): 37 Hz – 20 kHz - pasmo przenoszenia (-3 dB): 43 Hz – 20 kHz - przetwornik HF: 3,5”, 500W - przetwornik LF: 12”, 500W - maks. SPL/1 m (calc): 127 dB - zużycie energii: 100-240V AC, 50-60 Hz, 1,5A – 0,6A - moc znamionowa: 1000W - zasilanie: aktywne lub pasywne - głębokość subwoofera: ok.18,5” (471 mm) - głębokość kolumny: ok. 6,9” (172 mm) - głębokość słupa: ok.2,2” (55 mm) - wysokość subwoofera: ok. 20,9” (230 mm) - wysokość kolumny: ok. 32,5” (825 mm) - wysokość słupa: ok. 36,6” (929 mm) - szerokość subwoofera: ok.13,6” (345 mm) - szerokość kolumny: ok.4” (102 mm) - szerokość słupa: ok.1,9” (48,5 mm) - obudowa subwoofer:15-mm sklejka - obudowa kolumny: kompozyt polipropylen - obudowa słupa: aluminium Złącza - 2x - XLR/TRS wejście jack combo - 1x- 3,5 mm wejście - 1x - wejście stereo RCA - 1x - bezprzewodowe wejście audio Bluetooth® -1x - wyjście XLR THRU - 1x -wyjście XLR MIX OUT | 4 szt |
| 22 | Słuchawki studyjne: - przetworniki: dynamiczne - konstrukcja słuchawek: zamknięta - pasmo przenoszenia: 5–35 000 Hz - impedancja znamionowa: 80 Ω - znamionowy poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB - zniekształcenia harmoniczne: < 0,2% - znam. moc wejściowa: 100 mW - typ słuchawek: wokółuszne - izolowanie hałasu z zewnątrz - wersja 80 Ω: ok. 18 dBA - znamionowa siła nacisku: ok. 3,5 N - ciężar (bez kabla): 270 g - długość i rodzaj kabla: min.3 m / kabel prosty (80 Ω) - złącze: wtyk jack 3,5 mm i przejściówka 6,35 mm | 2 szt |
| 23 | Dyktafon/Rekorder: Nagrywanie dźwięku, Interferj audio: -kompatybilne z komputerami podłączone za pomocą kabla USB, funkcję Quick Start - przedwzmacniacze posiadające załączany tryb powietrza, - wbudowane 4 preampy z złączanym trybem powietrza, - PAD dla redukcji sygnałów o wysokim poziomie, - para wejść wirtualnej pętli zwrotnej tzw. Loopback - dwa dodatkowe wyjścia dla alternatywnych monitorów odsłuchowych - dwa niezależne wyjścia słuchawkowe dla inżyniera nagrań i artysty nagrywających, - osiem wejść analogowych: - cztery wejścia mikrofonowe / liniowe w tym dwa wejścia o wysokiej impedancji i cztery dodatkowe wejścia liniowe z tyłu. - jakość nagrywania i miksowania: do 24 bitów / 192 kHz - cztery wyjścia z układem “antyimpulsowym”, chroniącym głośniki w sytuacji, gdy interfejs zostaje włączony po uprzednim podłączeniu i włączeniu. | 1 szt |
| 24 | Panele akustyczne: - panele akustyczne do nagrań. - wykonane z technicznej pianki akustycznej SF 36 - odporna na ogień, - grubość 50 mm - wymiary 50x50 cm - kształt piramidki - wysoka zdolność rozpraszania dźwięku - dobra chłonność akustyczna - ewentualne kolory: zieleń, pomarańcz, czarny | 70 szt |
| ROBOTYKA |
| 25 | Robot edukacyjny wraz z akcesoriami: Specyfikacja robota edukacyjnego: -Liczba klocków: ok. 1153 - Czujniki: 23 szt. - 9 x czujnik skali szarości - 8 x czujnik kolizji - 2 x czujnik koloru - 3 x ultradźwiękowy odległości - 1 x moduł kamery - liczba silników: 4 x mały silnik napędowy 3,7 V i 3 x duży silnik napędowy 6V - Ekran sterujący: dotykowy - Porty: - 7 portów do podłączenia czujników - 4 porty silnika - 1 port kamery - port ładowania akumulatora - wbudowane akcesoria: LED i głośnik - zasilanie: wbudowany akumulator 3,7 V 1500 mAh - mikrokontroler / Procesor: - ARM Cortex 1,3 GHz. - Flash: 2 GB - RAM: 512 MB - moduł Wi-Fi | 10 szt |

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie elementów wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane powyżej.