Załącznik Nr 9 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej”, spełniającego następujące wymagania:

- zamiatarka ciągniona musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych wykonawczych i prawnych, gotowa do użytku;

- zamiatarka ciągniona musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 450 ze zm.) Zamiatarka musi posiadać aktualna homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictw i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 343 z zm.);

- okres gwarancji: minimum 24 miesiące;

- rok produkcji zamiatarki: min. 2021 r.;

- elementy zamiatarki ciągnionej będą napędzane hydraulicznie;

- zamiatarka będzie posiadać własny zbiornik oleju o pojemności min. 180 dm3;

- hydrauliczne opróżnianie pojemnika na zebrane nieczystości, na wysokość min. 2100 mm (umożliwiające wyładunek na przyczepę);

- układ jezdny: oś amortyzowana  hamowana pneumatycznie;

- instalacja hamulcowa pneumatyczna 2 przewodowa,

- hydrauliczny skręt dyszla,

- sposób mocowania do nośnika – dolny zaczep;

- szerokość robocza min. 2400 mm;

- zasilanie elektryczne sterowania 12V z akumulatora ciągnika oraz gniazda 33 pionowego dla trzeciej szczotki bocznej talerzowej;

- pojemność zbiornika na zanieczyszczenia min. 3 m3;

- pojemność zbiornika  na wodę min. 1100 dm3 (jeden zbiornik);

- 3 szczotki: jedna walcowa min. dł.1100 mm i dwie szczotki talerzowe o średnicy min  1100 mm;

- ładowność min. 3800 kg;

- podajnik zgrzebłowy transportujący śmieci do pojemnika;

- zamiatarka musi byś wyposażona w układ zraszania z pompą i zbiornikiem wody                           z dyszami zraszającymi umieszczonymi przed szczotkami talerzowymi, szczotką walcową i nad przenośnikiem zapobiegając przez to pyleniu podczas pracy;

- panel sterowniczy umieszczony w kabinie operatora umożliwiający sterowanie funkcjami zamiatarki takimi jak: włączanie i wyłączanie zamiatania, zmiana prędkości obrotowej szczotek, ustawienie docisku do podłoża szczotek, otwieranie i zamykanie zbiornika, włączanie i wyłączanie zraszania, regulacja pochylenia prawej szczotki talerzowej, uruchomienie wstecznego ruchu przenośnika.