Załącznik Nr 3/1(ujednolicony z uwzglednieniem odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023 r.)

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-86/23

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: Zadanie Nr 1 - unity stomatologiczne z osprzętem dla Poradni Stomatologii Dziecięcej - 2 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): ................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): ………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Unit stomatologiczny z osprzętem w wersji 1 - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Fotel pacjenta | TAK |  |  |
| 1 | Ruch fotela sterowany siłownikami elektrycznymi | TAK |  | x |
| 2 | Regulacja wysokości uniesienia fotela 350mm – 8300mm 830mm - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK, podać |  | x |
| 3 | Udźwig fotela min.185 kg | TAK, podać |  | x |
| 4 | Anatomiczny w kształcie zagłówek regulowany pokrętłem lub przyciskiem | TAK, podać |  | x |
| 5 | Anatomiczny kształt siedziska i oparcia, podnoszone podłokietnik lewy | TAK |  | x |
| 6 | Tapicerka w dwóch opcjach – miękka i twarda | TAK |  | x |
| 7 | Łatwa wymiana elementów tapicerki: siedziska, oparcia i zagłówka | TAK |  | x |
| 8 | Ruch Trendelenburga – jednoczesny ruch siedziska i oparcia | TAK |  | x |
| 9 | Możliwość instalacji jako unitu dla lekarza leworęcznego jak i praworęcznego. | TAK |  | x |
| 10 | Krótka i wąska podstawa fotela, krótsza i węższa niż rzut poziomy siedziska fotela, umożliwiająca bliskie podejście do pacjenta w każdej pozycji pracy. | TAK |  | x |
| 11 | Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty | TAK |  | x |
| 12 | Oparcie węższe w górnej części, w celu lepszego dostępu do pacjenta | TAK |  | x |
| 13 | Sterowanie fotela z trzech miejsc: sterownik nożny, panel asysty, stolik lekarza | TAK |  | x |
| 14 | Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 15 | Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela, sterowniku nożnym, pulpicie asysty. | TAK |  | x |
| 16 | Brak oddzielnej skrzynki przyłączeniowej, przyłącza do unitu usytuowane bezpośrednio pod obudową unitu | TAK |  | x |
| 17 | Automatyczna pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, dwie dowolne pozycje programowane | TAK |  | x |
| 18 | Opcja odwrócenia zagłówka do tyłu, umożliwiająca przyjęcie pacjenta na wózku inwalidzkim | TAK |  | x |
| 19 | Min. 10 kolorów tapicerki do wyboru | TAK |  | x |
| 20 | Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela | TAK |  | x |
| 21 | Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie), napięcie zasilające 230 V/50 Hz | TAK |  | x |
|  | Stolik lekarza | TAK |  |  |
| 1 | Możliwość wybory rodzaju prowadzenia rękawów: od góry lub od dołu | TAK |  | x |
| 2 | Wersja z rękawami od góry: stolik zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiający pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta” | TAK |  | x |
| 3 | Długość rękawów instrumentów min. 90 cm | TAK, podać |  | x |
| 4 | Możliwość montażu 6 rękawów instrumentów | TAK |  | x |
| 5 | Możliwość sterowania ustawieniami parametrów instrumentów, spluwaczki, fotela na wyświetlaczu LCD | TAK |  | x |
| 6 | Ruchome wsporniki rękawów z możliwością blokady położenia w dwóch pozycjach | TAK |  | x |
| 7 | Łatwy demontaż wsporników przez personel medyczny w celu dezynfekcji | TAK |  | x |
| 8 | Zdejmowana, sterylizowana mata silikonowa w miejscu odkładania instrumentów na stoliku | TAK |  | x |
| 9 | Bezpośrednie przyciski zmiany parametrów pracy: -zmiana kierunku obrotów mikrosilnika -włączanie/wyłączanie sprayu na końcówkach -spłukiwanie misy spluwaczki -napełnianie kubka -sterowanie fotelem poprzez przyciski pozycji: „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, min. 2 dowolnie programowalne -włączanie/wyłączanie lampy zabiegowej, zmiana temperatury barwowej i natężenia światła -przyciski programowanych ustawień dla 6 użytkowników -przyciski programowane timera | TAK |  | x |
| 10 | Przyciski sterowania oparciem góra-dół i siedziskiem góra-dół | TAK |  | x |
| 11 | Przycisk włączania/wyłączania przeglądarki zdjęć RTG | TAK |  | x |
| 12 | Zintegrowany zawór antyretrakcyjny w instrumentach zapobiegający zassaniu skażonych materiałów | TAK |  | x |
| 13 | Przedmuch powietrza w końcówkach (chip blower) w min. 3 aktywnych instrumentach, uruchamiany ze sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 14 | Możliwość umieszczenia instrumentów (turbina, mikrosilnik, skaler) na stoliku lekarza w dowolnej kolejności | TAK |  | x |
| 15 | Dwa uchwyty ze zdejmowanymi osłonkami w celu dezynfekcji/sterylizacji | TAK |  | x |
| 16 | Możliwość montażu obrotowej tacy na narzędzia z dwoma metalowymi, wymiennymi tackami z możliwością sterylizacji w autoklawie | TAK |  | x |
| 17 | Gniazdo USB – jako opcja | TAK |  | x |
|  | Stolik asysty | TAK |  |  |
| 1 | Stolik asysty na obrotowym ramieniu, z trzystopniową regulacją wysokości | TAK |  | x |
| 2 | Min 4 miejsca na instrumenty, w tym: rękaw ssaka, rękaw ślinociągu, instrument z napędem elektrycznym, dmuchawka | TAK |  | x |
| 3 | Przyciski płynnego sterowania fotelem pacjenta i przywoływania ustawień predefiniowanych (pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, min. 2 dowolnie programowalne) | TAK |  | x |
| 4 | Przyciski napełniania kubka i spłukiwania misy spluwaczki | TAK |  | x |
| 5 | Przyciski automatycznych trybów higienicznych unitu | TAK |  | x |
| 6 | System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu | TAK |  | x |
| 7 | Lampa polimeryzacyjna | TAK |  | x |
|  | Blok spluwaczki | TAK |  |  |
| 1 | Porcelanowa, obracana o min. 260 st. misa spluwaczki | TAK, podać |  | x |
| 2 | Unit przystosowany do współpracy z suchym lub mokrym systemem ssącym | TAK |  | x |
| 3 | Misa spluwaczki zdejmowana w celu czyszczenia i termo dezynfekcji | TAK |  | x |
| 4 | Spłukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 5 | Napełnianie kubka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 6 | Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji rękawów instrumentów | TAK |  | x |
| 7 | Zasilanie instrumentów w wodę z pomocą butli ciśnieniowej | TAK |  | x |
| 8 | Port kart SD do aktualizacji oprogramowania unitu | TAK |  | x |
| 9 | Możliwość automatycznych trybów higienicznych unitu | TAK |  | x |
| 10 | Unit przystosowany do współpracy z zewnętrzom pompą ssącą | TAK |  | x |
|  | Lampa zabiegowa systemy świetlne w technologii LED | TAK |  |  |
| 1 | Natężenie światła w zakresie od 8.000 do 40.000 lux | TAK, podać |  | x |
| 2 | Temperatura barwowa emitowanego światła regulowana w zakresie od 4000 K do 6000 K | TAK, podać |  | x |
| 3 | Odwzorowanie kolorów zbliżone do światła dziennego. Indeks odwzorowania kolorów (CRI) min. 90 w pełnym zakresie kolorów | TAK |  | x |
| 4 | Zużycie energii elektrycznej max. 35 VA | TAK, podać |  | x |
| 5 | Zakres regulacji ustawienia lampy w trzech płaszczyznach, obrót lampy w prawo i lewo z możliwością oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego. | TAK |  | x |
| 6 | Możliwość sterylizacji uchwytów lampy | TAK |  | x |
| 7 | Włączanie i wyłączanie lampy ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 8 | Bezdotykowe (sensor) włączanie, wyłączanie, tryb anty polimeryzacyjny o natężeniu światła min. 15 000 Lux | TAK, podać |  | x |
| 9 | Zmiana ustawień temperatury barwowej i natężenia emitowanego światła ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 10 | Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu | TAK |  | x |
| 11 | Gładka powierzchnia, bez miejsc na śruby, ułatwiająca dezynfekcję powierzchniowa | TAK |  | x |
| 12 | Automatyczne włączanie przy podniesieniu instrumentów ze stolika lekarza. Automatyczne wyłączanie przy ustawieniu pozycji „0” i „spluwaczkowej” | TAK |  | x |
| 13 | Możliwość montażu na suficie lub na maszcie montowanym do unitu stomatologicznego | TAK |  | x |
|  | Wielofunkcyjny przełącznik nożny | TAK |  |  |
| 1 | Płynna regulacja pracy narzędzi: mikrosilników elektrycznych, turbiny, skalera | TAK |  | x |
| 2 | Możliwość wywołania automatycznej pozycji zerowej i pozycji spluwaczkowej z wyłącznika nożnego z jednoczesnym wyłączeniem lampy operacyjnej | TAK |  | x |
| 3 | Sterowanie położeniem fotela pacjenta | TAK |  | x |
| 4 | Włączenie/wyłączenie funkcji dmuchawki (tzw. „chip blower”) | TAK |  | x |
| 5 | Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika | TAK |  | x |
| 6 | Sterowanie sprayem w końcówkach | TAK |  | x |
| 7 | Wyłączenie ruchu fotela – tryb bezpieczeństwa | TAK |  | x |
| 8 | Możliwość zastosowania sterownika w opcji bezprzewodowej | TAK |  | x |
|  | Dmuchawka | TAK |  |  |
| 1 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy bez konieczności odkręcania całej dmuchawki. | TAK |  | x |
| 2 | Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza. | TAK |  | x |
| 3 | Łatwy do zdemontowania przez asystę nosek dmuchawki wykonany z tworzywa. Możliwość sterylizacji noska. | TAK |  | x |
| 4 | Łatwa do zdemontowania przez asystę obudowa dmuchawki. Możliwość sterylizacji noska. | TAK |  | x |
|  | Silnik elektryczny x 2 | TAK |  |  |
| 1 | Silnik produkowany przez tego samego producenta co unit | TAK |  | x |
| 2 | Silnik bezszczotkowy | TAK |  | x |
| 3 | Długość maksymalna silnika 65 mm | TAK, podać |  | x |
| 4 | Waga maksymalna silnika 69 gram | TAK, podać |  | x |
| 5 | Zakres obrotów rzędu [l/min] 100 – 40 000 | TAK, podać |  | x |
| 6 | Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |  | x |
| 7 | Źródło światła LED min. 25 000 Lux | TAK, podać |  | x |
| 8 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  | x |
| 9 | System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu | TAK |  | x |
| 10 | Możliwość sterylizacji w temp. 135 st. C | TAK |  | x |
|  | Turbina x 8 | TAK |  |  |
| 1 | Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka). | TAK |  | x |
| 2 | Regulacja natężenia sprayu w szybkozłączce. | TAK |  | x |
| 3 | Ceramiczne łożyska rotoru. | TAK |  | x |
| 4 | Czterodrożny spray. | TAK |  | x |
| 5 | Moc ≥ 18 W. | TAK, podać |  | x |
| 6 | Głośność ≤ 62 dB | TAK, podać |  | x |
| 7 | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck” | TAK |  | x |
| 8 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 9 | Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy | TAK |  | x |
|  | Szybkozłączka | TAK |  |  |
| 1 | Montowana na rękaw typu Midwest | TAK |  | x |
| 2 | Regulacja sprayu | TAK |  | x |
| 3 | Żarówka/dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy 25 000 lux | TAK |  | x |
| 4 | System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa | TAK |  | x |
|  | Kątnica x 4 | TAK |  |  |
| 1 | Przełożenie obrotów 1:1 | TAK |  | x |
| 2 | Wewnętrzny, dwukanałowy system chłodzenia | TAK |  | x |
| 3 | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck” | TAK |  | x |
| 4 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 5 | Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy | TAK |  | x |
|  | Skaler piezoelektryczny |  |  |  |
| 1 | Trzy końcówki standardowe | TAK |  | x |
| 2 | Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera | TAK |  | x |
| 3 | Skaler bez światła | TAK |  | x |
|  | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2. | Montaż i instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 2 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać |  | x |
| 4. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 8. | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. | TAK podać |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): ................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): ………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. | Unit stomatologiczny z osprzętem w wersji 2 - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Fotel pacjenta | TAK |  |  |
| 1 | Ruch fotela sterowany siłownikami elektrycznymi | TAK |  | x |
| 2 | Regulacja wysokości uniesienia fotela 350mm – 8300mm 830mm - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK, podać |  | x |
| 3 | Udźwig fotela min.185 kg | TAK, podać |  | x |
| 4 | Anatomiczny w kształcie zagłówek regulowany pokrętłem lub przyciskiem | TAK, podać |  | x |
| 5 | Anatomiczny kształt siedziska i oparcia, podnoszone podłokietnik lewy | TAK |  | x |
| 6 | Tapicerka w dwóch opcjach – miękka i twarda | TAK |  | x |
| 7 | Łatwa wymiana elementów tapicerki: siedziska, oparcia i zagłówka | TAK |  | x |
| 8 | Ruch Trendelenburga – jednoczesny ruch siedziska i oparcia | TAK |  | x |
| 9 | Możliwość instalacji jako unitu dla lekarza leworęcznego jak i praworęcznego. | TAK |  | x |
| 10 | Krótka i wąska podstawa fotela, krótsza i węższa niż rzut poziomy siedziska fotela, umożliwiająca bliskie podejście do pacjenta w każdej pozycji pracy. | TAK |  | x |
| 11 | Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty | TAK |  | x |
| 12 | Oparcie węższe w górnej części, w celu lepszego dostępu do pacjenta | TAK |  | x |
| 13 | Sterowanie fotela z trzech miejsc: sterownik nożny, panel asysty, stolik lekarza | TAK |  | x |
| 14 | Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 15 | Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela, sterowniku nożnym, pulpicie asysty. | TAK |  | x |
| 16 | Brak oddzielnej skrzynki przyłączeniowej, przyłącza do unitu usytuowane bezpośrednio pod obudową unitu | TAK |  | x |
| 17 | Automatyczna pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, dwie dowolne pozycje programowane | TAK |  | x |
| 18 | Opcja odwrócenia zagłówka do tyłu, umożliwiająca przyjęcie pacjenta na wózku inwalidzkim | TAK |  | x |
| 19 | Min. 10 kolorów tapicerki do wyboru | TAK |  | x |
| 20 | Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela | TAK |  | x |
| 21 | Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie), napięcie zasilające 230 V/50 Hz | TAK |  | x |
|  | Stolik lekarza | TAK |  |  |
| 1 | Możliwość wybory rodzaju prowadzenia rękawów: od dołu | TAK |  | x |
| 2 | Wersja z rękawami od dołu: stolik zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiający pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta” | TAK |  | x |
| 3 | Długość rękawów instrumentów min. 90 cm | TAK, podać |  | x |
| 4 | Możliwość montażu 6 rękawów instrumentów | TAK |  | x |
| 5 | Możliwość sterowania ustawieniami parametrów instrumentów, spluwaczki, fotela na wyświetlaczu LCD | TAK |  | x |
| 6 | Zdejmowana, sterylizowana mata silikonowa w miejscu odkładania instrumentów na stoliku | TAK |  | x |
| 7 | Bezpośrednie przyciski zmiany parametrów pracy: -zmiana kierunku obrotów mikrosilnika -włączanie/wyłączanie sprayu na końcówkach -spłukiwanie misy spluwaczki -napełnianie kubka -sterowanie fotelem poprzez przyciski pozycji: „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, min. 2 dowolnie programowalne -włączanie/wyłączanie lampy zabiegowej, zmiana temperatury barwowej i natężenia światła -przyciski programowanych ustawień dla 6 użytkowników -przyciski programowane timera | TAK |  | x |
| 8 | Przyciski sterowania oparciem góra-dół i siedziskiem góra-dół | TAK |  | x |
| 9 | Przycisk włączania/wyłączania przeglądarki zdjęć RTG | TAK |  | x |
| 10 | Zintegrowany zawór antyretrakcyjny w instrumentach zapobiegający zassaniu skażonych materiałów | TAK |  | x |
| 11 | Przedmuch powietrza w końcówkach (chip blower) w min. 3 aktywnych instrumentach, uruchamiany ze sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 12 | Możliwość umieszczenia instrumentów (turbina, mikrosilnik, skaler) na stoliku lekarza w dowolnej kolejności | TAK |  | x |
| 13 | Dwa uchwyty ze zdejmowanymi osłonkami w celu dezynfekcji/sterylizacji | TAK |  | x |
| 14 | Możliwość montażu obrotowej tacy na narzędzia z dwoma metalowymi, wymiennymi tackami z możliwością sterylizacji w autoklawie | TAK |  | x |
| 15 | Gniazdo USB – jako opcja | TAK |  | x |
|  | Stolik asysty | TAK |  |  |
| 1 | Stolik asysty na obrotowym ramieniu, z trzystopniową regulacją wysokości | TAK |  | x |
| 2 | Min 4 miejsca na instrumenty, w tym: rękaw ssaka, rękaw ślinociągu, instrument z napędem elektrycznym, dmuchawka | TAK |  | x |
| 3 | Przyciski płynnego sterowania fotelem pacjenta i przywoływania ustawień predefiniowanych (pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, min. 2 dowolnie programowalne) | TAK |  | x |
| 4 | Przyciski napełniania kubka i spłukiwania misy spluwaczki | TAK |  | x |
| 5 | Przyciski automatycznych trybów higienicznych unitu | TAK |  | x |
| 6 | System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu | TAK |  | x |
| 7 | Lama polimeryzacyjna | TAK |  | x |
|  | Blok spluwaczki | TAK |  |  |
| 1 | Porcelanowa, obracana o min. 260 st. misa spluwaczki | TAK, podać |  | x |
| 2 | Unit przystosowany do współpracy z suchym lub mokrym systemem ssącym | TAK |  | x |
| 3 | Misa spluwaczki zdejmowana w celu czyszczenia i termo dezynfekcji | TAK |  | x |
| 4 | Spłukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 5 | Napełnianie kubka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 6 | Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji rękawów instrumentów | TAK |  | x |
| 7 | Zasilanie instrumentów w wodę z pomocą butli ciśnieniowej | TAK |  | x |
| 8 | Port kart SD do aktualizacji oprogramowania unitu | TAK |  | x |
| 9 | Możliwość automatycznych trybów higienicznych unitu | TAK |  | x |
| 10 | Unit przystosowany do współpracy z zewnętrzom pompą ssącą | TAK |  | x |
|  | Lampa zabiegowa systemy świetlne w technologii LED | TAK |  |  |
| 1 | Natężenie światła w zakresie od 8.000 do 40.000 lux | TAK, podać |  | x |
| 2 | Temperatura barwowa emitowanego światła regulowana w zakresie od 4000 K do 6000 K | TAK, podać |  | x |
| 3 | Odwzorowanie kolorów zbliżone do światła dziennego. Indeks odwzorowania kolorów (CRI) min. 90 w pełnym zakresie kolorów | TAK |  | x |
| 4 | Zużycie energii elektrycznej max. 35 VA | TAK, podać |  | x |
| 5 | Zakres regulacji ustawienia lampy w trzech płaszczyznach, obrót lampy w prawo i lewo z możliwością oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego. | TAK |  | x |
| 6 | Możliwość sterylizacji uchwytów lampy | TAK |  | x |
| 7 | Włączanie i wyłączanie lampy ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 8 | Bezdotykowe (sensor) włączanie, wyłączanie, tryb anty polimeryzacyjny o natężeniu światła min. 15 000 Lux | TAK |  | x |
| 9 | Zmiana ustawień temperatury barwowej i natężenia emitowanego światła ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 10 | Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu | TAK |  | x |
| 11 | Gładka powierzchnia, bez miejsc na śruby, ułatwiająca dezynfekcję powierzchniowa | TAK |  | x |
| 12 | Automatyczne włączanie przy podniesieniu instrumentów ze stolika lekarza. Automatyczne wyłączanie przy ustawieniu pozycji „0” i „spluwaczkowej” | TAK |  | x |
| 13 | Możliwość montażu na suficie lub na maszcie montowanym do unitu stomatologicznego | TAK |  | x |
|  | Wielofunkcyjny przełącznik nożny | TAK |  |  |
| 1 | Płynna regulacja pracy narzędzi: mikrosilników elektrycznych, turbiny, skalera | TAK |  | x |
| 2 | Możliwość wywołania automatycznej pozycji zerowej i pozycji spluwaczkowej z wyłącznika nożnego z jednoczesnym wyłączeniem lampy operacyjnej | TAK |  | x |
| 3 | Sterowanie położeniem fotela pacjenta | TAK |  | x |
| 4 | Włączenie/wyłączenie funkcji dmuchawki (tzw. „chip blower”) | TAK |  | x |
| 5 | Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika | TAK |  | x |
| 6 | Sterowanie sprayem w końcówkach | TAK |  | x |
| 7 | Wyłączenie ruchu fotela – tryb bezpieczeństwa | TAK |  | x |
| 8 | Możliwość zastosowania sterownika w opcji bezprzewodowej | TAK |  | x |
|  | Dmuchawka | TAK |  |  |
| 1 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy bez konieczności odkręcania całej dmuchawki. | TAK |  | x |
| 2 | Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza. | TAK |  | x |
| 3 | Łatwy do zdemontowania przez asystę nosek dmuchawki wykonany z tworzywa. Możliwość sterylizacji noska. | TAK |  | x |
| 4 | Łatwa do zdemontowania przez asystę obudowa dmuchawki. Możliwość sterylizacji noska. | TAK |  | x |
|  | Rękaw mikrosilnika ze światłem x 2 | TAK |  |  |
| 1 | Mikrosilnik bezszczotkowy | TAK |  | x |
| 2 | Silnik produkowany przez tego samego producenta co unit | TAK |  | x |
| 3 | Waga maksymalna silnika 69 gram | TAK, podać |  | x |
| 4 | Długość maksymalna silnika 65 mm | TAK, podać |  | x |
| 5 | Zakres obrotów rzędu [l/min] 100 – 40 000 | TAK, podać |  | x |
| 6 | Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |  | x |
| 7 | Źródło światła LED min. 25 000 Lux | TAK, podać |  | x |
| 8 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  | x |
| 9 | System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu | TAK |  | x |
| 10 | Możliwość sterylizacji w temp. 135 st. C | TAK |  | x |
| 11 | Tryb Endo z możliwością programowania ustawień mikrosilnika poprzez wyświetlacz LCD na stoliku lekarza | TAK |  | x |
|  | Turbina x 8 | TAK |  |  |
| 1 | Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka). | TAK |  | x |
| 2 | Regulacja natężenia sprayu w szybkozłączce. | TAK |  | x |
| 3 | Ceramiczne łożyska rotoru. | TAK |  | x |
| 4 | Czterodrożny spray. | TAK |  | x |
| 5 | Moc ≥ 18 W. | TAK, podać |  | x |
| 6 | Głośność ≤ 62 dB | TAK, podać |  | x |
| 7 | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck” | TAK |  | x |
| 8 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 9 | Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy | TAK |  | x |
|  | Szybkozłączka | TAK |  |  |
| 1 | Montowana na rękaw typu Midwest | TAK |  | x |
| 2 | Regulacja sprayu | TAK |  | x |
| 3 | Żarówka/dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy 25 000 lux | TAK |  | x |
| 4 | System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa | TAK |  | x |
|  | Kątnica x 4 | TAK |  |  |
| 1 | Przełożenie obrotów 1:1 | TAK |  | x |
| 2 | Wewnętrzny, dwukanałowy system chłodzenia | TAK |  | x |
| 3 | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck” | TAK |  | x |
| 4 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 5 | Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy | TAK |  | x |
|  | Skaler piezoelektryczny | TAK |  |  |
| 1 | Trzy końcówki standardowe | TAK |  | x |
| 2 | Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera | TAK |  | x |
| 3 | Skaler bez światła | TAK |  | x |
|  | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2. | Montaż i instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 2 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać |  | x |
| 4. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 8. | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. | TAK podać |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                                   …………………………………..

data				                                                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/2(ujednolicony z uwzglednieniem odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023 r.)

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-86/23

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: Zadanie Nr 2 - unity stomatologiczne z osprzętem dla Poradni Stomatologii Zachowawczej - 2 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): ................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): ………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Unity stomatologiczne z osprzętem - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Fotel pacjenta | TAK |  |  |
| 1 | Ruch fotela sterowany siłownikami elektrycznymi | TAK |  | x |
| 2 | Regulacja wysokości uniesienia fotela 350mm – 8300mm 830mm - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK, podać |  | x |
| 3 | Udźwig fotela min.185 kg | TAK, podać |  | x |
| 4 | Anatomiczny w kształcie zagłówek regulowany pokrętłem lub przyciskiem | TAK, podać |  | x |
| 5 | Anatomiczny kształt siedziska i oparcia, podnoszone podłokietnik lewy | TAK |  | x |
| 6 | Tapicerka w dwóch opcjach – miękka i twarda | TAK |  | x |
| 7 | Łatwa wymiana elementów tapicerki: siedziska, oparcia i zagłówka | TAK |  | x |
| 8 | Ruch Trendelenburga – jednoczesny ruch siedziska i oparcia | TAK |  | x |
| 9 | Możliwość instalacji jako unitu dla lekarza leworęcznego jak i praworęcznego. | TAK |  | x |
| 10 | Krótka i wąska podstawa fotela, krótsza i węższa niż rzut poziomy siedziska fotela, umożliwiająca bliskie podejście do pacjenta w każdej pozycji pracy. | TAK |  | x |
| 11 | Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty | TAK |  | x |
| 12 | Oparcie węższe w górnej części, w celu lepszego dostępu do pacjenta | TAK |  | x |
| 13 | Sterowanie fotela z trzech miejsc: sterownik nożny, panel asysty, stolik lekarza | TAK |  | x |
| 14 | Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 15 | Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela, sterowniku nożnym, pulpicie asysty. | TAK |  | x |
| 16 | Brak oddzielnej skrzynki przyłączeniowej, przyłącza do unitu usytuowane bezpośrednio pod obudową unitu | TAK |  | x |
| 17 | Automatyczna pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, dwie dowolne pozycje programowane | TAK |  | x |
| 18 | Opcja odwrócenia zagłówka do tyłu, umożliwiająca przyjęcie pacjenta na wózku inwalidzkim | TAK |  | x |
| 19 | Min. 10 kolorów tapicerki do wyboru | TAK |  | x |
| 20 | Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela | TAK |  | x |
| 21 | Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie), napięcie zasilające 230 V/50 Hz | TAK |  | x |
|  | Stolik lekarza | TAK |  |  |
| 1 | Możliwość wybory rodzaju prowadzenia rękawów: od dołu | TAK |  | x |
| 2 | Wersja z rękawami od dołu: stolik zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiający pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta” | TAK |  | x |
| 3 | Długość rękawów instrumentów min. 90 cm | TAK, podać |  | x |
| 4 | Możliwość montażu 6 rękawów instrumentów | TAK |  | x |
| 5 | Możliwość sterowania ustawieniami parametrów instrumentów, spluwaczki, fotela na wyświetlaczu LCD | TAK |  | x |
| 6 | Zdejmowana, sterylizowana mata silikonowa w miejscu odkładania instrumentów na stoliku | TAK |  | x |
| 7 | Bezpośrednie przyciski zmiany parametrów pracy: -zmiana kierunku obrotów mikrosilnika -włączanie/wyłączanie sprayu na końcówkach -spłukiwanie misy spluwaczki -napełnianie kubka -sterowanie fotelem poprzez przyciski pozycji: „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, min. 2 dowolnie programowalne -włączanie/wyłączanie lampy zabiegowej, zmiana temperatury barwowej i natężenia światła -przyciski programowanych ustawień dla 6 użytkowników -przyciski programowane timera | TAK |  | x |
| 8 | Przyciski sterowania oparciem góra-dół i siedziskiem góra-dół | TAK |  | x |
| 9 | Przycisk włączania/wyłączania przeglądarki zdjęć RTG | TAK |  | x |
| 10 | Zintegrowany zawór antyretrakcyjny w instrumentach zapobiegający zassaniu skażonych materiałów | TAK |  | x |
| 11 | Przedmuch powietrza w końcówkach (chip blower) w min. 3 aktywnych instrumentach, uruchamiany ze sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 12 | Możliwość umieszczenia instrumentów (turbina, mikrosilnik, skaler) na stoliku lekarza w dowolnej kolejności | TAK |  | x |
| 13 | Dwa uchwyty ze zdejmowanymi osłonkami w celu dezynfekcji/sterylizacji | TAK |  | x |
| 14 | Możliwość montażu obrotowej tacy na narzędzia z dwoma metalowymi, wymiennymi tackami z możliwością sterylizacji w autoklawie | TAK |  | x |
| 15 | Gniazdo USB – jako opcja | TAK |  | x |
|  | Stolik asysty | TAK |  |  |
| 1 | Stolik asysty na obrotowym ramieniu, z trzystopniową regulacją wysokości | TAK |  | x |
| 2 | Min 4 miejsca na instrumenty, w tym: rękaw ssaka, rękaw ślinociągu, instrument z napędem elektrycznym, dmuchawka | TAK |  | x |
| 3 | Przyciski płynnego sterowania fotelem pacjenta i przywoływania ustawień predefiniowanych (pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, min. 2 dowolnie programowalne) | TAK |  | x |
| 4 | Przyciski napełniania kubka i spłukiwania misy spluwaczki | TAK |  | x |
| 5 | Przyciski automatycznych trybów higienicznych unitu | TAK |  | x |
| 6 | System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu | TAK |  | x |
| 7 | Lama polimeryzacyjna | TAK |  | x |
|  | Blok spluwaczki | TAK |  |  |
| 1 | Porcelanowa, obracana o min. 260 st. misa spluwaczki | TAK, podać |  | x |
| 2 | Unit przystosowany do współpracy z suchym lub mokrym systemem ssącym | TAK |  | x |
| 3 | Misa spluwaczki zdejmowana w celu czyszczenia i termo dezynfekcji | TAK |  | x |
| 4 | Spłukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 5 | Napełnianie kubka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 6 | Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji rękawów instrumentów | TAK |  | x |
| 7 | Zasilanie instrumentów w wodę z pomocą butli ciśnieniowej | TAK |  | x |
| 8 | Port kart SD do aktualizacji oprogramowania unitu | TAK |  | x |
| 9 | Możliwość automatycznych trybów higienicznych unitu | TAK |  | x |
| 10 | Unit przystosowany do współpracy z zewnętrzom pompą ssącą | TAK |  | x |
|  | Lampa zabiegowa systemy świetlne w technologii LED | TAK |  |  |
| 1 | Natężenie światła w zakresie od 8.000 do 40.000 lux | TAK, podać |  | x |
| 2 | Temperatura barwowa emitowanego światła regulowana w zakresie od 4000 K do 6000 K | TAK, podać |  | x |
| 3 | Odwzorowanie kolorów zbliżone do światła dziennego. Indeks odwzorowania kolorów (CRI) min. 90 w pełnym zakresie kolorów | TAK |  | x |
| 4 | Zużycie energii elektrycznej max. 35 VA | TAK, podać |  | x |
| 5 | Zakres regulacji ustawienia lampy w trzech płaszczyznach, obrót lampy w prawo i lewo z możliwością oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego. | TAK |  | x |
| 6 | Możliwość sterylizacji uchwytów lampy | TAK |  | x |
| 7 | Włączanie i wyłączanie lampy ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 8 | Bezdotykowe (sensor) włączanie, wyłączanie, tryb anty polimeryzacyjny o natężeniu światła min. 15 000 Lux | TAK, podać |  | x |
| 9 | Zmiana ustawień temperatury barwowej i natężenia emitowanego światła ze stolika lekarza | TAK |  | x |
| 10 | Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu | TAK |  | x |
| 11 | Gładka powierzchnia, bez miejsc na śruby, ułatwiająca dezynfekcję powierzchniowa | TAK |  | x |
| 12 | Automatyczne włączanie przy podniesieniu instrumentów ze stolika lekarza. Automatyczne wyłączanie przy ustawieniu pozycji „0” i „spluwaczkowej” | TAK |  | x |
| 13 | Możliwość montażu na suficie lub na maszcie montowanym do unitu stomatologicznego | TAK |  | x |
|  | Wielofunkcyjny przełącznik nożny | TAK |  |  |
| 1 | Płynna regulacja pracy narzędzi: mikrosilników elektrycznych, turbiny, skalera | TAK |  | x |
| 2 | Możliwość wywołania automatycznej pozycji zerowej i pozycji spluwaczkowej z wyłącznika nożnego z jednoczesnym wyłączeniem lampy operacyjnej | TAK |  | x |
| 3 | Sterowanie położeniem fotela pacjenta | TAK |  | x |
| 4 | Włączenie/wyłączenie funkcji dmuchawki (tzw. „chip blower”) | TAK |  | x |
| 5 | Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika | TAK |  | x |
| 6 | Sterowanie sprayem w końcówkach | TAK |  | x |
| 7 | Wyłączenie ruchu fotela – tryb bezpieczeństwa | TAK |  | x |
| 8 | Możliwość zastosowania sterownika w opcji bezprzewodowej | TAK |  | x |
|  | Dmuchawka | TAK |  |  |
| 1 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy bez konieczności odkręcania całej dmuchawki. | TAK |  | x |
| 2 | Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza. | TAK |  | x |
| 3 | Łatwy do zdemontowania przez asystę nosek dmuchawki wykonany z tworzywa. Możliwość sterylizacji noska. | TAK |  | x |
| 4 | Łatwa do zdemontowania przez asystę obudowa dmuchawki. Możliwość sterylizacji noska. | TAK |  | x |
|  | Silnik elektryczny | TAK |  |  |
| 1 | Silnik produkowany przez tego samego producenta co unit | TAK |  | x |
| 2 | Silnik bezszczotkowy | TAK |  | x |
| 3 | Długość maksymalna silnika 65 mm | TAK, podać |  | x |
| 4 | Waga maksymalna silnika 69 gram | TAK, podać |  | x |
| 5 | Zakres obrotów rzędu [l/min] 100 – 40 000 | TAK, podać |  | x |
| 6 | Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |  | x |
| 7 | Źródło światła LED min. 25 000 Lux | TAK, podać |  | x |
| 8 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  | x |
| 9 | System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu | TAK |  | x |
| 10 | Możliwość sterylizacji w temp. 135 st. C | TAK |  | x |
|  | Turbina x 8 | TAK |  |  |
| 1 | Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka). | TAK |  | X |
| 2 | Regulacja natężenia sprayu w szybkozłączce. | TAK |  | x |
| 3 | Ceramiczne łożyska rotoru. | TAK |  | x |
| 4 | Czterodrożny spray. | TAK |  | x |
| 5 | Moc ≥ 18 W. | TAK, podać |  | x |
| 6 | Głośność ≤ 62 dB | TAK, podać |  | x |
| 7 | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck” | TAK |  | x |
| 8 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 9 | Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy | TAK |  | x |
|  | Szybkozłączka | TAK |  |  |
| 1 | Montowana na rękaw typu Midwest | TAK |  | x |
| 2 | Regulacja sprayu | TAK |  | x |
| 3 | Żarówka/dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy 25 000 lux | TAK |  | x |
| 4 | System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa | TAK |  | x |
|  | Kątnica x 4 | TAK |  |  |
| 1 | Przełożenie obrotów 1:1 | TAK |  | x |
| 2 | Wewnętrzny, dwukanałowy system chłodzenia | TAK |  | x |
| 3 | Mocowanie wiertła systemem „push button chuck” | TAK |  | x |
| 4 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 5 | Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy | TAK |  | x |
|  | Skaler piezoelektryczny | TAK |  |  |
| 1 | Trzy końcówki standardowe | TAK |  | x |
| 2 | Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera | TAK |  | x |
| 3 | Skaler bez światła | TAK |  | x |
|  | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2. | Montaż i instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 2 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać |  | x |
| 4. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 8. | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. | TAK podać |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                                   …………………………………..

data				                                                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/3(ujednolicony z uwzglednieniem odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023 r.)

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-86/23

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: Zadanie Nr 3 - unit stomatologiczny z osprzętem dla Poradni Chirurgii Stomatologicznej - 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): ................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): ………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Unit stomatologiczny z osprzętem - 1 szt. | TAK |  |  |
| 1 | Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz | TAK |  | x |
| 2 | Automatyczne odcięcie powietrza i wody w unicie po wyłączeniu wyłącznika elektrycznego | TAK |  | x |
| 3 | Unit wraz z spluwaczką oraz fotelem mocowane do podłoża | TAK |  | x |
| 4 | Stolik lekarza wyposażony standardowo w minimum 5 aktywnych gniazd do rękawów, możliwość uzupełnienia, montażu rękawów wraz z instrumentami w dowolnym czasie | TAK |  | x |
| 5 | Stolik lekarza w postaci wózka jezdnego | TAK |  | x |
| 6 | Rękawy podawane „dołu”, regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów | TAK |  | x |
| 7 | Przejęcie ciężaru instrumentu przez ramię / rękaw | TAK |  | x |
| 8 | Zintegrowany system antyretrakcyjny | TAK |  | x |
| 9 | Programowanie parametrów unitu i fotela dla indywidualnych ustawień (minimum 5 lekarzy lub więcej) - opisać zasadę, podać liczbę lekarzy | TAK, podać |  | 5 lekarzy - 0 pkt. więcej jak 5 lekarzy - 4 pkt. |
| 10 | Dostępna ilość programów dla każdego z lekarzy (minimum 1 lub więcej) | TAK, podać |  | Dwa dla każdego z lekarzy - 2 pkt. Trzy - 3 pkt. Cztery i więcej - 4 pkt |
| 11 | Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń peryferyjnych za pomocą klawiszy dostępnych w stoliku lekarza i asysty | TAK, podać |  | W stoliku lekarza - 1 pkt. W stoliku asysty - 4 pkt. |
| 12 | Przedmuch narzędzi obrotowych uruchamiany ze sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 13 | Regulacja natężenia sprayu na panelu sterującym unitu lub w szybkozłące | TAK |  | x |
| 14 | Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji układu wodnego wraz z rękawami instrumentów poprzez zintegrowany system wewnątrz unitu – z wykorzystaniem zewnętrznej butli | TAK |  | x |
| 15 | Stolik lekarza z dotykowym ekranem | TAK |  | x |
| 16 | Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami poprzez połączenie USB | TAK |  | x |
| 17 | Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 18 | Możliwość wyświetlania zdjęć RTG na panelu stolika lekarza | TAK |  | x |
| 19 | Bezprzewodowy sterownik nożny – jako opcja | TAK |  | x |
|  | PODSTAWOWE MODUŁY |  |  |
| 20 | Tacka na narzędzia | TAK |  |  |
| 21 | Tacka ze stali nierdzewnej, obrotowa zamocowana do stolika lekarza na metalowym, dwuprzegubowym ramieniu | TAK |  | x |
| 22 | Możliwość sterylizacji tacki | TAK |  | x |
| 23 | Dmuchawka stolika lekarza | TAK |  |  |
| 24 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska | TAK |  | x |
| 25 | Dmuchawka stolika asysty | TAK |  |  |
| 26 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska | TAK |  | x |
| 27 | Mikrosilnik x 2 | TAK |  |  |
| 28 | Elektryczny bezszczotkowy | TAK |  | x |
| 29 | Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux | TAK, podać |  | x |
| 30 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  | x |
| 31 | Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika | TAK |  | x |
| 32 | Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000 | TAK, podać |  | x |
| 33 | Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |  | x |
| 34 | Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 35 | Turbina x 8 | TAK |  |  |
| 36 | Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka) | TAK |  | x |
| 37 | Czterodrożny spray | TAK |  | x |
| 38 | Ceramiczne łożyska | TAK |  | x |
| 39 | Szerokokątny światłowód | TAK |  | x |
| 40 | Wymienny mikrofiltr wody | TAK |  | x |
| 41 | System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu (anti-suck-back system) | TAK |  | x |
| 42 | Kątnica x 4 | TAK |  |  |
| 43 | Przełożenie obrotów 1:1 | TAK |  | x |
| 44 | Wewnętrzny system chłodzenia Dopuszczamy zewnętrzny system chłodzenia - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 45 | Mocowanie wiertła systemem na przycisk | TAK |  | x |
| 46 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 47 | Kątnica ze światłem | TAK |  | x |
| 48 | Kątnica x 2 | TAK |  |  |
| 49 | Przełożenie obrotów 20:1 | TAK |  | x |
| 50 | Wewnętrzny system chłodzenia. Dopuszczamy zewnętrzny system chłodzenia - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 51 | Mocowanie wiertła systemem na przycisk | TAK |  | x |
| 52 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 53 | Kątnica ze światłem | TAK |  | x |
| 54 | Prostnica chirurgiczna x 2 | TAK |  |  |
| 55 | Przełożenie obrotów min. 1:1 | TAK |  | x |
| 56 | Wewnętrzny system chłodzenia Dopuszczamy zewnętrzny system chłodzenia - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 57 | Mocowanie wiertła systemem chuch – poprzez przekręcenie prostnicy | TAK |  | x |
| 58 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 59 | Kątnica ze światłem min. 25 000 lux | TAK, podać |  | x |
| 60 | Skaler piezoelektryczny | TAK |  |  |
| 61 | Trzy końcówki standardowe | TAK |  | x |
| 62 | Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera | TAK |  | x |
| 63 | Skaler ze światłem min. 25 000 lux | TAK, podać |  | x |
| 64 | Silnik chirurgiczny | TAK |  |  |
| 65 | Elektryczny bezszczotkowy | TAK |  | x |
| 66 | Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux | TAK, podać |  | x |
| 67 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  | x |
| 68 | Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika | TAK |  |  |
| 69 | Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000 | TAK, podać |  | x |
| 70 | Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |  | x |
| 71 | Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie | TAK |  | x |
| 72 | Silnik zintegrowany w unicie obsługiwany sterownikiem nożnym unitu | TAK |  | x |
| 73 | Możliwość ustawieni za pomocą wyświetlacza na stoliku lekarza | TAK |  | x |
| 74 | Zintegrowana z unitem pompa soli NaCL | TAK |  | x |
| 75 | Włączenie/wyłączenie pomy soli NaCl ze sterownika nożnego unitu | TAK |  | x |
| 76 | Fotel pacjenta | TAK |  |  |
| 77 | Programowanie pozycji zabiegowych (minimum 4 pozycje) | TAK |  | x |
| 78 | Wysokość pozycji „do spluwaczki” dopasowująca się automatycznie do wysokości pacjenta. | TAK |  | x |
| 79 | Zagłówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości | TAK |  | x |
| 80 | Tapicerka bezszwowa | TAK |  | x |
| 81 | Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie) |  |  |  |
| 82 | Zakres pracy fotela w płaszczyźnie pionowej od 380 mm do 900 mm. | TAK/podać |  | x |
| 83 | Zakres pracy fotela w płaszczyźnie horyzontalnej 250 mm. - parametr usunięty: zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 84 | Regulacja wysokości oparcia – niezależnie od siedziska. | TAK |  | x |
| 85 | Możliwość zmiany położenia siedziska za pomocą silnika elektrycznego regulowane ze stolika lekarza i asysty. | TAK |  | x |
| 86 | Fotel zabezpieczony mikrowyłacznikami bezpieczeństwa. Zatrzymanie ruchu fotela po najechaniu fotela na przeszkodę. | TAK |  | x |
| 87 | Sterowanie ruchami fotela i wywoływanie zaprogramowanych pozycji z pulpitu lekarza i asysty oraz sterownikiem nożnym. Sterownik nożny umożliwiający sterowanie pracą urządzeń stomatologicznych. Opisać | TAK/podać |  | Ster. z pulpitu lekarza - 1 pkt. Ster. z pulpitu lekarza, asysty - 2 pkt. Ster. z pulpitu lekarza, asysty, ster. nożnym - 5 pkt |
| 88 | Lampa zabiegowa | TAK |  |  |
| 89 | Płynna lub wielostopniowa regulacja natężenia światła | TAK |  | x |
| 90 | Włącznik bezdotykowy | TAK |  | x |
| 91 | Natężenie światła min. 40.000 lux | TAK/podać |  | x |
| 92 | Światło dzienne zbliżone do dziennego | TAK |  | x |
| 93 | Możliwości regulacji temperatury koloru światła od 4000 K do 6000 K. | TAK/podać |  | x |
| 94 | Dwa tryby pracy standard i „z kompozytem” | TAK |  | x |
| 95 | Możliwość oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego | TAK |  | x |
| 96 | System ślinociąg + ssak | TAK |  |  |
| 97 | Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym | TAK |  | x |
| 98 | Rękawy ssaka i ślinociągu wyposażone w sitko. Możliwość oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  | x |
| 99 | Możliwość zainstalowania dwóch ślinociągów | TAK |  | x |
| 100 | Wyposażony w system automatycznego opukiwania wodą i środkiem dezynfekcyjnym | TAK |  | x |
| 101 | Automatyczne załączanie ssania poprzez podniesienie jednego z rękawów ssących | TAK |  | x |
| 102 | Płynna regulacja siły ciągu ślinociągu i ssaka | TAK |  | x |
| 103 | Tumba | TAK |  |  |
| 104 | Miska spluwaczki wykonana z porcelany, automatycznie dojeżdżająca do pacjenta w momencie wywołania automatycznej pozycji do spluwaczki. Dopuszcza się „Miska spluwaczki porcelanowa, obracana o min. 260 stopni misa porcelanowa“ - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 105 | Spłukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 106 | Napełnianie kubeczka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
|  | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2. | Montaż i instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 2 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać |  | x |
| 4. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 8. | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. | TAK podać |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                                   …………………………………..

data				                                                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/4 (ujednolicony z uwzglednieniem odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023 r.)

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-86/23

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: Zadanie Nr 4 - unit stomatologiczny z osprzętem dla Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): ................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): ………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Unit stomatologiczny z osprzętem - 1 szt. | TAK |  |  |
| 1 | Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz | TAK |  | x |
| 2 | Automatyczne odcięcie powietrza i wody w unicie po wyłączeniu wyłącznika elektrycznego | TAK |  | x |
| 3 | Unit wraz z spluwaczką mocowane do podłoża – fotel podwieszony bez kontaktu z podłożem. | TAK |  | x |
| 4 | Stolik lekarza wyposażony standardowo w minimum 5 aktywnych gniazd do rękawów, możliwość uzupełnienia, montażu rękawów wraz z instrumentami w dowolnym czasie | TAK |  | x |
| 5 | Rękawy podawane „od góry”, regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów | TAK |  | x |
| 6 | Przejęcie ciężaru instrumentu przez ramię / rękaw | TAK |  | x |
| 7 | Zintegrowany system antyretrakcyjny | TAK |  | x |
| 8 | Programowanie parametrów unitu i fotela dla indywidualnych ustawień (minimum 5 lekarzy lub więcej) - opisać zasadę, podać liczbę lekarzy | TAK, podać |  | 5 lekarzy - 0 pkt. więcej jak 5 lekarzy - 4 pkt. |
| 9 | Dostępna ilość programów dla każdego z lekarzy (minimum 1 lub więcej) | TAK, podać |  | Dwa dla każdego z lekarzy - 2 pkt. Trzy - 3 pkt. Cztery i więcej - 4 pkt |
| 10 | Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń peryferyjnych za pomocą klawiszy dostępnych w stoliku lekarza i asysty | TAK/podać |  | W stoliku lekarza - 1 pkt. W stoliku asysty - 4 pkt. |
| 11 | Przedmuch narzędzi obrotowych uruchamiany ze sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 12 | Regulacja natężenia sprayu na panelu sterującym unitu lub w szybkozłące | TAK |  | x |
| 13 | Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji układu wodnego wraz z rękawami instrumentów poprzez zintegrowany system wewnątrz unitu -– brak zewnętrznej butli | TAK |  | x |
| 14 | Stolik lekarza z dotykowym ekranem | TAK |  | x |
| 15 | Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami poprzez połączenie USB | TAK |  | x |
| 16 | Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 17 | Możliwość wyświetlania zdjęć RTG na panelu stolika lekarza | TAK |  | x |
| 18 | Bezprzewodowy sterownik nożny – jako opcja | TAK |  | x |
|  | PODSTAWOWE MODUŁY |  |  |
| 19 | Tacka na narzędzia | TAK |  |  |
| 20 | Tacka ze stali nierdzewnej, obrotowa zamocowana do stolika lekarza na metalowym, dwuprzegubowym ramieniu | TAK |  | x |
| 21 | Możliwość sterylizacji tacki | TAK |  | x |
| 22 | Dmuchawka stolika lekarza | TAK |  |  |
| 23 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska | TAK |  | x |
| 24 | Dmuchawka stolika asysty | TAK |  |  |
| 25 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska | TAK |  | x |
| 26 | Mikrosilnik x 2 | TAK |  |  |
| 27 | Elektryczny bezszczotkowy | TAK |  | x |
| 28 | Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux | TAK, podać |  | x |
| 29 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  | x |
| 30 | Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika | TAK |  | x |
| 31 | Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000 | TAK, podać |  | x |
| 32 | Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |  | x |
| 33 | Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 34 | Kątnica | TAK |  |  |
| 35 | Przełożenie obrotów 1:1 | TAK |  | x |
| 36 | Wewnętrzny system chłodzenia Dopuszczamy zewnętrzny system chłodzenia - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 37 | Mocowanie wiertła systemem na przycisk | TAK |  | x |
| 38 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 39 | Kątnica ze światłem | TAK |  | x |
| 40 | Prostnica chirurgiczna x 10 | TAK |  |  |
| 41 | Przełożenie obrotów min. 1:1 | TAK |  | x |
| 42 | Wewnętrzny system chłodzenia Dopuszczamy zewnętrzny system chłodzenia - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 43 | Mocowanie wiertła systemem chuch – poprzez przekręcenie prostnicy | TAK |  | x |
| 44 | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym | TAK |  | x |
| 45 | Kątnica Prostnica ze światłem min. 25 000 lux - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK, podać |  | x |
| 46 | Skaler piezoelektryczny | TAK |  |  |
| 47 | Trzy końcówki standardowe | TAK |  | x |
| 48 | Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera | TAK |  | x |
| 49 | Skaler ze światłem min. 25 000 lux | TAK, podać |  | x |
| 50 | Silnik chirurgiczny | TAK |  |  |
| 51 | Elektryczny bezszczotkowy | TAK |  | x |
| 52 | Wewnętrzne źródło światła min. 25.000 lux | TAK, podać |  | x |
| 53 | Wewnętrzny system chłodzenia | TAK |  | x |
| 54 | Regulacja natężenia sprayu na rękawie mikrosilnika | TAK |  | x |
| 55 | Zakres obrotów rzędu [1/min] 100 – 40.000 | TAK, podać |  | x |
| 56 | Możliwość ustawienia kierunku obrotów (prawo – lewo) | TAK |  | x |
| 57 | Możliwość sterylizacji mikrosilnika w autoklawie | TAK |  | x |
| 58 | Silnik zintegrowany w unicie obsługiwany sterownikiem nożnym unitu | TAK |  | x |
| 59 | Możliwość ustawieni za pomocą wyświetlacza na stoliku lekarza | TAK |  | x |
| 60 | Zintegrowana z unitem pompa soli NaCL | TAK |  | x |
| 61 | Włączenie/wyłączenie pomy soli NaCl ze sterownika nożnego unitu | TAK |  | x |
| 62 | Fotel pacjenta | TAK |  |  |
| 63 | Programowanie pozycji zabiegowych (minimum 4 pozycje) | TAK |  | x |
| 64 | Wysokość pozycji „do spluwaczki” dopasowująca się automatycznie do wysokości pacjenta. | TAK |  | x |
| 65 | Zagłówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości | TAK |  | x |
| 66 | Tapicerka bezszwowa | TAK |  | x |
| 67 | Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie) | TAK |  | x |
| 68 | Zakres pracy fotela w płaszczyźnie pionowej od 380 mm do 900 mm. | TAK, podać |  | x |
| 69 | Zakres pracy fotela w płaszczyźnie horyzontalnej 250 mm. - parametr usunięty: zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 70 | Regulacja wysokości oparcia – niezależnie od siedziska. | TAK |  | x |
| 71 | Możliwość zmiany położenia siedziska za pomocą silnika elektrycznego regulowane ze stolika lekarza i asysty. | TAK |  | x |
| 72 | Fotel zabezpieczony mikrowyłacznikami bezpieczeństwa. Zatrzymanie ruchu fotela po najechaniu fotela na przeszkodę. | TAK |  | x |
| 73 | Sterowanie ruchami fotela i wywoływanie zaprogramowanych pozycji z pulpitu lekarza i asysty oraz sterownikiem nożnym. Sterownik nożny umożliwiający sterowanie pracą urządzeń stomatologicznych. Opisać | TAK/podać |  | Ster. z pulpitu lekarza - 1 pkt. Ster. z pulpitu lekarza, asysty - 2 pkt. Ster. z pulpitu lekarza, asysty, ster. nożnym - 5 pkt |
| 74 | Lampa zabiegowa | TAK |  |  |
| 75 | Płynna lub wielostopniowa regulacja natężenia światła | TAK |  | x |
| 76 | Włącznik bezdotykowy | TAK |  | x |
| 77 | Natężenie światła min. 40.000 lux | TAK, podać |  | x |
| 78 | Światło dzienne zbliżone do dziennego | TAK |  | x |
| 79 | Możliwości regulacji temperatury koloru światła od 4000 K do 6000 K. | TAK, podać |  | x |
| 80 | Dwa tryby pracy standard i „z kompozytem” | TAK |  | x |
| 81 | Możliwość oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego | TAK |  | x |
| 82 | System ślinociąg + ssak | TAK |  |  |
| 83 | Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym | TAK |  | x |
| 84 | Rękawy ssaka i ślinociągu wyposażone w sitko. Możliwość oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  | x |
| 85 | Możliwość zainstalowania dwóch ślinociągów | TAK |  | x |
| 86 | Wyposażony w system automatycznego opukiwania wodą i środkiem dezynfekcyjnym | TAK |  | x |
| 87 | Automatyczne załączanie ssania poprzez podniesienie jednego z rękawów ssących | TAK |  | x |
| 88 | Płynna regulacja siły ciągu ślinociągu i ssaka | TAK |  | x |
| 89 | Tumba | TAK |  |  |
| 90 | Miska spluwaczki wykonana z porcelany, automatycznie dojeżdżająca do pacjenta w momencie wywołania automatycznej pozycji do spluwaczki | TAK |  | x |
| 91 | Spłukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 92 | Napełnianie kubeczka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
|  | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2. | Montaż i instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 2 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać |  | x |
| 4. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  |  |
| 8. | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. | TAK podać |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                                   …………………………………

data				                                                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/5 (ujednolicony z uwzglednieniem odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023 r.)

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-86/23

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: Zadanie Nr 5 - unit stomatologiczny z osprzętem dla Poradni Chirurgii Stomatologicznej - 1 szt.

Typ/Model (podać): ................................................................
Producent (podać): ................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): ………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametr wymagany | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Unit stomatologiczny bez konsoli - 1 szt. | TAK |  |  |
| 1 | Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz | TAK |  | x |
| 2 | Automatyczne odcięcie powietrza i wody w unicie po wyłączeniu wyłącznika elektrycznego | TAK |  | x |
| 3 | Unit wraz z spluwaczką oraz fotelem mocowane do podłoża | TAK |  | x |
| 4 | Stolik lekarza wyposażony standardowo w minimum 5 aktywnych gniazd do rękawów, możliwość uzupełnienia, montażu rękawów wraz z instrumentami w dowolnym czasie | TAK |  | x |
| 5 | Stolik lekarza w postaci wózka jezdnego | TAK |  | x |
| 6 | Rękawy podawane „dołu”, regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów | TAK |  | x |
| 7 | Przejęcie ciężaru instrumentu przez ramię / rękaw | TAK |  | x |
| 8 | Zintegrowany system antyretrakcyjny | TAK |  | x |
| 9 | Programowanie parametrów unitu i fotela dla indywidualnych ustawień (minimum 5 lekarzy lub więcej) - opisać zasadę, podać liczbę lekarzy | TAK, podać |  | 5 lekarzy - 0 pkt. więcej jak 5 lekarzy - 4 pkt. |
| 10 | Dostępna ilość programów dla każdego z lekarzy (minimum 1 lub więcej) | TAK, podać |  | Dwa dla każdego z lekarzy - 2 pkt. Trzy - 3 pkt. Cztery i więcej - 4 pkt |
| 11 | Możliwość obsługi zewnętrznych urządzeń peryferyjnych za pomocą klawiszy dostępnych w stoliku lekarza i asysty | TAK/podać |  | W stoliku lekarza - 1 pkt. W stoliku asysty - 4 pkt. |
| 12 | Przedmuch narzędzi obrotowych uruchamiany ze sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 13 | Regulacja natężenia sprayu na panelu sterującym unitu lub w szybkozłące | TAK |  | x |
| 14 | Możliwość wykonania automatycznej dezynfekcji układu wodnego wraz z rękawami instrumentów poprzez zintegrowany system wewnątrz unitu – z wykorzystaniem zewnętrznej butli | TAK |  | x |
| 15 | Stolik lekarza z dotykowym ekranem | TAK |  | x |
| 16 | Możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami poprzez połączenie USB | TAK |  | x |
| 17 | Sterowanie fotela za pomocą sterownika nożnego | TAK |  | x |
| 18 | Możliwość wyświetlania zdjęć RTG na panelu stolika lekarza | TAK |  | x |
| 19 | Bezprzewodowy sterownik nożny – jako opcja | TAK |  | x |
|  | PODSTAWOWE MODUŁY |  |  |
| 20 | Tacka na narzędzia | TAK |  |  |
| 21 | Tacka ze stali nierdzewnej, obrotowa zamocowana do stolika lekarza na metalowym, dwuprzegubowym ramieniu | TAK |  | x |
| 22 | Możliwość sterylizacji tacki | TAK |  | x |
| 23 | Dmuchawka stolika lekarza | TAK |  |  |
| 24 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska | TAK |  | x |
| 25 | Dmuchawka stolika asysty | TAK |  |  |
| 26 | 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji całej obudowy lub tylko noska | TAK |  | x |
| 27 | Fotel pacjenta | TAK |  |  |
| 28 | Programowanie pozycji zabiegowych (minimum 4 pozycje) | TAK |  | x |
| 29 | Wysokość pozycji „do spluwaczki” dopasowująca się automatycznie do wysokości pacjenta. | TAK |  | x |
| 30 | Zagłówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości | TAK |  | x |
| 31 | Tapicerka bezszwowa | TAK |  | x |
| 32 | Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie) | TAK |  | x |
| 33 | Zakres pracy fotela w płaszczyźnie pionowej od 380 mm do 900 mm. | TAK/podać |  | x |
| 34 | Zakres pracy fotela w płaszczyźnie horyzontalnej 250 mm. - parametr usunięty: zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 35 | Regulacja wysokości oparcia – niezależnie od siedziska. | TAK |  | x |
| 36 | Możliwość zmiany położenia siedziska za pomocą silnika elektrycznego regulowane ze stolika lekarza i asysty. | TAK |  | x |
| 37 | Fotel zabezpieczony mikrowyłacznikami bezpieczeństwa. Zatrzymanie ruchu fotela po najechaniu fotela na przeszkodę. | TAK |  | x |
| 38 | Sterowanie ruchami fotela i wywoływanie zaprogramowanych pozycji z pulpitu lekarza i asysty oraz sterownikiem nożnym. Sterownik nożny umożliwiający sterowanie pracą urządzeń stomatologicznych. Opisać | TAK/podać |  | Ster. z pulpitu lekarza - 1 pkt. Ster. z pulpitu lekarza, asysty - 2 pkt. Ster. z pulpitu lekarza, asysty, ster. nożnym - 5 pkt |
| 39 | Lampa zabiegowa | TAK |  |  |
| 40 | Płynna lub wielostopniowa regulacja natężenia światła | TAK |  | x |
| 41 | Włącznik bezdotykowy | TAK |  | x |
| 42 | Natężenie światła min. 40.000 lux | TAK/podać |  | x |
| 43 | Światło dzienne zbliżone do dziennego | TAK |  | x |
| 44 | Możliwości regulacji temperatury koloru światła od 4000 K do 6000 K. | TAK/podać |  | x |
| 45 | Dwa tryby pracy standard i „z kompozytem” | TAK |  | x |
| 46 | Możliwość oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego | TAK |  | x |
| 47 | System ślinociąg + ssak | TAK |  |  |
| 48 | Unit przystosowany do współpracy z mokrym systemem ssącym | TAK |  | x |
| 49 | Rękawy ssaka i ślinociągu wyposażone w sitko. Możliwość oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  | x |
| 50 | Możliwość zainstalowania dwóch ślinociągów | TAK |  | x |
| 51 | Wyposażony w system automatycznego opukiwania wodą i środkiem dezynfekcyjnym | TAK |  | x |
| 52 | Automatyczne załączanie ssania poprzez podniesienie jednego z rękawów ssących | TAK |  | x |
| 53 | Płynna regulacja siły ciągu ślinociągu i ssaka | TAK |  | x |
| 54 | Tumba | TAK |  |  |
| 55 | Miska spluwaczki wykonana z porcelany, automatycznie dojeżdżająca do pacjenta w momencie wywołania automatycznej pozycji do spluwaczki. Dopuszcza się „Miska spluwaczki porcelanowa, obracana o min. 260 stopni misa porcelanowa“ - zmiana w odpowiedzi na zapytania z 29.09.2023r. | TAK |  | x |
| 56 | Spłukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
| 57 | Napełnianie kubeczka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne | TAK |  | x |
|  | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| 2. | Montaż i instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty. Harmonogram szkoleń (minimum 2 szkolenia po 2 godz.) uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | TAK |  | x |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać |  | x |
| 4. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz 72 godz. w dni ustawowo wolne od pracy, liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 6. | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 7. | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK podać |  | x |
| 8. | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. | TAK podać |  | x |
| 9. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać prop. środki dezynf. |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                                   …………………………………..

data				                                                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)