# załącznik nr 2 do SWZ

# Załącznik nr 2 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  wózek medyczny szt. 1

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Wózek medyczny | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Wózek medyczny wyposażony w górnej części w dwie szuflady a poniżej półka | Tak |  |
| 5 |  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 6 |  | uchwyty do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji |  |  |
| 7 |  | Stelaż wózka wykonany z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnymi | Tak |  |
| 8 |  | stelaż wyposażony w odboje oraz w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm +/- 5%, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 9 |  | wierzchnia część blatu korpusu szafki z pogłębieniem | Tak |  |
| 10 |  | uchwyty szafki anodowane | Tak |  |
| 11 |  | wymiary powierzchni użytkowej półki: max. 400x450 mm | Tak |  |
| 12 |  | wymiary powierzchni użytkowej szuflady: max. 375x430x105 mm | Tak |  |
| 13 |  | wymiary szafki: max. 450x500x284 mm | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy